Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: 01.01.01.11 krotność= 1,00 | km | 0,92 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 |  |  |  |  |
| 2. | 0,915 | 0,92 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,92 |

2. PODBUDOWA Kod CPV: 45233320-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 107,48 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+282 nawierzchnia jezdni szer. 3,74m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 282*(3,74+0,25*2) | 1 195,68 |  |  |  |
| 3. | od km 0+282 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 4,1m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 4. | (915-282)*(4,1+0,25*2) | 2 911,80 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 107,48 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 195,68 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+282 nawierzchnia jezdni szer. 3,74m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 282*(3,74+0,25*2) | 1 195,68 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 195,68 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (do wykonania stbilizacji) krotność= 1,00 | m2 | 772,80 |
| 1. | od km 0+282 do km 0+450 nawierzchnia jezdni szer. 4,1m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (450-282)*(4,1+0,25*2) | 772,80 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 772,80 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (do wykonania stabilizacji) krotność= 0,63 | m2 | 2 139,00 |
| 1. | od km 0+450 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 4,1m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (915-450)*(4,1+0,25*2) | 2 139,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 139,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym, analogia Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 683,92 |
| 1. | od km 0+282 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 3,74m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (915-282)*(3,74+0,25*2) | 2 683,92 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 683,92 |

3. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 769,80 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 3,62m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*(3,62+0,25*2) | 3 769,80 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 769,80 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, warstwa wyrównawcza grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 769,80 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 3,62m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*(3,62+0,25*2) | 3 769,80 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 769,80 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 660,00 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 3,5m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*(3,5+0,25*2) | 3 660,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 660,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 660,00 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 nawierzchnia jezdni szer. 3,5m, pobocza szer. 0,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*(3,5+0,25*2) | 3 660,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 660,00 |

4. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311402-05-050 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 287,50 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 szer. 1,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*1,25*2 | 2 287,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 287,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311402-06-050 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania krotność= 2,00 | m2 | 2 287,50 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 szer. 1,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*1,25*2 | 2 287,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 287,50 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 287,50 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 szer. 1,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*1,25*2 | 2 287,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 287,50 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 287,50 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+915 szer. 1,25m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 915*1,25*2 | 2 287,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 287,50 |

5. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-030-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00 | m | 22,50 |
| 1. | 7,5+7,5+7,5 | 22,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 22,50 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm krotność= 1,00 | m | 915,00 |
| 1. | 915 | 915,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 915,00 |