PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr 301206 W

KROCZEWO - STRUBINY

od km 0+000 do km 0+894 o dł. 894 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | CPV – 45111200-0 1 CPV – 45233100-0 2 3 4 5 CPV – 45111200-0 6 7 8 9 10 11 CPV – 45233300-2 12 13 14 CPV – 45233100-0 15 16 17 18 19 CPV – 45233100-0 20 21 22 23 24 25 26 CPV – 45233300-2 27 CPV – 45233280-5 28 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+894 II. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o 60 w miejsce istniejącego o 40 w stanie złym w km 0+143,85 (plan zagospodarowania) Odnowienie rowu po stronie lewej drogi poprzez jego podczyszczenie (łyżką profilowaną) na głębokość średnią 30cm od terenu i odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 2 km z rozplantowaniem km 0+015 – 0+300 J. w. lecz na głębokość średnią 40cm od terenu km 0+300 – 8+894 Plantowanie skarp wykopów i dna rowu w gruncie kat. III km 0+015 – 0+300 285 x 1,15 = 387,75 km 0+300 – 0+894 593 x 1,40 = 831,6 327,75 + 831,60 = 1159,35 III.ROBOTY ZIEMNE Zdjęcie darniny i humusu grub. 10cm ze skarpy pod poszerzenie korony drogi z odwiezieniem na odkład na odl. 1km strona prawa km 0+140 – 0+250 strona prawa km 0+700 – 0+880 110 x 2,90 = 319 180 x 1,80 = 324 ----------------- Razem 643 Wykonanie rowka (bruzdy) na skarpie na głębokość 0,40m w gruncie kat. III km 0+140 – 0+250 km 0+700 – 0+880 110 + 180 = 290 Roboty ziemne z dowozu z odl. 10km (pospółka) na poszerzenie korony drogi wg wykazu poszerzeń korony Formowanie nasypów w gruncie kat. II Jak w poz. 8 Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą Jak w poz. 9 Plantowanie skarp nasypów wraz z humusowaniem grub. 10cm (humus z kopania rowów) str. prawa km 0+140 – 0+250 str. prawa km 0+700 – 0+880 110 x 1,20 = 132 180 x 0,90 = 162 132 + 162 = 294 IV. PODBUDOWA Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 34cm w gruncie kat. III ( grunt na uzupełnienie poboczy) wg wykazu poszerzeń podbudowy Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń podbudowy Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanką optymalną 0-63mm) stabilizowanego mechanicznie grub.20cm wg wykazu poszerzeń podbudowy V. NAWIERZCHNIA Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 1 kg/ m2 km 0+040 – 0+885 845 x 5,70 = 4816,50 Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniu o profilu podłużnym i poprzecznym masą bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/ m2 wg normy PN-S-96025 jak w poz. 16 Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+035 – 0+890 855 x 5,60 = 4788 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2. jak w poz. 18 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+894 894 x 5,50 = 4917 VI. ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o 30cm PCV o szer. 5,0m strona lewa - zjazdów 28 + 3 rezerwa = 31 31 x 5 = 155 Wykonanie betonowych ścianek czołowych na zjazdach z elementów prefabrykowanych zjazdów 31 x 2 = 62 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach grub. 5cm z masy bitumicznej mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 wg wykazu zjazdów 14 x 15 = 210 Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki kamiennej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) wg wykazu Rozbiórka zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm ze złożeniem obok wg wykazu Wykonanie zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm na podsypce cementowo-piaskowej średnio 6cm (kamień z odzysku) wg wykazu Umocnienie projektowanych zjazdów mieszanką optymalną 0-31,5mm średniej grubości 6cm wg wykazu VII. POBOCZA Umocnienie poboczy pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+894 (894 x 2 x 0,75) – (58 x 4 x 0,75) = 1341 – 174 = 1167 VIII. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu sytuacyjnego | m m m m m2 m2 m m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 894 9,0 285 594 1159 643 290 112 112 112 294 223 223 223 4816,5 4816,5 4788 4788 4917 155 62 210 5 26,60 17 630 1167 5 |