Przedmiar  robót

Droga gminna nr 301209 W Naborówiec – Naborowo odcinek  od km 0+000

do km  0+539 o długości 539m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym Km 0+000 – 0+539 II.OWODNIENIE Odnowienie istniejącego rowu po stronie prawej przez podczyszczenie na głębokość do 30cm Km 0+000 – 0+539 III.PODBUDOWA Wyrównanie istniejącej nawierzchni w profilu poprzecznym i podłużnym mieszanką optymalną 0-31,5mm średnio grub.3cm odc.km 0+017-0+539 522x4,20x0,03=65,77x2,1=138,12 IV.NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 Km 0+017 – 0+539 522,0 x4,1 =2140,2 Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz.3 Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej gru.4cm wg.PN-S-96025 Km 0+014 – 0+539 525x4,0=2100 V.POBOCZA , ZJAZDY I ROWY Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl.10km/ warstwą grubości średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem . km 0+003-0+539 536x1,25x2=1340 Zjazdy 6x2x4=48 1340+48=1388 V.OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych z rur o70.Tarcze znaków foliowane. Wg.planu zagoispodarowania. | m m Mg m2 m2 m2 m2 szt | 539 539 138,12 2140,2 2140,2 2100,0 1388 1 |