Przedmiar  robót

Droga  nr 301324 W Załuski- Stróżewo –Nowe Olszyny odc.dł.2836m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000 - 2+836 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o : średnicy 10-15 cm z obrobieniem i odwozem na odl.1km wg.wykazu j.w lecz o średnicy 16-25cm wg.wykazu j.w lecz o średnicy 36-45cm wg.wykazu Podczyszczenie korony drzew z gałęzi nachylonych na jezdnię ,drzewa o średnicy 30-70cm wg.wykazu Karczowanie gęstych krzaków wg.wykazu Wywiezienie dużych i drobnych kamieni znajdujących się w pasie drogowym II.ODWODNIENIE Wykonanie przepustu kompletnego z rur z rur żelbetowych Ø60 w miejsce istniejącego z rur Ø40 w stanie złym w km 2+677,45 Oczyszczenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych 2xØ60 zamulonego do 40% w km 0+588,86/rów melioracyjny/ plan sytuacyjny Umocnienie wlotu i wylotu przepustu darniną /2x4/x2 Oczyszczenie dna rowu przed przepustem na głębokość 40cm i długość 20m Odnowienie rowów poprzez podczyszczenie na głębokośc do 30cm łącznie z oczyszczeniem istniejących rur pod zjazdami Ø30cm Km 0+085 -0+589 str.prawa 1+435- 1+500 str.prawa i lewa 1+970- 2+455 str.prawa 2+060- 2+380 str.lewa 504+/65x2/+485+320=1439 III.NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,6kg/m2 Km 0+022 – 2+830 2808x5,60=15724,8+skrzyż.w km 1+680/5x4/x14=15758,6=15759 | m szt szt szt szt m2 Mg m m m2 m m m2 | 2836 1 2 1 46 690 11 10 16 16 20 1439 15759 |
| 14 15 16 17 18 19 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 14 15 16 17 18 19 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | Wykonanie warstwy wyrównawczej w profilu poprzecznym i podłużnym nawierzchni w ilości 100kg/m2 tj.grub.4cm masą z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg.PN-S-96025 Jak w poz.13 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 Km 0+020-2+836 2816x5,60=15769,60+skrzyż.36=15805,6=15806 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub.4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg.normy PN-S-96025 Lok.j.w. 2816x5,5=15488+skrzyż.36=15524 IV .POBOCZA Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach średnio 10cm,równiarką,załadunek i odwiezienie na odkład na odległość do 2km w 70% Km 0+050- 2+000 1250x2x15=3750x0,10=375x70%=262,5=263 m3 Przewiezienie nadmiaru gruntu ze ścinki na uzupełnienie poboczy i zjazdów na odl.1km 375-263=112 Plantowanie poboczy mechanicznie i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie kat.III i zagęszczenie mechaniczne. Km 0+020 – 2+600 2+600 - 2+836 2580x2x150=7740 236x2x1,25=590 7740+590=8330 VII .OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych 0 70mm.Tarcze znaków foliowane. Wg.planu zagospodarowania drogi. | m2 m2 m2 m3 m3 m2 szt szt szt szt szt szt | 15759 15806 15524 263 112 8330 8 |