PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr 301228 W

KAROLINOWO - PROBOSZCZEWICE

od km 0+000 do km 0+666 o dł. 666 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | CPV – 45111200-0 1 2 3 4 5 CPV – 45233300-2 6 CPV – 45233100-0 7 8 9 10 CPV – 45233300-2 11 12 13 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+666 Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5km przy współpracy sprzętu mechanicznego z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 36-45cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 66-75cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew II. PODBUDOWA Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,80) + ( 0,50 x 2 x 20) + (1,0+0,00):2x10 = 3180 + 20 + 5 = 3205 + łuki 14,0 = 3219 III. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni betonowej oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7 kg/ m2 jak w poz. 6 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,60) + 1,0x20) + (1,0+0,00):2 = 3047,50 + 20 + 5 + 14 łuki = 3086,50 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2. jak w poz. 8 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,50 ) + (1,0 x 20) + (1+0,00):2 + 14 łuki = 2981,25 + 20 + 5 + 14 = 3020,25 IV. POBOCZA Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach średnio 15cm (zawyżone) równiarką, załadunek i odwiezienie na odkład na odl. do 2km lub na drogę gruntową na ulepszenie z rozplantowaniem km 0+100 – 0+666 566 x 2 x 1,25 x 0,15 = 212,25 Plantowanie poboczy mechanicznie równiarką i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie. km 0+003,50 – 0+666 (20 x 1,25 x 2) +(10 x /1,25+1,75/:2 + (632,50 x 1,75 x 2) =50 + 30 + 2213,75 = 2293,75 V. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu sytuacyjnego | m szt szt szt m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 szt | 666 4 2 1 205 3219 3219 3086,50 3086,50 3020 212 2294 6 |