# Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz wycenę sporządzoną  w oparciu o średnie ceny jednostkowe z przetargów ceny rynkowe robót drogowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku.

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR PLANU

Przebudowa drogi gminnej Nr 301230W

Szczytno - Szczytniki

odcinek od km 0+000 do km  1+317,60 długości 1317,60 m

| Lp | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 0+000 – 1+317,60 | m | 1317,60 |
| 2 |  | Karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm z obrobieniem i dowiezieniem na odległość 0,5 km wg wykazu drzew | szt | 1 |
| 3 |  | Karczowanie gęstych krzaków wg. wykazu drzew | m2 | 85 |
| 4 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość 10 km wg obmiaru w terenie 13 x 4 = 52 | m2 | 52 |
|  |  | II. ODWODNIENIE |  |  |
| 5 |  | Wykonanie kompletnych przepustów z rur żelbetowych Ø 60 wg planu sytuacyjnego w km 0+550, km 1+140 i w km 1+267 3 x 8 = 24 | m | 24 |
|  |  | III. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 6 |  | Zdjęcie humusu warstwą grubości 10 cm z poszerzenia podbudowy ze złożeniem na krawędzi nasypu wg tabeli poszerzeń podbud. | m2 | 1395 |
| 7 |  | Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odległość do 30 m wg tabeli robót ziemnych | m3 | 384 |
| 8 |  | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. II z przewozem na odległość 0,5 km samochodami wywrotkami. Wg. tabeli nr 2 | m3 | 56 |
| 9 |  | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. II z dokopu (piasek) z transportem na odległość 5 km wg tabeli nr 2 | m3 | 208 |
| 10 |  | Formowanie nasypów spycharkami w gr. kat. II jak w poz. 7 i 8 56 + 208 = 264 | m3 | 264 |
| 11 |  | Zagęszczenie mechaniczne nasypów ze zwilżeniem wodą w gruncie kat. II jak w poz. 6+7+8 384 + 56+ 208 = 648 | m3 | 648 |
| 12 |  | Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowanie skarp | m2 | 1897 |
| 13 |  | Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp | m2 | 1031 |
|  |  | IV. PODBUDOWA |  |  |
| 14 |  | Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod podbudowę w gruncie kat. III Wg. wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |
| 15 |  | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm z piasku wg. wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |
| 16 |  | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach nawierzchni żwirowej grubości 16 cm wg. wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |
| 17 |  | Dowóz pospółki z odległości 5 km warstwą grub. 5 cm do stabilizacji na istniejącej podbudowie żwirowej km 0+000 – 1+315 1315 x 4,80=6312 – poszerzenie 1395= 4917 x 0,05 = 245,85 ≈246 | m3 | 246 |
| 18 |  | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grubości 16 cm i wytrzymałości RM-2,5 MPa km 0+000 – 1+315 1315 x 4,80 = 6312 + skrzyżow. 18 = 6330 | m2 | 6330 |
|  |  | V. NAWIERZCHNIA |  |  |
| 19 |  | Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową K-65 szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2 jak w poz. 16 |  |  |
| 20 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki bitumicznej mineralno – asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 1+315 1315x4,60=6049 + skrzyżow. 12 = 6067 |  |  |
| 20 |  | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją szybkorozpadową K-65 w ilości 0,3 kg/m2 km 0+000 – 1+315 Jak w poz. 18 |  |  |
| 21 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki bitumicznej mineralno- asfaltowej – grysowej wg normy PN-S-96025 Km 0+000 – 1+315 1315 x 4,50 = 5917,50 + skrzyżow 18 = 5935,5 ≈5936 |  |  |
|  |  | VI. ZJAZDY I POBOCZA |  |  |
| 22 |  | Ułożenie rur Ø30 PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg wykazu zjazdów | m | 105 |
| 23 |  | Ustawienie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach wg wykazu | szt | 42 |
| 24 |  | Umocnienie zjazdów ścianek z darniny (na zjazdach bez rur) wg wykazu | szt | 42 |
| 25 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm Km 0+003 – 1+315 1312 x 2 x 1,25 = 3280 zjazdy 42 x 4 x 2 = 336 3280 + 336 = 3616 | m2 | 3616 |
|  |  | VII. OZNAKOWANIE |  |  |
| 26 |  | Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø70 mm. Tarcze znaków foliowane Wg planu sytuacyjnego | szt | 8 |