# Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz wycenę sporządzoną  w oparciu o średnie ceny jednostkowe z przetargów ceny rynkowe robót drogowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku.

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR PLANU

Droga Nr 301234W Wrońska Nowe – Stare Wrońska

Od km 0+000 do km 0+492,24 długość odcinka 492,24 m

| Lp | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000 - 0+492,24 | m | 492 |
| 2 |  | Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o: średnicy 56-65 cm z obrobieniem i odwozem na odl. 0,5 km wg. wykazu | szt | 1 |
| 3 |  | Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odległość do 0,5km pni o średnicy 36-45cm wg.wykazu | szt | 2 |
| 4 |  | j.w lecz o średnicy 46-55cm wg.wykazu | szt | 6 |
| 5 |  | j.w lecz średnicy 56—65 Wg. wykazu | szt | 1 |
| 6 |  | Karczowanie gęstych krzaków wg. wykazu | m2 | 10 |
| 7 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub.6cm dużych km 0+000 — 39m2/obmiar/ 20x3,50 =70 39+70= 109 | m2 | 109 |
| 8 |  | Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 5km. 109x0,06=6,54x2,2=14,38 | Mg | 14,38 |
|  |  | II.ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 9 |  | Roboty ziemne poprzeczne gr.kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m. wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 19 |
| 10 |  | Robot ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,4m3 z przewozem na odl. 0,5km wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 2 |
| 11 |  | Formowanie nasypów w gr. kat. III Jak w poz. 10 | m3 | 2 |
| 12 |  | Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą w gr.kat III. Jak w poz 10 i 11 19+2=21 | m3 | 21 |
| 13 |  | Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów samochodami wywrotkami na odl. 1km i rozplanowanie na odkładzie wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 247 |
| 14 |  | Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III Wg. tabeli plantowania skarp | m2 | 742 |
| 15 |  | Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III Wg. tabeli plantowania skarp | m3 | 38 |
|  |  | III.ODWODNIENIE |  |  |
| 16 |  | Ułożenie sączka podłużnego z rury PCV 15 cm/ przekrój normalny nr 3/ Km 0+261 —0+489 489-261=228 | m | 228 |
| 17 |  | Wykonanie drenów poprzecznych z rur PCV o 100mm co 10m, długości 2,05 m 228:10—22,8=23 | szt | 23 |
| 18 |  | Umocnienie wlotów drenów na skarpie darniną 23x0,5=11,50 | m2 | 11,50 |
|  |  | IV. PODBUDOWA |  |  |
| 19 |  | Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod poszerzenie podbudowy w gr. kat. III wg. wykazu poszerzeń | m2 | 512 |
| 20 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub.l5crn wg. wykazu poszerzeń | m2 | 512 |
| 21 |  | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach jak nawierzchni żwirowej grub. 16cm wg. wykazu poszerzeń | m2 | 512 |
| 22 |  | Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub.5crn na istniejącej podbudowie żwirowej Km 0+000 – 0+240 240x4,80x0,05=57,6 km 0+240 – 0+490 250x4,80=1200-512/poszerz./= 688x0,10=68,80 57,60+68,80 = 126,40x1,80=227,52=228 | Mg | 228 |
| 23 |  | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości RM=2,5MPa Km 0+003-0,490 487 x 4,80 = 2337,60 + skrzyż 32 = 2369,6 = 2370 | m2 | 2370 |
|  |  | V. NAWIERZCHNIA |  |  |
| 24 |  | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie, oraz skropienie Emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7/kgm2 jak w poz.23 | m2 | 2370 |
| 25 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg. PN-S-96025 Km 0+003-0+490 487x4,60=2240,20+32=2272 | m2 | 2272 |
| 26 |  | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2 Km 0+003 – 0+490 Jak w poz. 25 | m2 | 2272 |
| 27 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wg. normy PN-S-96025 Lok j.w. 487x4,5=2191,5+32=2223,50=2224 | m2 | 2224 |
|  |  | VI. ZJAZDY I POBOCZA |  |  |
| 28 |  | Ułożenie rur Ø30 z rur PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg. wykazu zjazdów | m | 51 |
| 29 |  | Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach w. wykazu zjazdów | szt | 18 |
| 30 |  | Umocnienie zjazdów – ścianek z darniny / na zjazdach bez rur/ wg. wykazu | szt | 5 |
| 31 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm Km 0+003-0+490 487x2x1,25=1217,50 Zjazdy 12x4x2=96 1217,50+96=1313,50=1314 | m2 | 1314 |
|  |  | VII. OZNAKOWANIE |  |  |
| 32 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm. Tarcze znaków foliowane. Wg. planu zagospodarowania drogi. | szt | 12 |
|  |  | VIII. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 33 |  | Ustawienie poręczy energochłonnych SP09 w km 0+277,50-0+251,50 obustronnie 24x2=48 | m | 48 |