Przedmiar robót

Droga gminna Nr 34/301234 W, Stare Wrońska – Krępica

od km 0+000 do km 1+002, długość odcinka 1002 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 1 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym Km 0+000 – 1+002 | m | 1002 |
| 2 | 2 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm na skrzyż. w km 0+003 2,50x10,50=26,25 | m2 | 26,25 |
| 3 | 3 | Wywóz gruzu na odl. do 2 km 26,25x0,125 | mg | 3,28 |
| II. PODBUDOWA |
| 4 | 4 | Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką odc. km 0+002,5-1+002 999,5x4,8=4797,6m2+skrzyż.w km 0+000 i w km 1+001 8x2x2=4797,60+32=4829,60 | m2 | 4830 |
| III. NAWIERZCHNIA |
| 5 | 5 | Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej grub. 4cm wg PN-S-96025 Lok.jak w poz. 1 999,50x4,6+32 (skrzyż.) =4597,70+32 = 4629,70=4630m2 | m2 | 4630 |
| 6 | 6 | Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il. 0,3 kg/m2 jak w poz.5 | m2 | 4630 |
| 7 | 7 | Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4 cm wg PN-S-96025 lok. jak wyżej 999,50x4,5+32/skrzyż./ = 4529,75=4530m2 | m2 | 4530 |
| IV. POBOCZA, ZJAZDY I ROWY |
| 8 | 8 | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem km 0+002,5-1+002 999,5x1,25x2=2498,75=2499 Zjazdy wg. wykazu zjazdów 7x2x5=70 2499+70=2569 | m2 | 2569 |
| 9 | 9 | Odkopanie rur przy przepuście i na zjazdach na głęb. 30 cm i dł. 2m z odwiezieniem gruntu na odl. 2km Zjazdów z rurami 6 6x2x2=24 Przepust 1x4x2=8 24+8=32 | m | 32 |
| VI. OZNAKOWANIE |
| 10 | 10 | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach żelbetowych. Tarcze znaków foliowane. Wg planu zagospodarowania | szt | 8 |  |  |