# Przedmiar robót

# Droga gminna Nr 36/301236 W Stare Wrońska – Proboszczewice

# od km 0+000 do km 1+803, długość odcinka 1803 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie równinnym Km 0+000 – 1+803 | m | 1803 |
| II. ODWODNIENIE |
| 2 | 2 | Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o śred. 60 cm w km 0+250 Wg planu zagospodarowania drogi | m | 8 |
| 3 | 3 | Oczyszczenie rowu przy przepuście w km 0+014,60 i w km 1+425,oraz przy zjazdach na głęb. do 30cm wg wykazu zjazdów Przepusty 2x/4x3x2/=48 Zjazdy 25x2x2=100 100+48=148 | m | 148 |
| 4 | 4 | Ułożenie przewodu z rur 030 cm z PCV pod zjazdami wg wykazu zjazdów 6x5 | m | 30 |
| III. PODBUDOWA |
| 5 | 5 | Profilowanie istniejącej nawierzchni ulepszonej żwirem do projektowanych spadów i pochyleń równiarką Km 0+002,25 – 1+803,0 1800,75x4,80=8643,60+skrzyż. w km 0+003-16,0=8659,60 | m2 | 8660 |
| IV. NAWIERZCHNIA |
| 6 | 6 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z masy mineralno asfaltowej wg PN-S-96025 Lokaliz. Jak w poz. 4 1800,75x4,60=8283,45=8283+16 /skrzyż./=8299 | m2 | 8299 |
| 7 | 7 | Skropienie międzywarstwowe emulsją szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2 Jak w poz. 6 | m2 | 8299 |
| 8 | 8 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej wg PN-S-96025 Lokaliz. jak w poz. 6 1800,75x4,50=8103,38+skrzyż.16=8119 | m2 | 8119 |
| V. POBOCZA |
| 9 | 9 | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem Lok. j.w Pobocza 1800,75x1,25x2=4501,88=4502 Zjazdy 31x1,5x5=232,5 4502+232,5=4734,5=4735 | m2 | 4735 |
| VI. OZNAKOWANIE |
| 10 | 10 | Wykonanie i ustawienie znaków drogowych foliowanych na słupkach z rur stalowych 070. Wg planu zagospodarowania | szt | 2 |