ROZDZIAŁ IV

FORMULARZE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

KOSZTORYS OFERTOWY 1

na przebudowę drogi gminnej Nr 301206 W

KROCZEWO - STRUBINY

od km 0+000 do km 0+894 o dł. 894 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CPV – 45111200-0 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 1 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+894 | m | 894 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233100- 0 II. ODWODNIENIE |
| 2 | 2 | Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych Ø60 w miejsce istniejącego Ø40 w stanie złym w km 0+143,85 (plan zagospodarowania) | m | 9,0 |  |  |
| 3 | 3 | Odnowienie rowu po stronie lewej drogi poprzez jego podczyszczenie (łyżką profilowaną) na głębokość średnią 30cm od terenu i odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 2 km z rozplantowaniem km 0+015 – 0+300 | m | 285 |  |  |
| 4 | 4 | J. w. lecz na głębokość średnią 40cm od terenu km 0+300 – 8+894 | m | 594 |  |  |
| 5 | 5 | Plantowanie skarp wykopów i dna rowu w gruncie kat. III km 0+015 – 0+300 285 x 1,15 = 387,75 km 0+300 – 0+894 593 x 1,40 = 831,6 327,75 + 831,60 = 1159,35 | m2 | 1159 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45111200-0 III.ROBOTY ZIEMNE |
| 6 | 6 | Zdjęcie darniny i humusu grub. 10cm ze skarpy pod poszerzenie korony drogi z odwiezieniem na odkład na odl. 1km strona prawa km 0+140 – 0+250 strona prawa km 0+700 – 0+880 110 x 2,90 = 319 180 x 1,80 = 324 ----------------- Razem 643 | m2 | 643 |  |  |
| 7 | 7 | Wykonanie rowka (bruzdy) na skarpie na głębokość 0,40m w gruncie kat. III km 0+140 – 0+250 km 0+700 – 0+880 110 + 180 = 290 | m | 290 |  |  |
| 8 | 8 | Roboty ziemne z dowozu z odl. 10km (pospółka) na poszerzenie korony drogi wg wykazu poszerzeń korony | m3 | 112 |  |  |
| 9 | 9 | Formowanie nasypów w gruncie kat. II Jak w poz. 8 | m3 | 112 |  |  |
| 10 | 10 | Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą Jak w poz. 9 | m3 | 112 |  |  |
| 11 | 11 | Plantowanie skarp nasypów wraz z humusowaniem grub. 10cm (humus z kopania rowów) str. prawa km 0+140 – 0+250 str. prawa km 0+700 – 0+880 110 x 1,20 = 132 180 x 0,90 = 162 132 + 162 = 294 | m2 | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233300-2 IV. PODBUDOWA |
| 12 | 12 | Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 34cm w gruncie kat. III ( grunt na uzupełnienie poboczy) wg wykazu poszerzeń podbudowy | m2 | 223 |  |  |
| 13 | 13 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń podbudowy | m2 | 223 |  |  |
| 14 | 14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanką optymalną 0-63mm) stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm wg wykazu poszerzeń podbudowy | m2 | 223 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233100-0 V. NAWIERZCHNIA |
| 15 | 15 | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 1 kg/ m2 km 0+040 – 0+885 845 x 5,70 = 4816,50 | m2 | 4816,5 |  |  |
| 16 | 16 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniu o profilu podłużnym i poprzecznym masą bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/ m2 wg normy PN-S-96025 jak w poz. 16 | m2 | 4816,5 |  |  |
| 17 | 17 | Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+035 – 0+890 855 x 5,60 = 4788 | m2 | 4788 |  |  |
| 18 | 18 | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2. jak w poz. 18 | m2 | 4788 |  |  |
| 19 | 19 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+894 894 x 5,50 = 4917 | m2 | 4917 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233100-0 VI. ZJAZDY |
| 20 | 20 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ø30cm PCV o szer. 5,0m strona lewa - zjazdów 28 + 3 rezerwa = 31 31 x 5 = 155 | m | 155 |  |  |
| 21 | 21 | Wykonanie betonowych ścianek czołowych na zjazdach z elementów prefabrykowanych zjazdów 31 x 2 = 62 | szt | 62 |  |  |
| 22 | 22 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach grub. 5cm z masy bitumicznej mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 wg wykazu zjazdów 14 x 15 = 210 | m2 | 210 |  |  |
| 23 | 23 | Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki kamiennej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) wg wykazu | m2 | 5 |  |  |
| 24 | 24 | Rozbiórka zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm ze złożeniem obok wg wykazu | m2 | 26,60 |  |  |
| 25 | 25 | Wykonanie zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm na podsypce cementowo-piaskowej średnio 6cm (kamień z odzysku) wg wykazu | m2 | 17 |  |  |
| 26 | 26 | Umocnienie projektowanych zjazdów mieszanką optymalną 0-31,5mm średniej grubości 6cm wg wykazu | m2 | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233300-2 VII. POBOCZA |
| 27 | 27 | Umocnienie poboczy pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+894 (894 x 2 x 0,75) – (58 x 4 x 0,75) = 1341 – 174 = 1167 | m2 | 1167 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233280-5 VIII. OZNAKOWANIE |
| 28 | 28 | Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu sytuacyjnego | szt | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM Podatek VAT 22% OGÓŁEM |  |

Kosztorys ofertowy 2

droga gminna nr 301209W Naborówiec –Naborowo

odcinek od km 0+000 do km 0+539 dł. 539m

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | m | 539 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II.ODWODNIENIE |
| 2 |  | Odnowienie istniejącego rowu po stronie prawej przez podczyszczenie na gł. do 30cm | m2 | 539 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III.PODBUDOWA |
| 3 |  | Wyrównanie nawierzchni w profilu podłużnym i poprzecznym mieszanką optymalną 0-31,5mm średnio grub.3cm | Mg | 138,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV.NAWIERZCHNIA |
| 4 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 | m2 | 2140,20 |  |  |
| 5 |  | Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il.0,3kg/m2 | m2 | 2140,20 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 | m2 | 2100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V.POBOCZA I ZJAZDY |
| 7 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką/dowóz z odl.10km/warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 1388,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI.OZNAKOWANIE |
| 8 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych 0 70.Tarcze znaków foliowane | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM Podatek VAT 22% OGÓŁEM |  |

Kosztorys ofertowy 3

Droga gminna nr 301226 droga krajowa nr7 - Michałówek

odcinek od km 0+000 do km 1+432,75 dł.1432,75m

CPV-45233120-6 roboty w zakresie dróg

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wg cen rynkowych I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym km 0+000 – 1+432,75 | m | 1432,75 |  |  |
| 2 |  | Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego, drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew | szt | 35 |  |  |
| 3 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 16-25cm | szt | 17 |  |  |
| 4 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 26-35cm | szt | 17 |  |  |
| 5 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 36-45cm | szt | 17 |  |  |
| 6 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 46-55cm | szt | 13 |  |  |
| 7 |  | Jak wżej lecz o średnicy 56-65cm | szt | 7 |  |  |
| 8 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 66-75cm | szt | 5 |  |  |
| 9 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 76-85cm | szt | 1 |  |  |
| 10 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 86-95cm | szt | 1 |  |  |
| 11 |  | Jak wyżej lecz o średnicy 96-105cm | szt | 1 |  |  |
| 12 |  | Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót o średnicy 16- 25cm | szt | 4 |  |  |
| 13 |  | Jak wyżej lecz pni o średnicy 26-35cm | szt | 6 |  |  |
| 14 |  | jak wyżej lecz pni o średnicy 36-45cm | szt | 11 |  |  |
| 15 |  | jak wyżej lecz pni o średnicy 46-55cm | szt | 3 |  |  |
| 16 |  | jak wyżej lecz pni o średnicy 66-75cm | szt | 1 |  |  |
| 17 |  | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków | m2 | 145 |  |  |
| 18 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub.4cm w km 0+000 -0+011 | m2 | 44 |  |  |
| 19 |  | Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl.20km | mg | 4,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II.ROBOTY ZIEMNE |
| 20 |  | Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie z przemieszczeniem urobku na odl. do 30m w gruncie kat. III | m3 | 240 |  |  |
| 21 |  | Roboty ziemne w gruncie kat. II wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,4m3 z dokopu z przewiezieniem ziemi na odl.10km samochodami wywrotkami | m3 | 1488 |  |  |
| 22 |  | Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. II | m3 | 1488 |  |  |
| 23 |  | Zagęszczanie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą gr. kat. II | m3 | 1728 |  |  |
| 24 |  | Wywiezienie nadmiaru humusu z darniną samochodami wywrotkami na odl.1km i rozplanowanie na odkładzie | m3 | 410 |  |  |
| 25 |  | Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III | m2 | 567 |  |  |
| 26 |  | Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gr. kat. III | m2 | 1555 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III.ODWODNIENIE |
| 27 |  | Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych 080cm dł.8m w miejsce istniejącego z rur 050 w km 0+787,37 | m | 8 |  |  |
| 28 |  | Wykonanie kompletnego przepustu z rur Vipro 050cm dł.8m w km 1+404,13 | m | 8 |  |  |
| 29 |  | Wykonanie rowów do i odpływowych przy przepustach na głębokość 0,40-1,0m i plantowaniem skarp | m | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV.PODBUDOWA |
| 30 |  | Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne podłoża | m2 | 7164 |  |  |
| 31 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub.10cm Transport z odl.10km | m2 | 4164 |  |  |
| 32 |  | Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem grub.16cm i wytrzymałości RM=2,5MPa | m3 | 688 |  |  |
| 33 |  | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub.16cm po zagęszczeniu i wytrzymałości 2,5MPA z pielęgnacją wodą i piaskiem | m2 | 6877 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. NAWIERZCHNIA |
| 34 |  | Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2 | m2 | 6877 |  |  |
| 35 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 | m2 | 6591 |  |  |
| 36 |  | Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il.0,3kg/m2 | m2 | 6591 |  |  |
| 37 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 | m2 | 6447 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI. ZJAZDY |
| 38 |  | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV 030cm | m | 70 |  |  |
| 39 |  | Ustawienie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych na zjazdach z rurami | szt | 28 |  |  |
| 40 |  | Umocnienie zjazdów ściankami czołowymi z darniny | szt | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VII. POBOCZA |
| 41 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką grub.8cm | m2 | 3990 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VIII. ŚCIEKI |
| 42 |  | Ułożenie ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych 0,50x0,60x0,15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm i ławie z pospółki grub.15cm | m | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IX. OZNAKOWANIE |
| 43 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych 0 70.Tarcze znaków foliowane. | szt | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| X. INNE |
| 44 |  | Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w km 1+089-1+119 i 1+190 -1+251 | m | 91 |  |  |
| 45 |  | Przełożenie kabla energetycznego zasilającego studnię m-33 Ryczałt - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM Podatek VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 4

na przebudowę drogi gminnej Nr 301228 W

KAROLINOWO - PROBOSZCZEWICE

od km 0+000 do km 0+666 o dł. 666 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CPV – 45111200-0 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 1 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+666 | m | 666 |  |  |
| 2 | 2 | Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5 km przy współpracy sprzętu mechanicznego z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew | szt | 4 |  |  |
| 3 | 3 | J. w. lecz o średnicy 36-45cm wg wykazu drzew | szt | 2 |  |  |
| 4 | 4 | J. w. lecz o średnicy 66-75cm wg wykazu drzew | szt | 1 |  |  |
| 5 | 5 | Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew | m2 | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233300-2 II. PODBUDOWA |
| 6 | 6 | Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,80) + ( 0,50 x 2 x 20) + (1,0+0,00):2x10 = 3180 + 20 + 5 = 3205 + łuki 14,0 = 3219 | m2 | 3219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233100-0 III. NAWIERZCHNIA |
| 7 | 7 | Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni betonowej oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7 kg/ m2 jak w poz. 6 | m2 | 3219 |  |  |
| 8 | 8 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,60) + 1,0x20) + (1,0+0,00):2 = 3047,50 + 20 + 5 + 14 łuki = 3086,50 | m2 | 3086,50 |  |  |
| 9 | 9 | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2. jak w poz. 8 | m2 | 3086,50 |  |  |
| 10 | 10 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+003,50 – 0+666 (662,50 x 4,50 ) + (1,0 x 20) + (1+0,00):2 + +14 łuki = 2981,25 + 20 + 5 + 14 = 3020,25 | m2 | 3020 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| CPV – 45233300-2 IV. POBOCZA |
| 11 | 11 | Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach średnio 15cm (zawyżone) równiarką, załadunek i odwiezienie na odkład na odl. do 2km lub na drogę gruntową na ulepszenie z rozplantowaniem km 0+100 – 0+666 566 x 2 x 1,25 x 0,15 = 212,25 | m3 | 212 |  |  |
| 12 | 12 | Plantowanie poboczy mechanicznie równiarką i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie. km 0+003,50 – 0+666 (20 x 1,25 x 2) +(10 x /1,25+1,75/:2 + (632,50 x 1,75 x 2) =50 + 30 + 2213,75 = 2293,75 | m2 | 2294 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. OZNAKOWANIE |
| 13 | 13 | Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu sytuacyjnego | szt | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM Podatek VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 5

Droga nr 301324 W Załuski - Stróżewo – Nowe Olszyny

od km 0+000 do km 2+836, długość odcinka 2836 m

| Lp. | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich ilości | Jedn. miary | Ilość Robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000 – 2+836 | m | 2836 |  |  |
| 2 |  | Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o: średnicy 10-15cm z obrobieniem i odwozem na odl. 1 km wg wykazu drzew | szt | 1 |  |  |
| 3 |  | J. w. lecz o średnicy 16-25cm wg wykazu | szt | 2 |  |  |
| 4 |  | J. w. lecz o średnicy 36-45cm wg wykazu | szt | 1 |  |  |
| 5 |  | Podczyszczenie korony drzew z gałęzi nachylonych na jezdnię, drzewa o średnicy 30-70 cm wg wykazu | szt | 46 |  |  |
| 6 |  | Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew | m2 | 690 |  |  |
| 7 |  | Wywiezienie dużych i drobnych kamieni znajdujących się w pasie drogowym | Mg | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II. ODWODNIENIE |
| 8 |  | Wykonanie przepustu kompletnego z rur żelbetowych 060 w miejsce istniejącego z rur Ø40 w stanie złym w km 2+677,45 | m | 10 |  |  |
| 9 |  | Oczyszczenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych 2xØ60 zamulonego do 40% w km 0+588,86 /rów melioracyjny/ plan sytuacyjny | m | 16 |  |  |
| 10 |  | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu darniną /2x4/x2 | m2 | 16 |  |  |
| 11 |  | Oczyszczenie dna rowu przed przepustem na głębokość 40cm i długość 20m | m | 20 |  |  |
| 12 |  | Odnowienie rowów poprzez podczyszczenie na głębokość do 30cm łącznie z oczyszczeniem istniejących rur pod zjazdami Ø 30cm Km 0+085 – 0+589 str. prawa 1+435 – 1+500 str. prawa i lewa 1+970 – 2+455 str. prawa 2+060 – 2+380 str. lewa 504+/65x2/+485+320=1439 | m | 1439 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III. NAWIERZCHNIA |
| 13 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,6kg/m2 Km 0+022 – 2+830 2808x5,60=15724,8+skrzyż. w km 1+680/5x4/x14=15758,6=15 | m2 | 15759 |  |  |
| 14 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej w profilu poprzecznym i podłużnym nawierzchni w ilości 100kg/m2 tj. grub. 4cm masą z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025 Jak w poz.13 | m2 | 15759 |  |  |
| 15 |  | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2. Km 0+020-2+836 2816x5,60=15769,60+skrzyż.36=15805,6 =15806 | m2 | 15806 |  |  |
| 16 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 Lok.j.w. 2816x5,5=15488+skrzyż.36=15524 | m2 | 15524 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV. POBOCZA |
| 17 |  | Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach średnio 10cm, równiarką, załadunek i odwiezienie na odkład na odległość do 2km w 70% Km 0+050 – 2+000 1250x2x15=3750x0,10=375x70%=262,5=263 | m3 | 263 |  |  |
| 18 |  | Przewiezienie nadmiaru gruntu ze ścinki na uzupełnienie poboczy i zjazdów na odl. 1km 375-263=112 | m3 | 112 |  |  |
| 19 |  | Plantowanie poboczy mechanicznie i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie kat. III i zagęszczenie mechaniczne. km 0+020 – 2+600 2+600 – 2+836 2580x2x150=7740 236x2x1,25=590 7740+590=8330 | m2 | 8330 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. OZNAKOWANIE |
| 20 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych 0 70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu zagospodarowania drogi. | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM PODATEK VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 6

Przebudowa drogi gminnej Nr 301230W

Szczytno - Szczytniki

odcinek od km 0+000 do km  1+317,60 długości 1317,60 m

| Lp. | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich ilości | Jedn. miary | Ilość Robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | Wg cen rynkowych | Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 0+000 – 1+317,60 | m | 1317,60 |  |  |
| 2 | Wg cen rynkowych | Karczowanie drzew o średnicy 66-75cm z obrobieniem i dowiezieniem na odległość 0,5km wg wykazu drzew | szt | 1 |  |  |
| 3 | Wg cen rynkowych | Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew | m2 | 85 |  |  |
| 4 | Wg cen rynkowych | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość 10 km wg obmiaru w terenie 13 x 4 = 52 | m2 | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II. ODWODNIENIE |
| 5 | Wg cen rynkowych | Wykonanie kompletnych przepustów z rur żelbetowych Ø 60 wg planu sytuacyjnego w km 0+550, km 1+140 i w km 1+267 3 x 8 = 24 | m | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III. ROBOTY ZIEMNE |
| 6 | Wg cen rynkowych | Zdjęcie humusu warstwą grubości 10 cm z poszerzenia podbudowy ze złożeniem na krawędzi nasypu wg tabeli poszerzeń podbud. | m2 | 1395 |  |  |
| 7 | Wg cen rynkowych | Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odległość do 30 m wg tabeli robót ziemnych | m3 | 384 |  |  |
| 8 | Wg cen rynkowych | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat II z przewozem na odległość 0,5 km samochodami wywrotkami. Wg tabeli nr 2 | m3 | 56 |  |  |
| 9 | Wg cen rynkowych | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. Kat. II z dokopu (piasek) z transportem na odległość 5 km wg tabeli nr 2 | m3 | 208 |  |  |
| 10 | Wg cen rynkowych | Formowanie nasypów spycharkami w gr. Kat. II jak w poz. 7 i 8 56 + 208 = 264 | m3 | 264 |  |  |
| 11 | Wg cen rynkowych | Zagęszczenie mechaniczne nasypów ze zwilżeniem wodą w gruncie kat. II jak w poz. 6 + 7 + 8 384 + 56 + 208 = 648 | m3 | 648 |  |  |
| 12 | Wg cen rynkowych | Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowanie skarp | m2 | 1897 |  |  |
| 13 | Wg cen rynkowych | Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp | m2 | 1031 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV. PODBUDOWA |
| 14 | Wg cen rynkowych | Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod podbudowę w gruncie kat. III Wg wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |  |  |
| 15 | Wg cen rynkowych | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm z piasku wg wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |  |  |
| 16 | Wg cen rynkowych | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach nawierzchni żwirowej grubości 16 cm wg wykazu poszerzeń | m2 | 1395 |  |  |
| 17 | Wg cen rynkowych | Dowóz pospółki z odległości 5 km warstwą grub. 5 cm do stabilizacji na istniejącej podbudowie żwirowej km 0+000 – 1+315 1315 x 4,80 =6312 – poszerzenie 1395 = 4917 x 0,05 = 245,85 ≈ 246 | m3 | 246 |  |  |
| 18 | Wg cen rynkowych | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grubości 16 cm i wytrzymałości RM-2,5 MPa km 0+000 – 1+315 1315 x 4,80 = 6312 + skrzyżow. 18 = 6330 | m2 | 6330 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. NAWIERZCHNIA |
| 19 | Wg cen rynkowych | Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową K-65 szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/ m2 jak w poz. 16 | m2 | 6330 |  |  |
| 20 | Wg cen rynkowych | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025 km 0+000 – 1+315 1315 x 4,60 = 6049 + skrzyżow. 12 = 6067 | m2 | 6067 |  |  |
| 21 | Wg cen rynkowych | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją szybkorozpadową K-65 w ilości 0,3 kg/ m2 km 0+000 – 1 + 315 jak w poz. 18 | m2 | 6067 |  |  |
| 22 | Wg cen rynkowych | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej - grysowej wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 1 + 315 1315 x 4,50 = 5917,50 + skrzyżow. 18 = 5935,5 ≈ 5936 | m2 | 5936 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI. ZJAZDY I POBOCZA |
| 23 | Wg cen rynkowych | Ułożenie rur Ø30 PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg wykazu zjazdów | m | 105 |  |  |
| 24 | Wg cen rynkowych | Ustawienie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach wg wykazu | szt | 42 |  |  |
| 25 | Wg cen rynkowych | Umocnienie zjazdów ścianek z darniny (na zjazdach bez rur) wg wykazu | szt | 42 |  |  |
| 26 | Wg cen rynkowych | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm Km 0+003 – 1+315 1312 x 2 x 1,25 = 3280 Zjazdy 42 x 4 x 2 = 336 3280 + 336 = 3616 | m2 | 3616 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VII. OZNAKOWANIE |
| 27 |  | Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu sytuacyjnego | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM PODATEK VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 7

Droga Nr 301234W Wrońska Nowe – Stare Wrońska

Od km 0+000 do km 0+492,24 długość odcinka 492,24 m

| Lp. | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich ilości | Jedn. miary | Ilość Robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000 – 0+492,24 | m | 492 |  |  |
| 2 |  | Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o: średnicy 56-65cm z obrobieniem i odwozem na odl. 0,5 km wg wykazu | szt | 1 |  |  |
| 3 |  | Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odległość 0,5 km pni o średnicy 36-45 cm wg wykazu | szt | 2 |  |  |
| 4 |  | J. w. lecz o średnicy 46-55cm wg wykazu | szt | 6 |  |  |
| 5 |  | J. w. lecz o średnicy 56-65cm wg wykazu | szt | 1 |  |  |
| 6 |  | Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu | m2 | 10 |  |  |
| 7 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm dużych km 0+000 – 39m2 /obmiar/ 20x3,50 = 70 39 + 70 = 109 | m2 | 109 |  |  |
| 8 |  | Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 5 km 109 x 0,06 = 6,54 x 2,2 = 14,38 | Mg | 14,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II. ROBOTY ZIEMNE |
| 9 |  | Roboty ziemne poprzeczne gr. kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30 m wg tabeli robót ziemnych | m3 | 19 |  |  |
| 10 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,4 m3 z przewozem na odl. 0,5 km wg tabeli robót ziemnych | m3 | 2 |  |  |
| 11 |  | Formowanie nasypów w gr. kat. III jak w poz. 10 | m3 | 2 |  |  |
| 12 |  | Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą w gr. kat. III Jak w poz. 10 i 11 19 + 2 = 21 | m3 | 21 |  |  |
| 13 |  | Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów samochodami wywrotkami na odl. 1 km i rozplanowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych | m3 | 247 |  |  |
| 14 |  | Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III Wg tabeli plantowania skarp | m2 | 742 |  |  |
| 15 |  | Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III Wg tabeli plantowania skarp | m3 | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III. ODWODNIENIE |
| 16 |  | Ułożenie sączka podłużnego z rury PCV 15 cm/ przekrój normalny nr 3/ Km 0+261 – 0+489 489 – 261 = 228 | m | 228 |  |  |
| 17 |  | Wykonanie drenów poprzecznych z rur PCV o 100 mm co 10 m, długości 2,05 m 228:10 – 22,8 = 23 | szt | 23 |  |  |
| 18 |  | Umocnienie wlotów drenów na skarpie darniną 23 x 0,5 = 11,50 | m2 | 11,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV. PODBUDOWA |
| 19 |  | Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod poszerzenie podbudowy w gr. kat. III wg wykazu poszerzeń | m2 | 512 |  |  |
| 20 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 15 cm Wg wykazu poszerzeń | m2 | 512 |  |  |
| 21 |  | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach jak nawierzchni żwirowej grub. 16 cm wg wykazu poszerzeń | m2 | 512 |  |  |
| 22 |  | Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na istniejącej podbudowie żwirowej Km 0+000 – 0 + 240 240 x 4,80 x 0,05 = 57,6 km 0 + 240 – 0 + 490 250x4,80=1200–512/poszerz./= 688 x 0,10=68,80 57,60+68,80 = 126,40x1,80=227,52=228 | Mg | 228 |  |  |
| 23 |  | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości RM=2,5 MPa Km 0+003 – 0,490 487 x 4,80 = 2337,60+skrzyż. 32 =2369,6=2370 | m2 | 2370 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. NAWIERZCHNIA |
| 24 |  | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie, oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2 Jak w poz. 23 | m2 | 2370 |  |  |
| 25 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025 Km 0+003 – 0+490 487 x 4,60 = 2240,20 + 32 = 2272 | m2 | 2272 |  |  |
| 26 |  | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2 Km 0+003 - 0+490 Jak w poz. 25 | m2 | 2272 |  |  |
| 27 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 Lok. j.w. 487 x 4,5 = 2191,5 + 32 = 2223,50 = 2224 | m2 | 2224 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI. ZJAZDY I POBOCZA |
| 28 |  | Ułożenie rur Ø30 z rur PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg wykazu zjazdów | m | 51 |  |  |
| 29 |  | Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach Wg wykazu zjazdów | szt | 18 |  |  |
| 30 |  | Umocnienie zjazdów – ścianek z darniny / na zjazdach bez rur / wg wykazu | szt | 5 |  |  |
| 31 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm Km 0+003 – 0+490 487x2x1,25 = 1217,50 Zjazdy 12x4x2 = 96 1217,50 + 96 = 1313,50 = 1314 | m2 | 1314 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VII. OZNAKOWANIE |
| 32 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych Ø70mm. Tarcze znaków foliowane. wg planu zagospodarowania drogi. | szt | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VII. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 33 |  | Ustawienie poręczy energochłonnych SP09 w km 0+277,50 – 0+251,50 obustronnie 24 x 2 = 48 | m | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM PODATEK VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 8

Droga Nr 36/301236 W Stare Wrońska – Proboszczewice

od km 0+000 do km 1+803, długość odcinka 1803 m

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość Robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | m | 1803 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II. ODWODNIENIE |
| 2 |  | Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o śred. 60 cm w km 0+250 | m | 8 |  |  |
| 3 |  | Oczyszczenie rowu przy przepuście w km 0+014,60 i w km 1+425 oraz przy zjazdach na głęb. do 30cm wg wykazu zjazdów | m | 148 |  |  |
| 4 |  | Ułożenie przewodu z rur śred. 30 cm z PCV pod zjazdami /wg wykazu zjazdów/ | m | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III. PODBUDOWA |
| 5 |  | Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką | m2 | 8660 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV. NAWIERZCHNIA |
| 6 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej grub. 4cm wg PN-S-96025 | m2 | 8299 |  |  |
| 7 |  | Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il. 0,3 kg/m2 | m2 | 8299 |  |  |
| 8 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4 cm wg PN-S-96025 | m2 | 8119 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| V. POBOCZA |
| 9 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 4735 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI. OZNAKOWANIE |
| 10 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach żelbetowych. Tarcze znaków foliowane. | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM PODATEK VAT 22% OGÓŁEM |  |

KOSZTORYS OFERTOWY 9

Droga Nr 34/301234 W, Stare Wrońska – Krępica

od km 0+000 do km 1+002, długość odcinka 1002 m

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość Robót ogółem | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | m | 1002 |  |  |
| 2 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm na skrzyż. w km 0+003 | m2 | 26,25 |  |  |
| 3 |  | Wywóz gruzu na odl. do 2 km | mg | 3,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| II. PODBUDOWA |
| 4 |  | Profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką | m2 | 4830 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| III. NAWIERZCHNIA |
| 5 |  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej grub. 4cm wg PN-S-96025 | m2 | 4630 |  |  |
| 6 |  | Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il. 0,3 kg/m2 | m2 | 4630 |  |  |
| 7 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4 cm wg PN-S-96025 | m2 | 4530 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| IV. POBOCZA |
| 8 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 2569 |  |  |
| 9 |  | Odkopanie rur przy przepuście i na zjazdach na głęb. 30 cm i dł. 2m z odwiezieniem gruntu na odl. 2km | m | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| VI. OZNAKOWANIE |
| 10 |  | Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach żelbetowych. Tarcze znaków foliowane. | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| RAZEM PODATEK VAT 22% OGÓŁEM |  |