# KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu polegającym na  wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych.

# Opis przedsięwzięcia:

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej, wraz z wyposażeniem, dla celów podlewania upraw rolnych, zgodnie z projektem robót geologicznych złożonym do zatwierdzenia przez Starostwo  Powiatowe w Płońsku.

Jest to rodzaj przedsięwzięcia wymieniony w § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 list. 2004 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na   środowisko.

Zostanie wykonany otwór wiertniczy, o głębokości do 60 m. Sporządzony został projekt prac geologicznych, w którym przewiduje się ustalenie zasobów ujęcia (studnia głębinowa) o  wydajności 30 m3/h, przy depresji  S = do 5 m

W otworze studziennym zostanie wykonana obudowa i zainstalowana pompa głębinowa o wydajności rzeczywistej do 30 m3/h i wysokości podnoszenia do 70 m, o mocy do 12 kW.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia: dane dotyczące działki (nr, działki, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

Ujęcie wody położone będzie we wsi Niepiekła  dz. nr 79/5  na terenie należącym do wnioskodawcy – Adama Rytla o powierzchni  2,90 ha  (mapka  – załącznik 1).

3) Powierzchnia przewidzianej do zajęcia nieruchomości,

Dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Działka nr ew. 79/5 posiada całkowitą powierzchnię 2,90 ha. Gleba jest klasy III, IV i V.  Ujęcie wody, wraz z planowaną obudową, zajmie powierzchnię około 3 m2, dotychczas będące polem uprawnym, nie przewiduje się wycinania drzew.

4) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Wykonany zostanie  otwór hydrogeologiczny na głębokość 60 m. Wykonana będzie także obudowa betonowa o głębokości 2 m i średnicy 1,2 m. Zamontowana zostanie pompa głębinowa o mocy 12 kW i  armatura hydrauliczna. Przewidziany jest pobór wody elektryczną pompą głębinową, w ilości do 12 kW, średnio do 5 h na dobę w okresie wegetacji roślin.

5) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Inne możliwe warianty zaopatrzenia w wodę, wraz z powodem ich odrzucenia:

- Wodociąg gminy - wariant nieekonomiczny, ponadto wodociąg nie jest w stanie zabezpieczyć wody w ilości wymaganej do podlewania (do 100 m3/d).

Wodociągi gminne nie są w stanie zapewnić wody w ilości wymaganej do podlewania. Ponadto, woda gminna jest uzdatniana, a wiec znacznie droższa, od niewymagającej uzdatniania wody naturalnej, wobec tego używanie jej jest ekonomicznie nieuzasadnione, przy takim samym efekcie ekologicznym.

- Ujęcie wody powinno znajdować się w pobliżu podlewanego pola.  Nie ma istotnych powodów dla zmiany tej lokalizacji.

Po rozważeniu powyżej przedstawionych wariantów, do dalszej realizacji przyjęto wariant polegający na budowie otworu hydrogeologicznego, zgodnie z projektem robót geologicznych, przekształcony następnie w ujęcie wody, w miejscu zaznaczonym na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej.

6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Dla eksploatacji wody studni wykorzystana będzie energia około do 12 kW, pracującej do 5 godzin dziennie, do 100  dni podlewań (średnio), rocznie (6 000 kWh).

Bezpośrednio związane z planowaną realizacja przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych – ujęcia wód głębinowych, jest wykorzystywanie wody gruntowej oraz energii elektrycznej do zasilenia pompy głębinowej.

Według bilansu potrzeb wodnych, który będzie zawarty we wniosku o pozwolenie wodnoprawne, zapotrzebowanie na wodę przedstawia się następująco:

Średniodobowe zaopatrzenie w sezonie wegetacyjnym (100 dni rocznie) – wyniesie:                maksymalne - 100 m3/dobę, średnio 50 m3/d,  łącznie  do 5000 m3/rok.

7) rozwiązania chroniące środowisko:

Ponieważ przedsięwzięcie nie zagraża środowisku, nie przewiduje się innych rozwiązań chroniących środowisko. W celu zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed przedostawaniem się wzdłuż konstrukcji studni ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej wylot studni (kolumny filtrowej ø 200 mm) zostanie    zabezpieczony szczelną głowicą stalową, z deklem zamykającym Na deklu głowicy zostanie zawieszona pompa głębinowa. Na zewnątrz rury wykonany będzie korek betonowy. Rozwiązanie takie uniemożliwi zanieczyszczenie warstwy wodonośnej wzdłuż konstrukcji studni. Głowica i wylot rury znajdować się będzie w przewidzianej do wykonania betonowej obudowie o głębokości 2 m i średnicy 1,2 m, przykrytej włazem.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje wprowadzania do środowiska substancji szkodliwych.

Rozpatrywany jest zasięg oddziaływania ujęcia, w granicach odpowiadających poborowi wody w wysokości przewidywanego średniego poboru zawartego we wniosku o pozwolenie wodoprawne, to znaczy: Do 100 m3/dobę. – średnio w sezonie wegetacyjnym (50 dni rocznie) – do  5000 m3/rok. Dla maksymalnego dobowego poboru w wysokości 100 m3/dobę, zasięg leja depresji sięgać będzie do 20 m (przy depresji 0,6 m).

Zasięg leja depresji przy średnim poborze sezonowym (do 50 m3/d) nie przekroczy 8 metrów, a depresja – 0,4 m. Zasięg ten praktycznie nie wykroczy poza teren wnioskodawcy – załącznik – mapa w skali 1: 5 000. Jednakże wpływ na powierzchnię terenu nie będzie miał znaczenia dla upraw, gdyż dotyczy leja depresyjnego w warstwie znajdującej się pod nadkładem ponad 40 m gliny i nie spowoduje spadku wilgoci w glebie.

W zasięgu oddziaływania ujęcia, ani na sąsiednich działkach nie ma innych ujęć wody. Najbliższe, położone są w odległości ponad 1 km.

Większość  ujęć wody w tej części gminy Załuski czerpie z tej samej warstwy wodonośnej. Jest to teren o prostej budowie geologicznej, leżący na terenie, gdzie w obrębie czwartorzędowego piętra występuje praktycznie jedna warstwa wodonośna, obejmująca południowy skraj Wysoczyzny Płońskiej. Jest to obszar zasobny w wody podziemne o i mimo powszechnego użytkowania, nie wskazujący na przeeksploatowanie.

Działka, na której znajdzie  się studnia jest  ogrodzona.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje wprowadzania do środowiska substancji szkodliwych.

8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie będzie miała oddziaływań transgranicznych

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu oddziaływania nie występują  formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880)

10) Inwestycja nie będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej

....................................................................

Podpis wnioskodawcy