KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

w zakresie infrastruktury technicznej pn: „Doprowadzenie gazu ziemnego do Zakroczymia”

(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja jest przedsięwzięciem celu publicznego. Inwestycja polega na budowie infrastruktury gazowej pozwalającej na zasilanie w gaz ziemny odbiorców zlokalizowanych na terenie gmin Załuski, Zakroczym i miasta Zakroczym. Infrastruktura gazowa będzie składała się z gazociągu włączeniowego, wysokiego ciśnienia Dn 200, MOP 5,5 MPa do istniejącego lub planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500/Dn 700, Pn 6,3 MPa relacji Warszawa-Włocławek w miejscowości Karolinowo lub Przyborowice Górne, stacji pomiarowej i stacji redukcyjnej I stopnia w tej miejscowości o przepustowości do Q=5.000 Nm3/h wraz z układami technologicznymi, zasilaniem energetycznym, instalacjami AKPiA i telemetrii, utwardzeniem terenu, drogą dojazdową i ogrodzeniem oraz gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy maksymalnie de 315 wraz z urządzeniami towarzyszącymi (układy zasuw, ZZU, kabel telemetryczny, słupki i inne urządzenia) doprowadzającego gaz do poszczególnych odbiorców. stacji redukcyjno - pomiarowej II stopnia w Zakroczymiu.

Długość gazociągu średniego ciśnienia wyniesie ok. 14 km w tym ok. 11 km na terenie gminy Załuski

Stacje gazowe pomiarowa i redukcyjna oraz odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia wymienione są w § 3.  ust. 1. punkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257 poz. 2573 z późn. zm.) jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Gazociągi średniego ciśnienia nie są wymienione w powyższym rozporządzeniu.

Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ciśnienie gazu w rurociągu wysokiego ciśnienia może dochodzić do 6,3MPa natomiast ciśnienie gazu w rurociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa,

- Średnica gazociągu wysokiego ciśnienia nie przekroczy Dn 200,

- Średnica gazociągu średniego ciśnienia nie przekroczy de 315.

- Strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi maksymalnie 4 m (po 2 metry na stronę od osi gazociągu),

- Strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia wynosi 1 m (po 0,5m na stronę gazociągu) zgodnie z RMG Dz.U 2001.97.1055

- Przewidywana przepustowość stacji pomiarowej i redukcyjnej to ok. Q=5.000 Nm3/h, wykonanie kontenerowe (prefabrykat)

Inwestycja jest przedsięwzięciem celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej. Swoim zakresem obejmuje grunty w gminie Załuski, w miejscowościach: Karolinowo, Przyborowice Górne, Michałówek, Strużewo, Załuski, Kroczewo, Niepiekła, gminie Zakroczym w miejscowości Strubiny, oraz w mieście Zakroczym. Zostanie ona zlokalizowana na działkach pokazanych w załączniku graficznym wykonanym na mapach ewidencyjnych w skali 1: 5000 lub 1:2000 Przewiduje się lokalizację inwestycji na następujących działkach:

Karolinowo

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 276

Przyborowice Górne

64/1, 64/2, 118/1, 118/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/3, 73/4, 74/1, 74/3, 74/4, 75/1, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96/1, 97/2, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113,

Michałówek

22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/3, 38/4, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 39/1, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 49, 50/1, 50/2, 51, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 87, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 111, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 121/1, 121/2,

Strużewo

29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 219/2, 220/2

Załuski

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/4, 50/2, 51/2, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/3, 64/4, 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 66, 67/1, 67/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19, 69/20, 69/21, 70/3, 70/4, 70/5, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15,  71/1, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/14, 71/15, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 72/7, 72/8, 72/9, 72/11, 72/12, 73/2, 74, 76/4, 76/5, 76/6, 77/3, 77/4, 77/5, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83/3, 83/4, 83/5, 84/3, 84/4, 85/2, 86/2, 87, 93/3, 94, 97/3, 103, 110/2, 110/3, 110/4, 111/1, 112/1, 112/2, 111/2, 111/3, 111/4, 114/4, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19, 114/20, 114/21, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/28, 114/29, 114/30, 114/31, 114/32, 114/33, 114/34, 114/35, 114/36, 114/37, 114/38, 114/39, 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/46, 114/47, 114/48, 114/49, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/3, 127/4, 128, 129/1, 129/2, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 132/3, 132/4, 133/3, 133/4, 134/3, 134/4, 135/3, 135/4, 136/3, 136/4, 137, 138, 139/4, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 144/2, 145/2, 146/3, 146/4, 147/1,

Niepiekła

17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/5, 26/8, 26/9, 53, 54/1, 54/3, 54/5, 54/6, 55/1, 55/5, 55/6, 56/1, 56/5, 56/6, 57, 58/1, 58/3, 58/4, 59, 60/1, 60/3, 60/4, 61/1, 61/8, 61/9, 62/1, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64, 67, 68, 73, 74/1, 74/3, 74/4, 75, 76, 77, 78, 79/2, 79/3, 80, 81, 82, 83, 84/2, 90/1, 90/3, 90/4, 91/1, 91/3, 91/4, 92, 93, 94, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101/1, 101/2, 103, 104/1, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 105/1, 105/2, 105/4, 106/1, 106/2, 107/1, 107/3, 107/4, 108, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 127, 128, 129, 133

Kroczewo

103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 115, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 117/2, 117/3, 117/4, 118, 119, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 161/1, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203/2, 204/2, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 236, 237, 239, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 240, 242, 243, 244, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 247, 250, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 420, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429/1, 429/3, 429/4, 430/1, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/3, 433/4, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 446/1, 446/2, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449, 450/1, 450/3, 450/4, 451, 452, 453, 155/1, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 455/1, 455/2, 455/3, 456/2, 457/1, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9, 457/10, 458/1, 458/2, 458/5, 458/6, 458/7, 458/9, 458/10, 459/1, 459/4, 459/5, 459/6, 461/1, 461/2, 467/1, 467/2, 468

Strubiny

63, 67, 85, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 97/5, 98/1, 98/2, 99/1, 99/3, 99/5, 99/6, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/5, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 112/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/3, 125/4, 135/1, 135/2, 137, 138

miasto Zakroczym

obręb nr 10

1, 2, 4/1, 4/2, 4/4, 4/6, 4/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/3, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/4, 31/5, 32/1, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 33, 34/1, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 35/1, 35/2, 35/4, 35/5, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 38/1, 38/3, 38/5, 38/6, 39/1, 39/3, 39/5, 39/6, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/3, 52, 56/1, 56/4, 56/5,

obręb nr 11

32, 33/2, 33/7, 33/8, 33/9, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35, 36, 37, 49

obręb nr 15

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5/1, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 6/1, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/3, 11/4, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/3, 21/4, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/7, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32, 33/1, 33/3, 33/4, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 55, 56/1, 56/2, 56/4, 56/5,

obręb nr 16

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20/1, 47, 48

obręb nr 28

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9/3, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36,

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

  - Stacja pomiarowa zlokalizowana zostanie w miejscowości Karolinowo na wydzielonej w tym celu nieruchomości gruntowej Stacja redukcyjna zlokalizowana będzie na nieruchomości sąsiedniej. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia stacji gazowych wynosić będzie do 300m2, naziemne urządzenia towarzyszące gazociągowi lokalizowane na jego trasie zajmą około 30 m2, długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosi około 14 km, szerokość strefy ochronnej gazociągu średniego ciśnienia wynosi 1 metr (po 0,5 metra na stronę).

  - Grunty przewidywane do wykorzystania pod budowę infrastruktury gazowej są w chwili obecnej gruntami rolnymi, budowlanymi, nieużytkami, drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi. Planowany gazociąg krzyżuje się z ciekami wodnymi. Nie planuje się lokalizacji gazociągu na terenach leśnych.

  - Szatę roślinną na obszarze lokalizacji inwestycji stanowią głównie uprawy zbóż, warzyw, trawy, a sporadycznie drzewa liściaste i iglaste. Po wybudowaniu gazociągu tereny rolne zostaną zrekultywowane a nawierzchnie dróg i ulic odtworzone. Tereny te będą mogły być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

  - Sporadycznie, budowa gazociągu może spowodować konieczność usunięcia na trasie gazociągu kilkunastu drzew, których ilość i rodzaj określona zostanie w projekcie budowlanym. Pozostałe drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, zabezpieczone zostaną w sposób zapewniający ich dalszą wegetację.

- Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności) – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia

Budowa urządzeń będzie wymagała wykorzystania sprzętu budowlanego typu: dźwigi, koparki i samochody ciężarowe. Sprzęt budowlany będzie się poruszał po drogach lokalnych i po gruntach rolnych, na których jest prowadzona produkcja rolna upraw zbóż i warzyw.

Budowa stacji gazowych polega na:

- przygotowaniu i budowie fundamentów, pod urządzenia naziemne

- montażu gotowego kontenera stacji redukcyjnej i/lub pomiarowej oraz wyposażenia go w odpowiednie urządzenia techniczne transportu i pomiaru przepływającego gazu,

- montażu urządzeń technologicznych, jak np. monobloki, filtry, zespoły zaporowo-upustowe, odwadniacze,

- budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia,

- budowie odcinków gazociągu średniego ciśnienia,

- przeprowadzeniu prób wytrzymałości i szczelności,  badań i sprawdzeń,

- stwierdzenie gotowości wybudowanych obiektów do użytkowania.

Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia polega na:

- odhumusowaniu trasy gazociągu,

- prowadzeniu wykopów w gruncie rodzimym,

- montażu gazociągu i ułożeniu w wykopie oraz zasypaniu,

- przywróceniu terenu do stanu poprzedniego.

Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie placu:

- zdjęcie humusu,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie nawierzchni dróg i placów

Przekraczanie gazociągiem dróg utwardzonych, nasypów i w niektórych miejscach ulic, dokonane zostanie metodą przecisku lub przewiertu kierunkowego, w rurach  ochronnych o średnicy nie przekraczającej 350 mm. Wykopy  niezbędne dla pracy urządzeń przewiertowych zlokalizowane będą  w odległościach zabezpieczających nienaruszalność w/w ciągów. W przypadku dróg nieutwardzonych przewiduje się zastosowanie wykopów otwartych.

Ogólnie, trasa gazociągu nie może i nie będzie kolidować z ułożonymi wcześniej innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach do istniejącej infrastruktury przewiduje się zachowanie minimalnych odległości wynikających z obowiązujących przepisów zastosowanie rur ochronnych lub innych środków zabezpieczających bezawaryjną eksploatację wszystkich elementów.

Gazociąg średniego ciśnienia, zbudowany zostanie z rur polietylenowych przyjaznych środowisku naturalnemu, a metalowe elementy stacji zabezpieczone będą przed korozją.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Lokalizacja gazociągu podyktowana jest usytuowaniem potencjalnych odbiorców gazu. W zakresie technologii planuje się zastosować powszechnie przyjęte rozwiązania techniczne. Nie przewiduje się zatem rozwiązań wariantowych w zakresie lokalizacji lub technologii budowy sieci gazowej.

Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem stosowanym do wytwarzania ciepła. Dostarczenie odbiorcom gazu ziemnego spowoduje niższą emisję zanieczyszczeń powietrza wskutek niższego zużycia mniej ekologicznych paliw takich jak węgiel lub olej opałowy. Wariant zerowy polegający na zaniechaniu budowy gazociągu uniemożliwi osiągnięcie tych korzyści.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

W trakcie realizacji inwestycji może ewentualnie wystąpić zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości stacji pomiarowej i redukcyjnej oraz odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia. Ze względu na niewielką pojemność tych urządzeń w takim przypadku woda zostanie dowieziona z kwalifikowanego ujęcia i odebrana beczkowozem. Podczas eksploatacji infrastruktury gazowej, nie występuje zapotrzebowanie na wodę.

Energia elektryczna będzie wykorzystana do zasilania urządzeń stacji pomiarowej oraz redukcyjnej, a także dla oświetlenia terenu.

Inne surowce i materiały to gaz ziemny do podgrzania gazu w trakcie redukcji, środek nawaniający gaz ziemny wprowadzany do sieci średniego ciśnienia, sprężone powietrze w trakcie prób, ewentualnie sprężony azot przed napełnieniem gazociągu gazem ziemnym.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Podczas budowy sieci gazowej oraz obiektów kubaturowych do środowiska będą emitowane gazy spalinowe z pracującego sprzętu budowlanego. Stężenie gazów nie przekroczy dopuszczalnych norm. Warkot silników spalinowych powoduje hałas, lecz natężenie hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm. Podczas prowadzonych wykopów chronione są walory glebowe przez odpowiednie zagospodarowanie placu budowy oraz technologię wykonywania wykopów, dzięki której oddziela się humus – wierzchnią, urodzajną część gleby -  od głębszych jej warstw.  Po zakończeniu prac ziemnych, zajęty pod budowę teren przywrócony zostanie   do stanu pierwotnego. Pozwala to na jego dalsze rolnicze użytkowanie. Na terenie obiektów kubaturowych nastąpi wymiana podłoża przez wykonanie podsypki piaskowej. Podczas robót spawalniczych są wytwarzane gazy, lecz nie będą one stanowiły zagrożenia dla środowiska. Transport materiałów budowlanych oraz przemieszczanie sprzętu budowlanego będzie się odbywać istniejącymi ciągami komunikacyjnymi graniczącymi z terenem inwestycji. Czynności te nie wymagają budowy dróg dojazdowych. Urządzenia gazowe są urządzeniami hermetycznymi i w trakcie eksploatacji nie występuje emisja gazów. Strefy zagrożenia wybuchem na stacji redukcyjnej i pomiarowej mieścić się będą w granicach ogrodzenia stacji.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym

  - Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych

Podczas budowy gazociągu i jego eksploatacji ścieki nie występują

  - Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Podczas budowy gazociągu i jego eksploatacji ścieki technologiczne nie występują.

  - Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Urządzenia gazowe nie zmieniają zagospodarowania terenu w sposób wprowadzający zmianę odprowadzania wód opadowych. Wody opadowe nadal będą odprowadzane w sposób naturalny do istniejących cieków wodnych.

  - Rodzaj, przewidywane ilości  i sposób postępowania z odpadami

Budowa i eksploatacja gazociągu nie powoduje wytwarzania odpadów technologicznych.

  - Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

W czasie budowy gazociągu wykorzystane zostaną maszyny i urządzenia takie jak koparki, samochody transportowe, dźwigi boczne, agregaty prądotwórcze, urządzenia do spawania i zgrzewania rur. W czasie eksploatacji nie są wymagane urządzenia inne niż zainstalowane jako elementy stacji i sieci gazowych.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie występuje

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Trasa gazociągu zlokalizowana jest w odległości około 3 km (natomiast stacje pomiarowa i redukcyjna I stopnia ok. 15 km) od obszaru Natura 2000 PLH 140020 Forty Modlińskie. Jest to Obszar Specjalnej Ochrony dla siedlisk nietoperzy z gatunków: mopek, nocek duży, nocek łydkowłosy, gacek brunatny, gacek szary, mroczek późny, nocek Brandta, nocek Natterera, nocek rudy, nocek wąsatek.

Gazociąg będzie też przebiegał w odległości ok. 2 km natomiast stacje pomiarowa i redukcyjna I stopnia ok. 14 km) od obszaru Natura 2000 PLH 140004 Dolina Środkowej Wisły. W którym chronione są liczne gatunki ptaków.

Gazociąg, jest urządzeniem podziemnym i hermetycznym a także zostanie zlokalizowany z dala od doliny Wisły oraz fortów stanowiących siedliska chronionych gatunków w związku z tym nie przewiduje się jego` negatywnego wpływu na gatunki chronione w obszarze Natura 2000. Wpływ pozytywny polegać będzie na poprawie jakości powietrza poprzez umożliwienie odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie gazociągu użytkowania gazu ziemnego.

Obszar lokalizacji gazociągu na terenie miasta Zakroczym oraz częściowo na terenie miejscowości Strubiny pokrywał się będzie z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Nie przewiduje się negatywnego wpływu gazociągu który jest urządzeniem podziemnym i hermetycznym na chronione walory krajobrazowe i przyrodnicze WOChK.