Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0112-010-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Czynność robót: D-01.00.00 krotność = 1,00 | 0,84 | ha |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 5 116,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km; transport na odległość 2 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 5 116,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0101-010-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 5 | KNNR 1 0101-020-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 6 | KNNR 1 0101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 1 0101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 1 0101-050-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 9 | KNNR 1 0101-060-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 1 0101-070-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 80 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 11 | KNNR 1 0101-070-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 100 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 12 | KNNR 1 0104-020-020 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 1 0107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 37,54 | m-p |  |  |
| 14 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 9,00 | m-p |  |  |
| 15 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 9,00 | m-p |  |  |
| 16 | KNNR 1 0102-020-052 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 0,22 | ha |  |  |
| 17 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie zagajników na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 22,00 | m-p |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0101-01010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 225,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 165,60 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości 40 cm. Grunt kategorii I-II; Pod wykonanie boiska Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 662,40 | m3 |  |  |
| 21 | KNNR 1 0202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 496,80 | m3 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 4 003,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | OBRZEŻA CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 365,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 0112-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnikami Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 225,00 | m2 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod boisko Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 3 778,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIKI CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.00 krotność = 1,00 | 225,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA ŻWIROWA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 27 | Orgbud 911 0202-01-050 | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi: sposobem ręcznym Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 124,50 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0202-010-050 | Warstwa żwiru płukanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, frakcja 8-16 mm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 83,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | BOISKO CPV: 45112720-8 |  |  |  |  |
| 29 | KNP 1-12 1219-0104-060 | Rozłożenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 12cm spycharką 40 KM,na terenie płaskim Czynność robót: D-05.01.03 krotność = 1,00 | 397,44 | m3 |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0107-01-060 | Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 12 cm Czynność robót: D-05.01.03 krotność = 1,00 | 397,44 | m3 |  |  |
| 31 | KNNR 11 0712-030-050 | Murawa sportowa z siewu. Mechaniczne wykonanie siewem, trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 3 312,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | WYPOSAŻENIE BOISKA CPV: 45112720-8 |  |  |  |  |
| 32 | AW-020 | Bramki piłkarskie aluminiowe 2x6m krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 33 | AW-020 | Siatki do bramek krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 34 | AW-020 | Tuleja montażowa bramki krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 35 | AW-020 | Montaż bramek piłkarskich na tulejach krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 36 | AW-050 | PIŁKOCHWYTY 2x42m wysokość 6m krotność = 1,00 | 504,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | NASADZENIA CPV: 77310000-6 |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-21 0301-0401-020 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 3 334,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | TRAWNIKI CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 11 0712-030-050 | Mechaniczne wykonanie siewem, trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 1 891,00 | m2 |  |  |
| 39 | KNNR 1 0502-010-050 | Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 1 891,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY CPV: 45112710-5 |  |  |  |  |
| 40 | AW-020 | Ławki wraz z zakupem i ustawieniem krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 41 | AW-020 | Siedziska wraz z zakupem zamontowaniem (długość 5m) krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |
| 42 | AW-020 | Kosze na śmieci krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |
| 43 | AW-020 | Słup ogłoszeniowy 100x125x332 wraz z montażem krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 12 |  | REGULACJA CPV: 45232452-5 |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 6 1305-030-060 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3, 2 szt. Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 0,60 | m3 |  |  |
| 45 | KNNR 6 1305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3, 5 szt. Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 0,50 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 13 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 46 | KNNR 6 0705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność = 1,00 | 61,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |