OPIS      TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 301231W    we wsi Szczytno  odcinek dł.1015m.

2.Podstawa opracowania.

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

-mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

-pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez projektanta

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U .Nr 43 z 14 maja 1999r)

-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

-Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane

rozwiązania

-uzgodnienia z Inwestorem

3.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej          nr 301213W  we wsi Szczytno na odcinku od km 0+011do km 1+026. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni  żwirowej  ,  poboczy , zjazdów, oznakowania oraz roboty towarzyszące.

Droga we wsi Szczytno jest drogą gminną i przebiega przez teren gminy Załuski. Gmina Załuski posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną , rozbudowana jest sieć telefoniczna i wodociągowa .

Konieczne jest poprawienie sieci drogowej .

Początek projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z drogą zbiorczą drogi krajowej nr.7 w m. Szczytno natomiast początek robót jest w km 0+011 , koniec projektowanego odcinka  stanowi skrzyżowanie 1+028,92,a koniec robót jest w km 1+026.    Droga istniejąca  jest  drogą gruntową.

4.Opis stanu projektowanego.

Założenia :drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR1-KR2,szybkość proj.

50 km/godz. Drogę zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora po trasie istniejącej .

4.1.Rozwiązania sytuacyjne .

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące.

Zaprojektowano sześć załamań trasy  . Sytuację i parametry   PT,PK,KT podano na planie zagospodarowania drogi.

4.2.Rozwiązania wysokościowe.

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o:

-konfigurację istniejącego terenu

-powierzchniowe odwodnienie drogi

Dla projektowanej drogi założono niweletę  po istniejącej trasie.         Pochylenia niwelety założono od 0,08 % do 4,29 %  oraz  dwa łuki pionowe  jeden wklęsły o R=2500 oraz jeden wypukły o R=4000  co pokazano na profilu podłużnym.

4.3.Przekroje normalne.

Na całym odcinku drogi założono dwa przekroje  o następujących parametrach:

przekrój na odcinku od km 0+011 do km 0+460

- jezdnia szerokości 4,5 m o pochyleniu 2%

- pobocza 2x1,00m o pochyleniu 6% umocnione pospółką grub.10cm

- konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia żwirowa dwuwarstwowa z pospółki 12+8cm

- warstwa odsączająca z piasku grub.10cm

- pobocza żwirowe gr.10cm

-      rów po stronie prawej

przekrój na odcinku od km 0+460 do  km 1+026

jak wyżej – bez rowu

.

4.4 Odwodnienie  .

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy  . Na odcinku od km 0+011do km 0+460 po stronie prawej należy wykonać rów.

4.5. Zjazdy i pobocza.

Zjazdy do posesji i pól wg wykazu zjazdów . Sześć zjazdów wymaga  wykonania przepustów z rur o średnicy 30cm.

Nawierzchnię na zjazdach zaprojektowano żwirową grub.10cm.

Pobocza żwirowe    grub.10cm.

4.6. Oznakowanie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe.

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania

drogi. Tarcze  znaków drogowych powinny być w folii odblaskowej.

4.7. Inne  .

Urządzenia obce znajdujące się w pasie drogi nie wymagają  przebudowy z tytułu

przewidywanych robót drogowych.

Należy tylko zabezpieczyć punkt geodezyjny w km 0+297 po stronie prawej.