PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr 301216W

w m.  NABOROWO gm. Załuski

od km 0+000 do km 0+615 o dł. 615 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | CPV – 45112600-0 1 2 3 CPV – 45111200-0 4 5 6 7 8 9 10 CPV – 45233100-0 11 12 CPV – 45233300-2 13 14 15 16 17 CPV – 45233100-0 18 19 20 21 CPV – 45233100-0 22 23 24 25 CPV – 45233100-2 26 27 28 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+615 Rozbiórka asfaltu grub. 5cm w km 0+220 (skrzyż. z drogą bitumiczną) 12 x 3,50 = 42 Odwiezienie gruzu asfaltowego na odl. 2km samochodami samowyładowczymi 42 x 0,05 x 2,40 = 5,04 II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na odl. 0,5km samochodami wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 5 Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 4 + 5 183 + 3 = 186 Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odl. 2km na odklad i rozplantowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów w gruncie i dna rowu kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnych przepustów z rur o średnicy 50cm „Vipro” 1. km 0+087 2. km 0+421 3. km 0+521 4. km 0+582 4 x 7,50 = 30 Umocnienie wlotów i wylotów przepustów darniną 4 x (4 wloty + 2 wylot ) = 4 x 6 = 24 IV.PODBUDOWA Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gr. kat. III na poszerzeniach wg tabeli poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach jak w poz. 13 Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 15cm jak w poz. 13 Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 8cm na całej szerokości podbudowy km 0+000 – 0+615 615 x 4,30 x 0,08 = 211,56 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 Mpa km 0+000 – 0+615 615 x 4,30 = 2644,5 + 24,5 skrzyż. = 2669 V. NAWIERZCHNIA Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie asfaltem w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 17 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+615 615 x 4,10 = 2521,5 + 24,50 skrzyż. = 2546 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 19 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+615 615 x 4,00 = 2460 + 24,50 skrzyż. = 2484,50 VI. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów J. w. lecz z rur PVC o średnicy 40cm Wykonanie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych wg wykazu zjazdów (w tym 2 szt na rury o średnicy 40cm) Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+615 615 x 2 x 1,0 = 1230 + 158 zjazdy wg wykazu = 1388 VII. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . (w tym 2 szt obustronne) Wg projektu zagospodarowania VIII. INNE Przestawienie hydrantów na odl. do 3m Wg projektu zagospodarowania Regulacja wysokościowa zaworów wodnych Wg projektu zagospodarowania | m m2 Mg m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m m szt m2 szt szt szt | 615 42 5 183 3 3 186 170 1066 337 30 24 1070 1070 1070 212 2669 2669 2546 2546 2485 60 7 26 1388 7 3 10 |