PROJEKT BUDOWLANY

Budowa boiska do piłki nożnej

o nawierzchni z trawy naturalnej

w miejscowości Karolinowo

| OBIEKT | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | KAROLINOWO |
| INWESTOR | GMINA ZAŁUSKI WOJ.MAZOWIECKIE POW. PŁOŃSKI |
| WYKONAWCA | ELŻBIETA STASINIEWSKA UPR. 104/84 MAZ/BO/1693/02 |  |
| DATA OPRACOWANIA | Styczeń 2009 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Decyzja o warunkach zabudowy

Oświadczenie projektanta

Zaświadczenie z Izby Inżynierów

1. Opis do projektu zagospodarowania działki

1.1. Przedmiot inwestycji

1.2. Istniejący stan zagospodarowania

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

działki

1.5. Ochrona konserwatorska

1.6.Zagrożenie dla środowiska

2. Opis do projektu architektoniczno – budowlanego

2.1.. Nazwa inwestycji

2.2. Dane ewidencyjne

2.3. Podstawa opracowania

2.4. Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

2.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

2.5.1.Boisko do piłki nożnej

2.5.2.Trybuny

2.5.3 Zaplecze

3. Część konstrukcyjno – materiałowa

  - Warunki gruntowo wodne.

  - Konstrukcja podbudowy

  - Nawierzchnie

  - Ogrodzenie

  - Trybuna

  - Zestawienie wyposażenia boiska

  - Kontenery szatniowe

- Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

- Wyposażenie instalacyjne

- Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

- Zagrożenie dla środowiska

- Ochrona przeciwpożarowa

- Uwagi i zalecenia końcowe

CZĘŚĆ GRAFICZNA ZAWIERA:

| Nr rys. | Tytuł | Nr rys. | Tytuł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania | 5 | Przekrój boiska |
| 2 | Projekt linii boiska do piłki nożnej | 6 | Trybuna |
| 3 | Schemat nawodnienia | 7 | Trybuna - przekrój |
| 4 | Schemat nawodnienia 2 | 8 | Kontener szatniowy |

1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo z nawodnieniem oraz zapleczem socjalnym i trybunami.

##### 1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Boisko piłkarskie będące przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na terenie będącym w użytkowaniu Wspólnoty Wiejskiej w Karolinowie

Przedmiotowy teren jest ograniczony:

- od strony wschodniej drogą asfaltową do Smulska

- od strony zachodniej droga polną a za nią budynkiem szkoły

- od strony północnej jezdnią asfaltową

- od strony południowej znajdują się tereny zalesione.

Teren wokół projektowanego boiska jest zadrzewiony.

Pomiędzy boiskiem, a projektowanym zapleczem socjalnym również znajdują się drzewa. Cała działka jest zadarniona.

Wjazd na teren jest od strony drogi lokalnej.

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan sytuacyjny zaprojektowano na mapie w skali 1:500 stanowiącej fragment mapy zasadniczej. Wymiary i rzędne boisk przedstawiono na rys 1 i 2

Należy wykonać niwelację terenu do poziomu 109,10 m npm. Poziom zero boiska przed wysiewem trawy jest zaprojektowany na wysokości 109,50 npm.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki to:

- Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej

- Nawodnienie pod powierzchnią boiska

- Piłkochwyty  z siatki na słupkach stalowych

- Trybuny o konstrukcji stalowej

- Kontenery szatniowe z przyłączami instalacyjnymi

- Oświetlenie terenu

- Wokół kontenerów szatniowych ogrodzenie o wysokości 2 m

Kolejność robót przy wykonywaniu boiska:

- Wykorytować teren pod boisko. Z nadmiaru ziemi z korytowania wykonać wał za projektowanym piłkochwytem od strony północnej.

- Wytyczyć boisko.

- Obsadzić obrzeża w ławach betonowych z oporem, wykonanych z betonu B 15

- Wykonać podbudowę z kruszyw naturalnych.

- Wykonać warstwę wegetacyjną pod nawierzchnię trawiastą

- Wykonać siew trawy.

Ponieważ działka objęta niniejszym opracowaniem jest położona na wzgórzu, a pod bardzo cienką warstwą ziemi urodzajnej stwierdzono zaleganie piaszczystych warstw przepuszczalnych, nie projektuje się drenażu pod powierzchnią boiska.

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:

- równiarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia podłoża pod płytę boiska. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przy montażu zaplecza należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.

1.4. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

| 1. | Powierzchnia boiska | 6336,0 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Piłkochwyty | 2 x 68 m |
| 3. | Powierzchnia pod trybunami | 90,0 m2 |
| 4. | Powierzchnia pod zapleczem | 36,0 m2 |

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej

1.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze.

2.  OPIS  DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. NAZWA INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym inwestycji polegającej na „Budowie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo”.

  - DANE EWIDENCYJNE

Inwestor:	Gmina Załuski,  09-142 Załuski 67

powiat płoński,  woj. mazowieckie

Lokalizacja:	Karolinowo

Stadium:	Projekt budowlany

## Projektant:	mgr inż. Elżbieta Stasiniewska

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa z Gminą Załuski

  - Decyzja o warunkach zabudowy WRPG 7331-24/08  z dnia 24.07.2008

  - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

  - Wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielami Gminy i Wspólnoty Wiejskiej dotyczące programu użytkowego i zakresu opracowania.

  - Wytyczne programowo – funkcjonalne opracowane przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.

  - Prawo budowlane oraz normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.

2.4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

#### Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:

#### Tab.1

| Lp. | Obiekty projektowane: | Parametry | Projektowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko do piłki nożnej | 6336 m2 | Nawierzchnia z trawy naturalnej |
| 2. | Piłkochwyty: wys. 6,0 m | 2 x 68 mb | Siatka na słupkach stalowych |
| 3. | Kontenery szatniowe |  | Wyrób systemowy |
| 4 | Trybuny na 200 osób | 2,5 x 21 m 2,5 x 15 m | Konstrukcja stalowa, siedziska listwy plastikowe |

2.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

2.5.1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Projektowane boisko do piłki nożnej - ma pole gry o wymiarach 90 m x 62 m. Ze wszystkich stron strefa ochronna: wzdłuż boków 2m, za bramkami 3m. Nawierzchnia z trawy naturalnej

Po przeciwległych stronach boiska na krótszych jego bokach ustawione są bramki o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m. Piłka powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 71 cm, a waga powinna wynosić od 396 do 453 gramów.

Pole karne na boisku do piłki nożnej wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramki. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 16,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym. Linie (ok. 12 cm) tworzące pole karne również stanowią jego powierzchnię.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi (3,66 m od słupka) i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

# 2.5.2. TRYBUNA TRZYRZĘDOWA NA 200 MIEJSC

Projektuje się trybunę trzyrzędową o konstrukcji stalowej (wg rysunku nr 6 i 7). Trybuna składa się z dwóch segmentów  na 120 osób i 80 osób. Siedziska z listew plastikowych, stopnie i podesty z blachy ryflowanej lub alternatywnie z blachy gładkiej z powłoką antypoślizgową poliuretanową. Projektant dopuszcza stasowanie trybuny gotowej.

## 2.5.3. ZAPLECZE SOCJALNE

Projektuje się jako zaplecze socjalne montaż kontenerów systemowych z płyt stalowych warstwowych ocieplanych. Wyposażenie każdego kontenera stanowią kabina prysznicowa i sanitarna z sedesem, 2 umywalki. Kontenery są przeznaczone dla dwóch przeciwnych drużyn. Teren na którym są ustawione jest ogrodzony.

Odprowadzenie ścieków do szamba polimerowego opisanego w punkcie 3.7.

2.5.4. OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY

Ogrodzenie wokół zaplecza wysokości 2 metry – z siatki stalowej powlekanej PCV. Słupki są wykonane z zaślepionego profilu stalowego 50 x 50 mm o długości L=2,70 m. dostosowanej do wysokości ogrodzenia.

Brama o szerokości w świetle 3m i wysokości 2.0 m, wykonana z profilu stalowego 60 x 40 x 3  wypełniona panelem z siatki ogrodzeniowej Ø 5 mm ocynkowana i malowana.

Furtka o szerokości w świetle 1m i wysokości 2.0m , wypełniona panelem z siatki ogrodzeniowej Ø 5 mm ocynkowana i malowana.

Piłkochwyty  wysokości 6 m z siatki na słupkach stalowych obsadzonych i obetonowanych w gruncie. Dwa piłkochwyty o długości po 68 m każdy. Odległość od linii bramkowych 8 m.

3. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWY

3.1. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Przedmiotowy teren zaliczono do I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe, podłoże geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia)

Grupa nośności podłoża G3

Dopuszczalny nacisk na grunt qfn= 150 kPa

3.2. NAWODNIENIE

W okresie wegetacyjnym nie da się ominąć konieczności dodatkowego podlewania boiska. Zaprojektowano system nawadniania oparty na urządzeniach firmy Perrot. Sterowniki nawodnienia umieszczone powinny być w pomieszczeniu zamkniętym w kontenerze szatniowym w magazynku.

Opis systemu

Rozwiązanie oparte jest na dwunastu zraszaczach  do nawadniania płyty głównej boiska w tym dwa  bezpośrednio w płycie.

Źródło zasilania

Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu powinny zostać spełnione następujące warunki: wydajność minimum 20 m3/h oraz ciśnienie min 6 bar.
Istnieje możliwość wykorzystania źródła zasilania o mniejszym ciśnieniu i podniesienia ciśnienia za pomocą dodatkowej pompy.

Sieć podziemna
Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecią podziemnych rurociągów polietylenowych PE Ø 63 PN10. Sieć składa się z pierścienia wokół płyty boiska oraz dwóch wcinek do połowy płyty.( rys. 3)

Zraszacze
Wokół boiska stosuje się 10 zraszaczy o promieniu pracy 24 m, oraz w środku boiska 2 sztuki zraszaczy o promieniu pracy 27 m. Zraszacze środkowe mogą być pokryte sztuczną trawą lub z gumową donicą, którą wypełnia się naturalną trawą. 
Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory, budowa zraszaczy solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenia oraz elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy zapewniają bezawaryjną pracę.

Sterowanie
Do sterowania układem jest zastosowany sterownik który w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem elektrycznym YKY 3 x 1,5 mm2 Przewody elektryczne instaluje się w wykopach obok rur.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE Ø 63. Każdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest również przewód sterujący. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. 
Nawodnienie odbywa się  w siedmiu cyklach: dwa zraszacze w płycie boiska pracują pojedyńczo, pozostałe na obwodzie pracują parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.

Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą sprężarki.

Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie pracował przez około 4 godziny, co dwa dni. Cztero godzinna praca systemu dostarcza optymalnej ilości wody na całej płycie.
Zmniejszenie częstotliwości podlewania i zwiększenia jednorazowej dawki zaleca się w celu lepszego ukorzeniania się trawy. Przewiduje się podlewanie wyłącznie nocą.

3.3. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Przyjęto następujący układ warstw w przekroju boiska ( od najniższej ):

- Grunt rodzimy zagęszczony do głębokości 50 cm  do Is=0,95

- Siatka na krety

- Warstwa  filtrująca i odsączająca wodę  20 cm piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,95.

- Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej 20 cm

Materiałem do wykonania podbudowy pod warstwę wegetacyjną trawy naturalnej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3.4. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

Ziemia urodzajna (humus) będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

- optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 	12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)	20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)	45 - 70%,

- zawartość fosforu (P2O5)	> 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O)	> 30 mg/m2,

- kwasowość pH		( 5,5.

Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw FOOTBALL,

Są to trawy o kolorze żywozielonym i jasnozielonym z dominacją liści płaskich. Przykładowy skład mieszanki (autor Firma „Biovik – mgr inż. Kazimierz Wieczorek)

- Życica trwała Stadion – 50%

- Życica trwała Gazon – 10%

- Kostrzewa czerwona Areta – 30%

- Kostrzewa czerwona Leo 5%

- Wiechliną łąkowa Primo 5%

Mieszanka ta nadaje się na gleby średniozwięzłe i próchnicze o średnim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje się na bardzo intensywne użytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadają szybką zdolność regeneracji i odnowy runi.

Mieszanka traw użyta przez wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Grubość warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie mechaniczne i ręczne.

Płyta boiska powinna być równa i płaska. Nie projektuje się płyty ze spadkami tzw. „koperty” ponieważ w takim przypadku w czasie intensywnych opadów woda płynąc po powierzchni gleby eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje humusu ku brzegom boiska, grubsze pozostawiając. Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domiar złego największe zastoiny wodne tworzą się w okolicach bramek co dodatkowo pogarsza walory użytkowe boiska.

Prawidłowo wykonana płyta boiska powinna wchłonąć wodę opadową przez warstwę wegetacyjną do filtracyjnej.

Do obsiania boiska używa się mieszanki traw opisanej w punkcie powyżej lub innej o nie gorszych właściwościach potwierdzonych świadectwami wydanymi przez upoważnione do tego instytucje w ilości nie mniejszej niż 30 g/m2

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń

- Obrzeże trawnikowe  powinno znajdować się 2 do 3 cm nad powierzchnią warstwy wegetacyjnej,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września

- nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie.

Do prac pielęgnacyjnych zaliczamy zabiegi:

- Nawadnianie

- Nawożenie

- Koszenie

- Wałowanie

- Napowietrzanie (aeracja)

- Pionowe cięcie (wertykulacja)

- Piaskowanie

- Odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegów wykonywany systematycznie gwarantuje dobrą jakość trawników. Do ekstensywnych zabiegów zaliczamy tylko koszenie i nawożenie.

##### Nawadnianie

##### W programie pielęgnacji trawników, niezależnie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawową rolę. Nawet wysoka średnia roczna ilość opadów nie jest nigdy rozłożona na tyle równomiernie, aby w pełni zaopatrzyć rośliny w odpowiednią ilość wody. Trawniki pobierają wodę poprzez system korzeniowy z warstwy nośnej. Dlatego warstwa nośna powinna mieć zdolność częściowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczać do warstwy odsączającej.

##### Sygnałem mówiącym o potrzebie rozpoczęcia podlewania jest więdnięcie traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwy nośnej do kilku centymetrów. Obowiązującą zasadą jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesiąkała do głębokości 12 cm. Często stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza się do nasycenia gleby bardzo płytko, czasami tylko do głębokości 1 cm. Jest to błąd. Takie podlewanie wpływa na spłycenie sytemu korzeniowego. Wodę musimy oszczędzać i dlatego powinna być wykorzystywana w najbardziej racjonalny sposób. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (słonecznym) nawadnianiu należy liczyć się z odparowaniem 30-40% dostarczanej wody. Jeżeli nie ma opadów deszczu to powinniśmy dostarczyć 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zależności od struktury warstwy nośnej. Trawniki winno się również podlewać po nawożeniu.

##### Nawożenie

#### Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbędne jest systematyczne nawożenie trawników. Składniki pokarmowe można podzielić na trzy grupy:

#### Podstawowe pobierane w największej ilości: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),

#### Drugorzędne: Wapń (Ca), Siarka (S),

#### Mikroelementy pobierane przez trawy w ilościach śladowych: na ogół ich ilość jest w glebach zadawalająca. Wysokość dawek i terminy nawożenia należy ustalać po zapoznaniu się z zasobnością i strukturą gleby, częstotliwości koszenia i eksploatacji. W nawożeniu należy zachować właściwą proporcję N:P:K, stosunek ten winien wynosić 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wieloskładnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mogą być skutecznie zastosowane do nawożenia podstawowego

#### Na trawniki intensywnie użytkowane zastosować 4-krotne nawożenie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przy użytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawożenie: po pierwszym koszeniu i jesienią. Przeznaczoną ilość nawozu wysiewać ręcznie albo siewnikiem dzieląc na połowę, wysiewać krzyżowo. Po nawożeniu przystąpić do podlewania. Trzy podstawowe zabiegi pielęgnacyjne powinny zawsze występować w następującej kolejności: -koszenie, -nawożenie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić potrzebne składniki; t.j.

-	wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

-	od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

-	jesienne nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Koszenie

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, Pierwsze koszenie musi być wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, ponieważ słabo ukorzenione rośliny można powyrywać przy koszeniu tępymi nożami. Po pierwszym koszeniu na glebach lekkich należy stosować lekki wał, aby rośliny, które zostały lekko wyciągnięte docisnąć do gleby.

- kolejne koszenie wykonywać, gdy trawy osiągną 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obniżyć koszenie do 5 cm. Tempo odrastania traw będzie uzależnione od temperatury, powietrza, wilgotności gleby i zasobności w składniki pokarmowe, to one będą wpływać na częstotliwość koszenia. W pierwszych trzech miesiącach wegetacji częstotliwość koszenia jest większa. W warunkach Polski należy przyjąć, że wysokiej jakości trawnik winien być koszony średnio jeden raz w tygodniu.

- Koszenia wykonywać najlepiej rano podczas rosy. Jeżeli natomiast zamierzamy część trawy skoszonej pozostawić, to koniecznie trawnik musi być suchy. Koszenia wykonywać na przemian: jedno wzdłuż, następne w poprzek. Na jakość trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczący wpływ mają typ kosiarek i ich sprawność (ostre noże), itp. Kosiarki wrzecionowe przecinają liść trawy, a popularne kosiarki nożowe urywają liść, dlatego u kosiarek nożowych ważne jest, aby kosiarka posiadała wysokie obroty, a nóż był bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowanie trawnika, osłabia odrastanie młodych pędów. Dopuszcza się pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upałów przy braku możliwości podlewania zmniejszyć częstotliwość koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawić nie koszonego na okres zimy by nie dopuścić do pleśni śniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimą bezwzględnie dokładnie usunąć skoszoną trawę wraz z opadającymi liśćmi.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

##### Wałowanie

#### Zasadniczym wskazanym terminem wałowania trawników jest wczesna wiosna. Celem tego wałowania wiosennego jest dociśnięcie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrożeniem ziemi. Tylko w tym przypadku wałowanie trawników może być uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutków dla prawidłowego rozwoju roślin. Czynność tą wykonać, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastyczność). Każde wałowanie w innym terminie, obojętnie jaki skład fizyczny posiadać będzie gleba, powodować będzie niszczenie struktury warstwy nośnej, polegającej na zniszczeniu przepuszczalności i wypieraniu powietrza. Największe ujemne działanie może wyrządzić na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartości części spławialnych (gliniastych) powyżej 12%. Większa zawartość piasku (części szkieletowych) w warstwie nośnej pozwala swobodniej stosować wałowanie. Wały gładkie całą swoją powierzchnią dociskają glebę zagęszczając ją. Aby ten ujemny proces częściowo zmniejszyć przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrównania powierzchni trawnika zaleca się stosowanie wału kołkowego. Użycie takiego wału pozwala na zmniejszenie skutków niszczenia na całej powierzchni struktury gleby. Masa wału musi być zawsze dostosowana do plastyczności gleby, a miernikiem właściwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu wału na głębokości 10-15 mm. Wałować na krzyż, nie wykonywać nagłych nawrotów na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku piłkarskim uzyskujemy poprzez wałowanie (szczotkowanie) raz w jedną, raz w drugą stronę.

Odchwaszczanie

Chwasty należy usuwać za pomocą środków chwastobójczych o selektywnym działaniu; należy je stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jeśli nie wydadzą nasion mogą być eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastów jednoliściennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, są praktycznie nieusuwalne nawet za pomocą herbicydów selektywnych. Gatunki chwastów wieloletnich dwuliściennych skutecznie możemy eliminować z trawnika przy zastosowaniu środków chemicznych.

Środki chwastobójcze dzielimy na totalne, czyli niszczące wszelką roślinność oraz selektywne, tzn. działające tylko na niektóre gatunki roślin (dwuliścienne). Herbicydy zastosowane w dużych dawkach stają się totalnymi, dlatego też umiejętność ich stosowania jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne działające dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje się w sprzedaży wiele środków tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach podawane są sposoby stosowania. Najskuteczniejsze działanie uzyskujemy wiosną, kiedy rośliny są jeszcze delikatne, w następnych miesiącach należy zwiększać dawki. Trawniki bardzo młode: 20-25 ml/10 l wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 l wody - rozpylacz. Zabieg wykonywać przy ciepłej słonecznej pogodzie, nie podlewać przez trzy dni, a jeśli spadnie deszcz oprysk należy powtórzyć. Jeśli po 15 dniach brak efektów zwiększyć dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu środków chwastobójczych wykonać nawożenie azotowe.

##### Wertykulacja

#### Trawniki z każdym kolejnym rokiem podlegają procesom degradacyjnym i obniżają swoją jakość techniczną. Już po kilku latach gleba traci swoją pierwotną plastyczność i przepuszczalność, a na powierzchni trawnika tworzy się próchnica powierzchniowa "filc trawnika". Utrata przepuszczalności i sfilcowanie trawnika utrudnia dostęp światła do dolnych części roślin, wody i powietrza oraz składników pokarmowych do korzeni. Efektywność stosowania zabiegów takich jak podlewanie i nawożenie na zdegradowanej warstwie nośnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mała. Skutecznymi przeciwdziałaniami utrzymania efektowności tych zabiegów jest napowietrzanie (aeracja), pionowe cięcie trawników (wertykulacja) i piaskowanie (dressing).    Wertykulacja to pionowe cięcie trawnika. Systematyczne stosowanie tych czynności przynajmniej 2-3 razy w roku osłabia proces sfilcowania trawnika. Jeżeli proces sfilcowania już nastąpił należy go zlikwidować, bo w przeciwnym wypadku nastąpi proces degradacji trawnika bardzo szybko. Możemy zaopatrzyć się w ręczny wertykulator, przypominający grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprężynujących zębach. Zastosowanie tego urządzenia ma na celu usunięcie resztek obumarłych rozłogów i skoszonych źdźbeł traw, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza i wody oraz składników pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gęstego wysiewu. 
    Zabieg ten należy wykonywać na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynności należy wyciągnięte resztki darni wygrabić i następnie dokonać piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nośnej, zwiększenie przepuszczalności gleby i elastyczności trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziału części spławialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej głębokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawę struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia się nowych pędów.

3.6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BOISKA

| LP. | NAZWA ELEMENTU WYPOSAŻENIA | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PIŁKA NOŻNA - PESMENPOL |
| 1 | Bramki stalowe profesjonalne mocowane do podłoża | Kpl. | 1 |
|  | Siatki z łapaczami, |  |  |
| 2. | Chorągiewki narożne przegubowe | Szt. | 4 |
| 3 | Stanowiska dla zawodników 8 osobowe Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska plastikowe, kubełkowe - 8 osób. Podest wykończony tzw. „sztuczną trawą”. Istnieje możliwość montażu kółek, dla łatwiejszego transportu i przenoszenia kabin. | Szt | 2 |

3.7. KONTENERY SZATNIOWE

3.7.1. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentów na głębokości 1.0 m poniżej poziomu terenu. Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych stóp  o wysokości 120 cm i przekroju 30 x 30cm. Segmenty zaplecza będą podparte w narożnikach.

3.7.2. Elementy nadziemia

- Konstrukcja stalowa – dwie ramy nośne podłogi i stropodachu, połączone między sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana jest z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane są elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana jest również z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji są piaskowane do II stopnia czystości i malowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową (RAL 9002).

- Podłoga – od spodu blacha niskofałdowana ocynkowana, wełna mineralna 100 mm, paroizolacja z folii polietylenowej, płyta wiórowa V313 21mm, wykładzina PCV antypoślizgowa., taras pomiędzy kontenerami wyłożony deskami tarasowymi.

- Stropodach – dach spawany od zewnątrz blacha trapezowa 1,5mm, wełna mineralna 100mm, paroizolacja z folii polietylenowej, od wewnątrz płyta laminowana 16mm, tapeta z włókna szklanego malowana na biało.

- Odprowadzenie wód opadowych – w słupkach narożnych segmentów rurami PCV.

- Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 100mm (RAL 9002), od zewnątrz obłożone deskami impergowanymi, od wewnątrz tapeta z włókna szklanego malowana na biało.

- Ściany wewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 60mm (RAL 9002) obustronnie tapeta z włókna szklanego malowana na biało.

- Stolarka – świetliki dachowe piramidowe stałe –6 szt.,   Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone  o wym. 900x2000mm -4 szt., wewnętrzne płytowe białe –800x2000mm –4szt.

- Instalacja sanitarna – nawierzchniowa instalacja wodna rurami NIBCO, kanalizacyjna rurami PCV. Umywalki – 5szt, termy –3szt., kabiny natryskowe –2szt, WC z dolnopłukiem –3szt. Wyprowadzenie wody i kanalizacji w ścianie bocznej lub w podłodze.

- Instalacja elektryczna – dwa obwody, skrzynka przyłączeniowa z tablicą bezpiecznikową. Instalacja oświetleniowa, Instalacja grzewcza (piece elektryczne.).

3.8.ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI

Zbiorniki bezodpływowe wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego tj. włókna szklanego wzmocnionego żywicą poliestrową, co powoduje ich niezwykłą trwałość. Doskonały materiał w połączeniu z opływowym kształtem zapewnia wytrzymałość konstrukcji zbiornika porównywalną ze zbiornikiem żelbetonowym. Zbiorniki zapewniają 100 % szczelność, co nie powoduje pobierania wody z gruntu do wnętrza zbiornika gdy są puste, a po napełnieniu przenikania ścieków do gruntu. Niewielka waga zbiornika umożliwia ich montaż bez konieczności użycia dźwigu. Zbiorniki podczas eksploatacji nie powodują jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska i spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.

Zbiornik jest konstrukcją samonośną nie wymaga obmurowań i fundamentów

Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta np. ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH MICIŃSKI – WŁOCŁAWEK

Obliczenie ilości ścieków:

Przyjęto zapotrzebowanie wody dla sportowca jednorazowo 60 litrów.

W trakcie rozgrywek  25 osób x 0,06 m3 = 1.5 m3

Opróżnianie zbiorników raz z miesiącu  4 x 1,5 m3=  6 m3

Przyjęto zbiornik  6000 litrów.

4. DOSTEPNOŚC OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekty sportowe są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Inwestycja obejmuje następujące elementy uzbrojenia terenu:

- instalacja sanitarna i elektryczna zaplecza socjalnego

- oświetlenie terenu

Projekty instalacyjne stanowią odrębne opracowanie.

6. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH

Ściana zewnętrzna          < 0,45 W/m2 x K

Dach                               < 0,30 W/m2 x K

Podłoga                          < 0,67 W/m2 x K

Okna świetliki                < 2,30 W/m2 x K

Drzwi zewnętrzne          < 2,6 W/m2 x K

Budynek zaplecza posiada przegrody zewnętrzne o współczynnikach niższych od wymaganych w przepisach – można go więc zaliczyć do energooszczędnych.

Powierzchnia przegród szklanych nie przekracza wartości dopuszczalnej.

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenu

W okresie trwania budowy wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań powinien mieć szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

8. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

8.1. Dane o obiekcie

Budynek wolnostojący.

Kubatura obiektu	około- 110 m3.

Ilość kondygnacji  1

Przeznaczenie  -funkcja sportowa

8.2.  Klasa odporności pożarowej budynku:

Zgodnie z § 213 warunków technicznych, wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynku określone w § 212 nie dotyczą  budynków wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. Mogą to być budynki klasyfikowane do każdej z kategorii zagrożenia ludzi.

W obiekcie tym, w konsekwencji nie stawia się wymagań co do klas odporności ogniowej tych elementów konstrukcji, dla których parametr ten jest wprost bądź pośrednio uzależniony od wymaganej klasy odporności pożarowej budynku.

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem

Wykonawca robót powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

### 9. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy wyposażenia sportowego wymagają dopuszczenie do stosowania na zewnątrz.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją budowlaną

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania określone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem