OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elewacja

Wytyczne wykonania prac dociepleniowych

Na ścianach fundamentowych zaprojektowano uzupełnienie izolacji pionowej przeciwwilgociowej powłokowej oraz ocieplenie. W celu jej wykonania należy odkryć ścianę fundamentową na całej długości ściany. Wykonać wykop około 50cm. Umożliwiający prace remontowe na ścianie fundamentowej. Ścianę fundamentową ocieplić płytami styropianowymi o podwyższonej odporności na wilgoć (nasiąkliwość poniżej 2%). Grubości izolacji 12cm. Styropian izolacyjny poniżej terenu osłonić folią kubełkową 
Ściany powyżej terenu ocieplić styropianem EPS 70 gr. 15cm. Ościeża, gzyms od spodu, przestrzeń pod parapetami ocieplić styropianem gr. 3cm. Stosować listwy startowe z okapnikiem.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian powyżej cokołu należy zlecić zakładowi energetycznemu przebudowę przyłącza energetycznego na przyłącze izolowane lub kablowe podziemne.

Wykonać demontaż niezbędnych elementów takich jak lampy, kraty, tabliczki, zabezpieczyć okna folią i przygotować podłoże.

Na zagruntowanym podłożu przyklejać płyty styropianowe frezowane EPS 70-40. Z uwagi na wymaganą grubość docieplenia należy obowiązkowo zastosować łączniki mechaniczne niezależnie od masy klejącej, w następujących miejscach:

na wszystkich krawędziach każdej ściany (pasy o szerokości> 4,0 m ) min. 6 szt.lm2, wokół wszystkich otworów okiennych i drzwiowych (pasy> 1,0 m) min. 6 szt.lm2, w pozostałych miejscach min. 4 łączniki na 1 m2 to jest 2 szt. na każdą płytę o wymiarach 50x 100 cm.

Do wykonywania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Wszystkie krawędzie wypukłe tj. otwory okienne, drzwiowe, krawędzie gzymsu należy wzmocnić poprzez wklejenie kątowników stalowych. Powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku krawędzi poziomych i pionowych naroży otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach około 20x30cm . Paski te powinny być ustawione pod katem 45? do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Na wykonanej uprzednio warstwie zbrojonej po zachowaniu odpowiedniego czasowego reżimu technologicznego wykonać gruntowanie i nałożyć warstwę tynku cienkowarstwowego SILIKATOWEGO o fakturze baranek 1 ,5mm. Kolorystyka elewacji zgodnie z załącznikiem graficznymtego opracowania.

Należy przełożyć kratki wentylacyjne na elewacji.

Po wykonaniu prac elewacyjnych należy zamontować ponownie lampy, rynny i rury spustowe. Zakłada się wymianę 30% rur spustowych. 
Do mocowania elementów należy stosować łączniki do mocowania z odstępem np. systemu THERMAX FISCHER lub podobne. 
Warunki przystąpienia do robót.

Inwestor powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5'C i nie wyższej niż 25'C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej O'C w przeciągu 24 h.

Daszek nad wejściem do budynku od strpny północnej

Projektuje się daszek ze stali nierdzewnej modułowy 2874x1420 mm - moduł bazowy

Dwa moduły1218x1420 mm - moduły przedłużeniowe 
Łączna długość daszku 5310mm i wysięg 1420mm 
Pokrycie z płyty arylowej o grubości 6mm bezbarwnej 
Opaska wokół budynku

Przed rozpoczęciem prac związanych dociepleniem cokołu należy odciąć piłą asfalt w odległości około 0,5m od budynku. Na elewacji wschodniej należy rozebrać opaskę z płytek chodnikowych. Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnię z kostki brukowej szarej grubości 6cm w obrzeżu trawnikowym 5x20cm. Kostkę układać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem od budynku 2 %

Parapety zewnętrzne

Należy wymienić wszystkie parapety zewnętrzne. Szerokość parapetów dobrać w taki sposób, aby wystawały poza lico ściany 5cm. Na zakończeniach parapetów stosować noski z tworzywa. Stosować parapety stalowe, z blachy powlekanej białej o grubości co najmniej 0,7mm wykonane fabrycznie.

Stropodachy

W przestrzeni wentylowanej stropodachów nad budynkiem szkoły i Sali gimnastycznej należy umieścić izolację z wełny mineralnej. Nad budynkiem szkoły do stropodachu można dostać się poprzez wyłaz dachowy. Nad sala gimnastyczną należy rozebrać fragment pokrycia i wyciąć otwór technologiczny.

W obu przypadkach izolację układać na folii paroszczelnej. Izolacja z dwóch warstw wełny mineralnej układanej mijankowo o łącznej grubości 25cm.

Stropodach nad łącznikiem

Stropodach nad łącznikiem został wykonany jako niewentylowany. Należy go rozebrać (pokrycie z blachy, pokrycie z papy, wylewkę betonowa i usunąć żużel.). Następnie należy ułożyć izolację paroszczelną, izolację termiczną z twardego styropianu o łącznej grubości 25cm. Odbudować wylewkę, pokrycie z papy i blachy trapezowej na łatach.

Kraty

Istniejące kraty w oknach należy zdemontować i tak przerobić aby była możliwość ich otwarcia od wewnątrz pomieszczenia. Kraty należy oczyścić zagruntować i pomalować 2x farbą chlorokauczukową zbliżoną do koloru elewacji.

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Likwidacia okna |  |  |  |
| 1 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
| d.1 | 0353-05 |  |  |  |  |
|  |  | 2.36*1.96 | m2 | 4.626 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.626 |
| 2 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
| d.1 | 0354-12 |  |  |  |  |
|  |  | 2.36 | m | 2.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.360 |
| 3 KNR 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie | m3 |  |  |
| d.1 | 0304-01 | cementowo-wapiennej cegłami |  |  |  |
|  |  | 2.36*1.96*0.38 | m3 | 1.758 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.758 |
| 2 |  | Daszek nad wejściem od wschodu |  |  |  |
| 4 |  | Dostawa i montaż daszka nad wejsciem do szkoły od strony wschodniej | kpi |  |  |
| d.2 | analiza indy- |  |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 |  | Prace orzvuotowawcze |  |  |  |
| 5 KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów | m2 |  |  |
| d.3 | 0535-07 | itp. z blachy nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | Analogoa rozebranie parapetów zewnętrznych |  |  |  |
|  |  | (0.6+1.8*26+2.36*29+2.36*3+0.62*2+1.27)*0.35 | m2 | 43.901 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.901 |
| 6 KNR 2-31 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be- | m2 |  |  |
| d.3 | 0815-01 | tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |
|  |  | 21.025 | m2 | 21.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.025 |
| 7 KNR 2-31 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 | m2 |  |  |
| d.3 | 0803-01 | cm |  |  |  |
|  |  | 78.31-21.025 | m2 | 57.285 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.285 |
| 8 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w | m3 |  |  |
| d.3 | 0317-0201 | gruntach suchych kal.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; |  |  |  |
|  |  | głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m |  |  |  |
|  |  | (6.94+31.17+11.18+0.615+4.51 +0.615+14.93+1 0.2+13.78+2.91 +9.96+2.36+ | m3 | 29.003 |  |
|  |  | 6.84)*0.5*0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.003 |
| 9 KNR 4-01 | Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem | m2 |  |  |
| d.3 | 0603-01 |  |  |  |  |
|  |  | (6.94+31.17+11.18+0.615+4.51 +0.615+14.93+1 0.2+13.78+2.91 +9.96+2.36+ | m2 | 58.005 |  |
|  |  | 6.84)*0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.005 |
| 10 |  | Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny montaż lamp oswietleniowych, tablic | szt |  |  |
| d.3 | analiza indy- | informacyjnych, i innych elementów |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 11 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do | m3 |  |  |
| d.3 | 0108-09 | 1 km |  |  |  |
|  |  | 20 | m3 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 12 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- | m3 |  |  |
| d.3 | 0108-10 | stępny 1 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | 20 | m3 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 4 |  | Docieplenie ścian styropianem |  |  |  |
| 13 | KNR 0-23 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy uży- | m2 |  |  |
| d.4 | 2614-02 | ciu gol. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gol. |  |  |  |
|  |  | suchej mieszanki |  |  |  |
|  |  | 360.95+165.47+141.53+96.01 | m2 | 763.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 763.960 |
| 14 | KNR 0-23 | Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOP- | m2 |  |  |
| d.4 | 2614-05 | TER - przy użyciu gol. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy- |  |  |  |
|  |  | prawy elew. z gol. suchej mieszanki |  |  |  |
|  |  | ((0.6*3)+((1.8+1.27+1.27)*26)+((2.36+1.96+1.96)*34»*0.3 | m2 | 98.448 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.448 |
| 5 |  | Ocieplenie ponlżei terenu |  |  |  |
| 15 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2 |  |  |
| d.5 | 2612-01 | jenie płyt styropianowych do ścian |  |  |  |
|  |  | 70.51 | m2 | 70.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.510 |

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- | m2 |  |  |
| d.5 | 0207-01 | wierzchni |  |  |  |
|  |  | 70.51 | m2 | 70.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.510 |
| 6 |  | Prace wYkończeniowe |  |  |  |
| 6.1 |  | Podokienniki |  |  |  |
| 17 |  | Podokienniki zewnętrzne | m |  |  |
| d.6.1 | analiza indy- |  |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |
|  |  | 0.6+1.8*26+2.36*29+2.36*3+0.62*2+1.27 | m | 125.430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.430 |
| 6.2 |  | Opaska wokół budynku |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem | m |  |  |
| d.6.2 | 0407-02 | spoin piaskiem |  |  |  |
|  |  | 127.58 | m | 127.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.5BO |
| 19 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce | m2 |  |  |
| d.6.2 | 0511-02 | cementowo-piaskowej |  |  |  |
|  |  | 127.58 | m2 | 127.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.5BO |
| 6.3 |  | Wymina rynien i rur spustowvch ( szacunkowo ewentualne uszkodzenia podczas demontażu) |  |
| 20 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr, 125 mm | m |  |  |
| d.6.3 | 0524-01 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 21 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm | m |  |  |
| d.6.3 | 0531-03 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 6.4 |  | Kraty w oknach |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
| d.6.4 | 1212-05 |  |  |  |  |
|  |  | 2.36*1.96+ 1.8*1.5+4.3*1.1 | m2 | 12.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.056 |
| 7 |  | Izolacla stropodachów |  |  |  |
| 7.1 |  | Stropodach nad łącznikiem |  |  |  |
| 23 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0545-01 |  |  |  |  |
|  |  | 44 | m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 24 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0519-06 |  |  |  |  |
|  |  | 44 | m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 25 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
| d.7.1 | 0212-01 |  |  |  |  |
|  |  | 44*0.1 | m3 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 26 |  | Usunięcie izolacji z żużla paleniskowego | m3 |  |  |
| d.7.1 | analiza indy- |  |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |
|  |  | 44*0.2 | m3 | 8.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | B.BOO |
| 27 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0607-01 | podposadzkowe |  |  |  |
|  |  | 44 | m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 28 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0609-03 | konstrukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
|  |  | 44 | m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 29 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0609-04 | konstrukcji na sucho - każda następna warstwa |  |  |  |
|  |  | 44 | m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 30 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na stropie | m3 |  |  |
| d.7.1 | 1101-02 |  |  |  |  |
|  |  | 44*0.1 | m3 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 31 | KNR 2-02 | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie war- | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0502-02 | stwy papy, budynki przemysłowe |  |  |  |
|  |  | 47.16 | m2 | 47.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.160 |

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | KNR AT-09 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0802-01 | 60% i pow. do 50 m2 |  |  |  |
|  |  | Analogia blacha trapezowa |  |  |  |
|  |  | 47.16 | m2 | 47.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.160 |
| 33 | KNR AT-09 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - | m2 |  |  |
| d.7.1 | 0802-08 | obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu |  |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 8 |  | lzolacia stropodachu szkolv i sali gimnastycznej |  |  |  |
| 34 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m2 |  |  |
| d.8 | 0545-01 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 35 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
| d.8 | 0519-06 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 36 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m2 |  |  |
| d.8 | 0607-01 | podposadzkowe |  |  |  |
|  |  | 454.01 +1 09.92 | m2 | 563.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 563.930 |
| 37 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych | m2 |  |  |
| d.8 | 0613-03 | na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
|  |  | Uwaga: dopuszczalna jest zamiana na docieplenie metodą wdmuchowania wełny |  |  |  |
|  |  | mineralnej |  |  |  |
|  |  | 454.01 +1 09.92 | m2 | 563.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 563.930 |
| 38 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych | m2 |  |  |
| d.8 | 0613-04 | na sucho - każda następna warstwa |  |  |  |
|  |  | Uwaga: dopuszczalna jest zamiana na docieplenie metodą wdmuchowania wełny |  |  |  |
|  |  | mineralnej |  |  |  |
|  |  | 454.01 +1 09.92 | m2 | 563.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 563.930 |
| 39 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu | m |  |  |
| d.8 | 0105-10 | Analogia przekucia stropodachu |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 40 | KNR 2-02 | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie war- | m2 |  |  |
| d.8 | 0502-02 | stwy papy, budynki przemysłowe |  |  |  |
|  |  | Naprawy w miejscu przekuć |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 41 | KNR AT-09 | Blacha trapezowa powlekana - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 | m2 |  |  |
| d.8 | 0802-01 |  |  |  |  |
|  |  | Naprawy w miejscu przekuć stropodachu |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 9 |  | Napis na elewacji |  |  |  |
| 42 |  | Dostawa i montaz napisu ze styroduru białego. Litery wysokosci 50cm i grubosci | szt |  |  |
| d.9 | analiza indy- | 4cm |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Stróżewie im. Wł. St. Reymonta" |  |  |  |
|  |  | 40 | szt | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Likwidacia okna |  |  |  |  |
| 1 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- | m2 | 2.36*1.96 - |  |  |
| d.1 | 0353-05 | nad 2 m2 |  | 4.626 |  |  |
| 2 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 2.36 |  |  |
| d.1 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 KNR 4-01 0304- | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach | m3 | 2.36*1.96* |  |  |
| d.1 | 01 | na zaprawie cernentowo-wapiennei ceołarni |  | 0.38 = 1.758 |  |  |
| Razem dział: Likwidacja okna |  |  |  |  |
| 2 |  | Daszek nad wejściem od wschodu |  |  |  |  |
| 4 |  | Dostawa i montaż daszka nad wejsciem do szkoły od stro- | kpi | 1 |  |  |
| d.2 | analiza indywi- | ny wschodniej |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Daszek nad wejściem od wschodu |  |  |  |  |
| 3 |  | Prace nrzvqotowawcze |  |  |  |  |
| 5 KNR 4-01 0535- | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka- | m2 | (0.6+1.8*26+ |  |  |
| d.3 | 07 | pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do |  | 2.36*29+ |  |  |
|  |  | użytku |  | 2.36*3+0.62' |  |  |
|  |  | Analogoa rozebranie parapetów zewnętrznych |  | 2+1.27)*0.35 |  |  |
|  |  |  |  | = 43.901 |  |  |
| 6 KNR 2-310815- | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść | m2 | 21.025 |  |  |
| d.3 | 01 | dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce |  |  |  |  |
|  |  | oiaskowei |  |  |  |  |
| 7 KNR 2-31 0803- | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m2 | 78.31-21.025 |  |  |
| d.3 | 01 | tumicznych o grubości 3 cm |  | = 57.285 |  |  |
| 8 KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ru- | m3 | (6.94+ |  |  |
| d.3 | 0201 | rociągi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydoby- |  | 31.17+ |  |  |
|  |  | ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do |  | 11.18+ |  |  |
|  |  | 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m |  | 0.615+4.51+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.615+ |  |  |
|  |  |  |  | 14.93+10.2+ |  |  |
|  |  |  |  | 13.78+2.91 + |  |  |
|  |  |  |  | 9.96+2.36+ |  |  |
|  |  |  |  | 6.84)*0.5*0.5 |  |  |
|  |  |  |  | = 29.003 |  |  |
| 9 KNR 4-01 0603- | Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych | m2 | (6.94+ |  |  |
| d.3 | 01 | lepikiem |  | 31.17+ |  |  |
|  |  |  |  | 11.18+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.615+4.51+ |  |  |
|  |  |  |  | 0.615+ |  |  |
|  |  |  |  | 14.93+10.2+ |  |  |
|  |  |  |  | 13.78+2.91 + |  |  |
|  |  |  |  | 9.96+2.36+ |  |  |
|  |  |  |  | 6.84)*0.5 = |  |  |
|  |  |  |  | 58.005 |  |  |
| 10 |  | Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny montaż lamp | szt | 10 |  |  |
| d.3 | analiza indywi- | oswietleniowych, tablic informacyjnych, i innych elementów |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 | 20 |  |  |
| d.3 | 09 | niowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 | 20 |  |  |
| d.3 | 10 | niowymi - za każdy następny 1 km |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |  |
| Razem dział: Prace przygotowawcze |  |  |  |  |
| 4 |  | Docieplenie ścian styropianem |  |  |  |  |
| 13 | KNR 0-23 2614- | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system | m2 | 360.95+ |  |  |
| d.4 | 02 | STOPTER - przy użyciu gol. zapraw klejących wraz z |  | 165.47+ |  |  |
|  |  | przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gol. suchej |  | 141.53+ |  |  |
|  |  | mieszanki |  | 96.01 = |  |  |
|  |  |  |  | 763.960 |  |  |
| 14 | KNR 0-23 2614- | Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropia- | m2 | ((0.6*3)+ |  |  |
| d.4 | 05 | nowymi - system STOPTER - przy użyciu gol. zapraw kle- |  | ((1.8+1.27+ |  |  |
|  |  | jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z |  | 1.27)*26)+ |  |  |
|  |  | gol. suchej mieszanki |  | ((2.36+1.96+ |  |  |
|  |  |  |  | 1.96)*34))* |  |  |
|  |  |  |  | 0.3 = 98.448 |  |  |
| Razem dział: Docieplenie ścian styropianem |  |  |  |  |
| 5 |  | Ocieplenie poniżej terenu |  |  |  |  |
| 15 | KNR 0-23 2612- | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- | m2 | 70.51 |  |  |
| d.5 | 01 | tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian |  |  |  |  |
| 16 | KNNR-W3 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 70.51 |  |  |
| d.5 | 0207-01 | bez qruntowania powierzchni |  |  |  |  |
| Razem dział: Ocieplenie poniżej terenu |  |  |  |  |
| 6 |  | Prace Wykończeniowe |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Podokienniki |  |  |  |  |

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Podokienniki zewnętrzne | m | 0.6+1.8"26+ |  |  |
| d.6. | analiza indywi- |  |  | 2.36"29+ |  |  |
| 1 dualna |  |  | 2.36"3+0.62" |  |  |
|  |  |  |  | 2+1.27 = |  |  |
|  |  |  |  | 125.430 |  |  |
| 6.2 |  | Opaska wokół budynku |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0407- | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m | 127.58 |  |  |
| d.6. | 02 | piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm | m2 | 127.58 |  |  |
| d.6. | 02 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |
| 20 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe | m | 20 |  |  |
| d.6. | 0524-01 | o śr. 125 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm | m | 30 |  |  |
| d.6. | 0531-03 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Kraty w oknach |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów | m2 | 2.36"1.96+ |  |  |
| d.6. | 05 | prostych |  | 1.8"1.5+4.3" |  |  |
| 4 |  |  |  | 1.1 = 12.056 |  |  |
| Razem dział: Prace wykończeniowe |  |  |  |  |
| 7 |  | Izolacja stropodachów |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Stropodach nad łacznikiem |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do | m2 | 44 |  |  |
| d.7. | 0545-01 | użytku |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- | m2 | 44 |  |  |
| d.7. | 06 | wsza warstwa |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0212- | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3 | 44"0.1 = |  |  |
| d.7. | 01 | nych o grubości do 15 cm |  | 4.400 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Usunięcie izolacji z żużla paleniskowego | m3 | 44"0.2 = |  |  |
| d.7. | analiza indywi- |  |  | 8.800 |  |  |
| 1 dualna |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2 | 44 |  |  |
| d.7. | 01 | nowej szerokiej poziome pod posadzkowe |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych | m2 | 44 |  |  |
| d.7. | 03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych | m2 | 44 |  |  |
| d.7. | 04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następ- |  |  |  |  |
| 1 |  | na warstwa |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-021101- | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 44"0.1 = |  |  |
| d.7. | 02 |  |  | 4.400 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0502- | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfal- | m2 | 47.16 |  |  |
| d.7. | 02 | towy na zimno, dwie warstwy papy, budynki przemysłowe |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR AT-09 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy | m2 | 47.16 |  |  |
| d.7. | 0802-01 | o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analoqia blacha trapezowa |  |  |  |  |
| 33 | KNR AT-09 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - ele- | m2 | 10 |  |  |
| d.7. | 0802-08 | menty wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w |  |  |  |  |
| 1 |  | rozwinięciu |  |  |  |  |
| Razem dział: lzolacia stropodachów |  |  |  |  |
| 8 |  | Izolacja stropodachu szkoły i sali gimnastycznej |  |  |  |  |
| 34 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do | m2 | 20 |  |  |
| d.8 | 0545-01 | użytku |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- | m2 | 20 |  |  |
| d.8 | 06 | wsza warstwa |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2 | 454.01+ |  |  |
| d.8 | 01 | nowej szerokiej poziome pod posadzkowe |  | 109.92 = |  |  |
|  |  |  |  | 563.930 |  |  |
| 37 | KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po- | m2 | 454.01+ |  |  |
| d.8 | 03 | ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa |  | 109.92 = |  |  |
|  |  |  |  | 563.930 |  |  |
|  |  | Uwaga: dopuszczalna jest zamiana na docieplenie metodą |  |  |  |  |
|  |  | wdmuchowania wełny mineralnei |  |  |  |  |

Termomodernizacja szkoła Stróżewo		KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po- | m2 | 454.01+ |  |  |
| d.8 | 04 | ziome z płyt układanych na sucho - każda następna warst- |  | 109.92 = |  |  |
|  |  | wa |  | 563.930 |  |  |
|  |  | Uwaga: dopuszczalna jest zamiana na docieplenie metodą |  |  |  |  |
|  |  | wdmuchowania wełny mineralnej |  |  |  |  |
| 39 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z be- | m | 20 |  |  |
| d.8 | 0105-10 | tonu |  |  |  |  |
|  |  | Analogia przekucia stropodachu |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-02 0502- | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfal- | m2 | 20 |  |  |
| d.8 | 02 | towy na zimno, dwie warstwy papy, budynki przemysłowe |  |  |  |  |
|  |  | Naprawy w mieiscu przekuć |  |  |  |  |
| 41 | KNR AT-09 | Blacha trapezowa powlekana - dachy o nachyleniu połaci | m2 | 20 |  |  |
| d.8 | 0802-01 | do 60% i pow. do 50 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Naprawy w miejscu przekuć stropodachu |  |  |  |  |
| Razem dział: lzolacia stropodachu szkoły i sali qirnnastvcznel |  |  |  |  |
| 9 |  | Napis na elewacji |  |  |  |  |
| 42 |  | Dostawa i montaz napisu ze styroduru białego. Litery wyso- | szt | 40 |  |  |
| d.9 | analiza indywi- | kosci 50cm i grubosci 4cm |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Stróżewie im. Wł. SI. Reymonta" |  |  |  |  |
| Razem dział: Napis na elewacji |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… zł