Książka  Przedmiarów

Droga gminna nr 301217 W we wsi Sadówiec dł.odc.342m gmina Załuski

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym Km 0+000 – 0+342 II.OWODNIENIE Przebudowa istniejącego przepustu 030 na skrzyżowaniu w km 0+005 na przepust z rur Vipro 040 Wykonanie rowu po stronie prawej , głębokość do 50cm oraz odtworzenie przy przepuście po 20m z obydwu stron Km 0+000 – 0+270 str.prawa 2 x 20 270+40 =310 III.PODBUDOWA Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm Km 0+000-0+200 200x4,20=840 Jak wyżej lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Km 0+200-0+342 142 x 4,2=596,40 IV.NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025 Km 0+000 – 0+342 342x4,1=1402 +15 /skrzyż./=1417 Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz.6 Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.3cm wg.PN-S-96025 Km 0+000 – 0+342 342x4,0=1368 +15/skrzyż./ V.ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych 030 na odc 0+000 -0+270 str.prawa 7 x5=35 Wykonanie ścianek czołowych betonowych /prefabrykowanych/ 7x2=14 Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach z pospółki,grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm 7+12=19 19x 2,5x5=237,5=238 VI.POBOCZA Umocnienie poboczy pospółką /dowóz z odl.10km/ warstwą grubości średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem . km 0+003-0+342 339- 95/zjazdy/x1,25x2=244x2,5=610 V.OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych z rur o70.Tarcze znaków foliowane. Wg.planu zagospodarowania. | m m m m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 m2 szt | 342 10 310 827 596 1417 1417 1383 35 14 238 610 4 |