PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej we wsi Niepiekła, gm. Załuski

od km 0+000 do km 0+980 o dł. 980 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | CPV – 45112600-1 1 2 3 4 5 6 7 8 CPV – 45233100-0 9 10 CPV – 45233300-2 11 12 13 14 CPV – 45233300-2 15 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+980 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 16-25cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 46-55cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 56-65cm wg wykazu drzew Karczowanie pni z drzew o średnicy 56-65cm wyciętych przed rozpoczęciem robót i odwiezienie na odl. 0,5km wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 76-85cm wg wykazu drzew Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków ze złożeniem w stosy i spaleniem wg wykazu drzew II. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o 60cm w km 0+880 Wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych o 40cm Vipro w km 0+974 III. PODBUDOWA Wykonanie koryta na głębokość 26 cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej po 0,5m z każdej strony ,z wbudowaniem gruntu na poszerzenie korony drogi do 6m i zagęszczeniem mechanicznym km 0+000 – 0+980 980 x 0,5 x 2 = 980 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cmna poszerzeniach jak w poz. 11 Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki grub. 16cm jak w poz. 11 Dowóz pospółki na podniesienie niwelety warstwą grub. 20cm km 0+740 – 0+920 km 0+940 – 0+980 220 x 4,30 x 0,20 = 189,20 IV. NAWIERZCHNIA Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 14cm km 0+000 – 0+980 980 x 4,30 = 4214 | m szt szt szt szt szt szt m2 m m m2 m2 m2 m3 m2 | 980 65 17 1 1 2 1 150 7,0 11 980 980 980 189 4214 |