Książka  Przedmiarów

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska  gm. Załuski

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000-0+281,50 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o: średnicy 66-75 cm z obrobieniem i odwozem na odl. 1 km wg wykazu II. ODWODNIENIE Rozbiórka istniejącego przepustu z rur beton. 060 dł. 6,2m w km 0+223,40. Wykonanie przepustu kompletnego z rur betonowych „Vipro” o40 w miejsce rozebranego w km 0+223,40 oraz w km 0+004 dł. 8m 8+8=16m III. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne wykonane spycharkami na odl. 30m grunt kat. III wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki o,4 m3 z przewozem gruntu na odkład na odl. do 1 km i rozplantowaniem wg tabeli robót ziemnych Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą jak w poz. 5 Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Obsianie skarp trawą i humusowanie warstwą grub. 5cm poz. 8+9 389+285=674 IV. PODBUDOWA Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta w gruncie kat. III km 0+000-0+281,50 281,5x4,5=1266,75 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub 10 cm Transport z odl. 10 km jak w poz. 11 Dowóz piasku do stabilizacji z odziarnieniem 20% żwirem z odl. 10km km 0+000-0+281,5 281,5x4,3x0,16=193,20 | m szt m m m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3 | 281,50 4 6,2 16,0 19 489 19 389 285 674 1267 1267 193 |
| 14 15 16 17 18 19 | 14 15 16 17 18 19 | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości 2,5MPa Km 0+000 – 0+281,5 281,5x4,3=1210,45 V . NAWIERZCHNIA Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i skropienie emulsją w ilości 0,7kg/m2 Jak w poz. 14 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 Km 0+000-0+281,5 281,5x4,10=1154,15+skrzyż. w km 0+279 str. Lewa /4x5=20/=1174 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 Lok. j.w. 281,5x4,0=1126+skrzyż. 20=1146 VI. POBOCZA Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8cm /dowóz pospółki z odl. 10km/ z mechanicznym rozplantowaniem i zagęszczeniem Km 0+000 – 0+281,5 281,5x1,5x2=844,50 VII .OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych ø 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg.planu zagospodarowania drogi. | m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 1210,5 1914 1210,5 1174 1146 844,50 1 |