Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0212-03-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii I-II - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców. Czynność robót: D-02.00.00 | m3 | 3364,00 |
| 1. | 3364 | 3364,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3364,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0212-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii III - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców. Czynność robót: D-02.00.00 | m3 | 5046,00 |
| 1. | 5046 | 5046,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5046,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-05-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II Czynność robót: D-02.00.00 | m3 | 2242,00 |
| 1. | 2242 | 2242,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2242,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Czynność robót: D-02.00.00 | m3 | 3364,00 |
| 1. | 3364 | 3364,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3364,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie rowu spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 | m3 | 43,00 |
| 1. | zasypanie rowu w km 0+207,51 |  |  |  |  |
| 2. | 43 | 43,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 43,00 |

2. PLANTOWANIE Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0416-0101-060 | Rozplantowanie spycharkami do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1 m. Grunt kat.I-IV Czynność robót: D-02.01.01 | m3 | 1869,00 |
| 1. | 1869 | 1869,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1869,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0506-07-050 | Plantowanie skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-02.01.01 | m2 | 950,00 |
| 1. | 950 | 950,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 950,00 |

3. SKARPY I BRZEG Kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-110501-03-040 | Kiszki faszynowe o średnicy 15 cm Czynność robót: D-06.01.01 | m | 353,00 |
| 1. | 353 | 353,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 353,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010508-07-050 | Darniowanie skarp na mur (na rąb) przy wymiarach płatów 25x25 cm. Czynność robót: D-06.01.01 | m2 | 144,00 |
| 1. | 144 | 144,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 144,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010520-01-050 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi. Czynność robót: D-06.01.01 | m2 | 40,00 |
| 1. | 40 | 40,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 40,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100401-080-060 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu grub. do 30 cm w dnie kamień średni, narzut nadwodny z brzegu gr. 0,3 m x szer. 1,5 m x dł. 353 Czynność robót: D-06.01.01 | m3 | 159,00 |
| 1. | 159 | 159,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 159,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100408-010-060 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy, dł. 3,0 m x szer. 2,5 m x gł. 0,30 m na szerokości skarpy 161 m. Czynność robót: D-06.01.01 | m3 | 362,00 |
| 1. | 362 | 362,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 362,00 |
| 4. KRAWĘŻNIKI Kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100409-010-040 | Ułożenie krawężników betonowych na podsypce z pospółki Czynność robót: D-08.01.01-02 | m | 353,00 |
| 1. | 353 | 353,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 353,00 |

5. ODWODNIENIE Kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-111202-01-020 | Przepust rurowy z piętrzeniem PP-2 śr.80 cm.Przyczółki,rurociąg dł.6 m wys.stopnia 0.Roboty ziemne wykonywane ręcznie,rurociąg układany żurawiem samochodowym Czynność robót: D-06.02.01 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B0202-01-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 100 cm i głębokości 3 m | szt | 1,00 |
| 1. | przy przepuście w km 0+207,51 |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-020-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe betonowe dla przepustów o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 | m3 | 1,44 |
| 1. | w dochodzącym rowie, km 0+207,51, dł. 24 m |  |  |  |  |
| 2. | 24*0,4*0,15 | 1,44 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,44 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 | Przepusty pod koroną drogi, rurowe betonowe o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 | m | 24,00 |
| 1. | w dochodzącym rowie, km 0+207,51, dł. 24 m |  |  |  |  |
| 2. | 24 | 24,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 24,00 |

6. NASADZENIA Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210301-0401-020 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m Czynność robót: D-09.01.01 | szt | 30,00 |
| 1. | rośliny ozdobne szt. 30 |  |  |  |  |
| 2. | 30 | 30,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,00 |

7. TRAWNIKI Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110712-030-050 | Mechaniczne wykonanie siewem, trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II Czynność robót: D-09.01.01 | m2 | 597,00 |
| 1. | 597 | 597,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 597,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10502-010-050 | Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Czynność robót: D-09.01.01 | m2 | 597,00 |
| 1. | 597 | 597,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 597,00 |

8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ławki wraz z zakupem i ustawieniem | szt | 4,00 |
| 1. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Kosze na śmieci | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Wykonanie pomostu drewnianego wraz z podporami i montażem | szt | 4,00 |
| 1. | pomost drewniany dł. 6 m wraz z montażem., szt. 4 |  |  |  |  |
| 2. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |