# GMINA ZAŁUSKI

# ZAŁUSKI 67, 09-142 ZAŁUSKI

# Nr sprawy: WRPG. 341/1-02/10

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

na zadanie pn.:

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ POPRAWA PŁYNNOŚCI TRANSPORTU I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH W GMINIE ZAŁUSKI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH - II ETAP”

# Publikacja ogłoszenia:

# Biuletyn Zamówień Publicznych nr 17695 - 2010 zamieszczono w dniu 27.01.2010 r.

# Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Załuski – www.ugzaluski.bip.org.pl, dn. 27.01.2010 r.

# Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Załuskach, dn. 27.01.2009 r.

# Składanie ofert do dnia 19.02.2010 r. do godz. 10:00

# Otwarcie ofert 19.02.2010 r. godz. 10:15

# Zatwierdzam:

# Wójt Gminy Załuski

# /-/ Romuald Woźniak

Załuski, dnia 25.01.2010 r.

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

# Rozdział 1          Informacje o Zamawiającym

# Rozdział 2         Tryb udzielenia zamówienia

# Rozdział 3         Opis przedmiotu zamówienia

# Rozdział 4         Termin wykonania zamówienia

# Rozdział 5         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków

# Rozdział 6         Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

# Rozdział 7          Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

# Rozdział 8         Wymagania dotyczące wadium

# Rozdział 9         Termin związania ofertą

# Rozdział 10       Opis sposobu przygotowania ofert

# Rozdział 11       Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

# Rozdział 12       Opis sposobu obliczenia ceny

# Rozdział 13       Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

# Rozdział 14       Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

# Rozdział 15       Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# Rozdział 16        Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

# Rozdział 17        Pouczenie o środkach ochrony prawnej

# Rozdział 18        Postanowienia końcowe

# Załączniki do SIWZ:

# - formularz oferty – zał. nr 1

# - oświadczenie– zał. nr 2

# - potencjał kadrowy – zał. nr 3

# - doświadczenie zawodowe – zał. nr 4

# - harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 5

# - projekt umowy – zał. nr 6

# I.    Przedmiary robót

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

# Dokumentacja projektowa

I. Informacje o zamawiającym

# Gmina Załuski

# Załuski 67, 09-142 Załuski

# tel. (023) 661-90-13, (023) 661-98-29, fax. (023) 661-90-13

NIP  567-146-72-94

www.ugzaluski.bip.org.pl, e-mail: ugzaluski@bip.org.pl

# Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7 45– 1545

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Wójt Gminy Załuski - Romuald Woźniak.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap”.

Zamówienie obejmuje przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

  - Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica Wygoda  Nr 301202 W     odcinek od km 0+000 do km 0+779 o  długości  779 m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo   Nr 301220 W  odcinek od km 0+000 do km 0+932 o długości  932  m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Falbogi Wielkie Nr 301222 W odcinek od km 0+000 do km 1+124 o długości odcinka 1 124  m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Stare Wrońska  Nr 301235 W  odcinek od km  0+000 do km 1+777 o długości odcinka 1 777 m.

  - Przebudowa ulic w m. Kroczewo

na odcinku AB  175,30 m  i  odcinek  CD  123,00 m

o łącznej długości  298,30 m

  - Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczytno Nr 301233 W na odcinku od km 1+010 do km 2+115 o długości odcinka 1105 m.

2. Zakres rzeczowy zamówienia:

## D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Roboty pomiarowe

D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewów

D.01.02.02 Humus i darnina

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i przepustów

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Roboty poprzeczne ziemne i wykonanie nasypów

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01 Przepust pod koroną drogi

D.03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających

D.03.02.01 Kolektor deszczowy

D.03.03.01 Sączki podłużne

D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie dna koryta

D.04.02.01 Warstwa odsączająca

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.01 Podbudowa żwirowa

D.04.05.01 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem

## D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej

## D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01a.Remont nawierzchni z kostki kamiennej

D.05.03.05-01 Dolna warstwa nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

D.05.03.05/02 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych

D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa na zjazdach

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie pobocza

D.06.03.01 Umocnienie pobocza i zjazdów

D.06.02.01 Rowy

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.08.05.01 Ściek uliczny

- Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w:

  - przedmiarze robót

  - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

4.   Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

45000000-7    roboty budowlane

45111200-0    roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0     roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6     roboty w zakresie budowy dróg

45233280-5     wznoszenie barier drogowych

45233300-2     fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

- Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z: specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu sprzętu i materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych.

  - Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy przez Wykonawcę

  - Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia oraz wykonanie wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Oferenci zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.08.2010 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie (przebudowie, modernizacji, odnowie) dróg każde o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto oraz wykaże, że roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane).

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca powinien:

a) wykazać na podstawie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych),

b) wykazać na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Jest niezgodna z ustawą,

2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy,

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 Pzp

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego będzie wynikało, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a zakres działalności firmy wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

  - Podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – załącznik nr 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

  - Wykaz wykonanych (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na budowie (przebudowie, modernizacji, odnowie) dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (każda realizacja). Informację o doświadczeniu należy wypełnić wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 4 z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (tj. referencje, protokół odbioru końcowego itp.).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymaga się posiadania uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane), a także aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, poświadczone za zgodność z oryginałem. (Załącznik nr 3).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

6) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 PLN - ważna na dzień składania ofert. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie każdorazowo przed upływem terminu ważności dostarczyć polisę OC na pozostały okres realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

7) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

    - Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

    - Ponadto Wykonawca składa:

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- dowód (wniesienia) wpłacenia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć w ofercie oryginał GWARANCJI lub PORĘCZENIA.

- formularz wyceny robót (kosztorys ofertowy – druk własny) opracowany na podstawie przedmiaru robót, Projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

Kosztorys ofertowy winien wskazywać: podstawę wyceny, opis robót, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, cenę brutto ogółem wartości zamówienia oraz tabelę elementów scalonych.

- pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).

- Haromonogram rzeczowo – finansowy organizacji i wykonania robót – załącznik nr 5

- upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

- Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 6

4. Oferta wspólna

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

  - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.

  - Przedstawiciel wiodący / partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

  - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodnie z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

6. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, jest karalne.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania musza być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, jednakże każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonane zmiany specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej.

7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

1) Mieczysław Frączak, pok. nr 17, tel. (023) 661 90 96, fax. (023) 661 90 13

2) Anna Jarosławska, pok. nr 23, tel. (023) 661 92 89, fax. (023) 661 90 13

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wysokość wadium.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Forma wadium:

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium.

1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: B S Załuski Nr: 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009. Na przelewie należy umieścić informację „wadium – (tytuł przedmiotu zamówienia) ”

2) Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

3) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy dołączyć w oryginale do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami.

3) do oferty należy dołączyć (w sposób trwały) kopię wnoszonego wadium.

4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5) w wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

6) wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8) wadium wniesione w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty musi zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej przez Zamawiającego kwoty stosownie do dyspozycji art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zwrot wadium.

Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1) zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza,

2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie    zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) postępowanie zostanie unieważnione

4) Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 6 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

5. Utrata wadium

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane.

10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowana przez osoby uprawnione, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta i opieczętowane.

12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

oraz opisane:

„Oferta

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap”

„Nie otwierać przed dniem 19.02.2010 r., godz. 1015”

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

- Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, powiat płoński, w pokoju nr 8 (biuro obsługi interesanta), do dnia 19.02.2010 r. do godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Załuskach w Sali konferencyjnej w dniu 19.02.2010 r. o godzinie 10:15.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego

- Przewodniczący Komisji przedstawi:

- temat posiedzenia,

- kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wg. planu finansowego,

- liczbę otrzymanych ofert,

- nazwy i adresy firm otrzymanych ofert,

- informację dotyczącą ceny otrzymanych ofert

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawcę ma być kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały: przedmiary robót, Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które należy traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

3. Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt. 2 należy sporządzić wg własnego wzoru metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w odpowiednich Przedmiarach robót.

4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Zamawiający poprawia w tekście oferty

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 87 ust.2 Pzp.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

1.4. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

  - . oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

  - . za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

  - . wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% = 100pkt).

- Przy wyborze oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

| Nazwa kryterium |  |  | Waga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  | 90 |  |
| Termin gwarancji |  |  | 10 |  |

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostaną dokonane według następujących zasad:

# Kryterium 1: CENA OFERTY

# Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 90%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Ocena będzie następowała wg wzoru:

Cn (najniższa oferowana cena)

C=   -------------------------------------------------   x 100 x 90%

Co (cena badanej oferty)

# Kryterium 2: TERMIN GWARANCJI (min. 36 m-cy)

# Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Uzyskana liczba punktów oferty za to kryterium zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin gwarancji.

# Zamawiający wymaga, aby minimalny termin gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Ocena będzie następowała wg wzoru:

To (termin gwarancji oferty badanej)

T=     ---------------------------------------------------  x 100 x 10%

Tn (najdłuższy termin gwarancji)

# 6.  Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

# W = C+ T

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 – dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowanie będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do zapłaty kwot z tytułu należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 4.

9. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Załuskich nr 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania kompletności całego zakresu zamówienia.

12. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

5. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe,

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) niewypały, niewybuchy

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.

3) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy;

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

XVIII. Postanowienia końcowe

      - Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

      - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

      - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

  - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

  - zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za 1 stronę),

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Sporządziła:

Anna Jarosławska

Załącznik nr 1

OFERTA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania pn.:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

NIP: 567-178-34-57   REGON: 130378545

Telefon: 23 6619013    fax: 23 6619013

Data: …………………………….

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………

………………………………………………...

Adres Wykonawcy:

………………………………………………..

(ulica, nr domu, nr lokalu)

………………………………………………..

(kod pocztowy, miejscowość, województwo, powiat)

………………………………….………….…

(e-mail, adres internetowy)

Nr tel: ………………………………  nr fax:…………………………………..

NIP: ………………………………..  REGON: ……………………………….

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składnia wspólnej oferty):

Wykonawca nr 1  ………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………..

(adres Wykonawcy)

Wykonawca nr 2 ………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………

(adres Wykonawcy)

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu Wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum

    - Ofertujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości:

cena oferty netto - …………... zł
(słownie............................................................................................................................)

podatek VAT- …………….….. zł 
(słownie:............................................................................................................................)

cena oferty brutto- ……………zł
(słownie:............................................................................................................................)

II.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: do dnia 31.08.2010 r.

III. Na całość robót budowlanych udzielamy gwarancji na okres ……….. m-cy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

IV. Oświadczamy że:

            - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

            - gwarantuję (my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

            - złożona oferta wiąże nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

            - akceptuję (my) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony jako załącznik nr 6 do SIWZ,

            - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

            - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane niżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania**):

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy informacji) | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |

Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

            - zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

| Lp. | Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

            - W załączeniu do oferty przedstawiamy kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie czynności i obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.

            - Wadium o wartości...........................zostało wniesione w dniu ..................................... w formie ..........................................................

            - W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

            - Oferta została zgłoszona na..............stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do nr ......................

            - Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- ……………………………………………………………………….…….

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

            - Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:           ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………….

......................................................		...................................................

miejscowość i data                                      pieczęć i  podpis (podpisy) wykonawcy

............................................	Załącznik nr 2

wykonawca(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, co następuje:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), które brzmią:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

treść Art. 24 ust 2 pkt. 1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

......................................., dnia .....................

……….....................…..……………………….

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane są:

| l.p. | Nazwisko i imię | Funkcja | Kwalifikacje zawodowe (numer, zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Do wykazu należy załączyć kserokopie uprawnień w zakresie potrzebnym do realizacji zadania.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

________________________

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 4

oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Lp | Nazwa zadania, lokalizacja, zakres robót | Wartość inwestycji brutto | Czas realizacji | Nazwa i adres Odbiorcy / miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

________________ dnia __ __ 2010 roku

_________________________________		                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 5

# Miejscowość, data……………………………………………….

# Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………..

# Adres wykonawcy…………………………………………………………………………..

# Harmonogram rzeczowo – finansowy organizacji i wykonania robót

| Lp. | Wyszczególnienie elementów składowych zadania - rodzaj robót | Planowany okresowy koszt | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

…………………………………………………………….

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6

Projekt

UMOWA NR………/2010

zawarta dnia ….…..2010 roku w Urzędzie Gminy Załuski, 09-142 Załuski

pomiędzy:

Gminą Załuski

NIP: 567-178-34-57     REGON: 130378545

reprezentowaną przez:

# Wójta Gminy Załuski – Romualda Woźniak

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- ………………………

- ………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WRPG. 341/1-02/10 dotyczącego zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap” (ogłoszonego w BZP w dniu 27.01.2010 r. pod numerem 17695 - 2010) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.):

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap”.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7,  45111200-0,  45233100-0, 45233120-6, 45233280-5, 45233300-2

- Zamówienie obejmuje przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

  - Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica Wygoda  Nr 301202 W     odcinek od km 0+000 do km 0+779 o  długości  779 m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo   Nr 301220 W  odcinek od km 0+000 do km 0+932 o długości  932  m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Falbogi Wielkie Nr 301222 W odcinek od km 0+000 do km 1+124 o długości odcinka 1 124  m.

  - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Stare Wrońska  Nr 301235 W  odcinek od km  0+000 do km 1+777 o długości odcinka 1 777 m.

  - Przebudowa ulic w m. Kroczewo

na odcinku AB  175,30 m  i  odcinek  CD  123,00 m

o łącznej długości  298,30 m

  - Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczytno Nr 301233 W na odcinku od km 1+010 do km 2+115 o długości odcinka 1105 m.

Szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.

- Zakres i sposób wykonania robót określają następujące załączniki do umowy:

    - Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1,

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 2,

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowy zakres prac jest bezsporny i że ustalił ten zakres na podstawie: przedmiaru robót, wizji lokalnej na placu budowy oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.

§ 2

Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy nie będzie korzystał z pomocy firm podwykonawczych i przyjmuje wszystkie zobowiązania i należności wynikłe z realizacji umowy.

(w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał podwykonawcę robót punkt 1 zostanie zmieniony i otrzyma następujące brzmienie ujęte w punktach 2-8)

- Wykonawca zawiera umowy z podwykonawcami.

- Podwykonawcy wykonują następujące roboty: ………………………….

a pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny w równej mierze za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot niniejszej umowy, jak również Podwykonawców, którym powierzył wykonanie określonego zakresu robót.

- W przypadku, gdy nastąpi konieczność zmiany podwykonawcy robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

- Łączna wartość umowy dotyczy zarówno prac wykonywanych przez Wykonawcę jak i Podwykonawców.

- Rozliczenie prac wykonywanych przez Podwykonawców dokonuje Wykonawca, biorąc pełną odpowiedzialność za ich stan i jakość, przedstawiając je jako własne.

- Przed dokonaniem rozliczenia płatności z Wykonawcą wymagane będzie od Wykonawcy udokumentowanie rozliczenia wynagrodzenia z Podwykonawcą.

§ 3

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

- Dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

- Przekazanie dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu.

- Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac lub ich części.

- Przekazanie Dziennika Budowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane prace będące przedmiotem niniejszej umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy urządzeń i materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, certyfikaty oraz odpowiadać:

    - Polskim Normom,

    - Wymaganiom projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

    - Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania i pomiary zgodnie z postanowieniami w Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych robót.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

    - Urządzenia terenu budowy,

    - Oznakowania budowy,

    - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w  toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

    - Wykonania badań, prób jak również zgłoszenia robót do odbioru,

    - Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

  - Prowadzenie Dziennika Budowy.

  - Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 5 umowy.

  - Uzgodnienie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów częściowych oraz robót zanikowych.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót.

  - Zapewnienie kadry z niezbędnymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy.

  - Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

  - Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcje kontrolne w stosunku do realizowanego zadania, oraz upoważnionym przedstawicielom inwestora.

  - Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§ 4

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) rozpoczęcie robót: w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego.

2) zakończenie całości robót: do 31.08.2010 r.

2. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

3) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w  szczególności:

a) niewypały, niewybuchy

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W takich przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5

Odbiory

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz przedstawiciela użytkownika.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający powoła Komisję i dokona protokolarnego odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru Zamawiającemu oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

    - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

    - dokumentację powykonawczą,

    - Dziennik Budowy,

    - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

    - Protokóły badań i sprawdzeń,

    - Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów robót, ich ilości i wartości.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia faktury i żądania należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, odstąpić od umowy lub żądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny terminy ich realizacji.

- W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Zamawiający i przedstawiciel Użytkownika w ciągu 7 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 6

Nadzór

  - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:

………………………………………..upr. bud. nr …………….. w specjalności ……....      wydane przez …………………. w dniu ………………………………….

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie.

  - Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1664 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.); w granicach umocowania nadanego mu umową nr ……………. z dnia ………….

  - Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

  - Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

………………………….. posiadający uprawnienia budowlane …………………. w specjalności ………………… wydane przez ……………w dniu ………….. tel. ………………………..

§ 7

Wynagrodzenie

- Wartość całości zamówienia strony ustalają na cenę w wysokości:

brutto: ………………..zł.

słownie: …………………………………………………………………….

w tym: - cena netto wynosi ………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………..

Podatek VAT w wysokości 22 % wynosi ……………………. zł

słownie: …………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie, określone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Zawiera ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

§ 8

Warunki płatności

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ………………. zł

Słownie: ………………………………………………………

w formie………………………………………………………

- Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru robót.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: …………………………….

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy: seria …………………………….., nr ……………………….. do sumy …………………………………. zł

§11

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1;

2)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,1%, liczonych od wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych.

- Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- termin realizacji – w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 umowy;

Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy;

- inne uzasadnione przypadki, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych;

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie;

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązku szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt do czasu usunięcia z placu budowy urządzeń Wykonawcy.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacja umowy.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie opowiada:

  - dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia;

  - zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Postanowienia końcowe

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

  - Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  - W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego raz przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

# WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY:

…………………………..	. ……………………………

Istotne dla stron postanowienia umowy akceptuję

……………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

# Text boxes

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE