NAZWA I ADRES OBIEKTU:

# Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w

# miejscowości Karolinowo

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

# Gmina Załuski

09-142 Załuski 67,  pow. płoński, woj. mazowieckie

# SST-O6   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# MONTAŻ ZAPLECZA

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KTÓRA OPRACOWYWAŁA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ:

mgr inż. Elżbieta Stasiniewska

09-500 GOSTYNIN

Ul. Kutnowska 43 A

#### Tel. (024) 235-71-64

#### Styczeń  2009

SPIS TREŚCI

## MONTAŻ ZAPLECZA

- WSTĘP ............................................................................................................................. 3

  - Przedmiot SST .............................................................................................................. 3

  - Zakres stosowania SST ................................................................................................. 3

  - Zakres robót objętych SST ........................................................................................... 3

  - Określenia podstawowe ................................................................................................ 3

  - Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................. 3

- MATERIAŁY .................................................................................................................. 3

  - Wymagania ogólne ........................................................................................................3

  - Rodzaje materiałów .......................................................................................................3

  - Badania na budowie……………………………………………………………………5

- SPRZĘT ........................................................................................................................... 5

  - Sprzęt do transportu i  montażu konstrukcji.................................................................. 5

  - Sprzęt do robót spawalniczych.......................................................................................5

  - Sprzęt do połączeń na śruby……………………………………………………………6

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE ................................................................................ 6

- WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................. 6

  - Składanie zespołów...................................................... …………………...................... 6

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................... 8

- OBMIAR ROBÓT………………………………………………………………  ………………8

- ODBIÓR ROBÓT ..........................................................................................................................8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................... 8

..

- PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................. 8

..

1. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu zaplecza szatniowego  dla boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej

2.2. Rodzaje materiałów

    - Konstrukcja stalowa – dwie ramy nośne podłogi i stropodachu, połączone między sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana jest z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane są elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana jest również z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji są piaskowane do II stopnia czystości i malowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową (RAL 9002).

    - Podłoga – od spodu blacha niskofałdowana ocynkowana, wełna mineralna 100 mm, paroizolacja z folii polietylenowej, płyta wiórowa V313 21mm, wykładzina PCV antypoślizgowa.

    - Stropodach – dach spawany od zewnątrz blacha trapezowa 1,5mm, wełna mineralna 100mm, paroizolacja z folii polietylenowej, od wewnątrz płyta laminowana 16mm, tapeta z włókna szklanego malowana na biało.

    - Odprowadzenie wód opadowych – w słupkach narożnych segmentów rurami PCV.

    - Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 100mm (RAL 9002), od zewnątrz obłożone deskami impergowanymi, od wewnątrz tapeta z włókna szklanego malowana na biało

    - Ściany wewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 60mm (RAL 9002) obustronnie tapeta z włókna szklanego malowana na biało.

    - Stolarka – świetliki dachowe piramidowe stałe. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone  o wym. 900x2000mm., wewnętrzne płytowe białe –800x2000mm.

    - Instalacja sanitarna – nawierzchniowa instalacja wodna rurami NIBCO, kanalizacyjna rurami PCV. Umywalki, termy., kabiny natryskowe WC z dolnopłukiem Wyprowadzenie wody i kanalizacji w ścianie bocznej lub w podłodze

    - Instalacja elektryczna – dwa obwody, skrzynka przyłączeniowa z tablicą bezpiecznikową. Instalacja oświetleniowa, Instalacja grzewcza (piece elektryczne.).

2.2.10. Łączniki - Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

- MATERIAŁY DO SPAWANIA

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

zaświadczenie jakości

spełniać wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

- ŚRUBY

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.3. Badania na budowie

Elementy zaplecza dostarczone na budowę przed ich wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Odbiór elementów zaplecza oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. 	TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.2.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Składanie zespołów

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń

POŁĄCZENIA SPAWANE

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% – dla spoin czołowych

o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obróbka spoin

przetopienie grani

wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

POŁĄCZENIA NA ŚRUBY

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

MONTAŻ KONSTRUKCJI

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

- Sprawdzić stan fundamentów, oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości: na powierzchni betonu 	   do 2,0 do 5,0 mm

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru jest : komplet

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektową, specyfikacjami i wymaganiami Zamawiającego

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002 	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 	Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania.