WYKAZ  POSZERZEŃ PODBUDOWY

przez wieś  ZŁOTOPOLICE

Strona lewa

km 0+056 – 0,00

0,00 + 1,14

---------------   x 44  =   0,57 x 44     =    25,08

2

0+100 – 1,14

1,14 + 0,50

---------------   x 100 =   0,82 x 100   =   82,00

2

0+200 – 0,50

0,50 + 0,00

---------------   x  98  =  0,25 x 98   =    24,50

2

0+298 – 0,00

----------------------------------------

Razem                 131.58

Strona lewa

km 0+768 – 0,00

0,00 + 1,00

---------------   x 32  =   0,50 x 32     =    16,00

2

0+800 – 1,00

1,00 + 1,00

---------------   x 100 =   1,00 x 100   =  100,00

2

0+900 – 1,00

1,00 + 0,66

---------------   x  15  =  0,83 x 15   =     12,45

2

0+915 – 0,66

----------------------------------------

Razem                  128,45

Strona prawa

km 0+120 – 0,00

0,00 + 1,00

---------------   x 80  =   0,50 x 80 =   40,00

2

0+200 – 1,00

1,00 + 0,00

---------------   x 98 =   0,50 x 98 =    49,00

2

0+298 -  0,00

-------------------------------

Razem         89,00

km   0+430 – 0,00

0,00 + 1,62

---------------   x 70 =  0,81 x 70     =   56,70

2

0+500 -  1,62

1,62 + 1,00

---------------   x  100 = 1,41 x 100 = 141,00

2

0+600 – 1,00

1,00 + 0,00

---------------   x 50  =  0,50 x 50     =   25,00

2

0+650 – 0,00

--------------------------------

Razem              222,70

0+662 – 0,00

0,00 + 0,50

---------------   x 38 =  0,25 x 38 =      9,50

2

0+700 -  0,50

0,50 + 0,00

---------------   x 77 =   0,25 x 77 =  19,25

2

0+777 – 0,00

------------------------------

Razem         28,75

0+900 – 0,00

0,00 + 0,6 6

---------------   x 15 =  0,33 x 15 =      4,95

2

0+915 -  0,66

--------------------------------

Razem         4,95

Poszerzenie pospółką  -  222,70 + 28,75 + 4,95 = 256,40

Poszerzenie istn. nawierzchni brukowcowej tłuczniem 0/63 warstwą grub. 20cm

131,58 + 89,00 = 220,58  przyjęto   221,0 m2

Poszerzenie istn. naw. żwirowej pospółką warstwą grub. 16cm

strona lewa   -   128,45

strona prawa -   256,40

-----------------------------

Łącznie         -   384,85         przyjęto :  385 m2