Załącznik do decyzji z dnia 23.09.2009r.

Znak: WRPG.7624/15-9/09

# CHARAKTRYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 3071W  na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 303 km zlokalizowanej w miejscowości Kamienica (obręb Kamienica), realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmował będzie:

- wykonanie poszerzeń

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm

- wykonanie chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej grubości 6 i 8

- dwie warstwy nawierzchni bitumicznej 4 + 4 cm z masy mineralno asfaltowej produkowanej w wytwórni mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi atestami i świadectwami jakości

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się wbudowanie 213 ton betonu asfaltowego na warstwę wyrównawczą, 213 ton betonu asfaltowego na warstwę górną i 0,5 tys. litrów oleju napędowego do pracy sprzętu na budowie. Do wykonania robót potrzebna będzie woda w ilości około 1 tys. litrów. Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

W celu zmniejszenia emisji pyłów podczas prowadzenia prac budowlanych, teren budowy należy skrapiać wodą.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego.

W związku z faktem, iż jest to modernizacja już istniejącego obiektu, po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza wyznaczonymi lub projektowanymi obszarami Natura 2000, w związku z tym inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na ich spójność i integralność.

Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest ograniczony do granic ewidencyjnych przedmiotowej działki. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują, iż  realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodować kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, nie będzie oddziaływać transgenicznie.