Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Załuski nr WRPG.7624/14-13/08

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin na odcinku od km 7+015 do km 9+250  o długości  2,235 km

Jest to inwestycja liniowa położona na terenie gminy Załuski oraz gminy Czerwińsk nad Wisłą, powita płoński, województwo mazowieckie.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, Ul. Płocka 101,         09-100 Płońsk.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji  obejmował będzie: wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z masy mineralno – asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 w warstwie wiążącej grubości 3 cm i w warstwie górnej 4 cm.

Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

- masa mineralno – asfaltowa grysowa (warstwa wiążąca grubości 3 cm) : 853,40 Mg

- masa mineralno – asfaltowa grysowa ( warstwa górna grubości 4 cm) : 1117,50 Mg

- emulsja asfaltowa: 5,6Mg

- olej napędowy: 3 000 l

- woda: około 3 500 l

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego. Faza eksploatacji inwestycji będzie korzystniejsza dla środowiska w porównaniu z użytkowaniem drogi w stanie obecnym, której nawierzchnia żwirowa powoduje duże pylenie.  Zastosowanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisję spalin do powietrza, z uwagi na szybsze  pokonanie  przez pojazdy mechaniczne przedmiotowej drogi.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.