Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Załuski nr WRPG.7624/19-13/08

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulic w miejscowości Kroczewo wraz z budową kanalizacji deszczowej (nr ew. działki 278/9, 278/24) gm. Załuski, pow. płoński, woj. mazowieckie. Jest to inwestycja liniowa położona w całości na terenie gminy Załuski, powita płoński, województwo mazowieckie.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina Załuski.

Projekt obejmuje budowę odwodnienia / kanalizację deszczową /, roboty ziemne, korytowanie wykonanie podbudowy – warstwy odsączającej i stabilizacji gruntu cementem, budowę jednostronnych krawężników i chodników, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy i oznakowania, regulację studni telekomunikacyjnych i zaworów wodnych.

Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa dolna):  1 501 m2

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa ścieralna): 1472 m2

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa: 1501 m2

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego. Faza eksploatacji inwestycji będzie korzystniejsza dla środowiska w porównaniu z użytkowaniem drogi w stanie obecnym, której nawierzchnia żwirowa powoduje duże pylenie.  Zastosowanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisję spalin do powietrza, z uwagi na szybsze  pokonanie  przez pojazdy mechaniczne przedmiotowej drogi.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.