Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Załuski nr WRPG.7624/17-13/08

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 301226W droga krajowa nr 7 – Michałówek (nr ew. działki 77) o długości 1432,75 mb. Jest to inwestycja liniowa położona w całości na terenie gminy Załuski, powita płoński, województwo mazowieckie.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina Załuski.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji  obejmował będzie: wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z wykorzystaniem wyprofilowanej istniejącej nawierzchni  żwirowej.

Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

- masa mineralno – asfaltowa grysowa (warstwa dolna) :  6591 m2

- masa mineralno – asfaltowa grysowa ( warstwa ścieralna) : 6591 m2

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa: 6447 m2

- cement o wytrzymałości RM=2,5 MPa: 6877 m2

- pospółka: 4678 m3

Zakres prac:

# Roboty przygotowawcze:

  - roboty pomiarowe w terenie równinnym

  - karczowanie drzew i gęstych krzaków

Roboty ziemne:

- roboty ziemne poprzeczne

- roboty ziemne wykonane mechanicznie

- formowanie nasypów

- zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą

- wywiezienie nadmiaru humusu z darniną na odległość 1 km

- plantowanie skarp wykopów i dna rowów

- plantowanie skarp nasypów

# Odwodnienie:

- wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 80 cm długości 8 m w miejsce istniejącego o średnicy 50 cm w km 0 + 787,37

- wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych Vipro o średnicy 50 cm i długości 8m w km 0 + 404,13

- wykonanie rowów dopływowych i odpływowych przy przepustach na głębokość 0,40- 1,0 m z plantowanie skarp

# Podbudowa:

- profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grubości 10 cm

- dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 10 cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem grubości 16 cm i wytrzymałości RM=2,5MPa

# Nawierzchnia:

  - oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K – 65 w ilości 0,7 kg/m2

  - wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grub. 4 cm wg PN-S-96025,

  - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 km/m2

  - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grubości 4 cm wg PN-S-96025,

  - ułożenie rur średnicy 0,30 z rur PCV grubości 6 mm pod zjazdami

  - wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach z rurami

  - umocnienie poboczy i zjazdów pospółką średnia grubość warstwy 8 cm,

  - wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych (=7cm

  - położenie kabla telekomunikacyjnego w km + 1 + 89 – 1 + 119 i od 1 +251 (91 m)

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego. Faza eksploatacji inwestycji będzie korzystniejsza dla środowiska w porównaniu z użytkowaniem drogi w stanie obecnym, której nawierzchnia żwirowa powoduje duże pylenie.  Zastosowanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisję spalin do powietrza, z uwagi na szybsze  pokonanie  przez pojazdy mechaniczne przedmiotowej drogi.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.