Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 1,00 |
| 1. | od km 0+000 do km 1+000 |  |  |  |  |
| 2. | 1,000 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 155,50 |
| 1. | 22*2 | 44,00 |  |  |  |
| 2. | 45*0,5 | 22,50 |  |  |  |
| 3. | 43*0,5 | 21,50 |  |  |  |
| 4. | (40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2) | 67,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 155,50 |
| 1. | 22*2 | 44,00 |  |  |  |
| 2. | 45*0,5 | 22,50 |  |  |  |
| 3. | 43*0,5 | 21,50 |  |  |  |
| 4. | (40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2) | 67,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,50 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 5,63 |
| 1. | 4,5*1,25 | 5,63 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,63 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 0,07 |
| 1. | gruz z nawierzchni śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 2. | (0,06*5,63*2,5)/12 | 0,07 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,07 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 51,34 |
| 1. | 40*1,4*0,5 | 28,00 |  |  |  |
| 2. | 22*2*0,15 | 6,60 |  |  |  |
| 3. | 45*0,5*0,15 | 3,38 |  |  |  |
| 4. | 43*0,5*0,15 | 3,23 |  |  |  |
| 5. | ((40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2))*0,15 | 10,13 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 51,34 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 51,34 |
| 1. | 40*1,4*0,5 | 28,00 |  |  |  |
| 2. | 22*2*0,15 | 6,60 |  |  |  |
| 3. | 45*0,5*0,15 | 3,38 |  |  |  |
| 4. | 43*0,5*0,15 | 3,23 |  |  |  |
| 5. | ((40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2))*0,15 | 10,13 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 51,34 |

4. POSZERZENIE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 155,50 |
| 1. | 22*2 | 44,00 |  |  |  |
| 2. | 45*0,5 | 22,50 |  |  |  |
| 3. | 43*0,5 | 21,50 |  |  |  |
| 4. | (40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2) | 67,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,50 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00 | m2 | 155,50 |
| 1. | 22*2 | 44,00 |  |  |  |
| 2. | 45*0,5 | 22,50 |  |  |  |
| 3. | 43*0,5 | 21,50 |  |  |  |
| 4. | (40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2) | 67,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,50 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 155,50 |
| 1. | 22*2 | 44,00 |  |  |  |
| 2. | 45*0,5 | 22,50 |  |  |  |
| 3. | 43*0,5 | 21,50 |  |  |  |
| 4. | (40*(0,5+1)/2)+(15*1)+(30*(1+0,5)/2) | 67,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,50 |

5. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 174,06 |
| 1. | 997*3,98 | 3 968,06 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 174,06 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 174,06 |
| 1. | 997*3,98 | 3 968,06 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 174,06 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym, analogia Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,20 | m2 | 4 174,06 |
| 1. | 997*3,98 | 3 968,06 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 174,06 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 3 934,78 |
| 1. | 997*3,74 | 3 728,78 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 934,78 |

6. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 815,14 |
| 1. | 997*3,62 | 3 609,14 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 815,14 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 815,14 |
| 1. | 997*3,62 | 3 609,14 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 815,14 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 695,50 |
| 1. | 997*3,50 | 3 489,50 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 695,50 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 | m2 | 3 695,50 |
| 1. | 997*3,50 | 3 489,50 |  |  |  |
| 2. | 90*1,5 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | 4+4+40+23 | 71,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 695,50 |

7. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 495,50 |
| 1. | 997*0,75*2 | 1 495,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 495,50 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 495,50 |
| 1. | 997*0,75*2 | 1 495,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 495,50 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 415,00 |
| 1. | 997*0,75*2 | 1 495,50 |  |  |  |
| 2. | -23*3,5 | -80,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 415,00 |

8. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 345,00 |
| 1. | 23*15 | 345,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 345,00 |

9. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-060-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 1. | 2*8 | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-040-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 1. | 8,0 | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 40 cm krotność= 2,00 | m | 87,00 |
| 1. | (50+37) | 87,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 87,00 |

10. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 1. | 12 | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 12,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 1. | 16 | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 1,00 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 155,50 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 155,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 5,63 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 9-10 0204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 0,07 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,00 | 51,34 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,00 | 51,34 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | POSZERZENIE CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 155,50 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność = 1,00 | 155,50 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 155,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | PODBUDOWA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 4 174,06 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 4 174,06 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym, analogia Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,20 | 4 174,06 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0113-040-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 3 934,78 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 3 815,14 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 3 815,14 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 3 695,50 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność = 1,00 | 3 695,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZE CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 1 495,50 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 1 495,50 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 1 415,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 0113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 345,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 1302-060-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
| 24 | KNNR 6 1302-040-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność = 1,00 | 8,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 6 1302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 40 cm krotność = 2,00 | 87,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |
| 27 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |