FORMULARZ  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej Nr 301203W

przez wieś ZŁOTOPOLICE

od km 0+000 do km 0+915 o długości  915 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 5 CPV – 45111200-0 6 7 8 9 10 CPV – 45233100-0 11 12 CPV – 45233300-2 13 14 15 16 17 18 19 CPV – 45233100-0 20 21 22 23 24 CPV – 45233100-0 25 26 27 CPV – 45233100-2 28 29 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+915 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5 km z drzew o średnicy 16-25cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 86 – 95cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1 km wg wykazu drzew II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m wg tabeli robót ziemnych Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 6 Roboty ziemne w gr. kat. III wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odkład na odl. 2km i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów w gruncie i dna rowu kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnych przepustów z rur PVC o średnicy 60cm w km 0+500 i 0+585 i 0+633,50 (projekt zagospodarowania) 7,50 x 3 = 22,50 Wykonanie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych 0,60x0,50x0,15m na ławie z betonu B-10 grub. 10cm km 0+683,50 – 0+750 strona lewa IV.PODBUDOWA Plantowanie koryta na poszerzeniach w gr. kat. III wg wykazu poszerzeń 221 + 385 = 606 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach jak w poz. 13 Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/63 warstwą grub. 20cm na poszerzeniu naw. brukowcowej wg wykazu poszerzeń Wykonanie podbudowy z pospółki warstwą grub. 16cm na poszerzeniu naw. żwirowej wg wykazu poszerzeń Wyrównanie nawierzchni brukowcowej w profilu poprzecznym i podłużnym kruszywem łamanym mieszanką optymalną 0/31,5 średnio grub. 3cm km 0+030 – 0+282 252 x 4,30 x 0,03 = 32,51 x 2,1 = 68,27 Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 5cm na całej szerokości podbudowy km 0+282 – 0+450 168 x 4,30 x 0,05 = 36,12 grub. 8cm na całej szerokości podbudowy km 0+450 – 0+915 485 x 4,30 x 0,08 = 159,96 36,12 + 159,96 = 196,08 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grub.16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 Mpa km 0+282 – 0+915 633 x 4,30 = 2721,9 V. NAWIERZCHNIA Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 19 Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego – wyrównanie naw. brukowcowej emulsją szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 km 0+030 – 0+282 252 x 4,30 = 1083,60 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+023 – 0+915 892 x 4,10 = 3657,20 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 km 0+002 – 0+915 913 x 4,10 = 3743,3 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+002 – 0+915 913 x 4,00 = 3652 + 14,0 skrzyż. = 3666 VI. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów Wykonanie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+002 – 0+915 (913 x 1,25 x 2) + (posz. pobocza 0+002 – 0+216 + 214 x 1,50 = 2282,50 + 321 = 2603,50 + zjazdy wg wykazu zjazdów - 168 = 2771,50 VII. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Wg projektu zagospodarowania VIII. INNE Ocieplenie rur wodociągu w km 0+213 – 0+235 strona lewa żużlem + przykrycie folią 40m2 22 x 1,5 x 0,75 = 24,75 + na wylotach przepustu - 3 szt 3 x 30 x 1,50 x 0,75 = 101,25 + przykrycie folią 135 m2 24,75 + 101,25 = 126 | m szt szt szt m2 m3 m3 m3 m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 Mg m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt m3 | 915 1 1 2 315 38 38 1427 2619 61 22,50 66,50 606 606 221 385 68 196 2722 2722 1084 3657 3743 3666 105 42 2772 4 126 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT  …. %

O G Ó Ł E M