FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo, gmina Załuski

            - od km 0+000 do km 1+095 o długości 1095m

I   ETAP

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | CPV – 45112600-0 1 CPV – 45111200-0 2 3 CPV – 45233100-0 4 CPV – 45233300-2 5 6 7 CPV – 45233100-0 8 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych od km 0+000 do km 1+095 II. ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta koparką na gł. 20cm i szer. 1,60m w gruncie kat III z odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 1km i rozplantowaniem na odkładzie . częściowe wbudowanie w pobocze km 0+000 do km 0+700 700x1,60x0,20 = 224,0-(0,75x0,15x2)x700)=224-157,50=66,50 km 0+700 do km 1+095 995x2,35x0,20=185,35-((0,75x0,15x2)x395)= 185,35-88,88=96,48 66,50 + 96,47 = 162,97 Dowóz gruntu z ukopu (piasku) z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem km 0+800 do km 1+095 295x2,35x0,10 = 69,32 III. ODWODNIENIE Wykonanie przepustu z rur PVC o średnicy 50cm na ławie z pospółki grub. 15cm, ścianki z betonowych elementów prefabrykowanych 3 x 6 = 18 IV. PODBUDOWA Mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie km 0+000 do km 0+700 700 x 1,00 = 1120 km 0+700 do km 1+095 395 x 2,35 = 928,25 1120 + 928,25 = 2048,25 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 15cm jak w poz. 4 V. NAWIERZCHNIA Wykonanie tymczasowej nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63,5mm (stabilizowanego mechanicznie) grub. 15cm km 0+000 do km 1+095 1095 x 4,00 = 4380,00 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z instrukcją. Znaki A-6b, A-6c, A-7 i A-1, A-2 | m m3 m3 m m2 m2 m2 szt | 1095 163 69 18 2048 2048 4380 5 |  |  |

R A Z E M                                                                      …………………………zł

Podatek VAT 23%                                                         ………………………zł

O G Ó Ł E M                                                    ……………………….zł