| Inwestor: Gmina Załuski Załuski 67 09-142 Załuski | Wykonawca: …………………………………. …………………………………. …………………………………. |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W  km 0+000-0+580

Adres budowy: Kroczewo, 09-142 Załuski

Obiekt: droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Charakterystyka robót: Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła, gmina Załuski, nr 301210W.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D:

Droga gminna					 - nr 301210W

Kategoria ruchu					 - KR1

klasa techniczna drogi				 - D

prędkość projektowa					- V = 40 km/h

jezdnia o nawierzchni bitumicznej	   		 - 5,00 m (2 x 2,50 m)

spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy	 	 - 2%

szer. obustronnych poboczy gruntowych (ulepszonych)	 - 0,75m

spadek poprzeczny nawierzchni poboczy jednostronny	 - 8%

szerokość zjazdów indywidualnych		                    - 3,50-5,0 m

Droga gminna (publiczna) kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 5,00 m, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. Droga usytuowana poza terenem zabudowy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

a)	nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm - warstwa ścieralna,

b)	skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm?/m?

c)	nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 5 cm - warstwa wiążąca,

d)	skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm?/m?,

e)	warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm,

f)	istniejąca nawierzchnia bitumiczna,

g)warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm - poszerzenie drogi

h)warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 20 cm - poszerzenie drogi

Konstrukcja pobocza:

a)z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 9 cm

Konstrukcja zjazdu:

a)nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 15 cm

Odwodnienie projektowanej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2% umożliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa łamanego.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kultury współczesnej.

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.00.00krotność = 1,00 | 0,58 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.00.00krotność = 1,00 | 667,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km. Transport na odl. 5 km Czynność robót: D-01.00.00krotność = 1,00 | 667,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: |  |  |  |  |
| 4 | AW-020 | Rozebranie słupków i tablic oznakowania pionowego Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00 | 131,95 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. odl. 15 km. Czynność robót: D-02.00.00krotność = 14,00 | 131,95 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | POSZERZENIE CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 667,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 667,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 667,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | PODBUDOWA CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0113-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 3 056,60 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 | 2 969,60 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0308-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05bkrotność = 1,00 | 2 969,60 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | 2 900,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05akrotność = 1,00 | 2 900,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 6 0112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 804,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0113-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 804,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 165,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 165,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 6 0702-050-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |