Nr WRPG. 341/1-01/10                                                                             Załuski, dnia 15.02.2010 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo”.

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi w dniu 12.02.2010 r. pytaniami do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 13: Czy mogą być użyte urządzenia systemu nawadniającego zraszacze i sterownik o analogicznych parametrach do wymienionych w projekcie leczy innej firmy niż Perrot?

Odpowiedź: tak

Pytanie 14: Jak jest przewidziane zasilanie elektryczne pompy tzn. jaka długość kabla oraz jaki jego rodzaj należy uwzględnić?

Odpowiedź: 5x6mm2. Lokalizacja pompy przy kontenerach.

Pytanie 15: Czy do wyceny należy ująć zakup pompy?

Odpowiedź: tak.

Pytanie 16: Jaki typ pompy, lub jakie parametry pompy należy uwzględnić przy wycenie?

Odpowiedź: 12m3/h i H=6atm -pompa pionowa do wody zimnej najlepiej z przetwornicą częstotliwości np. typu CRE 15-5 4kW.

Pytanie 17: Gdzie ma być zainstalowana pompa?

Odpowiedź: w studni z kręgów betonowych fi 1800mm H=2m, przy kontenerach w obrębie ogrodzenia. Studnia zamykana.

Pytanie 18: Jaki przewiduje się rodzaj zabezpieczeń pompy (suchobieg, zanik fazy itp.)?

Odpowiedź: pompa musi mieć wszystkie zabezpieczenia elektryczne wymagane przez producenta pompy.

Pytanie 19: Gdzie ma być umieszczony sterownik nawadniania i czujnik deszczu (odległość od boiska)?

Odpowiedź: sterownik w pomieszczeniu, czujnik przy kontenerach w obrębie ogrodzenia.

Wójt Gminy Załuski

/-/ Romuald Woźniak

Otrzymują:

- strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

- a/a

Zamieszczono:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Załuski

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Załuski www.ugzaluski.bip.org.pl