PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi  dojazdowej

do strefy inwestycyjnej gminy Załuski

od km 0+000 do km 2+470 dł. 2470 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | CPV – 45111200-0 CPV – 45233300-2 CPV – 45233100-0 CPV – 45233300-2 CPV – 45233280-5 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym km 0+000 – 2+470 II. PODBUDOWA Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką km 0+000 – 2+470 2470 x 4,30 = 10621 + 90 skrzyż. = 10711m2 III. NAWIERZCHNIA Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4cm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 2+470 x 4,10 = 10127 + 90 skrzyż. = 10217m2 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 3cm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 2+470 2470 x 4,0 = 9880 + 90 skrzyż. = 9970m2 IV. POBOCZA Dowóz pospółki na pobocza z odl. 10km. Średnia grubość warstwy 6cm. km 0+000 – 2+470 2470 x 1,50 x 2 = 7410 7410 x 0,06 = 445 m3 Plantowanie poboczy równiarką i ręcznie, zagęszczenie mechaniczne km 0+000 – 2+470 2470 x 1,50 x 2 = 7410m2 V. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych o 7cm. Tarcze znaków foliowane. | m m2 m2 m2 m3 m2 szt | 2470 10711 10217 9970 445 7410 14 |