OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 301217W    we wsi Sadówiec od km 0+000 do km 0+342

2. Podstawa opracowania.

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

-mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

-pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez projektanta

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U .Nr 43 z 14 maja 1999r)

-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

-Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane

rozwiązania

-uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej          nr 301217W  we wsi Sadówiec na odcinku od km 0+000 do km 0+342. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej ,wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej,  oraz umocnienie poboczy i wykonanie zjazdów, oznakowanie oraz roboty towarzyszące.

Droga we wsi Sadówiec jest drogą gminną i przebiega przez teren gminy Załuski. Gmina Załuski posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną , rozbudowana jest sieć telefoniczna i wodociągowa .

Konieczne jest poprawienie sieci drogowej.

Początek projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową w m. Sadówiec,    natomiast koniec projektowanego odcinka  jest w km 0+342 . Droga istniejąca  jest o nawierzchni żwirowej  częściowo wyeksploatowana,    posiada koronę drogi o szer.6,5 m.

Istniejący przepust w km 0+005  jest w stanie złym i należy go przebudować .Oczyszczenia wymagają rowy z obydwu stron przepustu.

4.Opis stanu projektowanego.

Założenia: drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR1-KR2,szybkość proj.

50 km/godz. Drogę zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora po trasie istniejącej.

4.1.Rozwiązania sytuacyjne.

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące.

Zaprojektowano jedno załamanie trasy i dwa łuki poziome. Sytuację i parametry PT,PK, W,KT podano na planie zagospodarowania drogi.

4.2.Rozwiązania wysokościowe.

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o:

-konfigurację istniejącego terenu

-powierzchniowe odwodnienie drogi

Dla projektowanej drogi założono niweletę po istniejącej trasie. Pochylenia niwelety założono od 0,16 % do 1,80 % i pokazano na profilu podłużnym.

4.3.Przekroje normalne.

Na całym odcinku drogi założono trzy przekroje o następujących parametrach:

przekrój na odcinku od km 0+000 do km 0+200

- jezdnia szerokości 4,0 m o pochyleniu 2%

- pobocza 2x1,25m o pochyleniu 8% umocnione pospółką grub.8cm

- konstrukcja nawierzchni

- podbudowa –istniejąca nawierzchnia żwirowa wzmocniona warstwą pospółki grub.5cm

- warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej gr.4cm wg PN-S-96025

- warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej gr.3cm wg PN-S-96025

- umocnienie poboczy pospółką średnio gr.8cm

-      rów po stronie prawej

przekrój na odcinku od km 0+200 do  km 0+270

jak wyżej lecz wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą pospółki

grub.8cm.

przekrój na odcinku od km 0+270 do km 0+342

jak wyżej lecz bez rowów.

4.4 Odwodnienie.

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy oraz przepust w km 0+005, który przewidziano do przebudowy na przepust z rur VIPRO 040.Rowy przy przepuście należy oczyścić na dł.20m z każdej strony. Na odcinku od km 0+000 do km 0+270 po stronie prawej należy wykonać rów.

4.5. Zjazdy i pobocza.

Zjazdy do posesji i pól wg wykazu zjazdów. Siedem zjazdów wymaga wykonania przepustów z rur o średnicy 30cm.

Nawierzchnię na zjazdach zaprojektowano żwirową grub.12cm.

Pobocza zostaną umocnione pospółką warstwą grub.8cm.

4.6. Oznakowanie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe.

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania

drogi. Tarcze znaków drogowych powinny być w folii odblaskowej.

4.7. Inne  .

Urządzenia obce znajdujące się w pasie drogi nie wymagają przebudowy z tytułu

przewidywanych robót drogowych.