OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminne we wsi Wrońska odcinek długości 281,5m (dz. Nr 292).

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

-mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

-pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez projektanta

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r)

-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

-Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania

-uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej we wsi Wrońska na odcinku długości 281,50m. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy, uzupełnienie poboczy, odwodnienie, oznakowanie.

- Opis stanu istniejącego

Droga we wsi Wrońska jest drogą gminną i przebiega przez teren gminy Załuski.

Dla projektowanego odcinka założono pikietaż  roboczy, początek przyjęto na końcu nawierzchni bitumicznej, a koniec na skrzyżowaniu z drogą gruntową. Projektowany odcinek posiada nawierzchnię gruntową połączoną z wywiezionym gruzem budowlanym i gliną. Materiał ten nie kwalifikuje się do zagospodarowania w korpus drogi. Po lewej stronie został wykopany rów, w którym w km 0+217 zlokalizowano studzienkę ściekową. W km 0+223,40 znajduje się przepust z rur ø60 długości 6,2 m, który należ rozebrać.

Po stronie prawej znajdują się drzewa, część z nich będzie konieczna do wycinki.

5. Opis stanu projektowanego

Założenia: drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR1-2, szybkość proj. 50km/godz. Drogę zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora po trasie istniejącej z niewielką korektą przebiegu osi drogi.

5.1 Rozwiązania sytuacyjne.

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące. Zaprojektowano punkty kierunkowe.

Sytuację i parametry PT, PK, KT podano na planie zagospodarowania drogi.

5.2 Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o :

-konfigurację istniejącego terenu

-powierzchniowe odwodnienie drogi

Pochylenia niwelety pokazano na profilu podłużnym. Pochylenie niwelety zaprojektowano od 0,0013 do 0,0155. Sytuację i rzędne reperów pokazano na planie zagospodarowania.

5.3 Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku drogi założono jeden przekrój o następujących parametrach:

Przekrój nr 1 na odcinku w km 0+000-0+281,5

- jezdnia szerokości 4,0 m o pochyleniu 2%

- pobocza 2x1,5 m o pochyleniu 8%

- rów jednostronny

- konstrukcja

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 16 cm i Rw 2,5 MPa z  dowiezieniem piasku i odziarnieniem 20% żwirem

- warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku

- warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej gr 4 cm wg PN-S_96025

- warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm wg PN-S-96025

- umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8cm

5.4 Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni oraz poboczy, przepust i rowy. Projektowane przepusty do budowy lub do przebudowy:

W km 0+004 zaprojektowano przepust z rur betonowych Vipro 040 dł. 8m.

W km 0+223,40 w miejsce istn. Przepustu 060 dł. 6,2 m zaprojektowano przepust z rur Vipro 040 dł 8 m

5.5 Pobocza

Pobocza zostaną umocnione pospółką warstwą grub. 8,0 cm.

5.6 Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe. Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi. Tarcze znaków powinny być w folii odblaskowej.

5.7 Inne

Urządzenia podziemne z tytułu prowadzonych robót nie wymagają przebudowy. Przewidziano obsianie skarp trawą i humusowanie warstwą grub. 5 cm.

UWAGA: W miejscach przejść kabla telekomunikacji i energii (zazn. Na planie zagospodarowania) roboty ziemne prowadzić ręcznie.