PROJEKT BUDOWLANY

Projekt boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal

przy Szkole Podstawowej

w Stróżewie

| OBIEKT | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEZNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRÓŻEWIE |
| INWESTOR | GMINA ZAŁUSKI WOJ.MAZOWIECKIE POW. PŁOŃSKI |
| WYKONAWCA | ELŻBIETA STASINIEWSKA UPR. 104/84 MAZ/BO/1693/02 |  |
| DATA OPRACOWANIA | Maj 2008 |

SPIS TREŚCI

CZĘŚC OPISOWA ZAWIERA:

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa inwestycji

  - Dane ewidencyjne

  - Podstawa opracowania:

  - Zakres opracowania

  - Opis istniejącego zagospodarowania terenu

  - Opis projektowanego zagospodarowania terenu

2. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

  - Boisko do piłki nożnej

  - Bieżnia prosta trójtorowa

  - Skocznia do skoku w dal

  - Podbudowy pod nawierzchnie

  - Nawierzchnia z trawy naturalnej

  - Ogrodzenie

  - Zestawienie wyposażenia boiska

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

4. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

5. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

6. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

CZĘŚĆ GRAFICZNA ZAWIERA:

| Nr rys. | Tytuł |
| --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania |
| 2 | Rzut boiska |
| 3 | Bieżnia i skocznia w dal |
| 4 | Przekrój boiska |
| 5 | Ogrodzenie |

1. DANE OGÓLNE

1.1. NAZWA INWESTYCJI

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej oraz bieżni trójtorowej o nawierzchni z mączki ceglanej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Stróżewie.

  - DANE EWIDENCYJNE

Inwestor:	Gmina Załuski,  09-142 Załuski 67

powiat płoński,  woj. mazowieckie

Lokalizacja:	Szkoła Podstawowa w Stróżewie

Stadium:	Projekt budowlany

## Projektant:	mgr inż. Elżbieta Stasiniewska

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa z Gminą Załuski z dnia 20.02.2008 r

  - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

  - Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.02.2008 r  oraz uzgodnienia z przedstawicielami Gminy i Szkoły dotyczące programu użytkowego i zakresu opracowania.

  - Wytyczne programowo – funkcjonalne opracowane przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.

  - Prawo budowlane oraz normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.

  - ZAKRES OPRACOWANIA ETAPU II

#### Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:

#### Tab.1

| Lp. | Obiekt | Parametry | Projektowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko piłkarskie 66x44 m: | 2904 m2 | Trawa naturalna |
| 2 | Bieżnia trójtorowa 75 mb | 289,5 m2 | Mączka ceglana |
| 3. | Zeskocznia do skoku w dal | 31,5 m2 | Piasek kwarcowy |
| 4 | Podwyższenie ogrodzenia do wys. 4,0 m | 80 mb | Siatka polipropylenowa na słupkach stalowych |

##### 1.5. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Urządzenia sportowe będące przedmiotem niniejszego opracowania znajdują się na terenie będącym w użytkowaniu Szkoły Podstawowej  w Stróżewie

Przedmiotowy teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 198/11 kształtem jest zbliżony do prostokąta, ograniczonego od strony północno-zachodniej jezdnią asfaltową stanowiącą dojazd do budynku szkoły. Wzdłuż drogi działka jest ogrodzona. Od strony południowo-zachodniej na działce znajdują się zabudowania szkolne. Pozostałe boki działki graniczą z terenami rolniczymi.

Cała działka jest zadarniona.

Nie wykonywano odwiertów na działce wykazujących poziom wody gruntowej. Ale po opadach deszczu zalega na powierzchni woda opadowa, co świadczy o zaleganiu warstw gruntu mało przepuszczalnego. Teren jest pokryty licznymi kopcami kretów.

Wjazd na teren jest od strony drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej

1.6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan sytuacyjny zaprojektowano na mapie w skali 1:500 stanowiącej fragment mapy zasadniczej. Wymiary i rzędne boisk przedstawiono na rys 1,2,3.

Na planie zagospodarowania oprócz projektowanego boiska umieszczono.; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przewidziane do realizacji w późniejszym czasie. Ponieważ szkoła nie posiada sali gimnastycznej, teren bezpośrednio za budynkiem szkoły pozostał niezabudowany pozostawiając miejsce na jej ewentualną lokalizację

Na działce znajdują się drzewa. Ich położenie nie koliduje z lokalizacją boiska.

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:

- równiarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowę obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

Należy wykonać niwelację terenu do poziomu 114,70 m npm. Poziom zero boiska przed wysiewem trawy jest zaprojektowany na wysokości 115,10 npm.a bieżni 115,13 m npm.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia podłoża pod płytę boiska. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

Ziemia urodzajna zdjęta z powierzchni boiska będzie wykorzystana (po przesianiu) do wykonania warstwy wegetacyjnej pod nawierzchnię trawiastą

Nadmiar gruntu należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na terenie należącym do szkoły.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

2.1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Mecze rozgrywane są na boisku o szerokości od 45 m do 90 m i długości od 90 m do 120 m. Po przeciwległych stronach boiska na krótszych jego bokach ustawione są bramki o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m. Piłka powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 71 cm, a waga powinna wynosić od 396 do 453 gramów.

Pole karne na boisku do piłki nożnej wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramki. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 16,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym. Linie (ok. 12 cm) tworzące pole karne również stanowią jego powierzchnię.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi (3,66 m od słupka) i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

Projektowane boisko do piłki nożnej - ma pole gry o wymiarach 60 m x 40 m. Ze wszystkich stron strefa ochronna: wzdłuż boków 2 m, za bramkami 3 m. Pole karne ( 26 m x 10 m )i bramkowe ( 13 m x 4 m) zostały proporcjonalnie dopasowane do wymiarów boiska szkolnego.

Nawierzchnia z trawy naturalnej

# 2.2. BIEŻNIA PROSTA - TRÓJTOROWA

Bieżnia musi być równa i pozioma. Największy dopuszczalny spadek podłużny bieżni nie może przekraczać 0,1% ( to samo dotyczy rozbieżni na skoczniach), a poprzeczny 1 %. Liczba torów  3, a szerokości każdego toru122 cm ( max 125). Linie oddzielające poszczególne tory o szerokości 5 cm  w kolorze białym

Długość projektowanej bieżni 75 m - do rozgrywania biegów na 60 m + 3 m na bloki startowe + 12 m na wyhamowanie, nawierzchnia z mączki ceglanej.

## 2.3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznia składa się z rozbieżni, miejsca odbicia (progu) i zeskoczni. Belka odbicia powinna być obsadzona równo z poziomem rozbieżni, długość 122 cm szerokość 34 cm. Zeskocznia jest to dół z piaskiem obramowany deskami lub elastycznymi krawężnikami, których wierzch powinien być równy z poziomem terenu ( może być nieznacznie wyższy) Rozbieg znajduje się na bieżni, o nawierzchni z maczki ceglanej.

2.4. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Przyjęto następujący układ warstw w przekroju boiska ( od najniższej ):

- Grunt rodzimy zagęszczony do głębokości 50 cm  do Is=0,95

- Siatka na krety

- Warstwa  filtrująca i odsączająca wodę  20 cm piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,95.

- Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej 20 cm

Materiałem do wykonania podbudowy pod warstwę wegetacyjną trawy naturalnej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Przyjęto następujący układ warstw w przekroju bieżni ( od najniższej ):

- Grunt rodzimy zagęszczony do głębokości 50 cm  do Is=0,95

- Warstwa konstrukcyjna z żużla stalowniczego frakcji 30-60 mm – 15 cm

- Warstwa  dynamiczna żużla stalowniczego frakcji 0-31mm – 10 cm.

- Mączka ceglana 10 cm

Materiałem do wykonania podbudowy pod nawierzchnie z maczki ceglanej bieżni jest kruszywo z żużli stalowniczych.

Kruszywo z żużla stalowniczego jest to produkt separacji części metalicznych, kruszenia i rozsiewania na frakcje ziarnowe żużla składowanego na składowisku stabilizacyjnym przez okres ponad półroczny. W skład żużla wchodzą głównie krzemiany wapnia i magnezu, tlenki żelaza, manganu i magnezu wykrystalizowane podczas powolnego procesu studzenia.

Żużel stalowniczy ma strukturę chropowatą, sześcienną i kanciastą. Wewnętrznie każda cząstka ma budowę pęcherzykowatą z wieloma nie połączonymi wzajemnie komórkami. Struktura komórkowa powstaje dzięki gazom uwięzionym w gorącym żużlu podczas składowania. Kiedy komórki te poddawane są procesowi kruszenia, powstają sześcienne fragmenty zawierające elementy płaskie lub wydłużone. Ta kanciastość w połączeniu z chropowatą strukturą powoduje, że żużel stalowniczy stanowi idealny materiał drogownictwa.

2.5. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

Ziemia urodzajna (humus) będzie zebrana z placu budowy oraz częściowo dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. humus powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

- optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 	12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)	20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)	45 - 70%,

- zawartość fosforu (P2O5)	> 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O)	> 30 mg/m2,

- kwasowość pH		( 5,5.

Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw FOOTBALL,

Są to trawy o kolorze żywozielonym i jasnozielonym z dominacją liści płaskich. Przykładowy skład mieszanki (autor Firma „Biovik – mgr inż. Kazimierz Wieczorek)

- Życica trwała Stadion – 50%

- Życica trwała Gazon – 10%

- Kostrzewa czerwona Areta – 30%

- Kostrzewa czerwona Leo 5%

- Wiechliną łąkowa Primo 5%

Mieszanka ta nadaje się na gleby średniozwięzłe i próchnicze o średnim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje się na bardzo intensywne użytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadają szybką zdolność regeneracji i odnowy runi.

Mieszanka traw użyta przez wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Grubość warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie mechaniczne i ręczne.

Płyta boiska powinna być równa i płaska. Nie projektuje się płyty ze spadkami tzw. „koperty” ponieważ w takim przypadku w czasie intensywnych opadów woda płynąc po powierzchni gleby eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje humusu ku brzegom boiska, grubsze pozostawiając. Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domiar złego największe zastoiny wodne tworzą się w okolicach bramek co dodatkowo pogarsza walory użytkowe boiska.

Prawidłowo wykonana płyta boiska powinna wchłonąć wodę opadową przez warstwę wegetacyjną do filtracyjnej.

Do obsiania boiska używa się mieszanki traw opisanej w punkcie powyżej lub innej o nie gorszych właściwościach potwierdzonych świadectwami wydanymi przez upoważnione do tego instytucje w ilości nie mniejszej niż 30 g/m2

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń

- Obrzeże trawnikowe  powinno znajdować się 2 do 3 cm nad powierzchnią warstwy wegetacyjnej,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września

- nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- -mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie.

#### Do prac pielęgnacyjnych powinny być włączone następujące zabiegi,

#### - Nawadnianie 
- Nawożenie 
- Koszenie 
- Wałowanie 
- Napowietrzanie (aeracja) 
- Pionowe cięcie (wertykulacja) 
- Piaskowanie 
- Odchwaszczanie

#### Ten zestaw zabiegów wykonywany systematycznie również gwarantuje dobrą jakość trawników. Do ekstensywnych zabiegów zaliczamy tylko koszenie i nawożenie.

##### Nawadnianie

##### W programie pielęgnacji trawników, niezależnie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawową rolę. Nawet wysoka średnia roczna ilość opadów nie jest nigdy rozłożona na tyle równomiernie, aby w pełni zaopatrzyć rośliny w odpowiednią ilość wody. Trawniki pobierają wodę poprzez system korzeniowy z warstwy nośnej. Dlatego warstwa nośna powinna mieć zdolność częściowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczać do warstwy odsączającej.

##### Sygnałem mówiącym o potrzebie rozpoczęcia podlewania jest więdnięcie traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwy nośnej do kilku centymetrów. Obowiązującą zasadą jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesiąkała do głębokości 12 cm. Często stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza się do nasycenia gleby bardzo płytko, czasami tylko do głębokości 1 cm. Jest to błąd. Takie podlewanie wpływa na spłycenie sytemu korzeniowego. Wodę musimy oszczędzać i dlatego powinna być wykorzystywana w najbardziej racjonalny sposób. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (słonecznym) nawadnianiu należy liczyć się z odparowaniem 30-40% dostarczanej wody. Jeżeli nie ma opadów deszczu to powinniśmy dostarczyć 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zależności od struktury warstwy nośnej. Trawniki winno się również podlewać po nawożeniu.

##### Nawożenie

#### Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbędne jest systematyczne nawożenie trawników. Składniki pokarmowe można podzielić na trzy grupy:

#### Podstawowe pobierane w największej ilości: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),

#### Drugorzędne: Wapń (Ca), Siarka (S),

#### Mikroelementy pobierane przez trawy w ilościach śladowych: na ogół ich ilość jest w glebach zadawalająca. Wysokość dawek i terminy nawożenia należy ustalać po zapoznaniu się z zasobnością i strukturą gleby, częstotliwości koszenia i eksploatacji. W nawożeniu należy zachować właściwą proporcję N:P:K, stosunek ten winien wynosić 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wieloskładnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mogą być skutecznie zastosowane do nawożenia podstawowego

#### Na trawniki intensywnie użytkowane zastosować 4-krotne nawożenie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przy użytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawożenie: po pierwszym koszeniu i jesienią. Przeznaczoną ilość nawozu wysiewać ręcznie albo siewnikiem dzieląc na połowę, wysiewać krzyżowo. Po nawożeniu przystąpić do podlewania. Trzy podstawowe zabiegi pielęgnacyjne powinny zawsze występować w następującej kolejności: -koszenie, -nawożenie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić potrzebne składniki; t.j.

-	wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

-	od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

-	jesienne nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Koszenie

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, Pierwsze koszenie musi być wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, ponieważ słabo ukorzenione rośliny można powyrywać przy koszeniu tępymi nożami. Po pierwszym koszeniu na glebach lekkich należy stosować lekki wał, aby rośliny, które zostały lekko wyciągnięte docisnąć do gleby.

- kolejne koszenie wykonywać, gdy trawy osiągną 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obniżyć koszenie do 5 cm. Tempo odrastania traw będzie uzależnione od temperatury, powietrza, wilgotności gleby i zasobności w składniki pokarmowe, to one będą wpływać na częstotliwość koszenia. W pierwszych trzech miesiącach wegetacji częstotliwość koszenia jest większa. W warunkach Polski należy przyjąć, że wysokiej jakości trawnik winien być koszony średnio jeden raz w tygodniu.

- Koszenia wykonywać najlepiej rano podczas rosy. Jeżeli natomiast zamierzamy część trawy skoszonej pozostawić, to koniecznie trawnik musi być suchy. Koszenia wykonywać na przemian: jedno wzdłuż, następne w poprzek. Na jakość trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczący wpływ mają typ kosiarek i ich sprawność (ostre noże), itp. Kosiarki wrzecionowe przecinają liść trawy, a popularne kosiarki nożowe urywają liść, dlatego u kosiarek nożowych ważne jest, aby kosiarka posiadała wysokie obroty, a nóż był bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowanie trawnika, osłabia odrastanie młodych pędów. Dopuszcza się pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upałów przy braku możliwości podlewania zmniejszyć częstotliwość koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawić nie koszonego na okres zimy by nie dopuścić do pleśni śniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimą bezwzględnie dokładnie usunąć skoszoną trawę wraz z opadającymi liśćmi.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

##### Wałowanie

#### Zasadniczym wskazanym terminem wałowania trawników jest wczesna wiosna. Celem tego wałowania wiosennego jest dociśnięcie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrożeniem ziemi. Tylko w tym przypadku wałowanie trawników może być uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutków dla prawidłowego rozwoju roślin. Czynność tą wykonać, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastyczność). Każde wałowanie w innym terminie, obojętnie jaki skład fizyczny posiadać będzie gleba, powodować będzie niszczenie struktury warstwy nośnej, polegającej na zniszczeniu przepuszczalności i wypieraniu powietrza. Największe ujemne działanie może wyrządzić na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartości części spławialnych (gliniastych) powyżej 12%. Większa zawartość piasku (części szkieletowych) w warstwie nośnej pozwala swobodniej stosować wałowanie. Wały gładkie całą swoją powierzchnią dociskają glebę zagęszczając ją. Aby ten ujemny proces częściowo zmniejszyć przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrównania powierzchni trawnika zaleca się stosowanie wału kołkowego. Użycie takiego wału pozwala na zmniejszenie skutków niszczenia na całej powierzchni struktury gleby. Masa wału musi być zawsze dostosowana do plastyczności gleby, a miernikiem właściwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu wału na głębokości 10-15 mm. Wałować na krzyż, nie wykonywać nagłych nawrotów na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku piłkarskim uzyskujemy poprzez wałowanie (szczotkowanie) raz w jedną, raz w drugą stronę.

Odchwaszczanie

Chwasty należy usuwać za pomocą środków chwastobójczych o selektywnym działaniu; należy je stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jeśli nie wydadzą nasion mogą być eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastów jednoliściennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, są praktycznie nieusuwalne nawet za pomocą herbicydów selektywnych. Gatunki chwastów wieloletnich dwuliściennych skutecznie możemy eliminować z trawnika przy zastosowaniu środków chemicznych.

Środki chwastobójcze dzielimy na totalne, czyli niszczące wszelką roślinność oraz selektywne, tzn. działające tylko na niektóre gatunki roślin (dwuliścienne). Herbicydy zastosowane w dużych dawkach stają się totalnymi, dlatego też umiejętność ich stosowania jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne działające dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje się w sprzedaży wiele środków tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach podawane są sposoby stosowania. Najskuteczniejsze działanie uzyskujemy wiosną, kiedy rośliny są jeszcze delikatne, w następnych miesiącach należy zwiększać dawki. Trawniki bardzo młode: 20-25 ml/10 l wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 l wody - rozpylacz. Zabieg wykonywać przy ciepłej słonecznej pogodzie, nie podlewać przez trzy dni, a jeśli spadnie deszcz oprysk należy powtórzyć. Jeśli po 15 dniach brak efektów zwiększyć dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu środków chwastobójczych wykonać nawożenie azotowe.

##### Wertykulacja

#### Trawniki z każdym kolejnym rokiem podlegają procesom degradacyjnym i obniżają swoją jakość techniczną. Już po kilku latach gleba traci swoją pierwotną plastyczność i przepuszczalność, a na powierzchni trawnika tworzy się próchnica powierzchniowa "filc trawnika". Utrata przepuszczalności i sfilcowanie trawnika utrudnia dostęp światła do dolnych części roślin, wody i powietrza oraz składników pokarmowych do korzeni. Efektywność stosowania zabiegów takich jak podlewanie i nawożenie na zdegradowanej warstwie nośnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mała. Skutecznymi przeciwdziałaniami utrzymania efektowności tych zabiegów jest napowietrzanie (aeracja), pionowe cięcie trawników (wertykulacja) i piaskowanie (dressing).    Wertykulacja to pionowe cięcie trawnika. Jest to zabieg o dużej skali skuteczności, dlatego zanim zdecydujemy się na jego zastosowanie należy zacząć od mniej skutecznych zabiegów, do których zaliczamy intensywne krzyżowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych czynności przynajmniej 2-3 razy w roku osłabia proces sfilcowania trawnika. Jeżeli proces sfilcowania już nastąpił należy go zlikwidować, bo w przeciwnym wypadku nastąpi proces degradacji trawnika bardzo szybko. Aktualnie w sklepach ogrodniczych możemy zaopatrzyć się w ręczny wertykulator, przypominający grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprężynujących zębach. Zastosowanie tego urządzenia ma na celu usunięcie resztek obumarłych rozłogów i skoszonych źdźbeł traw, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza i wody oraz składników pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gęstego wysiewu. 
    Zabieg ten należy wykonywać na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynności należy wyciągnięte resztki darni wygrabić i następnie dokonać piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nośnej, zwiększenie przepuszczalności gleby i elastyczności trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziału części spławialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej głębokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawę struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia się nowych pędów.

2.6. OGRODZENIE BOISK

Projektuje się podwyższenie ogrodzenia o 2 metry do wysokości 4 metry – z siatki polipropylenowej. Słupki są wykonane z zaślepionego profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm i  przyspawane do istniejących słupków ogrodzeniowych

2.7. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BOISKA

| LP. | NAZWA ELEMENTU WYPOSAŻENIA | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PIŁKA NOŻNA - PESMENPOL |
| 1 | Bramki stalowe , 5,00 X 2,00 mocowane do podłoża | Kpl. | 1 |
|  | Siatki z łapaczami, |  |  |
| SKOK W DAL |
| 2 | BELKA LAMINOWANA 1210 x 340 x 100 mm Kod: 6215 Skrzynia belki z żywic epoksydowych pokryta nakładką drewnianą. Belki posiadają zabezpieczenie wodoodporne W komplet belki wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka posiada standardowo wykonany rowek na plastelinę | Szt. | 1 |

3.OCHRONA KONSERWATORSKA

Działka na której są projektowane boiska nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania.

4.ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenu

5.ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

Nie występuje zagrożenie pożarowe

### 6. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm elementy wyposażenia sportowego wymagają dopuszczenie do stosowania na zewnątrz.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją budowlaną

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania określone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem