PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA FRAGMENTU TERENU 
W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA ZAŁUSKI

ZAŁUSKI XII 2016/I 2017

| Nazwa opracowania: | PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA ZAŁUSKI |
| --- | --- |
| Autor opracowania: | mgr Wojciech Zaczkiewicz |

Spis treści

1	Wprowadzenie	5

1.1	Wstęp	5

1.2	Cel opracowania prognozy, metodyka	5

2	Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami	6

3	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania	9

4	Transgraniczne oddziaływanie na środowisko	10

5	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	10

16	Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	12

6.1	Położenie i ukształtowanie terenu	12

6.2	Warunki geologiczne w strefie przypowierzchniowej	13

6.3	Surowce mineralne	13

6.4	Wody podziemne	13

6.5	Wody powierzchniowe	14

6.6	Warunki klimatyczne	15

6.7	Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne	16

6.8	Gleby	18

6.9	Szata roślinna	19

6.10	Fauna	19

6.11	Korytarze ekologiczne	19

7	Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20

8	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu………	21

9	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz sposobu w jaki te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu	22

10	Prognozowane oddziaływania na środowisko	25

10.1	Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora	25

10.2	Powietrze	25

10.3	Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne	27

10.4	Wytwarzanie odpadów	29

10.5	Gospodarka wodno-ściekowa	31

10.6	Osuwanie się mas ziemi	32

10.7	Zagrożenie powodzią	32

10.8	Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	33

10.9	Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych	33

10.10	Warunki wodne	34

10.11	Warunki klimatyczne	35

10.12	Krajobraz	35

10.13	Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne	35

10.14	Ludzie	35

11	Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego oddziaływania planu	35

12	Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zapisów planu	36

12.1	Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe	36

12.2	Oddziaływanie skumulowane i znaczące	42

12.3	Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk	42

13	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu	40

13.1	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	43

14	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru………………….	43

15	Akty prawne uwzględnione w opracowaniu	43

16	Materiały źródłowe	44

# Wprowadzenie

## Wstęp

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.

Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny należy natomiast rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, 
które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne: społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Prognoza jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 17, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm).

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny w granicach określonych na rysunku prognozy i tereny sąsiednie, na których mogłyby skutkować ustalenia planu.

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

## Cel opracowania prognozy, metodyka

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Należy pamiętać, że plan określa funkcje terenu i warunki realizacji danych funkcji, natomiast plan nie określa czasu, w jakim ma się dokonać realizacja, jak i również nie jest gwarancją na to, 
że na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Stąd prognozowanie zmian zachodzących w środowisku ograniczone jest do wskazania potencjalnych oddziaływań. Również nie zawsze możliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń.

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji planu oraz uwarunkowań środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy.

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, 
że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie.

# Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami

Projekt miejscowego planu przeznacza cały teren pod usługi, zabudowę produkcyjną i pod obiekty magazynowo-składowe, wprowadzając ją w zasięgu zgodnym ze studium:

Dla terenu oznaczonego symbolem  1.U,P.

Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 1.U,P są:

a) usługi,

b) zabudowa produkcyjna,

c) składy i magazyny.

Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:

1) budynki zamieszkania zbiorowego, służące obsłudze przeznaczenia podstawowego, realizowane pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekroczy 30% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków realizowanych na działce budowlanej;

2) lokale mieszkalne służące obsłudze przeznaczenia podstawowego, realizowane pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekroczy 15% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków realizowanych na działce budowlanej.

W planie zawarto odpowiednie dla charakteru i uwarunkowań obszaru ustalenia z zakresu:

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) teren położony jest w granicach Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody;

2) wskazuje się granicę strefy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, oznaczoną na rysunku planu - w strefie kontrolowanej obowiązują przepisy odrębne o sieciach gazowych;

3) zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

Ustalenia z zakresu modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę:

a) z indywidualnych ujęć wody,

b) z gminnej sieci wodociągowej po jej realizacji;

2) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych.

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) do czasu objęcia terenu systemem zbiorowego zaopatrzenia w kanalizację dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań, w tym lokalnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych;

2) po realizacji kanalizacji zbiorowej ustala się podłączenie zabudowy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

4) obowiązuje podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych przed ich odprowadzeniem do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska.

W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:  ustala się, że wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, w granicach działki budowlanej na warunkach określonych w przepisach odrębnych lub retencjonować w obrębie działki, z dopuszczeniem ich zbierania w celach przeciwpożarowych.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, położonych poza obszarem planu lub ze źródeł własnych;

2) dopuszcza się realizacji urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na całym obszarze objętym planem.

W zakresie zaopatrzenia w gaz:  ustala się, że zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, położonych poza obszarem planu.

W zakresie usuwania odpadów stałych:  ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca dla pojemników na odpady w granicach działki budowlanej.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się stosowanie własnych, indywidualnych źródeł energii;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji rozproszonej.

Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów samorządowych przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala Rada Gminy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Tak, więc najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Załuski zatwierdzonego uchwałą Nr 182/XXIX/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.”

Zgodnie z obowiązującym studium teren objęty planem należy do strefy A4 – obszar o funkcji osadniczo-usługowej i produkcyjnej w rejonie planowanych węzłów komunikacyjnych drogi krajowej nr 7.

Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

Użytkowanie i zagospodarowanie obszaru opracowania nie może kolidować z 
uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz przepisami prawnymi, a rozwój terenu powinien odbywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Urbanizacja terenu przekształca środowisko proporcjonalnie do swojej intensywności. 
Intensywne przekształcenie środowiska może prowadzić do jego degradacji, czego konsekwencją jest utrata walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Teren opracowania charakteryzuje się bardzo przeciętnymi walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi.

Cały teren opracowania może zostać przeznaczony pod funkcje gospodarcze.

Dla nowych terenów zabudowy należy przewidzieć źródła zaopatrzenia w wodę (wodociągi zbiorcze lub grupowe), odprowadzenie ścieków do kanalizacji, budowa przyłączy kanalizacyjnych powinna przebiegać, co najmniej równolegle z budową przyłączy wodociągowych,

Ze względu na brak źródeł centralnego zaopatrzenia w energię cieplną w obiektach należy 
przewidzieć indywidualne ogrzewanie, przy czym źródłem energii powinny być nośniki niezanieczyszczające środowiska.

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z zasadami przyjętymi 
na terenie gminy i wg zasad określonych w przepisach szczególnych.

Dla terenów przeznaczonych pod funkcje usługowe należy przewidzieć wyposażenie 
w odpowiednią infrastrukturę (w tym m.in. miejsca postojowe) oraz stosować systemy chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem, znaczącym przekształceniem oraz degradacją.

Tereny komunikacyjne, większe place manewrowe i postojowe powinny mieć nawierzchnię utwardzaną i powinny być uzbrojone w kanalizację deszczową wyposażoną w odpowiednie urządzenia podczyszczające. Wskazana jest zastosowanie tzw. cichych asfaltów. Asfalty porowate zmniejszają 
emisję hałasu dopiero przy prędkościach znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” 
(nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v < 70 km/h) mogą być stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5dB.

W celu ograniczenia uciążliwości terenów komunikacyjnych należy:

- Zapewnić właściwą organizację ruchu.

- Uzupełnić zieleń wysoką.

Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych gminy Załuski

Program Ochrony Środowiska

Cel główny- Poprawa jakości środowiska

Cele szczegółowe:

Racjonalna gospodarki odpadami.

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.

Poprawa jakości wód.

Cel główny- Ochrona zasobów naturalnych

Cele szczegółowe:

Ochrona środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem bioróżnorodności i krajobrazu.

Ochrona zasobów wodnych.

Ochrona powierzchni ziemi.

Efektywne wykorzystanie energii.

Cel główny- Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

Cele szczegółowe:

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.

Ochrona przed suszą i innymi zagrożeniami naturalnymi.

Ochrona przeciwpożarowa.

Cel główny - Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa

Cele szczegółowe:

Wyższa świadomość ekologiczna.

Większa aktywność społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.

Cel główny - Zagadnienia systemowe

Cele szczegółowe:

Usprawnienie zarządzania środowiskiem.

Wysoka odpowiedzialność społeczeństwa za degradację środowiska.

Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym

Teren opracowania położony jest w granicach Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Najbliższy obszar Natura 2000 „Aleja Pachnicowa” znajduje się w odległości ponad 5 km na północny-zachód od omawianego obszaru (Rys. 1).

Krysko-Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Płońskiej. Jest to morenowa równina urozmaicona łańcuchem wzgórz morenowych i kemowych o wys. do 100m n.p.m.o charakterze typowo rolniczym, z niewielkimi powierzchniami leśnymi. Obszar chroniony zajmuje powierzchnię 9203,4 ha. Utworzony został na podstawie uchwały Nr 59/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa ciechanowskiego (Dz. Urz. z 1990 r. Nr 8, poz. 66).

Aktualnie obowiązujący akt prawny określający zasady zagospodarowania i użytkowania na tym obszarze chronionym to uchwała Nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 7454).

Na terenie opracowania nie występują tereny i obiekty zabytkowe.

Rys. 1 Położenie terenu opracowania na tle obszarów prawnie chronionych

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa wyżej, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy.

Przy podejmowaniu uchwały, Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.Tak, więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji.

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest również monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków wdrożenia planu obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp.

# Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego we wsi Szczytno, w gminie Załuski ” wynika z art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy:

analizę środowiska,

identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów,

ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń,

ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji.

Obszar objęty planem położony jest w północnej części gminy. W aspekcie ochrony środowiska i przyrody należy podkreślić, że:

teren położony jest w granicach Krysko-Jońskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

nie występują tu obiekty przyrodnicze prawnie chronione;

nie występują tutaj gatunki zwierząt i roślin rzadkich oraz chronionych;

w granicach planu występują tereny zabytkowe podlegające prawnej ochronie oraz stanowiska archeologiczne;

teren opracowania jest niezabudowany, obejmuje użytki rolne, brak jest tu zieleni wysokiej;

teren opracowania położony jest poza systemem przyrodniczym gminy;

na przeważającej części terenu panują korzystne warunki gruntowo-wodne dla lokalizacji zabudowy.

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy. Teren opracowania zgodnie z ustaleniami planu przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, dopuszcza się tu realizację obiektów zamieszkania zbiorowego i zabudowę mieszkaniową. Przeznaczenie pod wymienione funkcje:

nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na czynną ochronę ekosystemów;

spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego;

nastąpi pogorszenie stanu higieny atmosfery;

powstaną nowe miejsca wytwarzania odpadów i ścieków, w tym ścieków i odpadów niebezpiecznych;

nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe;

w sytuacja awaryjnych może dojść do zanieczyszczenia wód gruntowych;

możliwe jest wprowadzenie na omawianym obszarze nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego;

nie spowoduje istotnych oddziaływań na szatę roślinną i zwierzęta.

spowoduje znaczące przekształcenie krajobrazu,

nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów planu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi miasta jak również ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

Ustalenia planu nie wykazują kolizji z przepisami odrębnymi dotyczącymi Krysko-Jońskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie następujących dziedzin i zagadnień:

- obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej);

- obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska zarówno na terenie objętym planem jak i na terenach przyległych. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu higieny atmosfery, klimatu akustycznego, stanu zdrowotnego szaty roślinnej;

- obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków;

- odpowiednie służby powinny przeprowadzać okresowe kontrole podziemnych zbiorników na nieczystości obejmujące sprawdzenie prawidłowości wykonania zbiorników oraz częstotliwość ich opróżniania, a także sprawdzenie ilości wywożonych ścieków w stosunku do zużytej wody.

# Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

## Położenie i ukształtowanie terenu

Gmina Załuski położona jest przy południowo - wschodniej granicy powiatu płońskiego. Zajmuje powierzchnię 112 km2. Gmina leży po obu stronach międzynarodowej trasy E77 (krajowej 
nr 7 relacji Warszawa – Gdańsk). Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk oraz sieć dróg powiatowych (o łącznej długości 44,24 km) i gminnych (o łącznej długości ok. 80 km). 
W gminie przeważają grunty rolne; lesistość wynosi zaledwie 7,62% (przy średniej w województwie 22,6%).  Grunty pod wodami zajmują 0,3%.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w północnej części gminy, w niewielkiej odległości od wsi Szczytno i drogi nr 77 (Rys. 1).

Teren opracowania położony jest makroregionie Nizina Północnomazowiecka (318.6), 
w mezoregionie Wysoczyzna Płońska (318.61).

Wysoczyzna Płońska region naturalny w południowo-zachodniej części Niziny Północnomazowieckiej, między Równiną Raciąską na północy i Kotliną Warszawską na południu a Pojezierzem Dobrzyńskim na zachodzie i Wysoczyzną Ciechanowską na wschodzie. Leży na prawym brzegu Wisły, pomiędzy ujściem Narwi a Płockiem. Zajmuje powierzchnie 1780 km². Wysoczyzna Płońska stanowi równinę morenową zlodowacenia środkowopolskiego, urozmaiconą niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgórzami kemowymi i morenowymi. Region ma charakter rolniczy. Występuje tu mało lasów. Obszar pozbawiony jest większych jezior i cechuje go mała ilość opadów.

Rzeźba terenu omawianego obszaru została ukształtowana przede wszystkim w stadiale Wkry, kiedy to po raz ostatni teren był pokryty lądolodem. W okresie tym wykształciły się tu moreny czołowe, moreny martwego lodu i inne utwory glacjalne oraz charakterystyczne dla recesji lodowca osady wytopiskowe i wodnolodowcowe. Omawiany obszar jest płask, brak jest tu drobnych form morfologicznych. Położony jest na rzędnej około 114,5 m npm, wykazuje lekkie nachylenie w kierunku południowym.

Rys. 2. Położenie obszaru opracowania

Źródło: Opracowanie własne

## Warunki geologiczne w strefie przypowierzchniowej

Warunki gruntowe strefy przypowierzchniowej są bardzo mało zróżnicowane. Na całym terenie występują piaski i żwiry z domieszką głazów osadów morenowych. Utwory te pochodzą ze stadiału północno-mazowieckiego (Wkry) zlodowacenia środkowopolskiego. Są to piaski różnoziarniste z domieszką żwirów i głazów. Miąższość tych osadów waha się od kilku do kilkunastu metrów.

## Surowce mineralne

W obrębie terenu opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

## Wody podziemne

Na terenie Gminy Załuski wody podziemne rozpoznane zostały w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wśród osadów trzeciorzędowych warstwy wodonośne występują w utworach miocenu na głębokości 150 m i oligocenu na głębokości 220 m. Woda z oligoceńskiego poziomu wodonośnego charakteryzuje się dobrą jakością, natomiast woda z poziomu mioceńskiego, mimo znacznej wydajności, nie nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę z uwagi na brunatne zabarwienie pyłem węglowym.

Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę mają czwartorzędowe poziomy wodonośne. Z rozpoznania warunków hydrogeologicznych wynika, że na analizowanym terenie występują korzystne warunki zaopatrzenia w wodę tj. są możliwości uzyskania z pojedynczego otworu wody w wysokości 30- 50 m3/h.

W strefie przypowierzchniowej występuje jedynie ciągły poziom wodonośny, który jest drenowany przez rzekę Naruszewkę. Położenie zwierciadła wód gruntowych uzależnione jest przede wszystkim od warunków gruntowych podłoża. Generalnie zwierciadło wód gruntowych znajduje się na dużej głębokości – ponad 4 m ppt. Poziom przypowierzchniowy charakteryzuje się jednak małą zasobności, dużą amplitudą wahań zwierciadła – nie ma on większego znaczenia gospodarczego, natomiast jest istotny dla stanu zdrowotnego szaty roślinnej. Poziom ten nie jest izolowany od powierzchni, ma zwierciadło swobodne, charakteryzuje się małą odpornością na działanie czynników antropogenicznych.

Obszar opracowania położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych - subniecka warszawska (część centralna) - GZWP 215 A.  Zbiornik ten jest dobrze izolowany od wpływów z powierzchni terenu słaboprzepuszczalnymi iłami pliocenu o miąższości rzędu 100 metrów. Występują dwa poziomy wodonośne: w osadach miocenu oraz oligocenu.  Ze względu na zawartość substancji organicznej z wkładkami węgla brunatnego mioceński poziom wodonośny nie jest eksploatowany. Cennym źródłem wysokiej jakości wody jest natomiast oligoceński poziom wodonośny. Jego eksploatacja jest jednak ograniczona ze względu na powolną odnawialność zasobów. Oligoceński poziom wodonośny stwierdzono na głębokości od 190 m p.p.t. do 243 m p.p.t. Jego miąższość wynosi od 13 do 18 m. Przeważają tu piaski drobno- i średnioziarniste o współczynniku filtracji 2 x 10-5 m/s. Wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego mają zróżnicowany skład fizyczny i chemiczny.

Jak wspominano wyżej Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część wód.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, a także ochrona i podejmowanie działań naprawczych, oraz zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Realizując te cele, podejmuje się w szczególności działania polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.

Za JCWPd uznaje się określoną objętość wód podziemnych znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWPd:

Nr JCWPd: 49

Powierzchnia: 5357,3km2

Region: Środkowej Wisły

Województwo: mazowieckie

Powiaty: Ciechanów, Działdowo, Legionowo, Maków Mazowiecki, Mława, Nidzica, Nowy

Dwór Mazowiecki, Ostróda, Płock, Pułtusk, Płońsk, Przasnysz, Sierpc, Żuromin,

W czwartorzędzie występuje jeden lub dwa poziomy wodonośne nie będące w łączności hydraulicznej z poziomem paleogeńskim. Pojedynczy poziom paleogeński występuje na obszarze całej JCWPd bez kontaktu z wodami w utworach kredy.

Q, - wody porowe w utworach piaszczystych

Pg - wody porowe w utworach piaszczystych

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): brak

GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): 219Qm, 215Tr, 215ATr, 214Qmk

## Wody powierzchniowe

Teren Gminy Załuski pod względem hydrologicznym znajduje się w dorzeczu środkowej Wisły. Pokryty jest siecią wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Ogólna powierzchnia gruntów,  jakie zajmują wody powierzchniowe płynące i stojące łącznie z gruntami pod wodami wynosi 32,9355 ha w tym:  wody stojące – 0,19 ha; wody płynące – 3,2 ha, rowy – 29,5455 ha.

Największym ciekiem jest Naruszewka, prawobrzeżny dopływ Wkry. Rzeka posiada swoje źródło w rejonie Radzymina (Gmina Naruszewo). W 98 % swojej długości rzeka jest nieuregulowana. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 120 km2 zaś całkowita długość rzeki to 23 km. Od źródeł do 15 km Naruszewka charakteryzuje się dużymi spadkami poprzecznymi i znacznym spadkiem podłużnym. Otulinę rzeki stanowią użytki zielone i grunty orne, a koryto jest bujnie zakrzaczone i zarośnięte drzewami, z licznymi przetasowaniami w postaci powalonych drzew. Średni spadek podłużny rzeki – 0,5÷ 0,8%.

W obrębie terenu opracowania bark jest przejawów wód powierzchniowych.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie 
z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część wód (JCW). Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

Prawo wodne jednolite części wód dzieli na jednolite części wód powierzchniowych – JWCP (wśród nich wyodrębniając również jednolite części wód przybrzeżnych lub przejściowych oraz jednolite części wód sztucznych lub silnie zmienionych) i jednolite części wód podziemnych – JWCPd. Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy, sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP. Za JCWPd uznaje się określoną objętość wód podziemnych znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan ekologiczny, podczas gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub przekształconych w zbiornik zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny.

Zgodnie z danymi KZGW teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWP.

Tab. 1. Charakterystyka JCWP na terenie opracowana

| Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) | Status | Ocena stanu | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Derogacje | Uzasadnienie derogacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP |  |  |  |  |  |
| PLRW200017268949 | Naruszewka | naturalna część wód | zły | niezagrożona | - | - |

## Warunki klimatyczne

Gmina Załuski – wg regionalizacji klimatycznej Polski położona jest w północnowschodniej części dzielnicy klimatycznej środkowej (VII) i północnej części regionu agroklimatycznego Krainy Wielkich Dolin (C).

Na terenie Gminy Załuski przeważają wiatry o kierunkach zachodnich (W) i południowo zachodnich (SW). Najrzadziej występującym kierunkiem wiatrów jest północno – wschodni. Średnia prędkość wiatru wynosi od 2 do 5 m/s, ale bywają także wiatry o większych prędkościach. Wiatry silne występują sporadycznie (w miesiącach listopad – kwiecień). Dość często występują cisze.

Temperatura powietrza nie wykazuje istotnego zróżnicowania lokalnego. Średnia temperatura roczna wynosi (7,30C). Najchłodniejszym miesiącem roku jest luty ze średnią temperaturą powietrza 
(-3,70C). Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec ze średnią temperaturą powietrza (+17,80C).

Na podstawie obserwacji meteorologicznych z wielolecia przyjmuje się, że okres wegetacyjny w Gminie Załuski wynosi średnio 210 ÷ 220 dni. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych utrzymuje się poniżej 500 mm, co stanowi najmniejszy średni opad roczny w Polsce (wielkość opadów jest rozłożona nierównomiernie w ciągu roku). Wielkość i częstość występujących opadów ma istotny wpływ na zasoby wodne w glebie, wilgotność powietrza i wymywanie zanieczyszczeń. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 50 ÷ 60 dni w roku. Natomiast dni z przymrozkiem jest średnio 100 ÷ 110 w roku.

## Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są:

- źródła komunalno-bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, 
emitory z zakładów użyteczności publicznej,

- zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 
najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Aktualnie większość kotłowni w 
obiektach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, obiekty służby zdrowia) 
zaopatrywanych jest w ciepło z kotłowni gazowych,

- źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,

- źródła przemysłowe,

- źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, nawożeniem i opylaniem roślin,

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,

- zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Załuski jest 
tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 
kilku–kilkudziesięciu metrów wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie ma możliwości przewietrzania. Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia 
emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery 
przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.

Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie 
powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na 
skrzyżowaniach dróg, w centrach miejscowości i przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu 
biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze 
środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich zła eksploatacja i przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu.

Inne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gminy znajdują się poza jego 
granicami. Emisja i dyfuzja zanieczyszczeń w atmosferze ma charakter transgraniczny, co oznacza 
że zanieczyszczenia pochodzące z terenów sąsiednich mogą mieć pewien wpływ na wielkość imisji. Może to być potencjalnie odczuwalne przy wiatrach wschodnich i południowych, gdyż w tych kierunkach 
położone są tereny, gdzie stężenia zanieczyszczeń są znaczące.

W 2015 rok WIOŚ Warszawa wykonał roczną ocenę jakości powietrza dla województwa 
mazowieckiego.

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:

klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych,

klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, natomiast dla parametru, jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziane są:

klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego,

klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.

Obszar gminy Załuski położony jest w tzw. strefie mazowieckiej.

Tab. 2 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin

|  | symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | C6H | PM10 | PM2,5 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| ze względu na ochronę zdrowia ludzi | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A/D |
| ze względu na ochronę roślin | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/D |

W rejonie opracowania bark jest punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Istotnym źródłem jest przebiegająca w pobliżu droga nr 77.

Drogi o dużym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia osób mieszkających w strefie ich potencjalnego, uciążliwego oddziaływania. Pojazdy samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go blisko 15 000 związków chemicznych.

Środki transportu drogowego odpowiedzialne są za emisję:

- 63% tlenków azotu,

- blisko 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego,

- około 80% tlenku węgla,

- 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu,

- 6.5% dwutlenku siarki.

Europejska Agencja ds. Ochrony Środowiska stwierdza, że samochody odpowiadają za 10-25%

emisji pyłów, ale ich wkład w zanieczyszczenie powietrza na poziomie gruntu jest znacznie większy, co wynika ze zjawiska wtórnego pylenia przez koła samochodów. Dodatkowo pojazdy samochodowe są 
największym emitorem toksycznych związków chemicznych, takich jak: 1,3-butadien, benzen i liczne 
karcenogeny związane z pyłami. Ruch samochodowy odpowiedzialny jest za wysokie stężenie 
zanieczyszczenia powietrza  w pobliżu dróg, w dodatku na poziomie ulic, a dokładniej na poziomie 
oddychania. W miejscach o szczególnie wysokim poziomie ryzyka, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo wysokie (ruchliwe drogi, duże parkingi samochodowe, skrzyżowania dróg i okolice 
stacji benzynowych), poziom zanieczyszczenia powietrza może być od 4 do 40-krotnie wyższy od 
dopuszczalnych norm.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują punktowe źródła hałasu. Natomiast cały 
omawiany obszar znajduje się w strefie oddziaływania akustycznego drogi nr 77. Nie występują tu 
tereny chronione akustycznie. Zgodnie z danymi GDDKiA, w ciągu doby na całym obszarze 
opracowania natężenie emisji hałasu wynosi od ponad 65 dB do ponad 75 dB (Rys.2 ).

W granicach omawianego terenu nie występują punktowe i liniowe źródła promieniowania 
elektromagnetycznego.

Rys. 2 Emisja hałasu w ciągu doby

(źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_1a_Mapa_emisji_Ldwn/MapServer/WMSServe)

## Gleby

W granicach omawianego terenu występują gleby wytworzone z piasków, lokalnie żwirów o

niskiej przydatności dla celów rolniczych zaliczane do V i głównie do VI klasy gruntów ornych.

## Szata roślinna

W granicach obszaru opracowania nie ma wyróżniających się obiektów przyrodniczych. Teren

pozbawiony jest zieleni wysokiej, w całości wykorzystywany jest pod uprawy rolnicze (Rys. 3).

Rys. 3 Użytkowanie terenu opracowania

## Fauna

Z uwagi na bardzo małe urozmaicenie szaty roślinnej, świat zwierzęcy terenu opracowania jest  bardzo ubogi. Nie występują ty miejsca lęgowe ani stanowiska zwierząt chronionych i rzadkich. Najliczniej reprezentowana jest awifauna, w szczególności ziarnojady. Na omawianym terenie spotykane są krety, dosyć liczne bezkręgowce.

## Korytarze ekologiczne

Teren opracowania położony jest poza systemem korytarzy ekologicznych (Rys. 4).

Rys. 4 Położenie terenu opracowania na tle przebiegu głównych korytarzy ekologicznych

(źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane)

# Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brak przepisów prawa miejscowego regulujących całościowo zasady zagospodarowania terenu może spowodować powstawanie różnego typu kolizji.  Plan na omawianym terenie reguluje i określa:

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

zasady ochrony środowiska i przyrody,

parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów,

szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, na omawianym terenie zostanie zachowany aktualny sposób użytkowania – wiele z wymienionych wyżej korzystnych dla ludzi i środowiska przyrodniczego zamierzeń nie zostanie prawdopodobnie zrealizowanych.

W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystąpią istotne przekształcenia środowiska przyrodniczego. Większość terenów pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu.

Niebezpiecznym zjawiskiem z punktu widzenia ochrony środowiska i walorów krajobrazowych może być chaotyczny rozwój zabudowy. W wyniku tego zjawiska powierzchnia biologicznie czynna może być ograniczana w sposób niekontrolowany, gabaryty budynków mogą być niedopasowane do otoczenia, zabudowa może nie mieć pełnego uzbrojenia w infrastrukturę np. w kanalizację sanitarną, co już stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo lokalizowania usług, których uciążliwe oddziaływanie będzie wychodziło poza granice działek.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu

Teren opracowania położony jest w granicach Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Zasady zagospodarowania i użytkowania na obszarze opracowania muszą być zgodne uchwałą 
Nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 7454).

Najważniejsze problemy w zakresie środowiska przyrodniczego całego obszaru, polegające na:

1) gromadzeniu i wprowadzaniu odpadów – zmieszane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych i u innych wytwórców odpadów (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) są gromadzone w pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, funkcjonujący system usuwania odpadów innych niż niebezpieczne oparty jest o ich selektywne gromadzenie, a następnie wywóz i zagospodarowywanie w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Odpady poddawane są tam w pierwszej kolejności przetwarzaniu, a następnie kierowane na składowisko odpadów. Obowiązkiem selektywnej zbiorki mieszkańcy Gminy objęci są dopiero od lipca 2013 r., w związku z tym podstawowym problemem w zakresie gospodarki odpadami, na terenie Gminy, a tym samym na terenie objętym planem pozostaje nadal niski poziom selektywnej zbiorki „u źródła”. Problemem jest również powstawanie nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, szczególnie na terenach niezagospodarowanych. Na terenie obiektów produkcyjnych i usługowych mogą powstawać odpady niebezpieczne, ale bez istotnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego obszaru, przy założeniu przestrzegania zaleceń w zakresie zasad postępowania z nimi, określonymi w decyzjach dla przedsiębiorstwa. Z funkcjonowaniem w/w obiektów wiąże się ryzyko przenikania zanieczyszczeń do gleby i wód, w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami;

2) zanieczyszczeniu gleb – gleby pokrywające opisywany obszar są narażone na szkodliwe oddziaływanie czynników antropogenicznych. Ze względu na występujący na znacznej części terenu sposób użytkowania (rolniczy) obszar narażony jest na niewłaściwie prowadzoną gospodarkę rolną (chemiczna ochrona roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne). Gleby w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych cechują się większym zasoleniem, na skutek posypywania nawierzchni solą drogową. Wnikające do gleb i gruntu związki chemiczne powodują zmianę odczynu gleb, pogarszając stan mikrofauny i mikroflory glebowej. Pozbawione osłony w postaci szaty roślinnej gleby stają się przesuszone i podatne na wywiewanie, w mniejszym stopniu magazynują wilgoć. Pogorszeniu może ulec gleba również na skutek procesów naturalnych (trwałe lub okresowe niedobory wody, erozja wietrzna i wodna), w wyniku których następuje zniekształcenie obiegu substancji w układzie glebowo-roślinnym, co prowadzi do obniżenia walorów ekologicznych i produkcyjnych gleb. Odsłonięte powierzchnie nie pokryte jakąkolwiek roślinnością w większym stopniu podlegają erozji (zarówno wodnej jak i wietrznej), są również podatne na wszelkie zanieczyszczenia gazowe;

3) zanieczyszczeniu wód - na obszarze objętym planem są tereny, na których występują wody gruntowe o zwierciadle swobodnym. Z uwagi na brak izolacji są one wrażliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne. Dlatego tez niezwykle istotnym zagadnienie z punktu widzenia ochrony środowiska jest prowadzenie gospodarki ściekowej zapewniającej ochronę przed zanieczyszczeniem wód gruntowych;

4) zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego – analizowany teren wolny jest od znaczących punktowych źródeł emisji do atmosfery. Stan sanitarny powietrza kształtowany jest głównie przez ciągi komunikacyjne.

5) uciążliwości akustycznej – najsilniejszym źródłem hałasu w rejonie opracowania jest przebiegająca w sąsiedztwie droga krajowa.

# Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz sposobu w jaki te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Na szczeblu międzynarodowym sformułowano zasadę trwałego i zrównoważonego rozwoju, często nazywaną także zasadą ekorozwoju. Według niej cele rozwoju gospodarczego służące zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa muszą być zgodne z zasadą zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Stała się ona podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska:

- zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę zdrowia człowieka,

- racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

- wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska.

Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów równoważnego rozwoju. Najważniejsze z nich:

- Energetyka:

- ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery,

- rozwój programów naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Rolnictwo i leśnictwo:

- utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój rolnictwa,

- ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych,

- zachowanie bioróżnorodności.

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu krajowym, które zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt i roślin).

Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana w projekcie planu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących ustaw, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych i przepisów związanych z procesami inwestycyjnymi. Do takich przepisów należy wymóg przeprowadzenia procedury z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, jako gwarancji zachowania standardów jakości środowiska. Przeprowadzenie procedur środowiskowych – oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zapewnieni realizację działań stanowiących przeciwdziałanie ubytkom czy pogorszeniu stanu przyrody w szczególności cennych siedlisk gatunków chronionych lub uzyskanie i wykonanie działań rekompensujących straty.

Akty prawa krajowego uwzględniają wytyczne, cele i zasady określone w aktach międzynarodowych w tym prawie Wspólnoty Europejskiej. W szczególności dotyczy to objęcia ochroną prawną siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ramach sieci obszarów NATURA 2000. Istotną zasadą realizowaną na mocy prawa krajowego zgodnie z wytycznymi UE jest wprowadzanie takich procedur i rozwiązań prawnych, aby z jednej strony zachować przyrodę w stanie nienaruszonym, a z drugiej umożliwić rozwój przy poszanowaniu interesu i opinii społeczności lokalnych.

Przy sporządzaniu planu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym dotyczące głównie:

- ochrony powierzchni ziem i racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych,

- utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych,

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych,

- ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych,

- utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych,

- prawidłowej gospodarki odpadam i określonej w przepisach szczegółowych,

- ochrony korytarzy ekologicznych - zachowania i kształtowania ich drożności ekologiczno-przestrzennej,

- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności biologicznej,

- ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych,

- ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych,

- lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizacji potrzeb transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania, co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie, zatem osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu.

W Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły podano informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie później niż do 13 lipca 2010 r.

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry".

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),

- zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych

- osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

Stan ilościowy wód podziemnych

Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, o wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,

- kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.

W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego.

Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, można wyznaczyć dla części wód ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrażania działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,

- warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrożenia działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań.

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku:

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,

- nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele, którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły nie formułuje konkretnych działań inwestycyjnych na terenie gminy Załuski w rejonach objętych planem - obowiązują wyżej wymienione, ogólne zasady działania.

# Prognozowane oddziaływania na środowisko

## Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora

Teren objęty planem położony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Ustalenia planu nie wykazują kolizji z przepisami odrębnymi dotyczącymi Krysko-Jonieckiego OChK.

Teren opracowania położony jest poza systemem korytarzy ekologicznych, realizacja ustaleń planu nie spowoduje odziaływań na system przyrodniczy gminy.

Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie realizacja ustaleń planu spowoduje likwidację istniejących siedlisk w wyniku zabudowy terenów do tej pory niezainwestowanych 
(pól uprawnych). Nastąpi w tych rejonach przekształcenie warunków przyrodniczych i ograniczenie różnorodności biologicznej. Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia terenów biologicznie czynnych, zmniejszy się powierzchnia terenów, na których w naturalny sposób może zachodzić proces infiltracji wód opadowych. W wyniku realizacji zabudowy na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo, nastąpi zmniejszenie powierzchni siedlisk, co może wiązać się ze zubożeniem świata roślin i zwierząt.

## Powietrze

Realizacja ustaleń planu spowoduje na omawianym trenie pogorszenie stanu higieny atmosfery. Na obszarze objętym tereny przeznacza się pod lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych oraz składów i magazynów. Z przepisów dotyczących Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynika, że na omawianym terenie nie można lokalizować przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko. Jednocześnie plan nie wyklucza realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Plan nie formułuje ograniczeń dotyczących zakazu stosowanie w procesach technologicznych wysokoemisyjnych nośników energii (np. paliw stałych). Dopuszcza się także ogrzewanie poszczególnych obiektów z indywidualnych źródeł ciepła, bez określenia rodzaju paliw. Sytuacja taka może spowodować ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, przy czym ilość i skład emitowanych zanieczyszczeń na etapie prognozy nie jest możliwy do określeni. Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych obiektach emitujących zanieczyszczenia mogą być zachowane dopuszczalne normy emisji, natomiast w wyniku emisji z wielu obiektów może dojść do kumulacji zanieczyszczeń i w efekcie końcowym do przekroczenia dopuszczalnych norm na terenie objętym planem oraz na terenach przyległych do omawianego obszaru.

W planie nie wprowadza się nowych dróg. W wyniku planowanego zainwestowania terenu, natężenie ruchu pojazdów samochodowych w rejonie omawianego terenu (w tym na drodze krajowej) zwiększy się. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanych obiektów należy przypuszczać, że w ruchu samochodowym duży udział będą miały pojazdy ciężkie.

Dlatego należy się spodziewać zwiększenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, a co za tym idzie pogorszenia stanu higieny atmosfery w obrębie obszarów przyległych do ciągów komunikacyjnych.

Drogi oddziaływają na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami, jedynie poprzez prowadzony po niej ruch drogowy. Ogólnie rzecz biorąc silniki napędzane benzynami i olejem napędowym emitują znaczne ilości substancji toksycznych takich, jak: CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyły i Pb. Zdecydowanie najmniej zanieczyszczeń emitują silniki napędzane gazem propan - butan. W sumie spaliny samochodowe zawierają szereg toksycznych substancji (minimalnie także rakotwórczych jak WWA, benzopiren i sadza). Składniki te mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, mniej wpływają na kondycję roślin, przyczyniają się do wzmagania procesów erozyjnych i korozyjnych, mają swój udział w zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

Według publikacji G. Wielgosińskiego pt. Ocena zasięgu występowania ponadnormatywnych stężeń antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wokół szlaków komunikacyjnych zamieszczonej w materiałach I Międzynarodowej Konferencji THEORY AND PRACTICE OF ATMOSPHERIC AIR PROTECTION, Ustroń 1996 r. wskaźniki emisji zanieczyszczeń przestawiają się, jak w poniższych zestawieniach:

Tab. 3 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych o zapłonie iskrowym (benzynowych) w g/kg paliwa

Tab. 4Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym (diesla)  w g/kg paliwa

Powyższe wartości oscylują w określonych przedziałach zależnych od warunków jazdy.

W związku ze wzrostem ilości samochodów z biegiem lat, ale jednocześnie w związku  
z doskonaleniem konstrukcji silników, wprowadzaniem katalizatorów, paliw bezołowiowych, gazu ciekłego itp. przewiduje się wprawdzie powolny wzrost emitowanych zanieczyszczeń w latach, nie tak jednak szybki, jak by to wynikało z samego przyrostu ilości samochodów.

Z uwagi na dyfuzję tych zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, ich wpływ na zdrowie ludzi i poszczególne inne komponenty środowiska jest lokalnie bardziej szkodliwy niż emisje np. przemysłowe, wydalane emitorami o dużej wysokości. Należy także podkreślić, że największym zasięgiem (w kierunku prostopadłym od drogi) i mniej więcej największą szkodliwością cechują się tlenki azotu (względny stopień zagrożenia dla poszczególnych substancji zanieczyszczających przedstawia się następująco:

NO2 > Pb > CxHy aromat. > CxHy alifat. > SO2 > pył zawieszony > CO).

W sumarycznym wpływie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na otoczenie ma swój udział (niewielki wprawdzie) stężenie imisyjne zanieczyszczeń pochodzących z innych źródeł lokalnych i poza lokalnych czyli tzw. tło.

Określenie ponadnormatywnego zasięgu emisji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, powodowanych ruchem drogowym polega na wyznaczeniu odległości występowania ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń po obu stronach drogi (odległości prostopadłej do osi drogi). Dokładny zasięg uciążliwego oddziaływania głównych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez omawiany obszar powinien zostać określony na podstawie szczegółowych badań terenowych.

W strefach oddziaływania dróg może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń komunikacyjnych z zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesów technologicznych i grzewczych.

Jak wspomniano wyżej planowane zainwestowanie może powodować oddziaływania w zakresie zanieczyszczenia powietrza także na terenach przyległych.

Na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu działalności poszczególnych obiektów oraz stosowanych technologii oraz urządzeń chroniących środowisko nie ma możliwości dokładnego określenia środków organizacyjnych i technicznych ograniczających ewentualne uciążliwe oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń. Można jedynie sformułować następujące, ogólne zalecenia, które zmniejszą ryzyko ponadnormatywnych emisji szkodliwych zanieczyszczeń:

- W procesach technologicznych należy preferować niskoemisyjne źródła energii.

- W procesach produkcyjnych należy stosować technologie oraz urządzenie maksymalnie ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza.

- W procesach grzewczych należy stosować ekologiczne źródła energii, źródła alternatywne lub włączyć cały obszar w sieć ciepłowniczą.

- W przypadku stosowania do celów grzewczych lub technologicznych urządzeń zasilanych paliwem stałym, urządzenia te powinny posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

- Tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z dużym udziałem zieleni wysokiej.

- Tereny położone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuż granic poszczególnych wydzieleń funkcjonalnych należy zagospodarować pasami zieleni izolacyjnej.

- Należy zastosować rozwiązania komunikacyjne zapewniające płynność ruchu pojazdów samochodowych.

- Na terenach produkcyjnych i magazynowo-składowych należy przeprowadzać okresowe przeglądy ekologiczne.

W fazie budowy poszczególnych obiektów mogą wystąpić okresowe uciążliwe oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń powietrza.

Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zależna od zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu budowy i z tendencją pochłaniania przez podłoże.

Można, więc stwierdzić, że powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający teren w odległościach większych niż kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od osi głównych ciągów transportowych.

Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów z manipulacji materiałami budowlanymi i ewentualnie składników związanych masami asfaltowymi.

Zanieczyszczenia te będą niewielkie, odwracalne, czasowe (krótko lub średnioterminowe), niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku realizacji obiektów budowlanych.

## Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne

W wyniku planowanego zainwestowania na całym terenie objętym planem nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego.

Zostaną zainstalowane nowe, zarówno punktowe jak i liniowe źródła hałasu.

Na terenach produkcyjnych, magazynowo-składowych i usługowych za emisję hałasu będą odpowiedzialne:

- procesy technologiczne,

- urządzenia wentylacyjne, ewentualnie chłodnicze,

- procesy załadunku i rozładunku towarów i materiałów,

- ruch pojazdów po wewnętrznych drogach w obrębie obszarów produkcyjnych, usługowych i magazynowo-składowych.

Istotnym źródłem hałasu będzie również hałas komunikacyjnych pochodzący istniejących w rejonie opracowania ciągów komunikacyjnych.

W związku planowaną zabudową należy się liczyć ze znaczącym wzrostem natężenia ruchu pojazdów samochodowych, w tym jak wspominano wyżej samochodów ciężkich.

Charakterystyczną cechą każdej drogi, jako źródła liniowego jest jej silny wpływ na klimat akustyczny otoczenia. Ruch pojazdów mechanicznych jest na tyle potężnym źródłem emisji akustycznych, że udział tego hałasu np. w miejskim hałasie „ogółem” sięga 80%, a ponadnormatywny poziom hałasu obejmuje 21% obszaru Polski zamieszkałego przez 33% ludności. Przy ocenie uciążliwego oddziaływania należy pamiętać, że zjawisko to odbierane jest i wartościowane w sposób subiektywny. Według PZH skala subiektywnych ocen uciążliwego oddziaływania w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego przedstawia się następująco:

- mała uciążliwość  L Aeq < 52 dB

- średnia uciążliwość   52 < L Aeq < 62 dB

- duża uciążliwość  62 < L Aeq  < 70 dB

- bardzo duża uciążliwość L Aeq > 70 dB.

Do oceny klimatu akustycznego służy również skala pomocnicza względem norm zawartych w przepisach prawnych, która przedstawia się następująco:

Tab. 5

| LLp. | Opis | LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | pora dnia | pora nocy |
| 1 | całkowity komfort akustyczny | < 50 | < 40 |
| 2 | przeciętny komfort akustyczny | 50 ÷ 60 | 40 ÷ 50 |
| 3 | przeciętne zagrożenie hałasem | 60 ÷70 | 50 ÷60 |
| 4 | wysokie zagrożenie hałasem | > 70 | > 60 |

Jak w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza, może na terenie objętym planem dochodzić do kumulacji uciążliwego oddziaływania w zakresie emisji hałasu. Istnieje niebezpieczeństwo do nakładania się hałasu z poszczególnych obiektów produkcyjnych, usługowych, magazynowo-składowych z hałasem komunikacyjnym.

W planie na omawianym terenie, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się budynki zamieszkania zbiorowego oraz lokale mieszkalne służące obsłudze przeznaczenia podstawowego. W obiektach tych może dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych natężeń hałasu.

Na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu działalności poszczególnych obiektów oraz stosowanych technologii oraz urządzeń chroniących środowisko nie ma możliwości dokładnego określenia środków organizacyjnych i technicznych ograniczających ewentualne uciążliwego oddziaływania związanego z emisją hałasu. Można jedynie sformułować następujące, ogólne zalecenia, które zmniejszą ryzyko ponadnormatywnych emisji hałasu:

- W procesach technologicznych należy stosować nowoczesne i sprawne technicznie urządzenia.

- W urządzeniach wentylacyjnych należy stosować osłony ograniczające emisję hałasu.

- Tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z dużym udziałem zieleni wysokiej.

- Tereny położone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuż granic poszczególnych wydzieleń funkcjonalnych należy zagospodarować pasami zieleni izolacyjnej.

- Na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie planu należy prowadzić okresowy monitoring klimatu akustycznego.

- W przypadku stwierdzenie na terenach zabudowy mieszkaniowej przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, w budynkach należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające komfort akustyczny.

- Przy modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych wskazane jest stosowanie tzw. cichych asfaltów.

- Na terenach produkcyjnych i magazynowo-składowych należy przeprowadzać okresowe przeglądy ekologiczne.

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych będą występowały dwa główne źródła emisji hałasu:

- maszyny budowlane o poziomie hałasu 80 - 100 dB(A);

- środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A).

Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może spowodować krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równoważnego w porze dziennej w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten będzie charakteryzować duża dynamika zmian.

Rzecz jasna w czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających materiały budowlane. Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, nieakumulujący się w środowisku i lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót.

Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne 
(przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.

W fazie realizacji projektowanych obiektów, źródłem drgań mogą być prowadzone 
na powierzchni prace budowlane w postaci:

- wbijania lub wwibrowywania w grunt ścianek szczelnych (stalowych grodzic  lub pali),

- zagęszczania gruntu lub drogowych warstw nawierzchniowych walcami wibracyjnymi, itp.

Prace te mogą powodować uszkodzenia w budynkach i powinny być monitorowane (pomiary drgań) pod kątem wpływu drgań na konstrukcję najbliżej położonych budynków. Na podstawie pomiarów drgań należy ustalić odległości i parametry pracy poszczególnych urządzeń (wibromłoty, walce wibracyjne) tak aby wykluczyć możliwość wystąpienia uszkodzeń w najbliższych budynkach. Zakłada się przy tym, że - ze względu 
na ograniczony czas występowania tych drgań - można będzie w odniesieniu do wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach dopuszczać okresowe przekroczenia granicy komfortu w ciągu dnia (prace te nie powinny być prowadzone w porze nocnej).

Przejściowo może wystąpić pogorszenie warunków w zakresie wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach (naruszenie wymagań w zakresie zapewnienia wymaganego komfortu) usytuowanych przy trasach dojazdowych do placów budów, zwłaszcza podczas przejazdów pojazdów ciężarowych z wywożoną ziemią oraz dowożących beton.

Wskazane jest przy lokalizacji placów budów i określaniu tras dojazdów pojazdów ciężarowych uwzględnienie zagadnienia ochrony przed drganiami.

Nie można także wykluczyć, że okresowo lub stale procesy produkcyjne będą wywoływały uciążliwego oddziaływania związanego z wibracjami. Jednak będzie to można stwierdzić dopiero po określeniu profilu działalności poszczególnych obiektów. Biorąc pod uwagę usytuowanie najbliżej położonych budynków mieszkalnych w stosunku do obszaru planu, ewentualne uciążliwości związane z wibracjami pozostaną bez wpływu na zabudowę mieszkaniową.

Plan nie wskazuje na omawianym terenie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, masztów i anten, ale zgodnie z przepisami odrębnymi możliwa jest ich realizacja po spełnieniu przepisów odrębnych i mogą one być źródłem emisji pola elektromagnetycznego.

## Wytwarzanie odpadów

Na etapie projektu planu trudno jest określić ilość i jakość powstających odpadów. Biorąc jednak pod uwagę planowany sposób zagospodarowania, główną grupę odpadów stanowić będą odpady przemysłowe.

W znacznie mniejszych ilościach będą powstawały odpady z grupy:

20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie, a wśród nich:

20 03 – inne odpady komunalne, a wśród nich:

Na terenie objętym planem głównym źródłem odpadów będą;

- obiekty produkcyjne,

- obiekty magazynowo-składowe,

- obiekty usługowe.

Według uśrednionych danych dla terenu Polski wskaźniki nagromadzenia odpadów przemysłowych z obiektów produkcyjnych przedstawiają się następująco;

Tab. 6

| Rodzaj obiektu | Jednostka | kg/jednostkę/rok |
| --- | --- | --- |
| Spożywczy | pracownik | 1400 |
| Tekstylny, odzieżowy | pracownik | 750 |
| Drzewny, meblowy | pracownik | 1000 |
| Papierniczy, poligraficzny | pracownik | 1800 |
| Kamieniarski, ceramiczny | pracownik | 4000 |
| Chemiczny | pracownik | 1150 |
| Metalurgiczny | pracownik | 750 |
| Inny | pracownik | 600 |

Poza tym odpady będą powstawały w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej, przede wszystkim związanych z podczyszczaniem ścieków opadowych i przemysłowych.

W przypadku z stosowania indywidualnych źródeł ogrzewania można spodziewać się powstawania odpadów związanych z tymi procesami.

Trzeba liczyć się, że na terenie objętym planem w znacznych ilościach będą powstawały odpady niebezpieczne. Ich skład i ilość będą oczywiście zależały od profilu działalności poszczególnych obiektów produkcyjnych i usługowych.

W fazie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych będą powstawać;

odpady opakowaniowe (15 01),

odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (17 01),

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02),

odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (17 03),

odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04),

gleba i ziemia (17 05),

odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01).

Ilość odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni zabudowy.

Szczegółowe ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o wskaźniki nagromadzenia wymaga dokładnych danych charakteryzujących prowadzone na danym terenie prace. Takie dane można uzyskać od władz odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń budowlanych. Dane muszą w pewnej mierze odzwierciedlać byłą, obecną i przyszłą działalność sektora budowlanego.

Tab. 7 Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego 
(wg Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ)

| składnik | % wagowy |
| --- | --- |
| beton, cegły | 57% |
| drewno i inne materiały palne | 5% |
| papier, tektura, tworzywa sztuczne | <1% |
| metale | 2% |
| pozostałe odpady niepalne | 3% |
| pyły i frakcja drobna | 26% |
| asfalt | 7% |

Powstające odpady przed przekazaniem ich odbiorcom będą czasowo gromadzone w celu uzbierania większych ich partii, w wyznaczonych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem podczas transportu, czynności załadunkowych i rozładunkowych. W planach realizacyjnych poszczególnych obiektów należy wyznaczyć miejsca zbiorczego gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich odbiorcom:

miejsca na ustawienie kontenerów na odpady komunalne

pomieszczenie chłodzone, na odpady resztek artykułów spożywczych,

miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpadów) na ustawienie kontenerów 
do selekcji odpadów opakowaniowych oraz odbieranych odpadów poużytkowych,

pomieszczenia wydzielone, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne.

## Gospodarka wodno-ściekowa

Na terenie objętym planem będą powstawać:

- ścieki bytowe,

- ścieki komunalne,

- ścieki przemysłowe,

- wody opadowe.

Na etapie projektu planu brak jest dokładnych informacji dotyczących ilości powstających ścieków. Z reguły ścieki bytowe stanowią około 95% zużytej wody.

Odnośnie ścieków komunalnych i przemysłowych trudno w tym momencie prognozować ich ilość i skład, z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących charakteru działalności przyszłych obiektów usługowych.

Ścieki przemysłowe powstają w zakładach produkcyjnych i usługowych podczas różnych procesów technologicznych, np. przy otrzymywaniu, uszlachetnianiu i przeróbce surowców. Ilość i rodzaj tych ścieków zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, technologii produkcji, ilości zużywanej wody. Najwięcej zanieczyszczeń powoduje przemysł: górniczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, włókienniczy, chemiczny, paliwowo-energetyczny, celulozowy, garbarski i spożywczy.

W skład ścieków przemysłowych wchodzą zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne oraz różnego rodzaju pyły. Do nieorganicznych zanieczyszczeń rozpuszczalnych należą sole mineralne, wpływające na właściwości chemiczne wody, np. kwas siarkowy, który dostaje się na powierzchnię ziemi i do wód w postaci tzw. kwaśnych deszczów, czy toksyczne sole metali ciężkich (np. ołowiu, rtęci), które działają zabójczo na organizmy żywe.

Zanieczyszczenia organiczne powstają w trakcie produkcji mas plastycznych, w wytwórniach barwników i tworzyw sztucznych (fenole), w przemyśle gumowym, przy rafinacji ropy naftowej (głównie węglowodory), odpady z garbarni, gorzelni, browarów, cukrowni, celulozowni oraz z przemysłu mięsnego. Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń przemysłowych są zanieczyszczenia termiczne, związane ze spuszczaniem wód ciepłych i gorących. Są to wody teoretycznie czyste, które wykorzystano do chłodzenia w różnych procesach przemysłowych. np. energetyce.

Ich "zanieczyszczeniem" jest wysoka temperatura. Typowe zanieczyszczenia dla poszczególnych gałęzi przemysłu są następujące:

| Przemysł | Zawartość ścieków |
| --- | --- |
| nawozów sztucznych | azotany, węglany, siarczany, siarkowodór, fenol |
| paliwowo-energetyczny | detergenty, ropa i ropopochodne, smary |
| metalurgiczny | związki metali ciężkich (Pb, Hg, Cr) |
| chemiczny | kwasy, zasady, mało tlenu |
| celulozowo-papierniczny | chlorki sodu i wapnia, węglan wapnia |
| spożywczy | związki organiczne, kwas np. mlekowy, mało tlenu |
| tekstylny, garbarski | związki organiczne, barwniki, fenole, metale ciężkie, mało tlenu |

Ścieki bytowe pochodzą z bezpośredniego otoczenia człowieka, czyli z domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, są to np.: niedojedzone resztki pożywienia ze zmywanych naczyń, odchody ludzkie, brudy z prania, środki do mycia i prania. Opisywane ścieki zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych (białka, tłuszcze, cukry) i nieorganicznych, mogą również posiadać niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze (żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robaków pasożytniczych, np. tasiemców. Stałym elementem tych ścieków jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) – bakteria która sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jej ilość w ściekach jest wskaźnikiem obecności czynników wywołujących tyfus, dur brzuszny i dyzenterię. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi stanowi poważne zagrożenie higieniczne oraz bakteriologiczne.

Tab. 8 Charakterystyka ścieków bytowych

| Wskaźnik zanieczyszczenia ścieków | Jednostki | Średnia wartość zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
| Odczyn | PH | 7,49 |
| BZT5 | g O2/m3 | 294 |
| ChZt | g O2/m3 | 700 |
| Zawiesina ogólna | g/m3 | 285 |
| Sucha pozostałość | g/m3 | 1110 |
| Fosforany | gPO4/m3 | 23 |
| Chlorki | gCL/m3 | 79 |
| Tlen rozpuszczony | gO2/m3 | 1,42 |
| Azot amonowy | gNH4/m3 | 38,4 |
| Azot organiczny | gNorg/m3 | 19,2 |

Poza tym na terenie objętym planem będą powstawały wody opadowe. Ilość wód opadowych można obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych przez Imhoffa:

Q = q x ( x ( x F  gdzie:

F – powierzchnia spływu

q – natężenie deszczu  130 l/s/ha

( – współczynnik spływu  0,95 (dachy), 0,85 (parkingi i drogi), 0,05 (tereny zielone)

( – współczynnik opóźnienia 0,78

Z uwagi na brak informacji odnośnie powierzchni terenów zadaszonych, powierzchni dróg i parkingów oraz terenów zielonych, na obecnym etapie nie można podać nawet szacunkowych ilości powstających wód opadowych. Należy zaznaczyć, że wody opadowe z terenów będą zanieczyszczone, co niewątpliwie wymagać będzie zastosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających. Plan taką potrzebę uwzględnia. Główne zanieczyszczenia wód opadowych to:

zawiesiny ogólne,

zanieczyszczenia olejowe ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze i ropopochodne),

trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT,

zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już odczyszczanie wód opadowych w zakresie Zog i EE, przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie zurbanizowanych. Nie występuje jeszcze obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT, czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak w ośrodkach, w których jedynym odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz częściej spotyka się decyzje wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych np. do jakości II klasy czystości.

## Osuwanie się mas ziemi

Brak zagrożeń.

## Zagrożenie powodzią

# Brak zagrożeń.

## Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Obszarami, na których mogą wystąpić nadzwyczajne zagrożenia środowiska są:

- Tereny infrastruktury technicznej.

- Obiekty produkcyjne.

- Obiekty magazynowo-składowe (w zależności od rodzaju składowanych towarów czy materiałów).

- Niektóre obiekty usługowe.

Możliwość powstawania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w tych rejonach wymaga:

- wytypowania obszarów szczególnej wrażliwości ekologicznej oraz ewentualnego wdrażania doraźnych środków łagodzących,

- opracowanie wytycznych dla potrzeb ratownictwa ekologicznego,

- opracowania wniosków dla potrzeb wprowadzenia zmian lub opracowania lokalnych planów operacyjno-ratowniczych dla potrzeb ograniczenia skutków awarii i katastrof,

- zabezpieczenie obiektów i obszarów prawnie chronionych.

Prowadzący obiekt o dużym ryzyku powstania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska jest obowiązany do opracowania i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji obiektu. W systemie bezpieczeństwa należy uwzględnić:

- określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej,

- szkolenia pracowników, których obowiązki są związane z funkcjonowaniem instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,

- systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia,

- instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,

- analizę przewidywanych sytuacji awaryjnych, służących należytemu opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych,

- prowadzenia monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,

- systematyczną ocenę programu zapobiegania awariom oraz systemu bezpieczeństwa, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności.

Prowadzący obiekt o dużym ryzyku jest obowiązany, przed uruchomieniem obiektu,           do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Raport o bezpieczeństwie podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i ewentualnym zmianą.

## Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych

Powierzchnia ziemi, grunty i gleby na skutek działalności człowieka podlegają przekształceniom oraz częściowej degradacji.

Biorąc pod uwagę naturalną rzeźbę omawianego terenu, jej przekształcenia będą niewielkie. Wynika to, że obszar objęty planem charakteryzuje się mało urozmaiconą konfiguracją. Nie wstępują tutaj form morfologiczne, które w wyniku planowanego zainwestowania mogłyby ulec degradacji.

Przekształcenia powierzchni terenu w wyniku realizacji tych inwestycji będą trwałe.

Można jedynie się spodziewać powstawania nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty i piwnice nowych obiektów budowlanych oraz z wykopów pod urządzenia podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej. Prace ziemne będą na ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu, a grunt z wykopów budowlanych będzie prawdopodobnie częściowo wywożony oraz w części będą z niego formowane nasypy 
na miejscu. W efekcie końcowym tych prac powierzchnia terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez zasadniczego wpływu na jego ogólną konfigurację. Niemniej jednak te drobne przekształcenia powierzchni terenu będą miały charakter trwały.

W wyniku realizacji ustaleń planu przeznaczonych pod nowe zainwestowanie nastąpi ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnie o 70%.

Nieodwracalnych przekształceń warunków gruntowych należy spodziewać się w miejscach lokalizacji budynków oraz elementów obsługi technicznej. Przeobrażeniu ulegnie strefa, w której właściwości geologiczno-gruntowe mają wpływ na projektowanie, realizację i eksploatację inwestycji, bowiem naturalna gleba nie spełnia technicznych wymogów lokalizacji budynku, czy realizacji elementów infrastruktury komunikacyjnej.

Skutkiem powstania nowych obiektów będą zatem zmiany warunków podłoża, usunięcie warstwy próchniczej oraz zagęszczanie i uszczelnianie gruntów.

Na całym obszarze opracowania występują gleby o przeciętnej przydatności dla celów rolniczych. W rejonach przeznaczonych pod nową zabudowę i infrastrukturę techniczną zostaną one całkowicie zdegradowane.

W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

## Warunki wodne

Pod wpływem działalności inwestycyjnej istotnym przekształceniom ilościowym i jakościowym ulegają przede wszystkim wody gruntowe I-szego poziomu wodonośnego.

Potencjalne zagrożenia dla stanu czystości wód podziemnych mogą w przyszłości płynąć z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej i zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów i parkowaniem.

Z uwagi na panujące na całym terenie objętym planem warunki hydrogeologiczne, poziom wód przypowierzchniowych jest narażony na przekształcenia jakościowe.

Plan ustala zasadę odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej z nakazem podczyszczania ścieków przemysłowych. Jednak do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych. W przypadku zastosowania podziemnych zbiorników na nieczystości istnieje zagrożenie (szczególnie w sytuacjach awaryjnych) zanieczyszczenia wód gruntowych, poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym – nie izolowany od powierzchni.

Odnośnie zagospodarowania wód opadowych w planie ustala się stosowanie obowiązujących przepisów odrębnych, tak więc nie będą one stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Pod wpływem działalności inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegają również przekształceniom ilościowym.

Obniżenie zwierciadła wód gruntowych lub nawet likwidacja warstwy wodonośnej może nastąpić w wyniku następujących działań występujących łącznie lub pojedynczo:

- ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej,

- drenaż powierzchniowy lub podziemny,

- odcięcie podziemnego dopływu wód,

- pobór wody podziemnej.

W przypadku omawianego obszaru można spodziewać się poboru wód podziemnych, oraz ograniczenia w infiltracyjnym zasilaniu warstwy wodonośnej w strefie przypowierzchniowej.

Trudno na obecnym etapie określić wpływ planowanego zainwestowania na stan ilościowy zasobów wód podziemnych. W planie dopuszcza się stosowania indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę. W przypadku lokalizacji obiektów produkcyjnych i usługowych o dużej wodochłonności, może dojść do wytworzenia lokalnych lejów depresyjnych.

W skrajnej sytuacji, jeśli pobór wód podziemnych z poszczególnych ujęć będzie duży może dojść do nakładania się lejów depresji i powstania leja o zasięgu wykraczającym poza teren opracowania. Natomiast częściowe uszczelnienie podłoża nie spowoduje istotnych oddziaływań na poziom wód gruntowych. W planie nie przewiduje się realizacji kanalizacji deszczowej, tak więc część wód opadowych po podczyszczeniu będzie ponowinie kierowana do gruntu.

Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na GZWP Subniecka Warszawska. Realizacja ustaleń planu nie będzie również stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Na znacznej części terenu opracowania występuje płytki, nieizolowany poziom wód gruntowych. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego.

## Warunki klimatyczne

Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na klimat lokalny.

## Krajobraz

# Krajobraz w wyniku realizacji ustaleń planu zostanie bardzo silnie przekształcony. 
Na całym terenie objętym planem krajobraz ma charakter kulturowy w przyrodniczym i geograficznym sensie. Całkowicie ulegnie zmianie krajobraz na terenach, na których powstaną nowe inwestycje. Obszary dotychczas otwarte, użytkowane rolniczo zastanie zabudowana kubaturowo. Zabudowa będzie się charakteryzowała znaczną intensywnością..

## Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne

Na omawianym terenie występują tereny zabytkowe objęte prawna ochrona oraz stanowiska archeologiczne, plan zapewnia właściwą ich ochronę.

Realizacja ustaleń planu pozostanie bez wpływu na dobra materialne.

## Ludzie

Granica terenu objętego planem położona jest w odległości około 350 m na południowy-zachód od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Odległość ta zapewnia bark oddziaływań ma ludzi w fazie realizacji obiektów. Natomiast w przypadku wystąpienia kumulacji zanieczyszczeń powietrza w fazie eksploatacji obiektów, może okresowo (przy południowo-zachodnim kierunku wiatrów) dochodzić do pogorszenia stanu higieny atmosfery na terenach zabudowy mieszkaniowej.

11  Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego    oddziaływania planu

Biorąc pod uwagę planowane zainwestowanie omawianego terenu większość niekorzystnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do nieuniknionych, będą się odnosić jednak głównie do obszaru objętego planem. Przewiduje się  przede wszystkim:

pogorszenie warunków akustycznych,

pogorszenie stanu higieny atmosfery,

ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej,

niewielkie ograniczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

powstanie miejsc wytwarzania odpadów i ścieków, w tym odpadów i ścieków niebezpiecznych,

wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną gaz.

Jakakolwiek działalność gospodarcza może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska, jednak bezpośrednie uciążliwości mogą być ograniczone przez rozwiązania techniczno-organizacyjne. Natomiast uciążliwości pośrednie ograniczane  są ustaleniami planu, w związku z tym ważna jest jego realizacja w zakresie budowy, systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych, systemów i sposobów ogrzewania, zachowania wysokości zabudowy, wskaźników terenów biologicznie czynnych.

# Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zapisów planu

## 12.1  Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe

Dla przedsięwzięć przewidywanych w planie bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa, a zatem przed określeniem konkretnych lokalizacji możliwe jest jedynie wskazanie kluczowych czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na zmiany stanu środowiska.

Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które przewiduje się, iż będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz z identyfikacją oddziaływania.

Tab. 9 Charakterystyka oddziaływań w fazie budowy obiektów

| Komponent | Skutki dla środowiska | Oddziaływania na środowisko |
| --- | --- | --- |
|  |  | charakter | czas trwania | częstotliwość | ocena |
|  |  | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkoterminowe | średnioterminowe | długoterminowe | stałe | chwilowe | pozytywna | negatywna |
| Powierzchnia ziemi | degradacja pokrywy glebowej | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|  | zagęszczenie gruntu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | zmiana ukształtowania terenu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Powietrze | pogorszenie klimatu akustycznego | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | emisja zanieczyszczeń do powietrza | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Wody | wzrost poboru wody i wytwarzania ścieków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych i wód powierzchniowych | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | możliwość przekształceń ilościowych wód powierzchniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ograniczenie infiltracji wód deszczowych i retencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimat | pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | pogorszenie warunków bioklimatycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flora | likwidacja siedlisk flory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | zmniejszenie obszaru biologicznie czynnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | likwidacja istniejącej szaty roślinnej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fauna | likwidacja miejsc bytowania fauny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | niepokojenie (płoszenie fauny) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Różnorodność biologiczna | obniżenie bioróżnorodności | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Krajobraz | pogorszenie walorów krajobrazowych | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Obszary prawnie chronione | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Obiekty i obszaru dziedzictwa kulturowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dobra materialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 10 Charakterystyka oddziaływań w fazie eksploatacji obiektów

| Komponent | Skutki dla środowiska | Oddziaływania na środowisko |
| --- | --- | --- |
|  |  | charakter | czas trwania | częstotliwość | ocenę |
|  |  | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkoterminowe | średnioterminowe | długoterminowe | stałe | chwilowe | pozytywna | negatywna |
| Powierzchnia ziemi | degradacja pokrywy glebowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | zagęszczenie gruntu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | zmiana ukształtowania terenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powietrze | pogorszenie klimatu akustycznego | 3(4) | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 | 3 | 3 | 3(4) | 0 | 3 |
|  | emisja zanieczyszczeń do powietrza | 3(4) | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 | 3 | 3 | 3(4) | 0 | 3 |
| Wody | wzrost poboru wody i wytwarzania ścieków | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych i wód powierzchniowych | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | możliwość przekształceń ilościowych wód powierzchniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ograniczenie infiltracji wód deszczowych i retencji terenowej pogorszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimat | pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza | 3(4) | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 | 3 | 3 | 3(4) | 0 | 3 |
|  | pogorszenie warunków bioklimatycznych | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Flora | likwidacja siedlisk flory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | zmniejszenie obszaru biologicznie czynnego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | likwidacja istniejącej szaty roślinnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | niepokojenie (płoszenie fauny) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Różnorodność biologiczna | obniżenie bioróżnorodności | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Pogorszenie walorów krajobrazowych | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Obszary prawnie chronione | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Obiekty i obszaru dziedzictwa kulturowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Dobra materialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Skala punktowa:

0 – brak oddziaływania,

1 – oddziaływanie minimalne,

2 – oddziaływanie małe,

3 – oddziaływanie średnie,

4 – oddziaływanie znaczące,

5 – oddziaływanie bardzo duże

## 12.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące

Jak wspominano wyżej do kumulacji oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, może dochodzić w strefach nakładania się uciążliwych oddziaływań pochodzących ciągów komunikacyjnych i obiektów produkcyjnych.

Na etapie projektu planu brak jest podstaw do określenia znaczących oddziaływań 
na środowisko, choć takich oddziaływań nie można wykluczyć.

## 12.3  Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk

Realizacja ustaleń projektu planu wpływa, w zróżnicowany sposób, na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować jako, w zależności od:

| odwracalności zjawisk | odwracalne nieodwracalne | (O) (N) |
| --- | --- | --- |
| zasięgu przestrzennego oddziaływania | regionalne ponadlokalne lokalne | (R) (P) (L) |

powierzchnia ziemi i gleby:

  - ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej – oddziaływanie negatywne (O, L)

wody podziemne:

  - możliwe zanieczyszczenie w sytuacjach awaryjnych – oddziaływanie negatywne (O, L)

wody powierzchniowe:

  - brak oddziaływań,

klimat i jakość powietrza:

  - pogorszenie stanu higieny atmosfery – oddziaływanie negatywne ( O, L)

  - niewielkie pogorszenie klimatu akustycznego – oddziaływanie negatywne ( O, L)

szata roślinna i zwierzęta:

  - ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny – oddziaływanie negatywne (N, L)

  - degradacja istniejącej szaty roślinnej (najczęściej o przeciętnych walorach przyrodniczych) – oddziaływanie obojętne (N, L)

krajobraz, system powiązań przyrodniczych, różnorodność biologiczna:

  - pogorszenie walorów krajobrazowych, ograniczenie różnorodności biologicznej – oddziaływanie negatywne (O, L)

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu

Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko należą:

ograniczenie zajęcia terenu,

prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych,

stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,

dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,

dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin,

zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza i halasu,

maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.

Należy zaznaczyć, że na etapie oceny projektu planu nie jest możliwe oszacowanie prac kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 poz. 210). Dokładne kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań naprawczych określają akty wykonawcze tej Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobów ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 nr 103 poz. 664).

## 13.1  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Projekt planu nie będzie miał wpływu na obszary Natura 2000.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że ewentualny negatywny wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będzie wynikał z wprowadzenia na tereny do tej pory niezinwestowane zabudowy (przede wszystkim produkcyjno-usługowej), co wiązać się będzie z przekształceniami w środowisku typowymi dla terenów nowych inwestycji głównie z zakresu emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji. Planowane zainwestowanie może również niekorzystnie oddziaływać na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą neutralizację tego typu zmian w środowisku przyrodniczym. Poza odstąpieniem od realizacji ustaleń planu nie można zaproponować innych rozwiązań alternatywnych.

# Akty prawne uwzględnione w opracowaniu

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672.),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 poz. 778),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651),

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353),

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 poz. 909),

ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 113, poz. 1068)

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, ze zm.),

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139),

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71).

# Materiały źródłowe

- Strategia gminy Załuski na lata  2016-2020.

- Program ochrony środowiska dla gminy Załuski na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami ark. Płońsk.

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami ark. Płońsk.

- Mapa Geologiczno Gospodarcza Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami ark. Płońsk.

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika ark. Płońsk.

- Uchwała Nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 7454).

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe terenu położonego w rejonie wsi Szczytno w gminie Załuski.

Strony internetowe:

http://www.zaluski.pl/,

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,

http://geoportal.gov.pl/,

http://www.wios.warszawa.pl/,

http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy,

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/?gui=new,

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,

# Text boxes

WWW.PRZYTYK.PL