PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU GMINY

PROGRAM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

DLA TERENU GMINY ZAŁUSKI

Grudzień 2007

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3

I.	Dane ogólne	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot i zakres opracowania	5

3.	Materiały wykorzystane w opracowaniu	5

II.	Analiza otoczenia	5

1.	Charakterystyka gminy	5

2.	Opis grupy docelowej	10

Problemy dotykające beneficjentów	11

III.       ROLA GMINY W BUDOWIE SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  ..........14

IV.	Cele Programu	13

1.	Wskazanie  powiązań między negatywnymi aspektami bieżącej sytuacji w obrębie gminy Załuski	13

2. Cele społeczno-ekonomiczne programu ...............................................................................16

V.	Aktualny stan gospodarki wodno – ściekowej	14

1. Charakterystyka systemu wodociągowego ...........................................................................17

2.	Istniejąca kanalizacja sanitarna	18

3.	Bilans ilości ścieków	20

VI. Warianty rozwiązań gospodarki ściekowej	22

1. Wariant I	22

2. Wariant II ..............................................................................................................................30

2. Porównanie wad i zalet kanalizacji indywidualnej i zbiorczej	28

VII. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30

1. Warianty realizacji	30

2. Procesy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków	31

3. Systemy kanalizacji indywidualnej	32

4. Przepisy prawne dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni	33

VIII. Zgodność Programu ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego	35

IX. Finansowanie programu	36

1. Finansowanie programu	36

2. Podstawa prawna dofinansowania przez gminę inwestycji proekologicznych realizowanych przez inwestorów prywatnych	38

Wnioski końcowe	40

# WSTĘP

Polityka państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju zawarta jest w dwóch dokumentach:

- II Polityka ekologiczna państwa – czerwiec 2000 r.,

- Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Rada Ministrów 2000.

Dokumenty te wytyczają kierunki rozwoju województw, określając ramy dla ich polityk i strategii zrównoważonego rozwoju.

Podstawowa teza proekologicznej polityki zrównoważonego rozwoju brzmi:

„Zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska, wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych.”

Polityka państwa w zakresie stosunków wodnych i jakości wód zakłada m.in. realizację programu budowy systemów kanalizacyjnych w osiedlach wiejskich o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 i zabudowie skupionej do roku 2015 i rozwiązanie w sposób systemowy sanitacji terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich i miejskich.

Zapisy kierunkowych dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Środowiska (MŚ), Radę Ministrów (RM) i sejmik województwa winny pozostawać wytycznymi wiodącymi dla gminnych strategii obejmujących gospodarkę wodno – kanalizacyjną, szczególnie zracjonalizowanie gospodarki ściekowej.

Pomimo istotnej poprawy w dalszym ciągu można zaobserwować niekorzystne zjawisko polegające na niedostatecznym wyposażeniu obszarów wiejskich (jak również miast) w sieć kanalizacyjną. W 2005 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało ogółem 59,2% ludności, przy czym w miastach 84,5%, natomiast na wsi jedynie 19%. Tak duża dysproporcja pomiędzy wyposażeniem w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną wynika przede wszystkim z wysokich nakładów finansowych na wyposażenie i utrzymanie tej infrastruktury, których samorządy lokalne często nie są w stanie ponieść. Biorąc pod uwagę różnice regionalne największą gęstością sieci kanalizacyjnej w 2005 roku charakteryzowały się obszary wiejskie województw: śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego. Jednocześnie najmniejszą wartością tego wskaźnika cechowały się województwa: lubelskie, lubuskie, podlaskie. Biorąc pod uwagę procentowy udział ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej w ujęciu regionalnym, największą wartością w 2005 roku charakteryzowały się obszary wiejskie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, dolnośląskim. Z kolei najmniej osób korzystało z sieci kanalizacyjnej w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Dane te zmuszają do podjęcia działań zapobiegających dalszej degradacji środowiska.

Dane statystyczne dla Województwa Mazowieckiego określają, że zaledwie 4% mieszkańców wsi posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej. Olbrzymie ilości nie, oczyszczonych ścieków komunalno – bytowych jest odprowadzanych wprost do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjęcia działań zapobiegających dalszej degradacji środowiska

Racjonalna polityka ekorozwoju wymaga analizy wszystkich dostępnych technologii i rozwiązań utylizacji ścieków. Cel takiej analizy jest oczywisty.

Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę możliwości formalno-prawnych i finansowych wdrożenia w gminie uzupełniających rozwiązań oczyszczania ścieków komunalno-bytowych w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji.

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano zostało na zlecenie Urzędu Gminy Załuski, Powiat Płońsk, Województwo Mazowieckie.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Program gospodarki ściekowej na terenie gminy Załuski".

W opracowaniu przedstawiono docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej z uwzględnieniem systemu odprowadzania ścieków komunalno – bytowych wraz z określeniem metod ich oczyszczania oraz lokalizacji oczyszczalni dla poszczególnych wsi lub grup wsi na terenie gminy Załuski. Proponowane rozwiązanie dostosowano do struktury przestrzennej i warunków gospodarczych gminy.

## Materiały wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu niniejszym wykorzystano:

- Strategię Rozwoju Gminy Załuski na lata 2004-2014,

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Załuski;

- Projekty Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Gminy Załuski, (wybrane),

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra OŚZN i L z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie klasyfikacji wód i warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzone do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 168, poz. 1763);

- Wizje lokalne na terenie gminy;

# Analiza otoczenia

## Charakterystyka gminy

Gmina Załuski, położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płońskiego, zajmuje powierzchnię około 112 km2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 5.688 osób (dane z dnia 31.12.2007 r.)  tj. 6,2 % ogólnej liczby ludności powiatu. Gmina Załuski sąsiaduje z 5 gminami: Czerwińsk n/Wisłą, Naruszewo, Płońsk i Joniec (powiat płoński) oraz z gminą  Zakroczym (powiat nowodworski).W granicach gminy znajduje się 30 wsi.

Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Płońska. Odległość ośrodka gminnego od miasta wynosi ok. 16 km. Niewiele większa odległość dzieli Załuski od miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Odległość od magistralnej linii kolejowej relacji Warszawa-Gdańsk - 18 km i od miasta Nasielsk (również w/w linia kolejowa) - 23 km. Odległość gminy od Warszawy wynosi 40 km.

Zewnętrzne powiązanie komunikacyjne zapewniają przebiegające przez teren gminy następujące drogi: droga krajowa nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk, droga wojewódzka nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk oraz sieć dróg powiatowych.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Przekształcenia szaty roślinnej pod wpływem działalności gospodarczej, zabiegów melioracyjnych i innych doprowadziły do ukształtowania krajobrazu charakterystycznego dla rejonów typowo rolniczych. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz z towarzyszącą jej zielenią (rośliny uprawne i ozdobne) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych. Niewielkie powierzchnie przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne, ograniczone do pasów wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w zagłębieniach bezodpływowych.

Gleby stanowią ważny element środowiska przyrodniczego a będąc środowiskiem produkcji rolnej podlegają ochronie. Szczególnie dotyczy to użytków rolnych bardzo dobrych klas bonitacyjnych (kI. I - Na), które są gruntami chronionymi dla rolnictwa.

Pokrywę glebową gminy tworzą utwory wytworzone przeważnie z glin moreny dennej w różnym stopniu odgórnie spłaszczonych.

Typologia gleb jest zróżnicowana. Część północna odznacza się przewaga gleb brunatnych wyługowanych na piskach gliniastych i glinach lekkich. W części wschodniej i południowej dominują gleby brunatne na piaskach luźnych i piaskach gliniastych oraz gleby pseudobielicowe na piaskach gliniastych.  W części zachodniej dominują występują gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków średnich i pyłów oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe na pyłach i piaskach gliniastych.

W dolinie Naruszewki i jej dopływach oraz innych zagłębieniach występują gleby typu mady, czarne ziemie zdegradowane wytworzone na pyłach lub piaskach gliniastych a także gleby mułowo – torfowe podścielone piaskiem luźnym, pyłem lub gliną.

Pod względem przydatności rolniczej dominują gleby zaliczane do kompleksów 5-ego (żytni dobry) i 6-ego (żytni słaby), które zajmują około 65 % gruntów ornych i występują na obszarze całej gminy.

Obszary gleb bardzo dobrych i dobrych kompleksów 2-ego (pszenny dobry), 4-ego (pszenno – żytni) i 8-ego (zbożowo - pastewny mocny) stanowią około 30% gruntów ornych. Zwarte skupiska takich gleb występują w zachodniej (Słotwin, Zdunowo, Kamienica, Załuski) oraz północnej (Szczytno, Wrońska) części gminy. Gleby najsłabsze zaliczane do kompleksu 7-ego (żytni bardzo słaby) zajmują około 2% gruntów ornych i występują w rejonie wsi: Karolinowo, Nowe Olszyny.

Użytki rolne zajmują 9 040,66 ha co stanowi 83,3% ogólnej powierzchni. Gleby na terenie gminy są dobrej jakości, przeważają grunty klasy bonitacyjnej IV a.

Wody powierzchniowe

Według podziału hydrogeologicznego Polski, rejon Załusk znajduje się w makroregionie Niżu Środkowopolskiego, regionie Mazowieckim (IX)   i podregionie Wschodniomazowieckim (IX l).

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się  w dorzeczu środkowej Wisły. Pokryty jest siecią wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem jest Naruszewka.

Naruszewka - jest prawobrzeżnym dopływem Wkry, którego obszar źródłowy leży w rejonie Radzymina (gmina Naruszewo). W 98 % swojej długości rzeka jest nieuregulowana. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 120 km2 zaś całkowita długość rzeki to 23 km. Od źródeł do 15-tego km długości Naruszewka charakteryzuje się dużymi spadkami poprzecznymi i znacznym spadkiem podłużnym, z niewielką ilością dopływów. Otulinę rzeki stanowią słabe użytki zielone i grunty orne, zaś samo koryto jest bujnie zakrzaczone i zarośnięte drzewami. W obrębie koryta rzeki o przekroju trapezowatym występują liczne przetamowania z powalonych drzew. Średni spadek podłużny rzeki na tym odcinku wynosi 0,5 - 0,8 promila. Głębokość nieregularna z licznymi wybojami. Wzdłuż koryta masowo występuje olszyna w różnych klasach wiekowych. Roślinność wodna reprezentowana jest głównie przez moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis), włosiennicznik (Ranunculetum sp.) oraz mech zdrojowy. Z bezkręgowców wodnych licznie występującą grupę stanowią: wypławek biały (Dendrocoellum lacteum), gąbki - nadecznik (Euspongilla lacustris), kiełże (Gammarus sp.), larwy jętek (Ephemeroptera), larwy widelnic (Plecoptera). Wszystkie spośród wymienionych grup stwierdzonych w Naruszewce bezkręgowców zalicza się do tzw. organizmów wskaźnikowych o wysokich preferencjach siedliskowych. Tak liczna obecność    wymienionych    gatunków    bezkręgowców    wodnych w Naruszewce, jest rzadko spotykana w innych rzekach Niziny Mazowieckiej. Dolina rzeki na całej swojej długości nie była meliorowana. Jedynie w górnej części zlewni znajdują się tereny, na których wiele lat temu założono dreny. Generalnie, ze względu na brak typowych melioracji w znikomym stopniu wykonywane są zabiegi hydrotechniczne konserwacji rzeki i ograniczają się one do usuwania większych zatorów i przetamowań.

W środkowej części gminy mają swoje obszary źródliskowe rzeka Suchodółka oraz jej niewielki prawobrzeżny bezimienny dopływ. Wody tych cieków płyną w dobrze wykształconych dolinach, a następnie w pobliżu wschodniej granicy gminy - w okolicach wsi Kroczewo giną w utowrach przepuszczalnych wyściełających dno doliny.

Wśród jednostek hydrograficznych II rzędu przeważajaca część gminy leży w obszarze zlewni Narwi ( dział wodny II rzędu przebiega poniżej miejscowości: Naborowo, Naborówiec, Gostolin, Kroczewo). Za pomocą Strugi wody z południowej części gminy odprowadzone są bezpośrednio do Wisły.

Niektóre z wymienionych cieków posiadają sztucznie pogłębione, wyprofilowane koryta ułatwiajace spływ wody, zasilane są w wodę poprzez nieliczne, o niewielkich przepływach boczne dopływy.

W rejonie miejscowości: Smulska, Sadówiec, Gostolin, Złotopolice występują niewielkie zbiorniki wodne naturalnego pochodzenia, wypełniajace dna zagłębień wytopiskowych. Są to płytkie zbiorniki zarastające o mulistym i grząskim dnie. Na terenie gminy Załuski występują również zbiorniki wodne pochodzenia antrpogenicznego w Szczytnie i Kroczewie, powstałe na skutek spiętrzenia wód w rzekach.

Na całym terenie województwa mazowieckiego obserwuje się występowanie deficytu wód powierzchniowych spowodowanego głównie nieprzestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju. Wiąże się to ze zmniejszeniem naturalnej retencji gruntowej poprzez prowadzenie wylesień oraz z osuszaniem bagien, torfowisk i użytków rolnych w ramach robót melioracyjnych.

Wody podziemne

Na terenie gminy Załuski wody podziemne rozpoznane zostały w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wśród osadów trzeciorzędowych warstwy wodonośne wystepują w utworach miocenu na głębokości ca 150 m. i oligocenu na głębokości 220 m. Woda z oligoceńskiego poziomu wodonośnego charakteryzuje się dobra jakością, natomiast woda z poziomu mioceńskiego mimo znacznej wydajności nie nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę z uwagi na brunatne zabarwienie pyłem węglowym.

Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę mają czwartorzędowe poziomy wodonośne. Z rozpoznania warunków hydrogeologicznych wynika, że na analizowanym terenie w większości wystepują korzystne warunki zaopatrzenia w wodę tj. są możliwości uzyskania z pojedynczego otworu w wysokości 40 - 100 m3/h.

Najkorzystniejsze warunki występują w północno-zachodniej części gminy, w rejonie miejscowości Szczytno - Szczytniki oraz w części wschodniej gminy tj. na wschód od linii Smulska - Załuski - Gostolin, gdzie stwierdzono istnienie kopalnej doliny zasobnej w wodę podziemną. Główny poziom wodonośny występujacy na głębokości 50 - 90 m., związany jest              z utworami czwartorzędowymi - piaskami oraz piaskami i żwirami. Stanowi on źródło zaopatrzenia w wodę wodociagów zbiorowych. Miąższość warstw wodonośnych jest zróżnicowana - od kilku do kilkudziesięciu metrów. Wydajność płytszych warstw wodonosnych jest niższa, a ich przestrzenne rozmieszczenie jest stosunkowo słabo rozpoznane z uwagi na nieliczne udokumentowane wiercenia.

Zasoby wód podziemnych w części północnej i południowej gminy są  o wydajności 10 - 40 m3/h/otwór, natomiast w części środkowej, w rejonie wsi Przyborowice - Karolinowo oraz Olszyny - Naborowo mozliwość uzyskania maksymalnej wydajności około 10m3/godz. z pojedynczego otworu, świadczy o deficycie wód podziemnych w tym rejonie.

W związku ze zróżnicowanym wykształceniem osadów czwartorzędu nieomal na całym obszarze ich zalegania istnieją warunki do obecności kilku poziomów wodonośnych. Stwierdzono występowanie jednej, dwóch lub lokalnie trzech warstw wodonośnych. Wody podziemne charakteryzują się zarówno swobodnym (wody gruntowe), jak i napiętym (wody wgłębne) lustrem wody. Swobodne zwierciadło wód gruntowych cechuje utwory przepuszczalne nie izolowane od stropu występowaniem warstwy osadów nieprzepuszczalnych (glin, iłów).

Z badań prowadzonych przez WSSE w Ciechanowie (na terenie gminy Załuski nie ma punktów badawczych jakości wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego i wojewódzkiego) wynika, że woda w studniach  kopanych jest często skażona bakteriologicznie i chemicznie (ponadnormatywna zawartość związków azotu).

Pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonośny narażony jest na skażenie zanieczyszczeniami z powierzchni, co jest konsekwencją intensywnego stosowania nawozów mineralnych oraz niewłaściwej gospodarki ściekowej.

W związku z:

- płytkim zaleganiem wody gruntowej na znacznej części terenu,

- występowaniem obszaru o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych (utwory nieprzepuszczalne do 2 m lub utwory półprzepuszczalne do 5 m) w zachodniej części gminy w rejonie wsi Słotwin i Przyborowice,

- niską wydajnością oraz często złą jakością

poziom ten nie nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby bytowo-gospodarcze.

Budowa geologiczna

Obszar gminy pokryty jest utworami czwartorzędowymi. Największe powierzchnie pokrywają gliny zwałowe (morenowe), piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe oraz iły i mułki. Pod względem wiekowym odpowiadają one stadiałowi północnomazowieckiemu zlodowacenia środkowopolskiego. Mniejsze powierzchnie zajmują osady eluwialne, rzeczne        i organogeniczne tworzące się w okresie ostatniego zlodowacenia i w holocenie. Całkowita miąższość utworów czwartorzędowych wynosi od 20 do ponad 100 metrów. Niżej występujące utwory trzeciorzędowe mają około 120-150 m miąższości, są to:

# iły plioceńskie o zmiennej miąższości, dochodzącej do 60-100 m - ze względu na zaburzenia glacitektoniczne strop tych utworów może być wymieszany z leżącymi wyżej osadami czwartorzędowymi,

- utwory mioceńskie o miąższości ok. 30 m (piaski kwarcowe z wkładkami węgla brunatnego przewarstwione iłami i mułkami),

- utwory oligoceńskie o miąższości 15-35 m (piaski morskie i muły).

## Opis grupy docelowej

Aktualna liczba mieszkańców mieszkających na terenie gminy Załuski wynosi 5 688 osób. Na jeden km2 przypada 50,79 osób. Pozwala to stwierdzić, że jest to gmina o średnim poziomie zaludnienia.

Tabela nr 1. Demografia (stan na dzień 31.12.2007r.)

| Lp. | Miejscowości wchodzące w skład gminy | Liczba budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach | Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Falbogi Wielkie | 21 | 50 |
|  | Gostolin | 22 | 118 |
|  | Kamienica | 97 | 385 |
|  | Kamienica Wygoda | 35 | 123 |
|  | Karolinowo | 45 | 160 |
|  | Koryciska | 37 | 106 |
|  | Kroczewo | 168 | 598 |
|  | Michałówek | 46 | 127 |
|  | Naborowo | 30 | 175 |
|  | Naborowo-Parcele | 24 | 87 |
|  | Naborówiec | 48 | 203 |
|  | Niepiekła | 39 | 170 |
|  | Nowe Olszyny | 33 | 110 |
|  | Nowe Wrońska | 52 | 234 |
|  | Przyborowice Dolne | 28 | 113 |
|  | Przyborowice Górne | 25 | 99 |
|  | Sadówiec | 15 | 77 |
|  | Słotwin | 57 | 170 |
|  | Sobole | 32 | 130 |
|  | Smulska | 35 | 142 |
|  | Stare Olszyny | 33 | 167 |
|  | Stare Wrońska | 35 | 166 |
|  | Stróżewo | 47 | 295 |
|  | Szczytniki | 37 | 130 |
|  | Szczytno | 56 | 292 |
|  | Wilamy | 42 | 168 |
|  | Wojny | 20 | 56 |
|  | Załuski | 83 | 417 |
|  | Zdunowo | 56 | 358 |
|  | Złotopolice | 59 | 262 |
| RAZEM | 1334 | 5688 |

  - Problemy dotykające beneficjentów

- brak sieci kanalizacyjnej przy w wysokim stopniu zwodociągowania,

- zanieczyszczenia wód i gleb spowodowane istniejącym systemem odprowadzania ścieków opartym na zbiornikach bezodpływowych,

- wysokie koszty budowy sieci kanalizacyjnej na terenach oddalonych od oczyszczalni (w Płońsku) oraz na terenach o rozproszonej zabudowie,

- niespełnienie przepisów dotyczących odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych w gospodarstwach zajmujących się produkcją rolną, może spowodować ograniczenie sprzedaży produktów.

- Rola gminy w budowie systemu oczyszczania ścieków

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony środowiska, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania samorządu wynikające z zapisów ustawy są zadaniami obligatoryjnymi oraz rezultatem świadomości struktur samorządowych, ich dojrzałości i odpowiedzialności za zrównoważony rozwój i zachowania proekologiczne wspólnoty.

Budowa systemów kanalizacji sanitarnej należy niewątpliwie do zadań najważniejszych. Poza systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej, odprowadzającym ścieki do zbiorczych oczyszczalni ścieków, należy rozważyć możliwość, a wręcz konieczność, zastosowania innych rozwiązań. Takim rozwiązaniem, uzupełniającym dla systemu kanalizacji zbiorczej, jest kanalizacja indywidualna - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podstawą koncepcji rozwoju kanalizacji sanitarnej powinny być cechy charakterystyczne dla danej gminy. Kształtowanie rozwoju gminy powinno odwoływać się do potrzeb i preferencji wyborców. Działania samorządu zaspakajające potrzeby największych grup mieszkańców są niewątpliwie najbardziej efektywne. W działalności samorządu należy uwzględniać aspekty ekonomiczne (oszczędność i skuteczność działań). Winny odwoływać się do współdziałania z możliwie szeroką reprezentacją mieszkańców gminy.

Rozwój lokalny musi obejmować wszystkie grupy mieszkańców. Gospodarka rynkowa powoduje, że różnice interesów poszczególnych grup społecznych coraz bardziej się pogłębiają. Osoby wpływające na rozwój gminy winny znaleźć możliwy kompromis, aby zapewnić szansę życia w nie skażonym środowisku obecnemu i przyszłym pokoleniom.

Wśród modeli zarządzania gminą można wyróżnić:

- zarządzanie strategiczne - długookresowe np. 8 lat;

- zarządzanie średniookresowe - w czasie trwania jednej kadencji samorządu;

- zarządzanie operacyjne nastawione na realizację konkretnych, bieżących przedsięwzięć i projektów.

We wszystkich modelach zarządzania należy uwzględnić ochronę ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi.

Niniejsze opracowanie przedstawiając możliwość realizacji systemowej kanalizacji sanitarnej uwzględnia kanalizację indywidualną, wskazuje możliwości przyspieszenia sanitacji Gminy Załuski.

# Cele Programu

## Wskazanie powiązań między negatywnymi aspektami bieżącej sytuacji w obrębie gminy Załuski

Na terenie gminy Załuski nie istnieją zbiorcze systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Funkcjonują jedynie, znajdujące się na prywatnych posesjach, zbiorniki bezodpływowe (szamba). Najczęściej są one nieszczelne, w związku z czym nieczystości przenikają do gruntu i zanieczyszczają wody gruntowe i powierzchniowe oraz gleby. Poza negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, należy również zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny problemu. Koszt usług asenizacyjnych jest wysoki i stale wzrasta. Szacuje się, że wywóz ścieków obciąża przeciętny budżet domowy kwotą około 250 zł miesięcznie.

Wysokie koszty budowy i eksploatacji jednej lub kilku dużych oczyszczalni na terenie gminy oraz wykonania rozległej sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki spowodowałyby znaczne rozciągnięcie w czasie rozwiązania problemu infrastruktury środowiskowej. Proponowana opcja skanalizowania obszaru gminy poprzez założenie indywidualnych oczyszczalni ścieków, oraz kilku małych oczyszczalni dla terenów o zwartej zabudowie, wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Za główne argumenty przemawiające za wyborem powyższej opcji, można uznać niższe koszty budowy i eksploatacji takiego systemu kanalizacji oraz praktycznie natychmiastowy efekt ekologiczny.

  - Cele społeczno – ekonomiczne Programu

Cel ogólny – zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej Województwa Mazowieckiego poprzez poprawę infrastruktury ochrony środowiska.

Cele szczegółowe:

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- poprawa infrastruktury technicznej,

- zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych,

- poprawa stanu zdrowia lokalnej społeczności,

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy,

- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu i usług oraz budownictwa mieszkaniowego.

# Aktualny stan gospodarki wodno – ściekowej

  - Charakterystyka systemu wodociągowego

Na terenie gminy Załuski funkcjonują dwa ujęcia wiejskie: Kroczewo i Szczytno.

### 1.  Ujęcie Szczytno

W skład ujęcia wody zaopatrującego SUW w Szczytnie wchodzą studnie Nr 2 i Nr 3. Studnia nr 1 została zlikwidowana w październiku 2002 r. "Dokumentacja geologiczna likwidacji studni Nr 1 została przyjeta bez zastrzeżeń przez Starostę Płońskiego - pismo z dnia 21.10.2002 r. znak RŚ 752/5/02.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia w Szczytnie  wynoszą Qe=50 m3/h przy depresji S=6,0 m - zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji przez Starostę Płońskiego z dnia 12.11.2002 r. znak: RŚ 752/6/02.

Studnia Nr 2 została wykonana w 1986 r. przez Przedsiębiorstwo Rolnicze w Olsztynie.

Dane techniczne studni:

-głębokość otworu - 89,0 m.

-rury Ф 457 mm podciągnięte do głębokości 64,0 m.

-filtr stalowy siatkowy Ф 356 mm, posadowiony na głebokości 88,8 m.

Tabela 2. Konstrukcja studni nr 2 w Szczytnie

|  | Średnica (mm) | Długość (m.) |
| --- | --- | --- |
| Rura nadfiltrowa | Ф 356 | 11,8 |
| Filtr część robocza I | Ф 356 | 6,8 |
| Rura międzyfiltrowa | Ф 356 | 1,1 |
| Filtr część robocza II | Ф 356 | 5,1 |
| Rura podfiltrowa | Ф 356 | 2,9 |

Studnia Nr 3 została wykonana w 2002 r. przez Zakład Robót Studniarskich Felter z Ząbek.

Dane techniczne studni:

- w otworze o średnicy Ф 356 mm zbudowano filtr siatkowy wykonany z rur wiertniczych Ф 244 mm, w części roboczej perforowanych i owiniętych siatką nylonową nr 10 na podkładzie winidurowym.

- filtr posadowiono na głębokości 90,0 m.

Tabela 3. Konstrukcja studni Nr 3 w Szczytnie

|  | Średnica (mm) | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| Rura nadfiltrowa | Ф 244 | 14,5 |
| Filtr część robocza I | Ф 244 | 6,5 |
| Rura międzyfiltrowa | Ф 244 | 1,0 |
| Filtr część robocza II | Ф 244 | 5,6 |
| Rura miedzyfiltrowa | Ф 244 | 1,0 |
| Filtr część robocza III | Ф 244 | 4,0 |
| Rura podfiltrowa | Ф 244 | 5,0 |

Stacja Uzdatniania Wody w m. Szczytno o wydajności Qh = 55,0 m3/h (Q max d = 650 m3/dobę) została wybudowana w 1987 r.

Stacja wyposażona jest w nastepujące urządzenia:

- filtry odżelaziające Ф 1400 mm - szt.3,

- filtry odmanganiąjace Ф 1400 mm - szt.3,

- hydrofory o pojemności V=6300 dm3 - szt.2,

- sprężarki WAN-E - szt.2,

- chloratory C-52 - szt.2,

- pompa głębinowa G 80 - IV A - kpl.1,

- pompa głębinowa G 80 - V B - kpl 1,

- urządzenia kontrolno - pomiarowe, armatura.

W roku 1999 w miejscowosci Smulska wybudowano Przepompownię Strefową ze zbiornikiem wyrównawczym wody V = 100 m3 o wydajności Qh = 40 m3/h (Qd = 300 m3/d).

Aktualnie z ujęcia wodociągowego w miejscowości Szczytno korzysta  755 odbiorców wody (gospodarstw) w 18 miejscowościach w gm. Załuski tj.: Szczytno, Wrońska Nowe, Karolinowo, Słotwin,  Olszyny Stare, Olszyny Nowe, Sadówiec, Przyborowice Dolne, Smulska, Michałówek, Zdunowo, Koryciska, Załuski, Wrońska Stare, Stróżewo, Szczytniki, Przyborowice Górne  Sobole (5 gospodarstw) oraz 4 gospodarstwa z miejscowości Krysk Nowy gm. Naruszewo.

Analizując zużycie wody z wodociągu w miejscowości Szczytno w latach 1990 - 2002 należy stwierdzić, ze maksymalne rozbiory wody wynoszą od Q max d = 200 m3/d do Q max = 370 m3/d w zależności od dnia i pory roku.

### 2. Ujęcie Kroczewo

W skład ujęcia wody zaopatrującego SUW w Kroczewie wchodzą dwie studnie: Nr 3 (podstawowa) oraz studnia Nr 2 (awaryjna). Zasoby eksploatacyjne ujęcie wynoszą Qe = 36 m3/h przy depresji S=2,35 m. - zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji przez Starostę Płońskiego z dnia 21.11.2003 r. znak: RŚ 752/6/4/03. Studnia Nr 1 została zlikwidowana w oparciu o projekt likwidacji zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego - decyzja z dnia 08.09.2003 r. znak: WŚR - C.7440/4/03. "Dokumentacja geologiczna likwidacji studni Nr 1  na terenie SUW w Kroczewie, gm. Załuski, pow. płoński, woj. mazowieckie" została przyjęta bez zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego - pismo z dnia 15.10.2003 r. znak: WŚR-C. 7441/25/2003. Stacja Uzdatniania Wody w Kroczewie zaopatruje w wodę: Kroczewo, Sobole, Złotopolice, Kamienice, Kamienicę Wygodę  Kamienicę Folwark, Kamienice Parcele, Kamienice Pieńki, Kamienicę Małą, Naborówiec, Naborowo, Naborowo Parcele, Gostolin.

# Studnia Nr 3 (podstawowa)

Dane techniczno – hydrogeologiczne studni nr 3 (podstawowej) i studni nr 2 (awaryjnej):

- głębokość wiercenia: 			- 55,0 m 		- 55,0m

- rura nadfiltrowa średnicy 244 mm	- 7,9 m 			- 7,6 m

- rura podfiltrowa 			- 4,5 m 			- 4,5 m

- filtr siatkowy średnicy 244 mm		- 10,2 m 		- 15,15 m

- zwierciadło wody ustabilizowane 	- 18,7 m			- 18,7 m

- wydajność eksploatacyjna zatwierdzona   - 36,00 			- 12,00

- depresja przy wydajności zatwierdzonej 	- 2,35 m 		- 6,0 m

- zwierciadło wody dynamicznej 		- 21,05 m p.p.t. 		- 21,05 m p.p.pt.

Stacja Uzdatniania Wody w Kroczewie została wybudowana w latach 1971-72. W roku 2006 została przeprowadzona modernizacja stacji, w celu zwiększenia wydajności z Q= 36 m3/ h do Q = 70 m3/ h.

Stacja wyposażona jest w nastepujące urządzenia:

- złoże żwirowe kwarcowe

- filtry ciśnieniowe o średnicy 1200 mm jako odżelaziacze – 2 szt.

- filtry ciśnieniowe o średnicy 12   mm jako odmanganiacze – 2 szt.

- zestaw hydroforowy ZH-CR/M4.15.5/4,0 kW o wydajności Q 76 m3/h

- sprężarka WAN-ED – 1 szt.

- chloratory C-52 – 2 szt.

- mieszacz wodno – powietrzny

- odstojnik popłuczyn

- zbiornik wyrównawczy (retencyjny) – 2 szt.

- pompa głębinowa typu G.2.03. – 1 szt.

- urządzenia kontrolno - pomiarowe, armatura.

Tabela  4.  Wodociągi na terenie gminy Załuski

| L.p. | Wieś | Ujęcie | Długość [km] | Przyłącza [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wykonano | do wyk. | wykonane | do wyk. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Kroczewo Złotopolice Szczytno Słotwin Wrońska Nowe Karolinowo Olszyny Stare Olszyny Nowe Sadówiec Przyborowice Dolne Smulska Michałówek Zdunowo Koryciska Załuski Wrońska Stare Naborowo Parcele Szczytniki Przyborowice Górne Wilamy Stróżewo Naborowo Naborówiec Kamienica Kamienica Wygoda Falbogi Wielkie Wojny Niepiekła Sobole Gostolin | Kroczewo Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno/ 3 odb. Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Kroczewo Kroczewo Kroczewo Kroczewo Szczytno Szczytno Kroczewo Kroczewo/5 odb. Szczytno Kroczewo | 18,5 9,5 12,2 8,4 7,1 4,4 5,0 5,0 4,0 3,3 6,5 5,3 5,9 5,4 8,6 6,6 3,3 3,2 5,0 4,0 8,6 3,0 4,0 12,5 6,0 3,5 2,5 4,6 3,8 - 5,0 | - - - - - - 1,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 - - 1,0 - - 1,5 - - 1,0 - - - - - - 0,5 - - | 168 59 56 57 52 45 32 30 15 26 33 44 56 37 81 35 24 32 25 42 44 30 48 96 35 21 20 37 32 22 | - - - - - - 1 3 - 2 2 2 - - 2 - - 5 - - 3 - - 1 - - - 2 - - |
| Razem: | 184,7 | 9,50 | 1334 | 23 |
|  | 95,11 % | 4,89 % | 98,31 % | 1,69 % |

Gmina Załuski zleciła bieżącą konserwację i eksploatację wodociągów Kroczewo i Szczytno Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ( umowa z dnia 03.01.2000 r. zawarta na czas nieokreślony).

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego.

Po reformie ustrojowej państwa Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Ciechanowie z siedzibą w Mławie, stał się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja 1999 roku przyjął uchwałę Nr 144/XXV/9 w sprawie dostosowania organizacji Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Ciechanowie z siedzibą w Mławie do reformy ustrojowej państwa dostosowując jednocześnie Statut Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Zakład podporządkowany jest Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Działalność statutowa ZUW polega w szczególności na:

- eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,

- wykonywaniu robót budowlano - montażowych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności:

-   budowie stacji uzdatniania wody,

- budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,

- budowie oczyszczalni ścieków,

- budowie sieci kanalizacyjnych i przykanalików,

- innych usługach związanych z sanitacją.

## Istniejąca kanalizacja sanitarna

Gospodarka ściekowa na obszarze gminy nie jest uporządkowana i wymaga pilnego rozwiązania, chociażby w świetle obowiązujących postanowień Dyrektyw Unii Europejskiej i uzgodnionych przez Polskę okresów przejściowych do 2015 r.

Ogniska zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Ogniska zanieczyszczeń środowiska - w tym wód powierzchniowych i podziemnych mogą mieć charakter punktowy i obszarowy. Do punktowych ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych należą m.in.:

obiekty przemysłowe i usługowe emitujące do gruntu, wód i powietrza substancje zagrażające środowisku miejsca składowania, przechowywania, dystrybucji oraz transportu substancji i odpadów (składowisko odpadów, stacja dystrybucji paliw płynnych, oczyszczalnia ścieków, bezodpływowe zbiorniki ścieków socjalno - bytowych).

Zanieczyszczenia wielkoobszarowe, związane są głównie ze stosowaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w gospodarce rolnej, ze ściekami deszczowymi spływającymi z powierzchni utwardzonych i zabudowanych (np.: dróg, placów i stacji paliw) oraz spływającymi z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Ogniskami potencjalnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Załuski są:

- stacje paliw zlokalizowane na terenie gminy Załuski

- rejony koncentracji (tereny wsi o zwartej zabudowie) bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowo - socjalne pozostające w złym stanie technicznym

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy Załuski brak oczyszczalni ścieków komunalnych. Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (szamb).

Tabela 5. Ilość zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach

| L.p. | Miejscowość | Zbiorniki bezodpływowe [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Falbogi Wielkie | 4 |
| 2. | Gostolin | 5 |
| 3. | Kamienica | 44 |
| 4. | Kamienica Wygoda | 16 |
| 5. | Karolinowo | brak danych |
| 6. | Koryciska | brak danych |
| 7. | Kroczewo | 115 |
| 8. | Michałówek | 16 |
| 9. | Naborowo | 20 |
| 10. | Naborowo Parcele | brak danych |
| 11. | Naborówiec | brak danych |
| 12. | Niepiekła | brak danych |
| 13. | Nowe Olszyny | 19 |
| 14. | Stare Wrońska | 13 |
| 15 | Nowe Wrońska | 27 |
| 16. | Przyborowice Dolne | 15 |
| 17. | Przyborowice Górne | 11 |
| 18. | Sadówiec | 8 |
| 19. | Słotwin | 23 |
| 20. | Sobole | 16 |
| 21. | Smulska | brak danych |
| 22. | Stare Olszyny | brak danych |
| 23. | Stróżewo | 36 |
| 24. | Szczytniki | 18 |
| 25. | Szczytno | 52 |
| 26. | Wilamy | brak danych |
| 27. | Wojny | brak danych |
| 28. | Załuski | 16 |
| 29. | Zdunowo | 29 |
| 30. | Złotopolice | 28 |

## Bilans ilości ścieków

Tabela nr 6. Zasoby mieszkaniowe gminy Załuski oraz ilości wytwarzanych ścieków

| Lp. | Miejscowości wchodzące w skład gminy | Liczba budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach | Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach | Ilość ścieków [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falbogi Wielkie | 21 | 50 | 7,50 |
|  | Gostolin | 22 | 118 | 17,7 |
|  | Kamienica | 97 | 385 | 57,75 |
|  | Kamienica Wygoda | 35 | 123 | 18,45 |
|  | Karolinowo | 45 | 160 | 24,00 |
|  | Koryciska | 37 | 106 | 15,90 |
|  | Kroczewo | 168 | 598 | 89,70 |
|  | Michałówek | 46 | 127 | 19,05 |
|  | Naborowo | 30 | 175 | 26,25 |
|  | Naborowo-Parcele | 24 | 87 | 13,05 |
|  | Naborówiec | 48 | 203 | 31,35 |
|  | Niepiekła | 39 | 170 | 30,45 |
|  | Nowe Olszyny | 33 | 110 | 16,50 |
|  | Nowe Wrońska | 52 | 234 | 35,10 |
|  | Przyborowice Dolne | 28 | 113 | 16,95 |
|  | Przyborowice Górne | 25 | 99 | 1,35 |
|  | Sadówiec | 15 | 77 | 14,85 |
|  | Słotwin | 57 | 170 | 25,65 |
|  | Sobole | 32 | 130 | 25,50 |
|  | Smulska | 35 | 142 | 20,85 |
|  | Stare Olszyny | 33 | 167 | 21,30 |
|  | Stare Wrońska | 35 | 166 | 24,90 |
|  | Stróżewo | 47 | 295 | 45,25 |
|  | Szczytniki | 37 | 130 | 19,50 |
|  | Szczytno | 56 | 292 | 43,80 |
|  | Wilamy | 42 | 168 | 25,20 |
|  | Wojny | 20 | 56 | 8,40 |
|  | Załuski | 83 | 417 | 62,55 |
|  | Zdunowo | 56 | 358 | 53,70 |
|  | Złotopolice | 59 | 262 | 39,30 |
| RAZEM | 1 334 | 5 688 | 851,80 |

Źródło: Dane UG Załuski

Wielorodzinne budynki mieszkalne w miejscowościach:

- Karolinowo

- Załuski

- Stróżewo

- Kamienica

- Kroczewo

- Niepiekła

- Zdunowo

Budynki użyteczności publicznej

Tabela nr 7. Budynki użyteczności publicznej oraz ilość wytwarzanych ścieków

| Miejscowości wchodzące w skład gminy | Rodzaj obiektu | Liczba zatrudnionych osób/stałych mieszkańców | Ilość ścieków [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczytno | szkoła | 331 | 8,225 |
|  | OSP | 50 | 0,75 |
|  | BS | 2 | 0,030 |
| Karolinowo | szkoła | 67 | 1,00 |
| Smulska | OSP | 28 | 0,42 |
| Wrońska Nowe | OSP | 19 | 0,285 |
| Załuski | UG | 35 | 0,52 |
|  | BS | 14 | 0,21 |
|  | OSP | 31 | 0,465 |
|  | Ośrodek Zdrowia | 10 | 0,15 |
| Stróżewo | szkoła | 151 | 2,265 |
| Kamienica | szkoła | 140 | 2,10 |
| Kroczewo | szkoła | 315 | 7,875 |
|  | OSP | 20 | 0,30 |
|  | BS | 3 | 0,045 |
| RAZEM |  | 1206 | 24,64 |

Źródło: Dane UG Załuski

Zakłady przemysłowe i rzemieślnicze:

      - Spectra Lighting Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie

      - Zakład Produkcyjny w Załuskach (suwaki, guziki, itp.)

      - GREEN FACTORY, Zdunowo

      - ESTATE AKF, Nowe Wrońska

      - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Szczytno

      - Tartak, Szczytno

      - Stacje paliw, Załuski

      - Warsztaty samochodowe

Ilości ścieków przyjęto wg parametru projektowego - 150 l ścieków na dobę na stałego mieszkańca oraz 15 l na dobę na ucznia (pracownika), 25 l gdy w szkole istnieje stołówka. Na tej podstawie określono minimalną przepustowość oczyszczalni dla każdej jednostki osadniczej (dla kanalizacji zbiorczej).

# VI. Warianty rozwiązań gospodarki ściekowej

## 1. Studium wykonalności

W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione trzy warianty rozwiązań gospodarki ściekowej w Gminie Załuski.

Wariant I

Wariant ten zakłada budowę sieci kanalizacyjnej, która obsługiwałaby miejscowości gminy o zwartej zabudowie natomiast miejscowości o zabudowie rozproszonej obsługiwałaby w sposób pośredni poprzez stacje zlewne. Ścieki  z terenu gminy Załuski będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Płońsku.

| I etap 2007 - 2008 |
| --- |
| Wyszczególnienie | Koszt [zł] |
| Przewód tłoczny | 1 500 000 |
| Pompownia | 200 000 |

| II etap 2009 - 2012 |
| --- |
| Wyszczególnienie |
| Sieć kanalizacyjna w miejscowościach | Długość [km] | Koszt [zł] |
| Kroczewo | 18 | 18 km x 330 000 = = 5 940 000 zł |
| Naborówiec |  |  |
| Zdunowo |  |  |
| Stróżewo |  |  |
| Załuski |  |  |

| III etap 2013 - 2015 |
| --- |
| Wyszczególnienie |
| Sieć kanalizacyjna w miejscowościach | Długość [km] | Koszt [zł] |
| Koryciska | 13,6 | 13,6 km x 330 000= = 4 488 000 zł |
| Załuski |  |  |
| Wilamy |  |  |
| Wojny |  |  |
| Sobole |  |  |
| Niepiekła |  |  |

| IV etap 2016 - 2020 |
| --- |
| Wyszczególnienie |
| Sieć kanalizacyjna w miejscowościach | Długość [km] | Koszt [zł] |
| Smulska | 25,1 | 25,1km x 330 000 = 8 283 000 |
| Karolinowo |  |  |
| Przyborowice Dolne |  |  |
| Stare Olszyny |  |  |
| Nowe Olszyny |  |  |
| Słotwin |  |  |
| Wrońska Nowe |  |  |
| Szczytno |  |  |

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Załuski

OL-1 –  Etap I

(dla miejscowości: Kroczewo, Naborówiec, Zdunowo, Stróżewo)

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 300 000,00 |
| 2. | Oczyszczalnia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 18 000 mb | 400,00 | 7 200 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 1000 mb | 200,00 | 200 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 6 szt. | 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6. | Przykanalik 394 szt. | 3 000,00 | 1 182 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 10 172 000,00 |

OL-1 – Etap II

(dla miejscowości: Koryciska, Załuski, Wilamy, Wojny, Sobole, Niepiekła)

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 200 000,00 |
| 2. | Oczyszczalnia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 13 600 mb | 400,00 | 5 440 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 600 mb | 200,00 | 120 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 5 szt. | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 6. | Przykanalik 161 szt. | 3 000,00 | 483 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 7 243 000,00 |

OL-1 – Etap III

(dla miejscowości: Smulska, Karolinowo, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Nowe Olszyny, Słotwin, Nowe Wrońska, Szczytno)

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 500 000,00 |
| 2. | Oczyszczalnia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 25 100 mb | 400,00 | 10 040 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 2500 mb | 200,00 | 500 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 8 szt. | 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 6. | Przykanalik 306 szt. | 3 000,00 | 918 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 13 558 000,00 |

##### Indywidualne systemy oczyszczania ścieków – 287 sztuk

(dla pozostałych miejscowości gminy)

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | 800,00 | 342 400,00 |
| 2. | 428 szt. oczyszczalni 1 m3/d | 10 000,00 | 4 280 000,00 |
| 3. | Kanalizacja indywidualna | 3 000,00 | 1 284 000,00 |
| 4. | RAZEM |  | 5 906 400,00 |

Minimalne nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla tego rozwiązania wyniosą 36 879 400,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na skanalizowanie jednej nieruchomości wyniosłyby w tym przypadku około 27 645,73 zł.

Wariant II

Wariant ten zakłada budowę pięciu oczyszczalni lokalnych: (OL-1), (OL-2), (OL-3), (OL-4), (OL-5) dla największych miejscowości. Pozostałe jednostki osadnicze, których nie objęto kolektorami zbiorczymi w systemie oczyszczalni lokalnych, przewidziano do budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

OL-1-I

900/266

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 173 500,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 135 m3/d | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 6 800 mb | 300,00 | 2 040 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 0 mb | 180,00 | 0,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 3 szt. | 80 000,00 | 240 000,00 |
| 6. | Przykanalik 276 szt. | 2 500,00 | 690 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 4 243 500,00 |

OL-2-I

603/191

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 156 125,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 90,45 m3/d | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 5 150 mb | 300,00 | 1 545 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny | 180,00 | 0,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 5 szt. | 80 000,00 | 400 000,00 |
| 6. | Przykanalik 276 szt. | 2 500,00 | 477 500,00 |
| 7. | RAZEM |  | 3 278 625,00 |

OL-3-I

446/144

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 133 500,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 66,75 m3/d | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 5 000 mb | 300,00 | 1 500 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 500 mb | 180,00 | 90 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 2 szt. | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 6. | Przykanalik 144 szt. | 2 500,00 | 360 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 2 803 500,00 |

OL-4-I

354/110

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 130 200,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 53,1 m3/d | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 6 000 mb | 300,00 | 180 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 650 mb | 180,00 | 117 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 4 szt. | 80 000,00 | 320 000,00 |
| 6. | Przykanalik 110 szt. | 2 500,00 | 275 000,00 |
| 7. | RAZEM |  | 2 734 200,00 |

OL-5-I

468/133

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 106 875,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 70,2 m3/d | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 2 850 mb | 300,00 | 855 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 500 mb | 180,00 | 90 000,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 2 szt. | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 6. | Przykanalik 133 szt. | 2 500,00 | 332 500,00 |
| 7. | RAZEM |  | 2 244 375,00 |

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków – 500 szt.

(dla 500 gospodarstw)

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | 800,00 | 400 000,00 |
| 2. | 400 szt. oczyszczalni 1 m3/d | 7 000,00 | 3 500 000,00 |
| 3. | Kanalizacja indywidualna | 2 200,00 | 1 100 000,00 |
| 4. | RAZEM |  | 5 000 000,00 |

Minimalne nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla tego rozwiązania wyniosą 20 304 200,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na skanalizowanie jednej nieruchomości wyniosłyby w tym przypadku około 15 220,54 zł.

Wariant III

W wariancie tym przewiduje się budowę dwóch oczyszczalni lokalnych: w Szczytnie (OL-1) oraz Kroczewie (OL-2). Sieć kanalizacyjna byłaby rozplanowana tak jak sieć wodociągowa. W wariancie tym brak jest oczyszczalni indywidualnych.

OL-1-II

(dla miejscowości: Szczytno + okoliczne – w wersji jak wodociąg) 75 km/757

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 1 250 000,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 600 m3/d | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 75 000 mb | 300,00 | 22 500 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 0 mb | 180,00 | 0,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 70 szt. | 80 000,00 | 5 600 000,00 |
| 6. | Przykanalik 757 szt. | 2 500,00 | 1 892 500,00 |
| 7. | RAZEM |  | 36 242 500,00 |

OL-2-II

(dla miejscowości: Kroczewo + okoliczne – w wersji jak wodociąg) 65 km/515

| Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa zł/szt. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna |  | 1 000 000,00 |
| 2. | Oczyszczalnia 400 m3/d | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3. | Kolektor grawitacyjny 65 000 mb | 300,00 | 19 500 000,00 |
| 4. | Kolektor tłoczny 0 mb | 180,00 | 0,00 |
| 5. | Pompownie ścieków 50 szt. | 80 000,00 | 4 000 000,00 |
| 6. | Przykanalik 515 szt. | 2 500,00 | 1 287 500,00 |
| 7. | RAZEM |  | 29 787 500,00 |

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków – brak

Minimalne nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla tego rozwiązania wyniosą 66 030 000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na skanalizowanie jednej nieruchomości wyniosłyby w tym przypadku około 49 497,75 zł.

Wariant IV

Wariant ten przedstawia koszty skanalizowania całej gminy z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie indywidualne dla miejscowości na terenie gminy Załuski:

1334 sztuk

| Lp. | Zakres prac |  | cena jedn./szt. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dokumentacja techniczna |  | 800,00 zł | 1 067 200,00 zł |
| 2 | oczyszczalnie ścieków 1m3/d |  | 10 000,00 zł | 13 340 000,00 zł |
| 3 | kanalizacja indywidualna |  | 3 000,00 zł | 4 002 000,00 zł |
| 4 | RAZEM |  | X | 18 409 200,00 zł |

Minimalne nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla tego rozwiązania wyniosą 18 409 200,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na skanalizowanie jednej nieruchomości wyniosłyby w tym przypadku około 13 800,00 zł.

W uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Złotopolice teren obejmujący powierzchnię około 200 ha przewidziano pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo – handlowo – usługową. Zaplanowano budowę lokalnej oczyszczani ścieków mającą obsługiwać przedmiotowy teren oraz z tereny przyległe.

Zestawienie kosztów realizacji zadania całkowitej sanitacji gminy Załuski wg w/w wariantów:

| Wariant | Wartość |
| --- | --- |
| I – kanalizacja zwartej części terenu Gminy uzupełniona oczyszczalniami indywidualnymi (ścieki odprowadzane oczyszczalni ścieków w Płoński) | 36 879 400 zł |
| II – budowa pięciu lokalnych oczyszczalni ścieków, uzupełniona oczyszczalniami indywidualnymi | 20 304 200,00 |
| III - budowa dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków, brak oczyszczalni indywidualnych | 66 030 000,00 |
| IV – Kanalizacja indywidualna | 18 409 200 zł |

Wnioski:

Po przeanalizowaniu czterech wariantów rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Załuski za celowe należy uznać zastosowanie wariantu IV lub też rozpoczęcie kanalizacji terenów rozproszonych poprzez budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków i późniejszą kanalizację terenów zwartych poprzez budowę oczyszczalni lokalnych (sołeckich).  Zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym, w obu przypadkach należy się spodziewać osiągnięcia zbliżonych efektów.

Za zastosowaniem wariantu IV przemawiają:

- niskie koszty finansowe inwestycji przy udziale środków budżetowych gminy, właścicieli gospodarstw oraz przy współfinansowaniu ze środków UE;

- możliwość zrealizowania inwestycji w rozłożeniu jej na jak najdogodniejsze dla gminy etapy;

- koszty eksploatacji kanalizacji indywidualnej nie obciążają budżetu gminy;

- zastosowanie rozwiązań przewidzianych w omawianym wariancie umożliwi uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego;

- zapewnienie realizacji założeń gminy w zakresie ochrony środowiska;

zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy.

## 2. Porównanie wad i zalet kanalizacji indywidualnej i zbiorczej

| KANALIZACJA INDYWIDUALNA | KANALIZACJA ZBIORCZA |
| --- | --- |
| system rozproszony mogący objąć wszystkie zabudowane nieruchomości w gminie | system skoncentrowany mogący objąć jedynie obszary o zwartej zabudowie |
| aktywna rola mieszkańców w budowie systemu. Wola uczestnictwa mieszkańców w programie może wyznaczyć obszar i efekty ekologiczne powstające w wyniku realizacji programu | pasywna rola mieszkańców w budowie systemu oczekujących na stworzenie warunków wykonania przykanalika do kanalizacji liniowej |
| relatywnie niskie nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej | wysokie nakłady na budowę oczyszczalni zbiorczej i kanalizacji liniowej |
| gmina nie ponosi kosztów eksploatacji systemu | gmina partycypuje w kosztach eksploatacji systemu |
| niski koszt neutralizacji ścieków, nie przewiduje się wzrostu kosztów eksploatacji systemu | wyższe niż w przypadku kanalizacji indywidualne koszty usług kanalizacyjnych. Prognozowany wzrost kosztów usług kanalizacyjnych |
| możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni indywidualnej do gruntu i wód powierzchniowych | możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni zbiorczej jedynie do wód powierzchniowych |
| możliwość dzielenia programu kanalizacji gminy na etapy uzależnione od możliwości ich sfinansowania przez budżet gminy i mieszkańców | konieczność budowy oczyszczalni zbiorczej i sieci kanalizacyjnej zapewniającej wymagany dopływ ścieków, uniemożliwia podział zadania na etapy w początkowej fazie realizacji programu |
| pełny efekt ekologiczny powstaje z chwilą uruchomienia każdej zainstalowanej oczyszczalni | uzyskanie pełnego efektu ekologicznego jest możliwe po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i obciążenia oczyszczalni znamionową ilością ścieków |
| możliwość współfinansowania budowy systemu przez gminę i mieszkańców |
| możliwość pozyskania przez gminę niskoprocentowych kredytów i dotacji na realizację programu. |
| nie ma potrzeby rozkopywania ciągów drogowych, oraz uzyskiwania zgody właścicieli działek na budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie ich działek | budowa kolektorów sanitarnych zbiorczych stwarza konieczność rozkopywania ciągów drogowych, co zwiększa koszty realizacji programu, ponieważ dodatkowo należałoby sfinansować koszty zajęcia pasa drogowego oraz doprowadzenia - po zakończeniu inwestycji - drogi do stanu używalności. |

Niewątpliwie zaletami systemu indywidualnej kanalizacji sanitarnej są:

a/ niższe niż w przypadku kanalizacji zbiorczej nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji odbierającej ścieki od jednego mieszkańca,

b/ możliwość współdziałania mieszkańców w tworzeniu systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze całej gminy,

c/ nie obciążające gminę koszty eksploatacji systemu – koszty eksploatacji oczyszczalni ponoszą ich użytkownicy.

Wniosek:

Na podstawie powyższych przesłanek program budowy kilku zbiorczych oczyszczalni ścieków dla miejscowości o zwartej zabudowie, oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie, winien stanowić cel działań strategicznych, średniookresowych i operacyjnych gminy Załuski.

# VII. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków

## 1. Warianty realizacji

Na terenie gminy istnieje 30 miejscowości. Rozmieszczenie ludności nie jest równomierne. Na terenie gminy funkcjonuje 1334 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez ok. 5688 osób. Rozproszona zabudowa niezwykle utrudnia budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej.

W niniejszym rozdziale podjęto analizę objęcia gminy programem budowy kanalizacji sanitarnej indywidualnej. Nie wyklucza to budowy na wybranych obszarach o relatywnie zwartej zabudowie, kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Realizacja programu może przebiegać wg jednego z trzech wariantów.

Wariant I – geograficzny

Obszar gminy zostaje podzielony na podobszary. Kanalizacja każdego podobszaru stanowi zamknięty etap kanalizacji indywidualnej gminy.

Wariant II – maksymalizacja efektu ekologicznego

Kanalizacja jest realizowana w pierwszej kolejności na tych obszarach, w których największa ilość mieszkańców zadeklaruję wolę uczestnictwa w programie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków i podpisze stosowne umowy w sprawie udziału w projekcie.

Taki sposób realizacji programu umożliwia uzyskanie dla wybranych obszarów największego efektu ekologicznego.

Wariant III – maksymalizacja efektu społecznego

Realizacja programu jest prowadzona na terenie całej gminy. Rozproszony efekt ekologiczny daje w konsekwencji najlepszą promocję programu wśród mieszkańców.

Realizacja programu jest uwarunkowana przede wszystkim możliwością sfinansowania projektu przez mieszkańców i budżet gminy. Można szacować, że do finansowania programu może złożyć akces ok. 40 – 50 % właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

Wniosek:

Wybór sposobu realizacji programu i środków z budżetu gminy na realizację programu określi Rada Gminy.

## 2. Procesy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków

W każdej, a więc i w przydomowej oczyszczalni ścieków, aby ścieki zostały prawidłowo oczyszczone, powinny przebiegać następujące procesy technologiczne:

Sedymentacja – opadanie grawitacyjne cząstek stałych zawartych w ściekach.

Flotacja – cząstki o gęstości właściwej mniejszej od wody (tłuszcze) są wynoszone na skutek intensywnego mieszania na powierzchnię i tworzą kożuch.

Aeracja – napowietrzanie ścieków, niezbędne przy realizacji biologicznego oczyszczania ścieków.

Utlenianie biologiczne – rozkład zanieczyszczeń przy udziale mikroorganizmów. Tlen zużywany przez bakterie i pierwotniaki – musi być ciągle uzupełniany. Biologiczne oczyszczanie może być realizowane na złożach biologicznych z biocenozą osiadłą lub wolnopływającą. W tlenowym rozkładzie biochemicznym związki organiczne są wykorzystywane do wzrostu biomasy (nowych mikroorganizmów) oraz utlenianie do prostych substancji nieorganicznych (woda, CO2, azotany, siarczany). Rozkład tlenowy jest procesem egzotermicznym, co przyspiesza jego przebieg i rozwój biomasy.

Nitryfikacja – pod wpływem działania bakterii następuje utlenianie azotu amonowego do azotanów. Proces zależy m.in. od temperatury (min. 50C), pH (optymalnie 7,5 – 8,5), ilości rozpuszczonego tlenu (min. 1-2 g/m3), oraz stężenia substancji toksycznych (metali ciężkich).

Denitryfikacja – redukcja (pod wpływem działania bakterii), azotanów do azotu gazowego, procesowi towarzyszy rozkład związków węgla.

Defosfatacja – biologiczne usuwanie związków fosforu za pomocą biomasy.

W trakcie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków powstają osady, których nadmiar powinien być regularnie usuwany z oczyszczalni.

## 3. Systemy kanalizacji indywidualnej

Wśród kilku podstawowych rozwiązań indywidualnych oczyszczalni ścieków można wyodrębnić następujące:

Zbiornik szczelny bezodpływowy (szambo) opróżniany okresowo taborem asenizacyjnym; ścieki wywożone są do punktu zlewczego w oczyszczalni zbiorczej. Wadą systemu jest wysoki koszt usług asenizacyjnych.

Osadnik gnilny z rozsączeniem podczyszczonych ścieków do gruntu. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji i flotacji oraz fermentacja osadu. Ostateczne oczyszczenie biologiczne ścieków następuje w warstwach gruntu pod drenażem rozsączającym. Adsorbcja zanieczyszczeń na powierzchniach cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów powodujących rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową, tworzącą wokół cząstek gruntu biomasę.

Niekontrolowany przyrost biomasy może prowadzić do zmniejszania przepływu ścieków lub uniemożliwić ich odprowadzenie do gruntu. Osadniki gnilne z drenażem rozsączającym uniemożliwiają kontrolę skuteczności oczyszczania ścieków. Prawidłowo wykonany drenaż rozsączający wymaga ułożenia ich na znacznej powierzchni.

Oczyszczalnie ze stałymi złożami biologicznymi. Urządzenia do tlenowego rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Na powierzchni stałego złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy wykorzystujące zanieczyszczenia jako pokarm. Na powierzchni złoża tworzy się błona biologiczna. Procesy rozkładu substancji organicznych wymagają natlenienia błony biologicznej. Oczyszczalnie budowane są zazwyczaj jako skomplikowane konstrukcje kilkuzbiornikowe. Wadą tych oczyszczalni jest relatywnie wysoka cena.

Oczyszczalnie biologiczne wykorzystujące metodę osadu czynnego. Oczyszczalnie składają się z jednego zbiornika, w którym zachodzą procesy sedymentacji, flotacji, aeracji, utleniania biologicznego, nitryfikacji, denitryfikacji i defosfotacji. W komorze osadu czynnego następuje mieszania i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk mikroorganizmów wykorzystujących zanieczyszczenia ścieków jako pożywkę. W oczyszczalniach następuje pełny proces oczyszczania ścieków.

Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy sorpcji, reakcji utleniająco redukujących oraz biologicznej aktywności roślin wodolubnych lub wodnych. Prawidłowo zaprojektowana oczyszczalnia ścieków wymaga powierzchni ok. 10 – 15 m2/mieszkańca. Wadą oczyszczalni jest zmniejszenie efektywności jej działania w sezonie zimowym.

O wyborze rozwiązania indywidualnej oczyszczalni ścieków decydują w znacznym stopniu nakłady inwestycyjne obejmujące koszt zakupu urządzeń oraz koszty ich montażu. Wybór indywidualnej oczyszczalni winien uwzględnić wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, warunki gruntowo-wodne oraz odbiorniki oczyszczonych ścieków.

Niezwykle istotnym problemem jest możliwość kontroli pracy oczyszczalni – skuteczności oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie biologiczne ze stałym złożem biologicznym w zbiorniku oczyszczalni oraz oczyszczalnie wykorzystujące osad czynny umożliwiają pełną, weryfikowaną pomiarami kontrolę pracy oczyszczalni.

Wniosek:

Program winien być realizowany w oparciu o oczyszczalnie biologiczne ze stałymi złożami biologicznymi lub z zastosowaniem technologii osadu czynnego, w których przebiegają procesy tlenowe (napowietrzanie ścieków) i beztlenowe.

## 4. Przepisy prawne dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni

Prawo Budowlane - traktuje zbiorniki i oczyszczalnie ścieków jako obiekty budowlane – budowle i narzuca konieczność uzyskania dla ich realizacji pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę (art. 29 ust. 1 pkt. 3).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr15 poz. 140).

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości ciekłe i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 na nie skanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, powinny wynosić:

- co najmniej 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- 2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego,

Dopuszcza się sytuowanie krytych urządzeń na nieczystości ciekłe na granicy działek, jeśli będą przylegać  do tego samego rodzaju urządzeń na działce sąsiedniej (art.36 pkt 5).

Odległość studni dostarczającej wodę do picia od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeśli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczane biologicznie w stopniu określonym w przepisach dot. ochrony wód -wynosi 30 metrów (art.31 pkt 1).

Przepływowe szczelne osadniki stanowiące część urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 metra powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Warunkiem koniecznym dla budowy układu rozsączania oczyszczonych ścieków jest poziom wód gruntowych > 3,0 m p.p.t.

Podstawowe informacje o oczyszczalni wraz ze stosownymi uzgodnieniami i podstawowymi wymaganiami dotyczącymi jej lokalizacji, zostaną zawarte w powtarzalnym projekcie technicznym, na podstawie którego może być wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

# VIII. Zgodność Programu ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

W 1998 r. na obszarze województwa mazowieckiego w miastach znajdowało się 4,6 tys. km sieci kanalizacyjnej i 0,7 tys. km sieci na obszarach wiejskich. W 1998 r. w województwie istniało 165 przemysłowych i 137 komunalnych oczyszczalni ścieków, które obsługiwały ok.60% ludności miejskiej i 4% mieszkańców wsi. Mazowsze zamieszkuje ok.5,1 mln. mieszkańców. W miastach mieszka 3,25 mln mieszkańców, natomiast na wsi 1,82 mln osób.

Z powyżej danych wynika, że ścieki wytworzone przez 2 mln osób zamieszkałych w miastach i ponad 1,7 mln mieszkańców wsi, nie są oczyszczane.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego w analizie SWOT wśród słabych stron wymienia m.in.

- niewłaściwą gospodarkę odpadami ciekłymi (ściekami),

- niedoinwestowanie infrastrukturalne obszarów wiejskich,

- duże dysproporcje między długością sieci wodociągowej a kanalizacyjnej na obszarach wiejskich.

„Aktywizacja i modernizacja obszarów wiejskich i małych miast, służąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i warunków życia ludności, wymaga w szczególności rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego wymagają zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Niezrównoważona gospodarka odpadami – wymaga budowy sieci kanalizacyjnej i różnego typu oczyszczalni ścieków (w tym dla indywidualnych gospodarstw rolnych i małych zakładów przemysłowych).”

Zapisane w Strategii cytowane powyżej działania, mające na celu przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, kładą akcent m.in. na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków. Konstatacja ta po raz pierwszy w sposób pośredni, zwraca uwagę na oczywisty fakt, że nie ma możliwości skanalizowania województwa mazowieckiego przy pomocy zbiorczych oczyszczalni ścieków, bez systemów kanalizacji indywidualnej.

Wniosek:

Przedstawiony program gospodarki ściekowej jest zgodny z założeniami strategii rozwoju województwa mazowieckiego.

# IX. Finansowanie programu

## 1. Finansowanie programu

Programy budowy infrastruktury technicznej są niezwykle kosztowne. Gmina na jej budowę (kanalizacja sanitarna, wodociągi) wydatkuje olbrzymie środki. Normą jest współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych zbiorczych przez właścicieli nieruchomości (przykanaliki) i gminę (budowa kolektorów ulicznych).

Samorządy terytorialne niezwykle rzadko przeprowadzały kompleksowe analizy wydatków na sfinansowanie systemu kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Dla takiej analizy wydatków należałoby uwzględnić koszty budowy (modernizacji) oczyszczalni, wartość kanałów magistralnych (tranzytowych) i kanalizacji ulicznej.

Prowadząc budowę nowej oczyszczalni ścieków i trwającej lata realizacji sieci kanalizacyjnej, należy uwzględnić koszty związane z niedociążeniem nowego obiektu.

Bardzo często czas trwania budowy przykanalików do wybudowanego kolektora ulicznego wynosi kilka lat. Dopiero po tym okresie uzyskuje się pełny efekt ekologiczny. Skuteczność realizacji programów kanalizacji zwiększa się wraz z szybkością procesów inwestycyjnych.

Tempo inwestowania ogranicza szczupłość środków, które gmina może przeznaczyć na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, dlatego też należy podjąć wszystkie możliwe działania dla pozyskania 75 % dotacji z Funduszy Strukturalnych UE lub innych - dostępnych w okresie realizacji zadań.

Poniżej przedstawiono sposoby finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy uwzględniające możliwe źródła finansowania inwestycji:

Wariant I

Inwestycje prowadzone przez właścicieli nieruchomości.

Finansowanie programu wyłącznie ze środków inwestorów - w tym przypadku byliby to właściciele nieruchomości. Realizacja programu nawet przy znacznej promocji programu, będzie długotrwała i nie przyniesie znaczących dla wspólnoty efektów ekologicznych. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony środowiska, kanalizacji, jak również usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

W związku z powyższym, finansowanie kanalizacji sanitarnej wyłącznie ze środków mieszkańców gminy, nie powinno być przyjmowane jako rozwiązanie modelowe.

Wariant II

Inwestycje prowadzone przez właścicieli nieruchomości z dopłatami z UG.

Finansowanie programu ze środków inwestorów - właścicieli nieruchomości - z dopłatami z budżetu gminy (środki własne uzupełnione niskoprocentowymi kredytami, pożyczkami, np. z WFOŚiGW, NFOŚiGW).

Podstawę dofinansowania inwestycji proekologicznych realizowanych przez inwestorów prywatnych opisano w części 2 rozdziału IX.

Taki wariant współfinansowania wymaga:

- uchwalenia przez Radę zasad uczestnictwa gminy we współfinansowaniu inwestycji,

- utworzenie celowego funduszu dopłat i określenie wielkości dopłat,

- uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia niskooprocentowanego kredytu.

Efekty programu są proporcjonalne do zaangażowanych na dopłaty środków budżetowych i wielkości pojedynczej dopłaty. Ze względu na szczupłość środków własnych z budżetu gminy, które mogą być zaangażowane w dopłaty do inwestycji udział środków kredytowych stanowi o skali przedsięwzięcia.

Konieczność spłaty relatywnie wysokich zobowiązań kredytowych uniemożliwia prowadzenie wieloletnich programów budowy kanalizacji sanitarnej. Realizacja kolejnych etapów będzie możliwa po spłacie zobowiązań kredytowych powstałych w wyniku I etapu inwestycji.

Przyspieszenie realizacji programu może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Obciążenie właścicieli nieruchomości koniecznością wypełnienia przez każdego z nich procedur formalno prawnych wydłuża znacznie terminy realizacji programu.

Wariant III

Inwestorem budowy oczyszczalni ścieków jest gmina.

System finansowania podobny do opisanego w wariancie II. Gmina pełniąc funkcję inwestora realizuje program skuteczniej niż w przypadku, gdy inwestorami są osoby fizyczne.

Wariant IV

Finansowanie programu ze środków mieszkańców i budżetu gminy, uzupełnionych dotacją pochodzącą z Funduszy Strukturalnych UE.

Podstawowe warunki ubiegania się o dotację to:

- inwestorem i beneficjantem jest gmina,

- środki finansowe mieszkańców i budżetu gminy muszą stanowić min. 25% wartości inwestycji; udział gminy może być pokryty kredytem,

- gmina dysponuje pozwoleniem na budowę oczyszczalni.

Na lata 2007-2013 planowane są kolejne środki pieniężne z Unii Europejskiej.

Wniosek:

Wariant IV finansowania inwestycji stanowi optymalny sposób finansowania programu. Program winien być wdrażany i realizowany w sposób umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie gminy ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

## 2. Podstawa prawna dofinansowania przez gminę inwestycji proekologicznych realizowanych przez inwestorów prywatnych

Możliwość dofinansowania proekologicznych inwestycji, realizowanych na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych, wynika z następujących uregulowań prawnych:

- ustawa Prawo Ochrony Środowiska

– art. 88 Środki gminnych funduszy przeznacza się na:

pkt. 1 – edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,

pkt. 3 – realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

pkt. 6 – wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów,

pkt. 8 – inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju gminy, ustalone przez gminę.

- ustawa o finansach publicznych

– art.22 ust.2 – Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy,

ust.3 – fundusz celowy, który realizuje zadanie wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym,

ust.4 – podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy,

ust.5 – wydatki funduszu mogą być dokonywane z zastrzeżeniem ust.6 tylko w ramach posiadanych środków,

ust.6 – fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki.

- ustawa o samorządzie gminnym

– art.7 ust.1 – zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy w szczególności zadania własne obejmują

pkt 1  -... ochrony środowiska,

pkt 3  -...wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Konsultacje i uzgodnienia przeprowadzone z Regionalną Izbą Obrachunkową potwierdziły możliwość dopłat z budżetu gminy do inwestycji proekologicznych – przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowanych na terenach niebędących własnością gminy.

# Wnioski końcowe

Program gospodarki ściekowej należy realizować z następujących powodów:

- Realizacja programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków jest zgodna z:

  - projektem „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”,

  - wnioskami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie skojarzonego rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  - oczekiwaniami mieszkańców gminy,

  - wymogiem prowadzenia przez gminę aktywnej polityki proekologicznej,

  - Strategią Rozwoju Gminy  Załuski, Programem Ochrony Środowiska.

- Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po zrealizowaniu programu wymaga zaangażowania mniejszych nakładów inwestycyjnych niż budowa systemu kanalizacji zbiorczej terenie całej gminy.

- Rozproszona zabudowa uniemożliwia budowę systemów kanalizacji zbiorczej na terenie całej gminy.

- Gospodarka ściekowa w nieskanalizowanych obszarach gminy nie jest prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska – nieszczelne bądź rozszczelniane szamba, czy nieczystości wylewane wprost na grunt.

- Realizacja programu będzie możliwa przy jego akceptacji i współfinansowaniu przez mieszkańców gminy. Dzięki współdziałaniu z mieszkańcami, samorząd będzie mógł kreować aktywną politykę ochrony zasobów przyrody.

- Realizacja systemów rozproszonych daje mieszkańcom poczucie wspólnoty, natomiast samorządowi gminy możliwość objęcia programem całego terytorium gminy.

- Głębokość zalegania wód oraz rodzaj gleb pozwala stwierdzić, że na przeważającym obszarze gminy nie ma przeciwwskazań do budowy oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód pościekowych do ziemi.

Zasady realizacji programu budowy systemu rozproszonego kanalizacji sanitarnej określi Rada Gminy Załuski.

Opracowanie:

| Imię i nazwisko | Jednostka | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Mgr Babiński Wojciech Mgr inż. Szeligowski Krzysztof Mgr Babińska Beata | Biuro Projektowe HYDROPROJEKT w Łomży | grudzień 2007 r. |  |

BIURO PROJEKTOWE

HYDROPROJEKT

Ul. Polowa 15/46

18-400 Łomża

hydroprojekt@gmail.com

www.hydropropjekt.org