PHU MATPOL GROUP

Michał Matuszewski

09-100 Płońsk

ul. Młodzieżowa 29/68

PROJEKT BUDOWLANY

przydomowych oczyszczalni ścieków

OBIEKT: Posesje mieszkalne na terenie gm. Załuski.

INWESTOR: Gmina Załuski powiat płoński.

WYKONAWCA: PHU MATPOL GROUP

Michał Matuszewski 09-100Płońsk

ul. Młodzieżowa 29/68

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Matuszewski.

sierpień, 2013r.

ZAWARTOŚĆ OOPRACOWANIA.

I  OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogólne.

1.1 Zamawiający.

1.2 Wykonawca.

1.3 Przedmiot opracowania.

1.4 Cel i zakres opracowania.

1.5 Podstawa opracowania.

1.6 Wykaz użytkowników oczyszczalni.

2. Dane wyjściowe.

2.1 Ilość ścieków.

2.2 Jakość ścieków surowych.

3. Założenia technologiczne.

4. Schemat technologiczny.

5. Elementy oczyszczalni – opis oraz dobór.

5.1 Osadnik wstępny.

5.2 Komora biologiczna.

5.3 Osadnik wtórny.

5.4 Drenaż rozsączajacy.

5.5 Studnia chłonna.

5.6 Przewody i studzienki kanalizacyjne.

5.7 Pompownie ścieków.

5.8 Studzienki rozdzielcze i zbiorcze.

6. Dobór urządzeń oczyszczalni ścieków.

6.1 Dobór kompaktowej oczyszczalni.

6.2 Drenaż rozsączajacy.

6.3 Studnie chłonne.

7. Wytyczne wykonania robót.

7.1 Roboty ziemne.

7.2 Montaż przewodów, studni i pompowni.

7.3 Montaż kabla zasilającego.

7.4 Posadowienie reaktora biologicznego.

7.5 Drenaż i studnia chłonna.

7.6 Pozostałe wymagania montażu oczyszczalni.

8. Eksploatacja oczyszczalni.

9. Uwagi końcowe.

10. Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków objętych projektem.

11. Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków –dane techniczne.

II RYSUNKI

III MAPY ORYGINALNE

OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogólne.

1.1 Zamawiający.

Urząd Gminy w Załuskach

09-142 Załuski powiat płoński

1.2 Wykonawca.

PHU MATPOL GROUP

Michał Matuszewski

09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 29/68

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 110 indywidualnych

przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5.0 m3/d  przewidzianych do

realizacji na terenie gminy Załuski.

1.4 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych indywidualnych

przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do gruntu w ilości nie

większej niż 5m3/d.

Opracowanie jest podstawa do zgłoszenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia

na budowę.

Zakres opracowania obejmuje:

- Indywidualny dobór urządzeń oczyszczalni ścieków ( osadnik, bioreaktor, drenaż lub studnia chłonna),

- Lokalizacje urządzeń oczyszczalni ścieków w terenie dla w/w posesji oraz przedstawienie lokalizacji na mapie opiniodawczej w skali 1:500 lub 1:1000,

- Przedstawienie schematycznego profilu dopływu ścieków , urządzeń oczyszczalni i odpływu ścieków wraz z wymaganymi minimalnymi spadkami.

1.5 Podstawa opracowania.

Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym

i Wykonawcą oraz obowiązujące normy i ustawy oraz doświadczenia nabyte

podczas budowy im eksploatacji podobnych obiektów w porównywalnych warunkach

budowy.

Podstawy techniczne opracowania:

- Ustalenia z Zamawiającym oraz przyszłymi użytkownikami oczyszczalni dotyczące zakresu prac projektowych oraz rozwiązań technicznych,

- Mapy d/c opiniodawczych w skali 1:500 i 1:1000,

- Wizja lokalna w terenie,

- Informacje uzyskane od właścicieli posesji.

Podstawę prawna opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz.U. Nr 115, poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137, poz,. 984),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17, poz. 1217), wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 200r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202, poz. 2072).

1.6 Wykaz użytkowników oczyszczalni.

2. Dane wyjściowe.

2.1 Ilość ścieków.

Ilość ścieków przypadającą na jednego mieszkańca określono na podstawie

przeciętnych norm zużycia wody w gospodarstwach domowych wg  Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych

norm zużycia wody.

Na podstawie tabeli nr 1 powyższego rozporządzenia przyjęto, że ilość ścieków

przypadająca na jednego mieszkańca na terenie nieskanalizowanym wynosi

1 RLM = 80l/d = 0.08 m3/d przy wyposażeniu gospodarstwa domowego w

następujące instalacje: wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody.

2.2 Jakość ścieków surowych.

Do oczyszczalni odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze o szacunkowych

stężeniach zanieczyszczeń:

| Rodzaj zanieczyszczeń | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- |
| BZT5 | 350 |
| Zawiesina ogólna | 500 |

3. Założenia technologiczne.

1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być

wprowadzone do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego,

jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- Ilość ścieków nie przekracza 5m3/d,

- BZT5 ścieków odprowadzanych do gruntu jest redukowane co najmniej o 20% a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%,

- Miejsce wprowadzenia ścieków oddzielone jest od najwyższego poziomu wody gruntowej warstwą gruntu o miąższości min. 1.5m.

2. Rozwiązania techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków powinny gwarantować

taki stopień oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z posesji,

aby parametry ścieków oczyszczonych spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1763).

3. Lokalizując instalację oczyszczalni na terenie posesji należy zachować odległości

wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z 202r.).

4. Jako rozwiązanie projektowe przyjęto oczyszczalnie ścieków opartą o urządzenia

osadu czynnego napowietrzanego wspomaganego złożem biologicznym fluidalnym

( np. typ ZBF- C , ZBF- PC firmy WOBET - HYDRET). Zastosowanie złoża fluidalnego

umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych

rozwiązań opartych na osadzie czynnym. Jednocześnie zastosowanie osadu

czynnego gwarantuje wysoki stopień redukcji związków organicznych zawartych

w ściekach.

4. Schemat technologiczny.

System oczyszczania ścieków zrealizowany będzie poprzez układ :

- Bioreaktor kompaktowy składający się z:

- osadnika wstępnego,

- komory biologicznej,

- osadnika wtórnego.

- Drenaż rozsączający lub studnia chłonna.

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku odprowadzone będą do osadnika wstępnego w sposób grawitacyjny lub z wykorzystaniem pompy do ścieków surowych, następnie do komory bioreaktora i dalej do osadnika wtórnego, z którego odprowadzone będą  w sposób grawitacyjny lub z wykorzystaniem pompy ścieków oczyszczonych do drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.

5. Elementy oczyszczalni – opis oraz dobór.

5.1 Osadnik wstępny.

1. Osadnik pełni role wstępnego, mechanicznego oczyszczenia ścieków oraz

retencjonowania ścieków dopływających z gospodarstwa domowego. W

osadniku będą zachodziły procesy sedymentacji cząsteczek opadających na dno

i flotacji ( oddzielania substancji lżejszych od wody-oleje, tłuszcze).

Retencjonowanie ścieków w osadniku jest korzystne również dla równomiernego

dopływu ścieków do reaktora biologicznego pomimo nieregularnego odpływu

ścieków z gospodarstwa domowego. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia

optymalnego procesu oczyszczania oraz bezpieczeństwa mikroorganizmów

bioreaktora , które mogły by być zniszczone przy gwałtownych dopływach ścieków.

Do osadnika wstępnego jest również odprowadzany nadmiar osadu czynnego z

osadnika wtórnego.

2. Osad odkładający się w osadniku powinien być wypompowywany minimum 1 raz

w roku w celu uniknięcia zatkania się osadnika. Osadnik musi posiadać otwór

w celu umożliwienia usuwania osadu. Osadnik musi być wyposażony w wywiewkę

o średnicy nie mniejszej niż Ø110mm.

3. Dobór osadnika wstępnego.

Osadnik wstępny powinien mieć objętość zapewniająca minimum 5-cio dniowe

przetrzymanie ścieków.

| RLM | Przepływ dobowy | Wymagany minimalny osadnik | Przyjęty w projekcie osadnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reaktor poziomy | Reaktor pionowy |
| 5 | 0.4 | 2.0 | 2.5 |  |
| 6 | 0.48 | 2.4 | 3.0 |  |
| 8 | 0.64 | 3.2 | 3.5 |  |
| 10 | 0.8 | 4.0 | 4.5 |  |
| 12 | 0.96 | 4.8 | 5.0 |  |
| 5-6 | 0.4 | 2.0 |  | 2.0 |
| 8 | 0.64 | 3.2 |  | 2.9 |
| 10 | 0.8 | 4.0 |  | 3.3 |

Reaktor biologiczny pionowy będzie stosowany w sytuacjach wyjątkowych ( brak

miejsca ) i nie można zwiększyć osadnika poza ten, który jest wbudowany

w gotowy moduł .

Reaktor poziomy może zostać rozbudowany poprzez zwiększenie części

przeznaczonej na osadnik wstępny

5.2  Komora biologiczna.

Komora biologiczna jest podstawowym elementem biologicznego oczyszczania

ścieków.  W komorze znajduje się mieszanina osadu czynnego oraz ścieków

dopływających  z osadnika wstępnego, które są napowietrzane za pomocą

powietrza podawanego przez dmuchawę do dyfuzorów umieszczonych na dnie

komory . Podawanie powietrza do napowietrzania ścieków sterowane jest

automatycznie. Z komory biologicznej mieszanina ścieków z osadem odpływa do

osadnika wtórnego, z którego osad jest recyrkulowany do komory biologicznej

a nadmierny do osadnika wstępnego.

Sterownie praca oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny, którego

wyposażenie obejmuje dmuchawę, zawór recyrkulacji, zegar sterujący i wyłączniki

zabezpieczające.

W przypadku montażu pompowni należy zastosować pojemnik standardowy

dla ZBF-5C i ZBF-6C-ZBF-16C oraz dla ZBF-5C-ZBF-6Crozbudowany o sekcje

pompowni. Dodatkowo z pojemnika technicznego należy wyprowadzić kabel

sygnalizacyjny do sygnalizatora akustycznego z ręcznym kasowaniem sygnalizacji

i lampka kontrolną sygnalizującego stany awaryjne pracy pompowni. Sygnalizator

należy zamontować w pobliżu miejsca  włączenia instalacji energetycznej do

instalacji domowej.

5.3 Osadnik wtórny.

Osadnik wtórny pełni funkcje oddzielenia z mieszaniny ścieków odpływających

z komory biologicznej frakcji płynnej i osadu czynnego. Osad czynny i resztki złoża

biologicznego opadają na dno, skąd jest recyrkulowany z powrotem do komory

biologicznej, a osad nadmierny ( niepotrzebny i szkodliwy w procesie oczyszczania)

do osadnika wstępnego.

Recyrkulacja odbywa się za pomocą podnośników powietrznych. W osadniku

wtórnym zachodzi również proces denitryfikacji.

Kompaktowy reaktor poziomy wyposażony jest w 3 włazy ( po jednym dla każdej

komory).

Recyrkulacja osadu czynnego odbywa się na zewnątrz zbiornika.

Reaktor pionowy wyposażony jest w jeden, Duży właz umożliwiający dostęp do

wszystkich komór oraz otwór rewizyjny. Recyrkulacja osadu czynnego odbywa się

wewnątrz zbiornika.

Reaktory wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości ( PE-HD).

Wyposażenie standardowe.

Reaktor poziomy i pionowy:

- pokrywy włazów rewizyjnych,

- nadbudowy włazu rewizyjnego o wysokości 0.3m,

- pojemnik techniczny,

Wyposażenie dodatkowe.

Reaktor poziomy:

- nadbudowy włazu rewizyjnego,

- rozbudowana skrzynka sterownicza o obsługę pompowni.

Reaktor pionowy:

- rozbudowana skrzynka sterownicza o obsługę pompowni.

Sterowanie praca oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie

1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej praca układu napowietrzającego

i recyrkulacji osadu czynnego. W pojemniku technicznym znajduje się dmuchawa,

elektrozawór i system sterowniczy.

Ścieki oczyszczone i pozbawione zawiesiny osadu czynnego i błony biologicznej

odpływają z osadnika wtórnego do drenażu rozsączającego lub do studni chłonnej.

5.4 Drenaż rozsączający.

Drenaż rozsączający składa się z układu rur perforowanych PVC Ø110mm

wprowadzających ścieki do gruntu. Dodatkowo w trakcie przepływu ścieków przez

warstwy gruntu następuje ich doczyszczenie.

Optymalne posadowienie drenażu rozsączającego powinno wynosić 50-60 cm p.p.t.

a układ drenów należy montować ze spadkiem 0.5%.

Dreny należy układać na warstwie rozsączającaej (miąższość ok. 40cm) – żwir

płukany 16-32mm. Dren należy obsypać do 10cm ponad wierzch żwirem płukanym

16-32mm  a nad ta warstwa należy rozłożyć geowłókninę. Na geowłókninę należy

usypać grunt rodzimy ( optymalna miąższość 40-80cm).

Drenaż rozsączający będzie układany w nasypie a w przypadku korzystnych

warunków ( niski pozom wód gruntowych, dobra przepuszczalność gruntu, płytko

posadowiony odpływ z oczyszczalni) bez nasypu.

Minimalna odległość pomiędzy nitkami drenażu powinna wynosić 150cm.

Minimalna odległość drenażu od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego

wód podziemnych 150cm.

5.5 Studnia chłonna.

Studnia chłonna jest alternatywnym sposobem odprowadzenia ścieków

oczyszczonych do gruntu stosowanym w gruntach o stosunkowo dobrej

przepuszczalności.

Studnia chłonna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu o średnicy

1000 (1500mm) z włazem górnym i wentylacją w formie kominka niskiego.

Przykładowe  studnie firmy WOBET-HYDRET typu SCH100 i SCH150 o wysokości

w zależności od potrzeb 1.8-3.0m.

Górna warstwa filtracyjna studni chłonnej o wysokości co najmniej 0,7 m  powinna

być wykonana z kruszywa płukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5m od

środka studni -ilość kruszywa płukanego 5m3. Dolną warstwę - tzw. właściwą

warstwę filtracyjną należy wykonać z drobnego żwiru. Wysokość tej drugiej warstwy

nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. W obudowie studni na całej wysokości

właściwej warstwy filtracyjnej znajdują się otwory filtracyjne ( w przypadku innych niż

wymienione wyżej studni należy wykonać otwory średnicy 20 - 30 mm), służące

do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Warstwę filtracyjną należy

zabezpieczyć poprzez przykrycie jej geowłókniną ( geowłókninę należy ułożyć na

warstwie filtracyjnej i z boku oddzielając ją od gruntu rodzimego, zasypki wykopu

i  gruntu nasypowego).

5.6 Przewody i studzienki kanalizacyjne.

Studzienki należy instalować pomiędzy budynkiem i oczyszczalnia kompaktową,

w miejscy połączenia przewodów oraz za oczyszczalnią w przypadku odpływu

grawitacyjnego ścieków do drenażu lub studni chłonnej. Studzienki typowe do rur

PVC o średnicy 315-425mm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC Ø110,160mm

kielichowych SN8 ( w miejscach  bez ruchu pojazdów SN4) do kanalizacji

zewnętrznej wg PN-EN 1401:1999 uszczelnianych uszczelkami założonymi na rurze

przez producenta, oraz kształtek z PVC tej samej  klasy jak rury.

5.7 Pompownie ścieków.

Pompownie ścieków należy stosować w sytuacji gdy nie będzie możliwości

grawitacyjnego przepływu. Należy unikać pompowni ścieków surowych i stosować

je w sytuacjach wyjątkowych. W większości oczyszczalni zaprojektowano

pompownie ścieków oczyszczonych. Zaprojektowano pompownie firmy WOBET-

HYDRET dla ścieków oczyszczonych P60/1.4 lub P60/2.0m w zależności od

potrzeb wynikających  z zagłębienia oczyszczalni. a dla ścieków surowych

P60-80/2.1m.  Obudowy pompowni wykonane są z PEHD R, posiadają

pokrywę oraz kominek wentylacyjny.

W pompowniach ścieków surowych należy zainstalować pompy z wirnikami

VORTEX z wolnym, przelotem 50mm np. typ DW VOX 100MA produkcji EBARA.

Pompa wyposażona jest w jednofazowy silni  o mocy 0.75kW, pobór prądu 5.8A,

króciec tłoczny przystosowany do rur PE63mm.

Parametry pracy:

| Wydajność pompy | l/min | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowita wysokość podnoszenia | m | 8.4 | 6.5 | 5.0 | 3.2 |

W pompowniach ścieków oczyszczonych należy zainstalować pompy z wirnikami

z wolnym  przelotem 10mm np. typ BEST ONE MA produkcji EBARA.

Pompa wyposażona jest w jednofazowy silni  o mocy 0.25kW, pobór prądu 2.2A,

króciec tłoczny przystosowany do rur PE40mm.

Parametry pracy:

| Wydajność pompy | l/min | 20 | 40 | 80 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowita wysokość podnoszenia | m | 8.3 | 7.8 | 6.3 | 2.4 |

Przy długich odcinkach przewodów tłocznych oraz dużej różnicy wysokości należy

zamontować pompy typ  BEST 2MA produkcji  EBARA.

Pompa wyposażona jest w jednofazowy silni  o mocy 0.55kW, pobór prądu 4.4A,

króciec tłoczny przystosowany do rur PE40mm.

Parametry pracy:

| Wydajność pompy | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowita wysokość podnoszenia | m | 11.4 | 9.8 | 8.3 | 6.7 |

5.8 Studzienki rozdzielcze i  zbiorcze.

Stosowane są w celu równomiernego rozdzielenia i rozprowadzenia ścieków

oczyszczonych do drenażu rozsączającego oraz połączenia końcówek nitek drenażu

w celu wyprowadzenia jednego wspólnego kominka wentylacyjnego.

Firma WOBET-HYDRET produkuje typowe studzienki wykonane z PEHD o średnicy

Pokrywy Ø315mm i wysokości 1m z przyłączami rur PVCØ110mm : dla studni

rozdzielczych  SR z jednym króćcem dopływowym oraz 2,3,4,5 wyjściami a dla studni

zbiorczych SZ  z 2,3,4,5 podejściami i jednym króćcem do kominka wentylacyjnego.

6.   Dobór urządzeń oczyszczalni ścieków.

6.1 Dobór kompaktowej oczyszczalni.

Oczyszczalnie dobrano wg deklarowanej przez właścicieli posesji ilości osób, które

będą z niej korzystały operując ilością RLM, która odnosi się ilości stałych

mieszkańców.

W przypadku, gdy z oczyszczalni będą korzystały również inne osoby, nie będące

stałymi mieszkańcami, wielkość RLM oszacowano na podstawie przewidywanego

zużycia wody i stężenia zanieczyszczeń ( BZT5 i zawiesina) przeliczając je na

wskaźnik  BZT5 określony dla 1 RLM  = 60gO2.

Dobrano oczyszczalnie z produkowanego przedziału (minimalna dla 5 RLM ), z tym

że w uzgodnieniu z producentem założono większe osadniki wstępne od

produkowanych jako typowe w przypadku oczyszczalni poziomych. Ma to na celu

zmniejszenie częstotliwości ich opróżniania.

Można zastosować inny rodzaj ( nie zblokowany) oczyszczalni jeżeli wyrazi na to

zgodę właściciel posesji, autor projektu i inspektor nadzoru). W każdym takim

wypadku wielość urządzeń musi odpowiadać wielkości przyjętej w projekcie.

6.2 Drenaż rozsączajacy.

W projekcie dobrano wielkość drenażu rozsączającego na podstawie poniższych

założeń.

Minimalna długość drenażu przypadająca na 1RLM obliczono ze wzoru:

Lmin. = Q / qdop * S (m), gdzie:

Lmin. – minimalna długość drenażu przypadająca na 1RLM,

Q – dopływ ścieków od 1RLM- q min. = 0.80m3/d,

Q dop. – dopuszczalne obciążenie hydrauliczne gruntu ( m3/m2d):

- 0.032 m3/d dla gruntów dobrze przepuszczalnych,

- 0.018 m3/d dla gruntów o słabej przepuszczalności.

S – promień zwilżony (m) , S=0.5m.

Dla wyszczególnionych przypadków Lmin. powinien wynosić odpowiednio:

- grunt o bardzo dobrej przepuszczalności Lmin = 6m ,

- grunt o słabej przepuszczalności Lmin  = 9m.

Dobierając długość drenażu uwzględniono informacje uzyskane od właścicieli posesji,

możliwość lokalizacji drenażu w terenie, przewidywane zwiększenie jednostkowego

zużycia wody a  nie uwzględniano odcinków łączących  poszczególne nitki drenażu,

gdyż nie osiągają one wydajności właściwego drenażu.

6.3 Studnie chłonne.

Studnie chłonne zaprojektowano tylko w gruntach dobrze przepuszczalnych lub

w sytuacji małej ilości RLM ( do 5 ) w gruntach innych , tam gdzie nie można będzie

drenaży wykonać. Zastosowano typowe studnie producenta oczyszczalni o średnicy

1.0m i wysokości 1.8-2.3m.

7.  Wytyczne wykonania robót.

7.1 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanały należy wykonać o ścianach pionowych  szer. 0.9m ( powyżej

głębokości 1.0m ściany należy zabezpieczyć przed obsuwaniem. Wykopy pod

elementy oczyszczalni należy wykonać ze skarpami o nachyleniu uniemożliwiającym

ich obsuwanie. Wykopy wykonać na odkład, urobek wykorzystać do zasypania

wykopów po montażu urządzeń lub ich obsypania. Do wykonania wykopów i zasypki

użyć sprzętu mechanicznego – minikoparki na podwoziu gąsiennicowym

z gąsienicami gumowymi oraz koparko spycharki na podwoziu kołowym. Część robót

( przy dogłębianiu wykopu, odkrywaniu uzbrojenia istniejącego, braku możliwości

dojazdu sprzętu mechanicznego należy wykonać ręcznie. Ręcznie należy wykonać

obsypanie urządzeń ( do 30cm ponad wierzch rur i wokół oraz ponad  urządzeniami

zbiornikowymi). Wszystkie odkryte urządzenia istniejące należy zabezpieczyć

w sposób zapewniający ich eksploatacje oraz nieuszkodzenie podczas trwania robót,

zasypywania wykopów. Zasypanie wykopów przy urządzeniach istniejących należy

wykonać z podbiciem gruntu aby nie spowodować ich uszkodzenia przy osiadaniu

zasypki wykopu pod urządzeniem.

7.2 Montaż przewodów , studni i pompowni.

Przewody należy montować zgodnie z wymaganiami producentów zawartymi

w instrukcjach montażu. Spadki przewodów powinny wynosić:

Ø110mm min. 2%, Ø160mm min. 1.5%. Spadki dla ścieków oczyszczonych mogą

być mniejsze. Rury układać na podłożu zagęszczonym , sypkim , z jednolitym

spadkiem, rury obsypać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni, korzeni do 30cm ponad

wierzch ręcznie a dalej gruntem rodzimym ręcznie lub mechanicznie. Rury układać w

taki sposób aby kierunek przepływu ścieków był „do kielicha”.

Studnie i pompownie ustawić na podłożu zagęszczonym sypkim a wokół obsypać

piaskiem lub sypkim gruntem naturalnym pozbawionym korzeni, kamieni itp.. Obsypke

zagęszczać warstwami o gr. 25-30cm ubijakiem ręcznym. Zbiornik pompowni podczas

zasypywania należy napełnić wodą.

W sytuacji, gdy przykrycie przewodów będzie małe należy je ocieplić poprzez

przykrycie warstwa styropianu dom układania w gruncie  i owiniecie folia PE lub

żużlem i owiniecie folia PE.

W miejscach, gdzie rury ułożone będą płytko ( przykrycie mniej niż 1.0m ) w drogach

przejazdu ciężkiego sprzętu należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez

wykonanie rur osłonowych.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach

osłonowych a wolna przestrzeń wypełnić pianką montażową oraz uszczelnić

zabezpieczając możliwość przecieków wody lub ścieków.

7.3 Montaż kabla zasilającego.

Kabel należy ułożyć w ziemi na gł. ok. 0.7m. Podczas zasypywania przewodu

( zasypkę wykonać jak przewodów kanalizacyjnych) nad kablem ok. 0.4m pod

terenem ułożyć folię niebieską o gr. min. 0.5mm i szerokości 20cm.

Jeżeli kabel będzie krzyżował się z innym uzbrojeniem podziemnym należy na kabel

założyć rurę ochronna PVC Ø75mm.

7.4 Posadowienie reaktora biologicznego.

Przed przystąpieniem do posadowienia reaktora należy sprawdzić czy zbiornik nie jest

uszkodzony. Wykop wykonać w taki sposób aby wolna przestrzeń pomiędzy ściana

zbiornika i wykopu miała szerokość minimum 0.5m ( w celu obsypania piaskiem

i zagęszczenia). Zbiornik należy posadowić na wyrównanym i zagęszczonym dnie,

najlepiej naturalnym , na którym ułożona będzie zagęszczona warstwa piasku gr. min.

15cm ( nie dotyczy gruntów kat. I, II ). Jeżeli przewidywany poziom wody gruntowej

będzie powyżej dna, na dno należy ułożyć warstwę piasku wymieszanego

z cementem ( piasek frakcji 1-3mm wymieszany z cementem „350” w ilości: 3 :1) o gr.

0.15m oraz obsypać takim samym materiałem zbiornik dalsze 30cm

z zagęszczeniem. Po ustawieniu zbiornika na przygotowanym dnie komory należy

napełnić wodą do poziomu większego niż poziom obsypki. Obsypanie zbiornika

prowadzić warstwami po 25-30cm z ich zagęszczaniem ubijakiem ręcznym.

7.5 Drenaż i studnia chłonna.

Opis budowy zawarto w p. 5.4, 5.5. Wykop pod obiekty należy wykonać jak pod inne

opisane urządzenia. W celu równomiernego rozprowadzenia ścieków do

poszczególnych nitek drenażu należy zastosować studzienki rozdzielcze. Połączenie

drenów w jednej studni zbiorczej pozwoli na zastosowanie jednej wywiewki. W innym

wypadku każdy dren zakończyć wywiewką wentylacji niskiej.

7.6 Pozostałe wymagania montażu oczyszczalni.

Cały ciąg odprowadzenia i oczyszczenia ścieków wymaga sprawnej wentylacji

wysokiej i niskiej. Ponieważ najczęściej budynki mieszkalne nie maja wentylacji

pionów kanalizacyjnych lub wykonano je źle, zaprojektowano w każdym wypadku

wykonanie wentylacji wysokiej podłączonej do przewodu odpływu ścieków z budynku ,

mocowanej do ściany budynku ( min. co 1.5m ) i wyprowadzonej do wywiewki

ponad dach i ponad najwyższe okno, znajdujące się w pobliżu.

Wentylacja niska musi być założona na: osadniku wstępnym, pompowni, studni

chłonnej oraz końcu drenażu ( na studni zbiorczej lub każdej nitce drenażu).

Urządzenia elektryczne musza być zabezpieczone przed opadami oraz dostępem

osób niepowołanych.

8. Uwagi końcowe.

Każdorazowo Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru powinien zweryfikować

warunki rzeczywiste wykonania z założeniami projektowymi. Dotyczy to szczególnie:

- rzeczywistych warunków gruntowych _rodzaj i przepuszczalność gruntu,

- wysokość występowania wód gruntowych,

- nośność gruntu,

- uzbrojenie istniejące.

Szczególnie ważne jest właściwe wykonanie drenażu rozsączającego ( długość

i  zagłębienie). Gdyby zachodziło podejrzenie, ze długość drenażu w stosunku do

rzeczywistych warunków gruntowych jest za krótka, należy ja zwiększyć.

Minimalne odległości urządzeń oczyszczalni ( zbiorników, rur, drenażu):

- pomiędzy nitkami drenażu- 1.5m,

- od drzew – 3m,

- od sieci wodociągowej – 1.5m,

- od kabli energetycznych – 0.8m,

- od kabli telekomunikacyjnych – 0.5m.

Stosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach ustawy

„Prawo budowlane” i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, powinny

posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z PN lub aprobata

techniczną.

Rury lub armatura powinny posiadać aprobatę techniczna COBRRTI INSTAL.

Realizujący montaż urządzeń oczyszczalni powinien posiadać autoryzacje producenta

urządzeń.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-Montażowych Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych” oraz zgodnie

z przepisami bhp wymaganymi dla rodzaju wykonywanych robót.

9. Eksploatacja oczyszczalni.

Użytkownicy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków powinni ograniczyć

stosowanie środków chemicznych ( szczególnie bakteriobójczych stosowanych do

czyszczenia misek ustępowych, wybielaczy i innych produktów zawierających duże ilości

chloru). W zamian należy stosować środki biodegradowalne.

W pierwszym roku należy przeprowadzić kontrole wizualną urządzeń od wlotu do wylotu

ścieków ( osadnik wstępny, komorę reakcji, osadnik wtórny).

W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, powinny być spełnione

następujące podstawowe warunki:

- osadnik wstępny:

- komorę osadowa należy opróżnić z osadów przynajmniej 1*w roku, aby nie spowodować nadmiernego skrócenia przebywania ścieków w osadniku lub jego zatkania,

- po opróżnieniu osadnika należy natychmiast zalać go wodą,

- nie usuwać całego nagromadzonego w osadniku osadu, pozostawić ok. 20% osadu w celu zaszczepienia nowego,

- osad usuwać za pomocą wozu asenizacyjnego.

- komora biologiczna:

- do czynności stałych należy kontrola pracy dmuchawy, pomp mamutowych, długość cyklu napowietrzania, recyrkulacji osadu odprowadzania osadu nadmiernego,

- filtr i membrany dmuchawy należy czyścić lub wymieniać zgodnie z instrukcja producenta, z uwzględnieniem lokalnych warunków np. zapylenia otoczenia,

- kontrola poprawności pracy pompy podnośnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu czy podczas przełączania się zaworów powietrza w stan wymagany do pompowania osadu, zmniejsza się wydzielanie pęcherzyków powietrza w komorze i następuje przepompownie osadu z osadnika wtórnego do wstępnego,

- kolor cieczy w komorze, który może świadczyć o prawidłowej ( kolor brązowy) lub nieprawidłowej ( kolor ścieków dopływających z osadnika, kolor czarny) pracy reaktora.

- osadnik wtórny:

- do czynności kontrolnych należy sprawdzenie czystości odpływających z osadnika ścieków oraz czy na powierzchni nie ma osadu, co świadczyłoby

o nadmiernej ilości osadu w osadniku.

Wykonawca po wykonaniu i wpracowaniu oczyszczalni powinien przeszkolić właścicieli

posesji o wymaganych czynnościach eksploatacyjnych, pokazać w sposób praktyczny

sposób wykonywania czynności eksploatacyjnych, poinformować o sposobie

postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy lub awarii oraz pozostawić szczegółowa

instrukcje eksploatacji urządzeń.