Książka  Przedmiarów

Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczytno dł.odc.1015m

od km 0+011 do km 1+026

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym Km 0+000 - 1+028,92 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu/.Grubość warstwy do 15cm. Km0+011 – 1+011 1000x1,5 = 1500 Mechaniczne karczowanie krzaków Km0+180-0+290 str.lewa II.ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w czasie kopania rowów równiarką na średnią głębokość 50cm z wbudowaniem gruntu na pobocza lub rozplantowaniem poza rowem i obrobieniem skarp. Km 0+000-0+460str.prawa - 460 III.PODBUDOWA Wykonanie koryta równiarką głębok.do 160500,5 = 1500wy humusu0cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem Km 0+011 – 1+026 1015 x 5,0=5075 Warstwa odsączająca z piasku ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. /lok.j.w/ 1015 x5=5075 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie. 1015x4,6=4669 IV.NAWIERZCHNIA Wykonanie nawierzchni żwirowej ,warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cmej ,warstwa dolna gruborcm.,grubość Km 0+011 – 1+026 1015 x 4,6 =4669 Wykonanie nawierzchni żwirowej ,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Km 0+011 – 1+026 1015x4,5=4568 | m m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 | 1029 1500 100 460 5075 5075 4669 4669 4568 |
| 10 11 12 13 14 15 | 10 11 12 13 14 15 | V .POBOCZA Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 1015x2x1=2030-zjazdy 29x4=2030-116=1914 VI . ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o30 Wg.wykazu zjazdów 6x5,0=30 Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach 6x2=12 Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach z pospółki grub.10cmwg.wykazu zjazdów 29x2,5x4,0=290 VII .OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych.Tarcze znaków foliowane. Wg.planu zagospodarowania drogi. VIII.INNE Zabezpieczenie punktu geodezyjnego w km 0+297 str.prawa | m2 m szt m2 szt szt. | 1914 30 12 290 4 1 |