  PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo, gmina Załuski – I etap
od km 0+000 do km 1+095 o długości 1095m
######

Lp.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót / obliczenia	Jedn. / miary	Ilość / robót ogółem
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	CPV – 45112600-0 / 1 / CPV – 45111200-0 / 2 / 3 / CPV – 45233100-0 / 4 / CPV – 45233300-2 / 5 / 6 / 7 / CPV – 45233100-0 / 8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE / Roboty pomiarowe w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych od km 0+000 do km 1+095 / II. ROBOTY ZIEMNE / Wykonanie koryta koparką na gł. 20cm i szer. 1,60m w gruncie kat III z odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 1km i rozplantowaniem na odkładzie . częściowe wbudowanie w pobocze / km 0+000 do km 0+700 / 700x1,60x0,20 = 224,0-((0,75x0,15x2)x700)=224-157,50=66,50 / km 0+700 do km 1+095 / 995x2,35x0,20=185,35-((0,75x0,15x2)x395)=185,35-88,88=96,48 / 66,50 + 96,47 = 162,97 / Dowóz gruntu z ukopu (piasku) z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem / km 0+800 do km 1+095 / 295x2,35x0,10 = 69,32 / III. ODWODNIENIE / Wykonanie przepustu z rur PVC o średnicy 50cm na ławie z pospółki grub. 15cm, ścianki z betonowych elementów prefabrykowanych / 3 x 6 = 18 / IV. PODBUDOWA / Mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie / km 0+000 do km 0+700 / 700 x 1,00 = 1120 / km 0+700 do km 1+095 / 395 x 2,35 = 928,25 / 1120 + 928,25 = 2048,25 / Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą / grub. 15cm / jak w poz. 4 / V . NAWIERZCHNIA / Wykonanie tymczasowej nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63,5mm (stabilizowanego mechanicznie) grub. 15cm / km 0+000 do km 1+095 / 1095 x 4,00 = 4380,00 / VI. OZNAKOWANIE / Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych / na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. / Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z instrukcją. / Znaki A-6b, A-6c, A-7 i A-1, A-2	m / m3 / m3 / m / m2 / m2 / m2 / szt	1095 / 163 / 69 / 18 / 2048 / 2048 / 4380 / 5