Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

Nr WRPG. 341/1-05/09                                                                     Załuski, dnia 22.06.2009 r.

Wykonawcy

Wszyscy, którzy

pobrali SIWZ na wykonanie zadania

pn.: „Budowa indywidualnych                             przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”.

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym w dniu 19.06.2009 r. zapytaniem do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 3:

Czy dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni równoważnych posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, działających w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, spełniającą parametry ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska o podobnych parametrach technicznych i technologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający określił przedmiot zamówienia (rodzaj oczyszczalni) jako:

„… budowa 207 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 2,55 m3 na dobę, pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą…”

W związku z powyższym dopuszcza się wyłącznie oczyszczalnie posiadające następujące parametry:

- oczyszczalnie działają w połączonej technologii złoża biologicznego wspomaganego  osadem czynnym,

- posiadają zbiorniki wykonane z polietylenu (HDPE) i mogących być przykrytych warstwą gruntu wynoszącą 0,6 m,

- posiadających pojemność komory osadnika wstępnego niemniejszą niż 2,5 m3, ale objętość tej komory musi być dobrana do liczby osób mieszkających w gospodarstwie wg tabeli:

|  | Ilość użytkowników | Przepływ średnio-dobowy | Pojemność osadnika |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP | RLM | m3/d | m3 |
| O1 | Do 6 | 0,90 | 2,50 |
| O2 | 7-8 | 1,20 | 3,50 |
| O3 | 9-12 | 2,25 | 5,00 |
| O4 | 13-16 | 2,40 | 7,50 |

- posiadających przepływ i ilość RLM nie mniejszy od projektowanego,

- objętość złoża biologicznego wynosi nie mniej niż 1m3, a powierzchnia czynna nie mniej niż 250 m2.

Oferowane oczyszczalnie muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, które należy bezwarunkowo dołączyć do oferty przetargowej.

Wójt Gminy Załuski

/-/ Romuald Woźniak

Zamieszczono:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Załuski www.ugzaluski.bip.org.pl

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Załuski