Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00214-6921-UM0700214/11 na realizację operacji pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie w dn. 28.06.2013r.

GMINA ZAŁUSKI

ZAŁUSKI 67, 09-142 ZAŁUSKI

Znak sprawy: WSG.271.8.2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania pn.:

„BUDOWA INDYWIDUALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI ”

Składanie ofert do dnia 30.09.2013r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert 30.09.2013r., godz. 10.15

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Załuski

/-/ Romuald Woźniak

Załuski, dnia 12.09.2013 r.

Spis treści:

| Rozdział | Nazwa | Nr strony |
| --- | --- | --- |
| Rozdział I | Informacja o Zamawiającym | 3 |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu | 3 |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia | 4 |
| Rozdział IV | Wymagany termin realizacji | 8 |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | 8 |
| Rozdział VI | Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w postępowaniu | 9 |
| Rozdział VII | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu | 10 |
| Rozdział VIII | Informacja o ofertach częściowych i wariantowych | 13 |
| Rozdział IX | Zamówienia uzupełniające | 13 |
| Rozdział X | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami | 13 |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium | 13 |
| Rozdział XII | Termin związania ofertą | 14 |
| Rozdział XIII | Opis sposobu przygotowania ofert | 15 |
| Rozdział XIV | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert | 16 |
| Rozdział XV | Opis sposobu obliczenia ceny | 16 |
| Rozdział XVI | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert | 17 |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | 18 |
| Rozdział XVIII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 19 |
| Rozdział XIX | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. | 20 |
| Rozdział XX | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | 21 |
| Rozdział XXI | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. | 21 |
| Rozdział XXII | Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej | 22 |
| Rozdział XXIII | Postanowienia końcowe | 22 |
| Rozdział XXIV | Spis załączników do specyfikacji | 22 |

Rozdział I – Informacja o Zamawiającym

Gmina Załuski,

Załuski 67, 09 – 142 Załuski

tel. (23) 66 19 013, fax. (23) 66 19 013 wew. 114

NIP: 567 178 34 57

REGON: 130 37 85 45

Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545

e-mail: 			ugzaluski@bip.org.pl

adres BIP z dostępną SIWZ 	http://ugzaluski.bip.org.pl

adres strony internetowej 	http://www.zaluski.pl

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy PZP jest Wójt Gminy Załuski –            Romuald Woźniak

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5.000.000 euro

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego -  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 231).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 r., Nr 0, poz. 627).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

- przepisy i wytyczne branżowe.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

Przedmiotem zamówienia jest budowa 110 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski o wydajności do 5 m3 na dobę, pracujących w technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: urządzeniami do odprowadzenia oczyszczalnych ścieków do gruntu (drenaż rozsączający lub studnia chłonna), przewodami i studzienkami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków, studzienkami rozdzielczymi i zbiorczymi, wywiewkami wysokimi i niskimi, instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia, przyłączenie kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego lub studni chłonnej, przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego oraz wykonanie wszelkich robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- roboty budowlano - montażowe

- roboty elektryczne

- obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Ponadto w ramach zamówienia należy:

- uporządkować plac budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu)

- naprawić zniszczony podczas wykonywania robót teren zagospodarowany kostką brukową, nawierzchnią betonową, itp.

- rozebrać istniejące bezodpływowe zbiorniki na ścieki lub wyjąć zbiorniki na ścieki do dalszego wykorzystania

- usunąć kolidujące drzewa

- przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni

- wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych dla 20% oczyszczalni losowo wybranych przez  Zamawiającego. Termin wykonania badań zostanie określony przez Zamawiającego.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- przeszkolić użytkowników

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zestawieniu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski oraz przedmiarze robót. Mapki lokalizacyjne opracowane odrębnie dla każdej oczyszczalni dostępne są u Zamawiającego.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45311100-1,45311200-2, 45317100-3,45111200-0 ,	45111100-9,45233142-6,45317100-3

45317300-5 ,45232423-3 ,45232440-8,45233142-6

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu składanie ofert równoważnych:

a) Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

b) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów budowlanych, urządzeń lub materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów budowlanych, urządzeń lub materiałów równoważnych o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w tej dokumentacji.  Wykonawca, który w ofercie powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów i urządzeń. Udowodnienie, że urządzenia, armatura i materiały są równoważne, spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej lub innego uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez Zamawiającego.

c) Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, montowane w ramach zamówienia oczyszczalnie, mają pracować w technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym – nie dopuszcza się zmiany technologii. Oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE i być zgodne ze wskazaną normą.

d) Z dokumentów tych oraz na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu, powinno wynikać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez projektanta w projekcie budowlanym. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają nie gorsze parametry techniczne i jakościowe niż opisane w SIWZ, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno – technologicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

e) Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami.

f) Z uwagi na fakt, iż Zamawiający uzyskał na realizację inwestycji wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał, w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym ze specyfikacji do niniejszego postępowania.

- Zamawiający wymaga, aby przydomowe oczyszczalnie ścieków:

              - spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3 + A1:2009, których wstępne  badania typu, tj. skuteczność oczyszczalni, wodoszczelność, wytrzymałość, trwałość muszą być wykonane przez jednostkę notyfikacyjną i potwierdzone raportem na zgodność z PN-EN  12566-3 + A1:2009. Do oferty należy załączyć certyfikat wraz z kopią protokołem badań, wystawiony przez wystawionego przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się urządzeń, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane na zgodność z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009;

              - pracowały w technologii hybrydowej jako połączenie osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym. Nie dopuszcza się zmiany technologii;

              - oczyszczalnie muszą składać się z jednego monolitycznego zbiornika o ściance strukturalnej (min. dwuwarstwowej) wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości wytwarzanego metodą formowania z kształtownika. Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, spawanych z płyt, wytarzanych metodą rotacyjną lub rozdmuchu. Odstąpić od tej zasady można wyłącznie w sytuacji, gdy ze względu na brak terenu należy zastosować oczyszczalnię o najmniejszej powierzchni rzutu pionowego – wyłącznie za zgodą projektanta i inspektora nadzoru w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej;

              - oczyszczalnie zbudowane w oparciu o zbiornik z oddzielnymi komorami osadnika wstępnego i bioreaktora). Nie dopuszcza się oczyszczalni składających się z zbiorników łączonych;

              - ścianka zbiornika oczyszczalni powinna być zbudowana z min. 2 warstw, gdzie pierwsza z nich powinna stanowić pełen płaszcz;

              - oczyszczalnie powinny być wyposażone we włazy umożliwiające dostęp do wszystkich komór;

              - osadnik wstępny musi być wyposażony we filtr szczelinowy;

              - minimalna pojemność osadnika wstępnego dla oczyszczalni wg dokumentacji projektowej;

              - pojemność bioreaktorów nie niej niż 1000l (osad czynny + złoże biologiczne);

              - oczyszczalnia musi być zaopatrzona w sterowanie zapewniające pełną automatyczną pracę POŚ przy użyciu min. 2 - óch elektrozaworów umożliwiających recyrkulację ścieków z bioreaktora do osadnika wstępnego, dmuchawy, sterownika;

              - oczyszczalnie muszą posiadać system dozowania ścieku z osadnika do bioreaktora realizowaną przez sterownik;

              - oczyszczalnia w celu prawidłowej regulacji musi być wyposażona w sterownik umożliwiający uruchomienie trybu ręcznego;

              - oczyszczalnie muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną informującą użytkownika o serwisie;

              - podstawowe parametry sterownika: licznik czasu pracy poszczególnych podzespołów, pamięć stała niewrażliwa na zaniki prądu, funkcja rozruchu oczyszczalni;

              - sterownik musi posiadać znak CE;

              - wszystkie urządzenia elektryczne tj. sterownik, dmuchawa i elektrozawory powinny znajdować się w niezależnej, plastikowej skrzynce o min. stopniu ochrony IP 54;

              - zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do złoża biologicznego oraz dyfuzora poprzez całkowite wyjęcie na zewnątrz wymienionych elementów bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków;

              - w zależności od warunków gruntowych, drenaż wykonany zostanie, zgodnie z projektem, w postaci ciągów rozsączających w nasypie, ciągów rozsączających w gruncie, studni chłonnej lub studni chłonnej w nasypie;

              - przepompownie ścieków surowych należy wykonać  tylko w miejscach określonych w projekcie, a w innych wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru;

              - instalacje kanalizacyjne (grawitacyjne i tłoczne) należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, poprzez umieszczenie poniżej głębokości przemarzania gruntu lub osłonić warstwą izolacji termicznej w sposób zapewniający niezamarzanie ścieków w przewodzie; przykrycie przewodów grawitacyjnych bez konieczności wykonania izolacji termicznej wynosi 1,0 m, a przewodów tłocznych 1,4 m,

              - instalacja energetyczna zasilana z instalacji domowej z zabezpieczeniem różnicowo - prądowym montowanych urządzeń.

- W ramach zamówienia Wykonawca dokona indywidualnego przeszkolenia użytkowników odnośnie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poinformuje o sposobie postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy lub awarii; każdemu użytkownikowi przekaże kartę gwarancyjną, szczegółową instrukcję użytkowania oczyszczalni wraz z adresem Wykonawcy, numerem telefonu, na który użytkownik będzie mógł zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni; fakt ten należy potwierdzić na piśmie (użytkownik powinien oświadczyć, że został przeszkolony oraz że otrzymał powyższe dokumenty; Zamawiającemu należy przekazać kopię tych dokumentów).

- Reklamacje dotyczące funkcjonowania oczyszczalni mogą być składane do Wykonawcy telefonicznie lub drogą mailowa przez użytkownika lub przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- W ramach zamówienia należy również dostarczyć wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia (laboratorium akredytowane) i potwierdzić skuteczność oczyszczania dla 20% wskazanych przez Zamawiającego oczyszczalni (badanie BZT5, CHZT, zawiesiny). Stopień oczyszczania zanieczyszczeń musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984). Termin wykonania badań zostanie ustalony przez Zamawiającego.

- W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych prac, wykonawca winien prowadzić dziennik budowy. Dziennik budowy winien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może wymagać prowadzenia codziennej dokumentacji fotograficznej w szczególności robót ulegających zakryciu  i archiwizowanie jej na nośniku elektronicznym. Dokumentację z każdej oczyszczalni należy przekazać drogą elektroniczną do Zamawiającego. Przekazanie powyższej  dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zezwolenia Inspektora Nadzoru na zasypanie wykopów lub wykonanie nasypów.

- Warunki realizacji robót:

a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

c)  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych;

d)  Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji prac, który będzie stanowił załącznik do umowy;

e)  Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

f)   Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy,                       	powykonawczego zestawienia kosztów podłączenia każdej oczyszczalni oddzielnie i ewentualnie 	innych zestawień powykonawczych, rzeczowo - finansowych, wymaganych np. przez instytucję 	dofinansowującą zadanie;

g)  Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia na wykonane roboty oraz użyte 		urządzenia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 		i podpisania, uwag, protokołu odbioru końcowego

- Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp

Rozdział IV – Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:

- Rozpoczęcie 		– w terminie do 7 dni po protokolarnym przekazaniu terenu robót

- Zakończenie 		– do 30 czerwca 2014 roku

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu   warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy z Zamawiającym), której przedmiotem była budowa min. 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. opartych o osad czynny wspomagany zanurzonym złożem biologicznym  (Załącznik Nr 4 do SIWZ)  z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu   warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

.

  - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci i instalacji wod.kan. - uprawnienia bez ograniczeń (1 osoba),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do 1 kV (1 osoba) (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy)

2.   Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 	wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jest niezgodna z ustawą

2) 	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 	87 ust. 2 pkt. 3 ustawy

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie 	uczciwej konkurencji

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu o udzielenie 		zamówienia

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny

7)  Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 	omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

Rozdział VI – Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w postępowaniu

- Na potwierdzenie, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, w tym również urządzenia równoważne, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację zgodności wyrobu z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 wraz z raportem z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium właściwe dla normy.

- Wykonawca, oferujący urządzenia równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty Wykaz kluczowych materiałów i urządzeń równoważnych (Załącznik Nr 7 do SIWZ) wraz z dokumentami, z których będzie wynikało, iż zaproponowane urządzenia lub materiały równoważne posiadają nie gorsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe, niż materiały i urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowanych materiałów lub urządzeń), z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków równoważności materiałów i urządzeń określonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi załączyć do oferty aprobaty techniczne na wszystkie proponowane oczyszczalnie, które zostaną zamontowane w trakcie realizacji zamówienia oraz atesty i certyfikaty na wszystkie urządzenia i materiały.

Rozdział VII - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

b)  Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt. W 2 wraz z podaniem ich wartości, daty (dzień, miesiąc, rok) i miejsce wykonania i odbioru.

* Dowodami potwierdzającymi, że roboty, o których mowa powyżej zostały wykonane w sposób należyty orz wskazujące, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: j

- poświadczenie (np referencje)

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 4 wraz i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). Z przedłożonej polisy ubezpieczenia musi jednoznacznie wynikać, że jest opłacona, a w przypadku złożenia innego dokumentu - musi on potwierdzać w wystarczający sposób, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 26. ust. 2B ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie do charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia od tych podmiotów dokumentów wymienionych  w punkcie 2.

- Zgodnie z art. 26 ust 2d wykonawca wraz ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 10 do SIWZ).

Dokumenty powyższe stanowią załączniki do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Załączniki należy ponumerować zgodnie z numeracją nadaną przez „specyfikację”. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

W przypadku podpisywania dokumentów wchodzących w skład oferty przez osoby inne niż wymienione we wpisie do rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo dla tej osoby musi być zamieszczone w ofercie.

Złożenie przez oferenta fałszywych, stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania.

- Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty zgodnie z SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wspólna

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.

2) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS/KRUS.

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (Liderem).

- Inne dokumenty:

1) Formularz oferty na wykonanie zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ)

2) Parafowany projekt umowy (zał. Nr 8 do SIWZ)

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą : treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności , co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; gdy do oferty dołączona zostanie kopia pełnomocnictwa , to musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa lub notariusza..

4) Lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2  pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zał. Nr 10 do SIWZ)

5) Wypełniony kosztorys ofertowy

- Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodnie z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

Rozdział VIII – Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Rozdział IX - Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Rozdział X - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie 	zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 	przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 	Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I. niniejszej Specyfikacji. 	Oferta w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 
	w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz            	informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 	ich otrzymania. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji od 	Zamawiającego przekazanej faxem i/lub e-mailem, Zamawiający przyjmie, zgodnie ze                         	wskazaniem urządzeń technicznych, poprawność dostarczenia wiadomości.

- Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą                     	z zachowa	niem zasad określonych art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na           	kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności          	postępowania.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w godzinach pracy Urzędu jest:

- Renata Dobrzyńska

Rozdział XI – Wymagania dotyczące wadium

## 1. Wysokość wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium         w wysokości: 40 000, 00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy).

## 2. Forma wadium:

## 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 142, poz. 275 z późn. zm.).

- Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

- Termin i miejsce wniesienia wadium

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Załuskach  nr 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009. Na dowodzie wpłaty należy określić nazwę postępowania, na które wnoszone jest wadium, tj. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

- Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:

a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji

b) musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w 	specyfikacji

c) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci wadium 	Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie 	Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela).

d) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta 	(poręczyciela)

- Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.

- Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

- Unormowania dotyczące zwrotu i zatrzymania wadium przez Zamawiającego zostały określone w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XII – Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą 	jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiając może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 	Zamawiającego.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu 	ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 	przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli przedłożenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 	najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenie dotyczy 	jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIII – Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymagania podstawowe.

- Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisana przez inną osobą niż wymienioną powyżej, do oferty należy załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa określającego jego zakres i udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

- Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składająca podpis. pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wymagane informacje oraz dane.

- Każda poprawka w treści oferty, a szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc powinna być parafowana przez osoby uprawnione, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

- Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta i opieczętowane.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

oraz opisane:

Oferta na:

„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

„Nie otwierać przed dniem 30.09.2013r., godz. 10.15”

- Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w wyżej opisany sposób.        Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia koperty lub opakowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

- W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. / LIDERA

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Przed upływem terminu składnia ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie powinno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”, „WYCOFANE”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Rozdział XIV – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

            - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09 – 142 Załuski, powiat płoński, 
woj. mazowieckie, pokój nr 8 (biuro obsługi interesanta) do dnia 30.09.2013r., do godz. 10.00

            - Otwarcie ofert nastąpi w:

Urzędzie Gminy w Załuskach,  Załuski 67, 09 – 142 Załuski, pokój nr 16 (sala konferencyjna)    w dniu 30.09.2013r., o godz. 10.15

            - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

            - Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

            - Przewodniczący Komisji przedstawi:

- temat posiedzenia

- kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia wg planu finansowego,

-  liczbę otrzymanych ofert,

- nazwy i adresy firm otrzymanych ofert

- informację dotyczącą ceny otrzymanych ofert

Rozdział XV – Opis sposobu obliczenia ceny

      - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawcę ma być kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały: przedmiar robót, projekt budowlany, STWiOR, które należy traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

      - Kosztorys ofertowym, o którym mowa w ust. 2 należy sporządzić wg własnego wzoru metoda kalkulacji uproszczonej ściśle wg kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.

      - Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Wykonawca obliczając cenę ofert musi uwzględnić w kosztorysach wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przez upływem składania ofert.

      - Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

      - Cena  oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

      - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać w „Formularzu oferty” (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

      - Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

      - Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp

Rozdział XVI – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)  oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją

2)  oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie

3)  wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

4)  złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczenie:

Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów.

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

a) ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

b) w zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

Rozdział XVII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający powyższe informacje zamieści również na stronie internetowej (www.ugzaluski.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Załuski.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty wykonawcom, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 – dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowanie będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

Rozdział XVIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Załuskach  nr 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009, z podaniem tytułu:        ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy WSG.271.8.2013 .”Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z zamawiającym – zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka dopuszczonych form.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział XIX – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pismem.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego)

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

- zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa,

- siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót

- wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika.

- nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

- zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

- zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- ujawnieniem wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

- nie przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

- inne uzasadnione przypadki, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Rozdział XX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział XXI – Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykonawca zobligowany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie, Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający nie określa jednocześnie, jaka część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

Rozdział XXII – Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00214-6921-UM0700214/11 na realizację operacji pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie w dn. 28.06.2013r.

Rozdział XXIII - Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Protokół postępowania jest jawny po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili otwarcia, z  wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym dokumentacji odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania,

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XXIV – Załączniki do specyfikacji

- Formularz oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego (Załącznik Nr 1 do SIWZ ).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Zobowiązanie (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Wykaz kluczowych materiałów i urządzeń równoważnych (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Projekt umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

- Karta gwarancyjna (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik Nr 10 do SIWZ).

- Projekt budowlany (Załącznik Nr 11 do SIWZ).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 12 do SIWZ).

- Projekty zagospodarowania (Załącznik Nr 13 do SIWZ).

- Przedmiar robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

OFERTA

na wykonanie zamówienia pn.:

„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Załuski

Załuski 67, 09-142 Załuski

NIP: 567-178-34-57   REGON: 130378545

Data: …………………………….

Nazwa Wykonawcy:   …………………………………………………

…………………………………………………

Adres Wykonawcy:     ………………………………………………..                                                                                                              ………………………………………………..

……………………………….………….…

(e-mail, adres internetowy)

Nr tel: ………………………………  nr fax:…………………………………..

NIP: ………………………………..  REGON: ……………………………….

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składnia wspólnej oferty):

Wykonawca nr 1  ………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………..

Wykonawca nr 2 ………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu Wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum

I. Oferujemy realizację zamówienia za cenę wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego

Cena oferty brutto………………………………………………………………,

Podatek VAT ……%..........-…………………………………………………....,

Kwota netto………………..…………………………………………………….

II. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Gwarantuję (my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarem robót oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

- Złożona oferta wiąże nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Akceptuję (my) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony jako Załącznik nr 8 do SIWZ

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

- Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia             30 czerwca 2014 roku

- Udzielamy na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia 60. miesięcznej gwarancji, liczonej od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego (zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej zawartym w Załączniku Nr 9 do SIWZ).

- Wadium w kwocie 40 000, 00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) zostało wniesione w formie …………......................... Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy Nr ………………………………………………

- W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się wnieść, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie i wyrażamy zgodę na zaliczenie kwoty wadium (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Akceptujemy sposób i termin płatności (po dokonaniu odbioru robót i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego) w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………

- Żadne z informacji zawartych z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane niżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania**):

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy informacji) | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

12. Zamówienie zamierzany/ nie zamierzamy* powierzyć wykonawcom w następującym zakresie:

| Lp. | Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię …………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*.

14. Osoba do kontaktów:

Nazwisko i imię ……………………………………… Stanowisko …………………………….

Telefon …………………………………Adres e-mail: ………………………….

15. Oferta została zgłoszona na ............... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ..........

16. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .............................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

...................................................

/miejscowość i data/					………….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 2 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujące:

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujące:

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

....................................................

/miejscowość i data/

……….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujący:

WYKAZ ROBÓT

Wykaz robót wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Rodzaj zamówienia | Wartość wykonanego zamówienia (brutto) | Data wykonania (termin rozpoczęcia i zakończenia robót) | Miejsce wykonania/nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu załączamy dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujący:

WYKAZ OSÓB i PODMIOTÓW

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane, w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub sieci i instalacji wod.kan - uprawnienia bez ograniczeń (1 osoba),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do 1 kV (1 osoba).

Oświadczam(y), że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć w szczególności następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Kwalifikacje zawodowe (posiadane uprawnienia, nr), doświadczenie, (lata praktyki w zawodzie), wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam/y

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujące:

### ZOBOWIĄZANIE (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko / nazwa firmy i adres:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zobowiązuję/my się do oddania Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy i adres:

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................

/miejscowość i data/

……….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski ”, składam następujący:

WYKAZ KLUCZOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

(m.in. bioreaktor, drenaż, pompownie ścieków, studnie chłonne, układy zasilające)

| Lp. | Nazwa i typ urządzenia równoważnego | Podstawowe dane techniczne٭ |
| --- | --- | --- |

٭wymiary, średnice, waga, przepływy, ciśnienie itp.

Jednocześnie oświadczamy, że wykazane powyżej materiały i urządzenia równoważne spełniają warunki równoważności określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

....................................................

/miejscowość i data/

……….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00214-6921-UM0700214/11 na realizację operacji pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie w dn. 28.06.2013r.

UMOWA

zawarta w dniu ………………  w Urzędzie Gminy w Załuskach, pomiędzy:

Gminą Załuski z siedzibą Załuski 67, 09 – 142 Załuski

NIP: 567-178-34-57, Regon: 130378545

reprezentowaną przez:

Romualda Woźniaka 				- 	Wójta Gminy Załuski

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą  ……………………………….

z siedzibą .....................................................................

NIP: .............................., Regon: ..................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr  sprawy WSG.271.8.2013 dotyczącego zadania pn. „ „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” (ogłoszonego w BZP w dniu ............ pod numerem ......................) prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907)

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, na warunkach wskazanych w ofercie z dn. ….. stanowiącej załącznik do umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji prac, który będzie stanowił załącznik do umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa 110 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski o wydajności do 5 m3 na dobę, pracujących w technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: urządzeniami do odprowadzenia oczyszczalnych ścieków do gruntu (drenaż rozsączający lub studnia chłonna), przewodami i studzienkami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków, studzienkami rozdzielczymi i zbiorczymi, wywiewkami wysokimi i niskimi, instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania.

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym wraz z mapami lokalizacyjnymi opracowanymi odrębnie dla każdej oczyszczalni, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zestawieniu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski oraz przedmiarze robót.

- Zakres i sposób wykonania robót określają następujące załączniki do Umowy:

a) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1

b) Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 2

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3

d) Harmonogram  rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 4

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych niniejsza umową.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje do dnia odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.

- W ramach zamówienia Wykonawca dokona indywidualnego przeszkolenia użytkowników odnośnie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poinformuje o sposobie postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy lub awarii; każdemu użytkownikowi przekaże kartę gwarancyjną, szczegółową instrukcję użytkowania oczyszczalni wraz z adresem Wykonawcy, numerem telefonu, na który użytkownik będzie mógł zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni; fakt ten należy potwierdzić na piśmie (użytkownik powinien oświadczyć, że został przeszkolony oraz że otrzymał powyższe dokumenty; Zamawiającemu należy przekazać kopię tych dokumentów).

- Reklamacje dotyczące funkcjonowania oczyszczalni mogą być składane do Wykonawcy telefonicznie lub drogą mailowa przez użytkownika lub przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- W ramach zamówienia należy Wykonawca dostarczy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia (laboratorium akredytowane) i potwierdzić skuteczność oczyszczania dla 20% losowo wskazanych przez Zamawiającego oczyszczalni (badanie BZT5, CHZT, zawiesiny). Stopień oczyszczania zanieczyszczeń musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984).  Termin wykonania badać zostanie określony przez Zamawiającego.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, powykonawczego zestawienia kosztów podłączenia każdej oczyszczalni oddzielnie i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo - finansowych, wymaganych np. przez instytucję dofinansowującą zadanie.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się na własny koszt do:

- demontażu oraz montażu ogrodzeń posesji (o ile to konieczne) oraz naprawy uszkodzonych obiektów i elementów zagospodarowania terenu, powstałych na skutek realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- wykonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, które będą wymagały uzyskania decyzji zamiennych, Wykonawca będzie musiał, w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia:

a) Rozpoczęcie 		– w terminie do 7 dni po protokolarnym przekazaniu terenu robót

b) Zakończenie 		– do 30 czerwca 2014 roku

- W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

b) działania siły wyższej (np. Klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokale, warunki atmosferyczne                uniemożliwiające wykonanie robót), mające bezpośredni wpływ na terminowość zadania

c) wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W takich przypadkach minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi prze	rwy lub przestoju.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Dostarczenie dokumentacji projektowej,

2) Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia 			umowy,

3) Przekazanie Dziennika Budowy

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego. Po jego przejęciu Wykonawca staje się odpowiedzialny za teren.

- Zagospodarowanie terenu robót i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt i ryzyko.

- Zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy na własny koszt.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

- Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót.

- Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztów odbiorów technicznych, pomiarów wynikających z przepisów techniczno - budowlanych, w tym kosztów dozoru technicznego.

- Ponoszenie odpowiedzialności za:

- stan bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek 
z prowadzonymi robotami,

- stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich  działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- właściwe, nienaganne zachowanie pracowników Wykonawcy oraz obowiązkowy, oznakowany ubiór roboczy pracowników Wykonawcy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane. Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzającego odpady, należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 12.12.2012 r. o odpadach.

- Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z §7 Umowy

- Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów częściowych i robót zanikowych.

- Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy

- Zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody, łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym m.in. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym atesty, deklaracje itp.), sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero gorszy) ważnej przez cały okres trwania umowy.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.

- Zmiana osoby, o której mowa w pkt 23), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może wymagać prowadzenia codziennej dokumentacji fotograficznej w szczególności robót ulegających zakryciu  i archiwizowanie jej na nośniku elektronicznym. Dokumentację z każdej oczyszczalni należy przekazać drogą elektroniczną do Zamawiającego. Przekazanie powyższej  dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zezwolenia Inspektora Nadzoru na zasypanie wykopów lub wykonanie nasypów.

§ 5

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które Wykonawca powinien zgłaszać wpisem do dziennika budowy,

- odbiór końcowy dokonywany przez Komisję odbiorową.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- wypełniony dziennik budowy zawierający, m.in. potwierdzenie przez uprawnionego geodetę dokonania inwentaryzacji, potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenie robót,

- inwentaryzację powykonawczą (lub oświadczenie o złożeniu inwentaryzacji w POGiK),

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, w tym:

- instrukcję użytkowania oczyszczalni oraz kopie dokumentów przekazanych użytkownikom oczyszczalni (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania),

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obwiązującymi normami i przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, również dróg oraz sąsiednich nieruchomości,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

- gwarancje na zamontowane materiały, wyposażenie i urządzenia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów,

- inne niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru dokumenty, o ile są wymagane SIWZ, umową, dokumentacją projektową.

- W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, powiadomienie o zakończeniu robót będzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów. Czas na wyznaczenie przez Zamawiającego odbioru końcowego będzie liczony od momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 
Z odbioru robót Strony sporządzą protokół odbioru końcowego robót.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych, potwierdzoną wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek w tym braku pozytywnych analiz fizyko – chemicznych ścieków z wykonanych oczyszczalni, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dostarczenia pozytywnych analiz. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone przez Zamawiającego w szczególności przez weryfikację wyników badań, o których mowa wyżej.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek (w tym dostarczenia pozytywnych analiz fizyko – chemicznych ścieków z wykonanych oczyszczalni) stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia (w tym sporządzenia analiz) na koszt Wykonawcy.

§ 6

Nadzór

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:

.....................................................................................................................................................................................

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 1 bez zgody wykonawcy, powiadamiając go na piśmie.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 1994r. Prawo budowlane ( (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), w granicach umocowania nadanego mu umowy nr ................. z dnia ..................

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

- Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

a) ...............................................................................

b) ..............................................................................

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

      - Wartość całości zamówienia strony ustalają na cenę w wysokości:

brutto: ..............................................................................................................zł

słownie:...............................................................................................................

w tym cena netto wynosi : ................................................................................zł

słownie:................................................................................................................

Podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

słownie: .................................................................................................................

      - Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót. Zawiera ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej powykonawczej, przeszkolenie użytkowników oraz dostarczenie im instrukcji, wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych dla 20 % oczyszczalni, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

      - W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli takich, których nie dało się przewidzieć w chwili zawieranie umowy,  rozpoczęcie wykonania takich robót nastąpić może jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, skarbnika zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć robót dodatkowych.

      - Roboty niezrealizowane lub dodatkowe będą rozliczone po cenach ofertowych.

      - W przypadku urzędowej stawki podatku VAT, mającej wpływ na zmianę wartości brutto wynagrodzenia umownego, koszt wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca.

§ 8

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową wystawioną po wykonaniu zadania

- Podstawę do wystawienie faktury stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na rachunek    	bankowy Wykonawcy Nr …………………………......................................

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę  ……………………. zł.

słownie: .............................................................................................

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie …………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób:

- 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………….. zł zwolniona zostanie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………. zł pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi,

- W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tej zmiany, w szczególności w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zagwarantuje ciągłość zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu odpowiedni czas, nie mniej niż 7 dni roboczych, na weryfikację prawidłowości dokumentu (gwarancji lub poręczenia) złożonego w charakterze zabezpieczenia na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia licząc od dnia odbioru robót

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu ...................................

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu, przyjmowania i realizacji zgłoszeń jest ...................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

- Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §12 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy: .................................................................

§ 11

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Serwis dotyczył będzie czynności zalecanych przez producenta urządzeń i innych koniecznych do wykonywania w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń oczyszczalni.

- Wykonawca pokrywa koszty przeglądów gwarancyjnych, koszty napraw usterek i wad ujawnionych w trakcie przeglądów oraz koszty analiz ścieków oczyszczonych po dokonaniu napraw gwarancyjnych w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania oczyszczalni.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający.

§ 12

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność   Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w przypadku złej jakości wykonania umowy lub niedotrzymania warunków wykonania umowy,          Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3 % , liczonych od wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisane w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej, niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

Odstąpienia od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:

- w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia

- gdy Wykonawca przewał realizację robót i przerwa trwa dłużnej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy

- gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacją projektową lub zaniedbuje zobowiązania umowne

- opóźnień w realizacji zadania zagrażających terminowi wykonania zamówienia,

- powstania w ramach wykonywanych robót wad nie nadających się do usunięcia 
i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech  miesięcy licząc od upływu terminu za zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące warunki 	szczegółowe

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt do czasu usunięcia z placu budowy urządzeń Wykonawcy.

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

a) dokona protokolarnego odbioru robót,wg stanu na dzień odstąpienia

b) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem umowy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do jej wykonania.

- Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa się na zasadach określonych w art. 647¹ KC.

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi wykazane w protokole odbioru.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

- Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.

§ 15

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpi pisemnie, za zgodą obu stron i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego)

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

- zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa,

- siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót

- wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika.

- nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

- zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

- zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- ujawnieniem wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

- nie przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

§ 16

# Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

- Po stronie Wykonawcy:

- …………………. – tel. …………………

- Po stronie Zamawiającego:

- …………………. – tel. …………………

§ 17

Spory

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

  - Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  - W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623) oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93z późn. zm.).

- Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 9 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

KARTA GWARANCYJNA

sporządzona w dniu .................................................................

- Zamawiający: Gmina Załuski, Załuski, 09 – 142 Załuski

- Wykonawca – Gwarant: .................................................................................................

- Umowa nr .................... z dnia ......................................................................

- Przedmiot umowy: ........................................................................................

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: ..................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane w ramach wyżej wymienionej umowy.

- Data odbioru końcowego: .....................................................

Warunki gwarancji jakości

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

- Okres gwarancji jakości wynosi na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia 60 miesięcy (liczony od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego).

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Serwis dotyczył będzie czynności zalecanych przez producenta urządzeń i innych koniecznych do wykonywania w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń oczyszczalni.

- Wykonawca pokrywa koszty przeglądów gwarancyjnych, koszty napraw usterek i wad ujawnionych w trakcie przeglądów oraz koszty analiz ścieków oczyszczonych po dokonaniu napraw gwarancyjnych w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania oczyszczalni.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający.

- O wystąpieniu wad/usterek oczyszczalni Użytkownik lub pracownik Zamawiającego powiadomi Wykonawcę - Gwaranta telefonicznie lub drogą elektroniczną, podając rodzaj wady.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem).

- Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomić Zamawiającego o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Użytkownik z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

  - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Załącznik Nr 10 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Załuski

Załuski 67

09 – 142 Załuski

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: WSG.271.8.2013) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, składam następujące:

OŚWIADCZENIE

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  Ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  Ustawy Prawo zamówień publicznych *

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis Wykonawcy/Pełnomocnika wraz z pieczątką/

* nie potrzebne skreślić

# Text boxes

najniższa oferowana cena

Liczba punktów  = --------------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej oferty