GMINA ZAŁUSKI

ZAŁUSKI 67, 09-142 ZAŁUSKI

Nr sprawy: WRPG. 341/21/08

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 14 000 EURO:

na roboty budowlane:

„Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią”

Zatwierdził

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak

Załuski, dnia 28.07.2008 r.

- Oferent  powinien  zapoznać  się ze  wszystkimi  materiałami  składającymi  się  na  formularz istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki   powinny  zostać   wypełnione   przez   oferenta   bez  wyjątku   i   ściśle   według   warunków   i postanowień zawartych w formularzu istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy".

- Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył  wszystkie  informacje   (np.   dokonał  wizji  w   miejscu   robót),   które   mogą  być   konieczne  do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Formularz zawiera 21   ponumerowanych stron.

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Załuski

Załuski 67, 09-142 Załuski

Tel. (023)6619013, (023)6619084, Fax (023)6619013

NIP  567-178-34-57

www.ugzaluski.bip.org.pl, e-mail: ugzaluski@bip.org.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7 45– 1545

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Wójt Gminy Załuski - Romuald Woźniak.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz

art. 39-46   ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie  rodzajów   dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r.  Nr 87, poz. 605),

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią.

#### Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:

| Lp. | Obiekt | Parametry | Projektowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko piłkarskie 66x44 m: | 2904 m2 | Trawa naturalna |
| 2 | Bieżnia trójtorowa 75 mb | 289,5 m2 | Mączka ceglana |
| 3. | Zeskocznia do skoku w dal | 31,5 m2 | Piasek kwarcowy |
| 4 | Podwyższenie ogrodzenia do wys. 4,0 m | 80 mb | Siatka polipropylenowa na słupkach stalowych |

Zakres i rodzaj robót obejmuje m. in.:

BOISKO PIŁKARSKIE

- roboty ziemne i przygotowawcze:

  - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych,

  - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humosu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkład,

  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

- nawierzchnia:

- ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,066m3 betonu/mb,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m – założenie siatki przeciw kretom,

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaski – w tym ziemia z odzysku 50%,

- dostarczenie ziemi urodzajnej 50% całości,

- wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat III z nawożeniem,

- wyposażenie boiska:

- wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.6 m3,

- osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej.

- ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5x2 z siatkami, do piłki nożnej.

BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL

- roboty ziemne:

  - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humosu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkład,

  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV,

- nawierzchnia:

- ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,066 m3 betonu/mb,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m – założenie siatki przeciw kretom,

- podbudowy z żużla stalowniczego frakcji 30-60 mm rozścielane ręcznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,

- podbudowy z żużla stalowniczego frakcji 30-60 mm rozścielane ręcznie – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  krotność = 3,

- podbudowy z żużla stalowniczego frakcji 0-31 mm rozścielane ręcznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,

- podbudowy z żużla stalowniczego frakcji 0-30 mm rozścielane ręcznie – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  Krotność = -2

- nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej o grubości warstwy 3 cm,

- nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej za każdy 1 cm różnicy = 2 cm,

- skocznia w dal (roboty ziemne i obrzeża w przedmiarze bieżni):

- wykonanie posadzek z cegły na płask zamulone piaskiem dno skoczni w dal,

- piaskownice – warstwa odsączająca żwirowa,

- montaż skrzynki do skoku w dal w rozbieżni,

PODWYŻSZENIE OGRODZENIA

1) ogrodzenie z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych o rozstawie    3.0 m – dodatek za następny 1 m wysokości – 2 m

Wspólny słownik CPV:

45111200-0   roboty w zakresie przygotowania terenu pod   budowę i roboty ziemne

45233200-1   roboty w zakresie różnych nawierzchni

36410000-8   sprzęt sportowy do uprawiania sportów na    wolnym powietrzu

45212221-1   roboty budowlane w zakresie budowy boisk   sportowych

45342000-6    wznoszenie ogrodzeń

Szczegółowy zakres prac określony jest w:

- dokumentacji projektowej,

- przedmiarze robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami przy tego typu robotach oraz normami.

Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz powinien zdobyć konieczne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

- Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2.   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zamawiającego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z zasadami sztuki budowlanej, z wszelkimi wymogami SIWZ, projektem budowlanym i STWiOR. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tymi dokumentami obowiązują zapisy najdalej idące, tj. najkorzystniejsze dla jakości przedmiotu zamówienia.

IV.	Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.10.2008 r.

v.  	 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655):

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,  załącznikami oraz zaświadczeniami;

1.7. wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty z zakresu wykonywania robót tożsamych z zamówieniem. Spełnienie tego warunku musi być potwierdzone należytym wykonaniem robót (np. referencje lub protokół odbioru końcowego robót);

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z

art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pakt. 1.1 do 1.4;

2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

2.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji;

2.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;

2.6.  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;

3.6. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

3.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –           załącznik   nr 1.

1.2. dowód wpłacenia / wniesienia wadium/.

1.3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.

1.4. oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.

1.5. informacja wykonawcy o wysokości stawek i narzutów przyjętych do kosztorysowania z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4.

1.6. harmonogram rzeczowo – finansowy organizacji i wykonania robót tj. etapy i  terminy realizacji robót z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5.

1.7. kosztorys ofertowy – według własnego wzoru wykonawcy.

1.8. zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 6.

1.9. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7;

1.10. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat –

załącznik nr 8.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarcze; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - . Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

  - .Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,   opłat  oraz  składek  na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu   - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

  - .Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z  art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2;

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

3.1. Wykaz kierownictwa firmy, wykaz pracowników oraz podmiotów odpowiedzialnych  za realizację zamówienia, wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 7 do  niniejszej SIWZ, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami oraz kopie zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia w branży budowlanej).

3.2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.

3.3. Wykaz wykonanych (rozpoczętych i zakończonych) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, z jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 8 SIWZ.

3.4. Dane dotyczące zakresu prac powierzonych podwykonawcom (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców)- załącznik nr 3 do SIWZ.

3.5. wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

4.1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.2. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4.3. bilans za 2007 rok, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za rok 2007.

5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

  - .  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - . Oferta winna zawierać: oświadczenia lub dokumenty opisane w pkt. 2.1, 2.3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie;

6.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  zostanie wybrana, zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania.

7.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

  - . Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

  - . Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

  - . Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

  - . Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

  - . Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

  - Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

  - Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z poświadczeniem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Uwaga: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania musza być skierowane na:

adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8.  Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

9. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko        Cezary Kwiatkowski

tel.                             (023) 661 90 13 wew. 28

fax.                            (023) 661 90 13

w godzinach              745 - 1545

w sprawach proceduralnych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko        Anna Jarosławska

tel.                             (023) 661 92 89

fax.                            (023) 661 90 13

w godzinach              745 - 1545

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

11. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

11.1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

11.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.4.  Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach  określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych.

11.5. Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

11.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

11.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

11.8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Modyfikacja warunków zamówienia.

12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - . Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim  wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - . Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

  - . O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi  wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tą informację na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia.

VII.  Wymagania dotyczące wadium

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000 zł, słownie:  cztery  tysiące złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium:

-  w pieniądzu, sposób przekazania:

wpłata na konto Urzędu Gminy Załuski, Bank Spółdzielczy w Załuskich 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009 – w przelewie bankowym należy wskazać tytuł przedmiotu zamówienia, lub w jednej z poniżej podanych form:

-w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

sposób przekazania: dołączone do oferty – załączone jako pierwsza strona do dokumentacji oferty, aby Zamawiający mógł stwierdzić po otwarciu oferty, że wadium zostało wniesione.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w  wymaganym terminie.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku  bankowym.

7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy w Załuskach w pokoju nr 9 – biuro obsługi interesanta, przed upływem terminu składania ofert.

9. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Gminy należy złożyć razem z ofertą na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

10. Wykonawca, który nie wniósł wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczony z postępowania.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

13. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni  od dnia  upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

4. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną   do   występowania   w   imieniu   Oferenta   (dalej   „Osoby   Uprawnione") i opieczętowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8. Poprawki w dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone    podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

9. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

11. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

11.1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

11.2.  Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie / partnerów – należy załączyć do oferty.

11.3.  Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

12. Opakowanie i oznakowanie oferty:

  - . Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:

-    pieczęć oferenta (nazwę i adres)  -    napis:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią”

Nie otwierać do dnia 20.08.2008 r. do godz.1015"

12.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji .

12.3.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2008 r. do godz. 1000

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Załuskach

Załuski 67, 09-142 Załuski

w biurze obsługi interesanta – pokój nr 9.

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 20 sierpnia 2008 r. o godz. 1015 w pokoju nr 16 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Załuski

09-142 Załuski

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 12.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

5.  Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

6.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

7. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

9.Informacja o trybie otwarcia ofert:

9.1. Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji przedstawi:

- temat posiedzenia,

- kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wg. planu finansowego,

- liczbę otrzymanych ofert,

- nazwy i adresy firm otrzymanych ofert,

- informację dotyczącą ceny otrzymanych ofert

9.2. W części niejawnej postępowania członkowie Komisji:

- dokonają analizy złożonych ofert pod względem ich kompletności i zgodności z SIWZ,

- dokonają wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych.

  - . Propozycje i wnioski Komisji przetargowej wymagają zatwierdzenia Kierownika  Zamawiającego.

  - . O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie  dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

5.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane z złotych polskich PLN.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

      - Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu/ zawierającą najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.

cena ofertowa brutto 100%

      - Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

najniższa cena zaproponowana

przez wykonawcę

Cena ofertowa brutto =-----------------------------------------------   x 100=ilość punktów

Cena oferty ocenianej

3.  Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punków w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - . postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi  równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający  na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

5.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

6.    W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

7.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

7.1.  nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2.  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;

7.3.   uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

8.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

8.1.  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

8.2.  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie ustalonym przez zamawiającego, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba że zajdą przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania.

11. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.     Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.     Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:

1)     pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych,

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

6.  Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do zapłaty kwot z tytułu należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

8.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 5.

10.   Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających

11. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Załuskich nr 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

12.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania kompletności całego zakresu zamówienia.

13.  Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

14. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Formularz postanowień umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej   przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przed upływem terminu do składania ofert – w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

4. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

5. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się  w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

6.  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7.  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

8. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.

9. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach ustawowych uznaje się za jego oddalenie.

11. Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”.

XIII. Postanowienia końcowe

      - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

      - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

      - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

      - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego  wniosku,

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

  - zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za 1 stronę),

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- formularz ofertowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o podwykonawcach,

- informacja o wysokości stawek i narzutów przyjętych do kosztorysowania,

- harmonogram rzeczowo – finansowy organizacji i wykonania robót,

- projekt umowy,

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Numer 9. - Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

Sporządziła	                                                                      Zatwierdził

Anna Jarosławska	Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak

Załuski, dnia 20.07.2008 r.