NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budowa boiska piłkarskiego dla Szkoły Podstawowej

w Stróżewie

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

# Gmina Załuski

09-142 Załuski 67,  pow. płoński, woj. mazowieckie

# SST-O4   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Wyposażenie sportowe

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KTÓRA OPRACOWYWAŁA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ:

mgr inż. Elżbieta Stasiniewska

09-500 GOSTYNIN

UL. Kutnowska 43 A

#### Tel. (024) 235-71-64

#### Maj  2008

## SPIS TREŚCI

### URZĄDZENIA SPORTOWE..................................................................... 1

### SPIS TREŚCI.................................................................................................................... 2

- WSTĘP......................................................................................................................... 3

  - Przedmiot SST............................................................................................................... 3

  - Zakres stosowania SST.................................................................................................. 3

  - Zakres robót objętych SST............................................................................................ 3

  - Określenia podstawowe................................................................................................. 3

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót............................................................................ 3

- MATERIAŁY.............................................................................................................. 3

2.1. Wymagania ogólne...................................................................................................... 3

2.2. Wyposażenie sportowe................................................................................................ 3

- SPRZĘT...................................................................................................................... 5

3.1. Ogólne wymagania..................................................................................................... 5

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.......................................................................... 5

4.1. Ogólne wymagania..................................................................................................... 5

- WYKONANIE ROBÓT............................................................................................ 5

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót............................................................................ 5

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi............................. 5

5.3. Montaż wyposażenia sportowego............................................................................. 5

- KONTROLA JAKOŚCI.......................................................................................... 5

6.1. Ogólne zasady ........................................................................................................... 5

- OBMIAR ROBÓT .................................................................................................... 5

7.1. Ogólne zasady .............................................................................................................5

7.2. Zasady obmiarowania ................................................................................................. 5

- ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................... 5

- PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................... 6

9.1. Ogólne zasady ............................................................................................................. 6

9.2. Zasady rozliczenia i płatności ..................................................................................... 6

- PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................ 6

10.1. Normy i Rozporządzenia ............................................................................................ 6

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia sportowego dla boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Stróżewie

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wiązanych z dostawą i montażem wyposażenia sportowego zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Bramki do piłki nożnej – Bramki stalowe, JUNIOR 5,0 x 2,0 m, montowane na stałe przy pomocy kotew, z siatkami stylonowymi

Belka do skoku w dal - skrzynia belki z żywic epoksydowych pokryta nakładką drewnianą lub z drewna klejonego.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

  - Wyposażenie sportowe

Bramki do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m. Wykonane z profilu stalowego kwadratowego 80x80 mm, znakowanego taśmą w kolorze czarnym . Mocowane do podłoża za pomocą tulej. Konstrukcja bramek umożliwia składanie ich wraz z siatką. Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną są cynkowane galwanicznie. Rama główna jest wykonana w całości (naroża są spawane), co stanowi gwarancję wieloletniej trwałości. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposażone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy złączone posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie bramki. Bramki wyposażone są w komplet elementów do mocowania w podłożu.

Belka do skoku w dal - skrzynia belki z żywic epoksydowych pokryta nakładką drewnianą lub z drewna klejonego. W komplet belki wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia. Belka posiada standardowo wykonany rowek na plastelinę (odcisk śladu skoku spalonego)  Belki można osadzać bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.

#### 3 SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-o „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Montaż wyposażenia sportowego

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane dostawy i montażu urządzeń sportowych będzie dokonana według następującego sposobu:

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

PN-ISO 7518:1998                                          Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001                                             Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej –

Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz

metody badań