Załącznik do decyzji z dnia 24.08.2009r.

Znak: WRPG.7624/12-9/09

# CHARAKTRYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku od                   km 0 + 000 do km 1 + 777 km zlokalizowanej w miejscowości Stare Wrońska (obręb  Wrońska) na działce o numerze ewidencyjnym 262 oraz 265/1, realizowane będzie przez Gminę Załuski.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji  obejmował będzie wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej.

Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa wierzchnia):  7286 m2

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa ścieralna): 7108 m2

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa: 7286 m2

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

W celu zmniejszenia emisji pyłów podczas prowadzenia prac budowlanych, teren budowy należy skrapiać wodą.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego.

W związku z faktem, iż jest to modernizacja już istniejącego obiektu, po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza wyznaczonymi lub projektowanymi obszarami Natura 2000, w związku z tym inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na ich spójność i integralność.

Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest ograniczony do granic ewidencyjnych przedmiotowej działki. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują, iż  realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodować kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, nie będzie oddziaływać transgenicznie.