Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Załuski nr WRPG.7624/9-13/08

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 301224 (nr ew. działki 170/4, 55) o długości 2 836 mb. Jest to inwestycja liniowa położona w całości na terenie gminy Załuski, powita płoński, województwo mazowieckie.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina Załuski.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji  obejmował będzie: wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z wykorzystaniem wyprofilowanej istniejącej nawierzchni  żwirowej.

Szacunkowe ilości wykorzystywanych materiałów:

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa wyrównawcza): 15 759,00 m2

- masa mineralno-asfaltowa grysowa (warstwa ścieralna): 15 524,00 m2

- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa: 15 806,00 m2

Zakres prac:

# Roboty przygotowawcze:

  - roboty pomiarowe w terenie równinnym

  - karczowanie drzew i gęstych krzaków

Roboty ziemne:

- roboty ziemne poprzeczne

- roboty ziemne wykonane mechanicznie

- formowanie nasypów ze zwilżeniem wodą

- zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów

- plantowanie skarp wykopów i dna rowów

# Odwodnienie:

- wykonanie przepustu kompletnego z rur żelbetowych o średnicy 60 mm

- oczyszczenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu darniną

- odnowienie rowów poprzez podczyszczenie na głębokość 30 cm

# Nawierzchnia:

  - oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K – 65 w ilości 0,6 kg/m2

  - wykonanie warstwy wyrównawczej w profilu poprzecznym i podłużnym nawierzchni w ilości 100 kg/m2 grubości 4 cm masa z mieszanki mineralno – asfaltowo – grysowej wg normy PN – S - 96025

  - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 km/m2

  - wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grubości 4 cm wg PN-S-96025,

  - plantowanie poboczy mechanicznie i ręcznie

  - wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych (=7cm

Do przebudowy winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety.

Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego. Faza eksploatacji inwestycji będzie korzystniejsza dla środowiska w porównaniu z użytkowaniem drogi w stanie obecnym, której nawierzchnia żwirowa powoduje duże pylenie.  Zastosowanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisję spalin do powietrza, z uwagi na szybsze  pokonanie  przez pojazdy mechaniczne przedmiotowej drogi.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększenie emisji substancji lub energii nie będzie większe niż 20% w stosunku do stanu obecnego.