OPIS TECHNICZNY

Do projektu na przebudowę drogi gminnej przez wieś Złotopolice

od km 0+000 do km 0+915 o długości 915 m

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 301203W

przez wieś Złotopolice od km 0+000 do km 0+915 o długości 915m, położonej na działce

ewidencyjnej nr 917.

- Podstawa opracowania:

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- uzupełniający pomiar sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta na drodze

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literaturę techniczną i stosowane rozwiązania

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej przez wieś Złotopolice na odcinku 915m.

Opracowanie obejmuje karczowanie drzew i krzaków, roboty ziemne, wykonanie lokalnie poszerzeń podbudowy (wg wykazu poszerzeń), wykonania wyrównania istniejącej podbudowy brukowej mieszanką z kruszywa łamanego 0/31,5mm, nawiezienie pospółki na podbudowę na poszerzeniach i do stabilizacji, wykonania podbudowy-stabilizacji gruntu cementem, budowę dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, budowę odwodnienia (przepusty, rowy, rury pod zjazdami, ścieki), umocnienie poboczy zjazdów pospólką, oznakowanie pionowe drogi.

- Opis stanu istniejącego

Droga prze wieś Złotopolice jest drogą gminną i położona jest w całości na terenie gminy Załuski powiat Płońsk.

Gmina Załuski ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, rozbudowana jest sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Buduje się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 7 ”szybkiego ruchu” stwarza dogodne warunki komunikacyjne.

Zachodzi pilna potrzeba poprawienia stanu dróg gminnych.

W ostatnich latach zbudowano i zmodernizowano około 30km dróg na terenie gminy Załuski, ale potrzeby są wciąż duże.

Projektowana droga obejmuje tereny rolnicze o bardzo intensywnej produkcji warzyw, owoców (truskawka, malina) oraz zbóż.

Znajdują się tu również zakłady przetwórstwa i usługowe.

Początek drogi znajduje się w km 0+000 na skrzyżowaniu z inną drogą gminną Kroczewo-Gostolin, a kończy w km 0+915 na końcu zabudowy wsi Złotopolice (do lotniska).

Droga istniejąca w km 0+000 posiada nawierzchnię brukową o szerokości 4,0~4,10m, zdeformowaną w profilu poprzecznym i trochę w podłużnym, wymagającą wyrównania.

Od km 0+282 do 0+915 posiada nawierzchnię żwirową, nieco zniszczoną.

Jezdnia istniejącej nawierzchni żwirowej wynosi 4,0~4,50m, korona około 6,50m.

Droga nie posiada żadnych rowów. Na drodze znajduje się jeden przepust rur betonowych ø 30 długości 6,0m w km 0+491,50. ze względu na wysokie posadowienie, przewidziany jest do rozbiórki.

Oś projektowanej drogi pokrywa się z osią drogi istniejącej. Istnieją niewielkie odchyłki na końcu projektowanego odcinka.

- Opis stanu projektowanego

Założenia: drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR-1i szybkością projektową 50km/h

Zgodnie z wytycznymi inwestora, drogę zaprojektowano po trasie istniejącej z niewielkimi odchyłkami na końcu odcinka.

5.1. Rozwiązania sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące. Zaprojektowano 1 łuk poziomy o R=25m na początku trasy  i 5 załamań trasy PK  oraz PT i KT (projekt zagospodarowania drogi)

Współrzędne wierzchołka łuku i załamania trasy podano na projekcie zagospodarowania drogi.

5.2. Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o:

- konfigurację istniejącego terenu

- powierzchniowe odwodnienia drogi

Dla projektowanej drogi założono niweletę o spadkach min 0,03 % a max 2,50 %.

W miejscach ponadnormatywnych załamań niwelety wpisano jeden łuk wklęsły o R=1000 w km 0+700 i 1 łuk wypukły o promieniu R=1000m w km 0+800.

Pochylenia niwelety i łuki pionowe pokazano na profilu podłużnym.

Projektowana niweleta jest równoległa do niwelety istniejącej drogi.

5.3. Przekroje normalne

Dla projektowanej drogi założono 4 przekrojów normalne:

Przekrój Nr 1 od km 0+000 do km 0+282

Przekrój Nr 2 od km 0+282 do km 0+450

Przekrój Nr 3 od km 0+450 do km 0+683,50

Przekrój Nr 4 od km 0+683,50 do km 0+915

Geometria (dla 4 odcinków jednakowa)

- jezdnia szerokości 4,0 m i pochyleniu 2%

- pobocza 2 x 1,25 m i pochyleniu 8%,

- rowy wg projektu zagospodarowania drogi i profilu podłużnego

- korona 6,50m

- w km 0+000 do 0+282 pobocze lewe szer. 2,50m (zabezpieczające wodociąg przed

zamarzaniem). Korona na tym odcinku wynosi 7,75m

Konstrukcja poszerzeń

- zgodnie z wykazem poszerzeń

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm

- podbudowa z tłucznia 0/63mm, gub. 20cm w km 0+000 do 0+282 (podbudowa

brukowcowa - przekrój nr 1)

- wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym 0/31,5mm

średnio 3cm

- podbudowa z pospółki warstwą grubości 16cm w km 0+282 do 0+915 (podbudowa z

nawierzchni żwirowej – przekrój nr 2,3,4)

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni:

- dowiezienie pospółki do stabilizacji – warstwę grubości 5cm na całej szerokości

podbudowy w km 0+282 do 0+450

- dowiezienie pospółki do stabilizacji – warstwę grubości 8cm na całej szerokości

podbudowy w km 0+450 do 0+915

- stabilizacja gruntu cementem grubości 16cm i wytrzymałości Rm-2,5MPa

- dolna warstwa nawierzchni bitumicznej grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025

- górna warstwa nawierzchni bitumicznej grubości 4,0cm z mieszanki

mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg norm PN-S-96025

- wzmocnienie poboczy pospółką warstwą grubości 8cm

5.4. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy, projektowane przepusty i rowy, przepusty pod zjazdami i projektowany lewostronny ściek w km 0+683,50 do 0+750

Projektowane przepusty pod drogą z rur PVC ø 60 długości 7,50m w km 0+500, 0+585, 0+683,50

5.5. Pobocza i zjazdy

Lokalizacja zjazdów do pól i posesji wg wykazu zjazdów. Część przelotowa przepustów pod zjazdami z rur PVC ø 30 zakończonych betonowymi ściankami z elementów prefabrykowanych. Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona pospółką warstwą grubości 8cm.

5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprojektowano oznakowanie stałe (organizacja ruchu).

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znaków średniej wielkości powinny być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm zgodnie z instrukcją.

5.7. Inne

Planowane do wykonania roboty nie kolidują w zasadzie z urządzeniami obcymi.

Ale roboty wykonywane w ich bliskim sąsiedztwie należy wykonywać ze szczególną ostrożnością - nawet ręcznie. Należy dokonać ocieplenia rur wodociągu – żużlem, zgodnie z poz. 29 przedmiaru robót na szerokości 1,50m i wysokości 0,75m.  Żużel należy osłonić przed zawilgoceniem grubą folią.